|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

ВЫПУСК 1 (62)

(январь 2005 г.)

Алматы 2005

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр |
| --- | --- |
| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в январе 2005 года . . . . . . | 4 |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в январе 2005 год

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В январе 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.3).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Алматы (ИЗА5   17,6),  г.Караганде (ИЗА5   14,9), г.Шымкенте (ИЗА5  14,3) и г.Усть-Каменогорске (ИЗА5   14,0).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Наибольшая средняя концентрация взвешенных веществ (пыли), 4,1 ПДК, наблюдалась в г.Усть-Каменогорске. Средние концентрации взвешенных веществ в г.Актау, г.Алматы, г.Астане, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Темиртау, г.Шымкенте и пос.Глубокое составили 1-2 ПДК. Максимальная концентрация взвешенных веществ г.Усть-Каменогорске достигала 6 ПДК, в пос.Глубокое - 4 ПДК, в г.Астане – более 3 ПДК, в г.Караганде- более 2 ПДК, в г.Актау, г.Алматы, г.Жезказгане, г.Темиртау и г.Шымкенте– более 1 ПДК.

Средняя  концентрация  диоксида серы г.Усть-Каменогорске превышала 2 ПДК,  в г.Риддере  и пос.Глубокое - 1 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций диоксида серы выше 3 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Алматы и г.Шымкенте достигал 1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Усть-Каменогорске превышала 3 ПДК, в г.Алматы, г.Павлодаре и г.Таразе - 2 ПДК, в г.Астане, г.Караганде, г.Костанае, г.Семипалатинске и г.Шымкенте - 1 ПДК.

Средняя концентрация диоксида азота г.Усть-Каменогорске составила 2,5 ПДК, в городах Актобе, Алматы, Астана, Караганда, Костанай, Риддер, Тараз, Семипалатинск, Шымкент и пос.Глубокое - 1-2 ПДК. В г.Караганде, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и г.Шымкенте зарегистрированы максимальные из разовых концентраций диоксида азота около 4 ПДК, в городах Алматы, Костанай, Тараз и пос.Глубокое – более 2 ПДК, в г.Астане, г.Павлодаре и г.Риддере - более 1 ПДК.

Средняя  концентрация  фенола  в  г.Темиртау    составила   3,0 ПДК,    в   г.Караганде  -   2,3 ПДК,   в   г.Жезказгане, г.Риддере  и г.Усть-Каменогорске – 2 ПДК, в г.Семипалатинске - 1,3 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола составила 5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4 ПДК, в г.Караганде – 2,7 ПДК,  в г.Жезказгане, г.Риддере  и  г.Семипалатинске – более 1 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана в январе 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,1 | Взвешенные | 0,26 | 1,7 | 0,8 | 1,6 | 3 |
| 2.Актобе | 10,1 | Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,07 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,019 |  |  |
| 3. Алматы | 17,6 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 3,1 | 1,0 | 12,0 | 2,4 | 11 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,22 | 2,6 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,022 | 7,4 | 0,053 | 1,5 | 16 |
| 4. Астана | 2,8 | Взвешенные | 0,19 | 1,2 | 1,7 | 3,4 | 7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 7 | 1,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 5 |
| 5. Атырау | 1,2 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,04 |  |  |
| 6. Балхаш | 1,3 | Диоксид серы | 0,015 |  | 0,744 | 1,5 | 1 |
| 7. пос.Глубокое | 7,3 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 2,0 | 4,0 | 4 |
|  |  | Диоксид серы | 0,078 | 1,6 | 0,328 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,17 | 2,0 | 47 |
| 8.Жезказган | 5,4 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 9 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 20 |
| 9.Караганда | 14,9 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 8 | 1,6 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,33 | 3,9 | 18 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,027 | 2,7 | 16 |
|  |  | Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,028 |  |  |
| 10.Костанай | 4,3 | Оксид углерода | 2,1 |  | 9 | 1,8 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,21 | 2,5 | 28 |
| 11.Павлодар | 1,7 | Оксид углерода | 1,3 |  | 13 | 2,6 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,09 | 1,1 | 0,7 |
| 12.Петропавловск | 5,4 | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,016 |  |  |
| 13 Риддер | 8,4 | Диоксид серы | 0,090 | 1,8 | 0,136 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,15 | 1,8 | 33 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 0,7 |
| 14.Семипалатинск | 4,6 | Оксид углерода | 1,3 |  | 7 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,35 | 4,1 | 27 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,014 | 1,4 | 4 |
| 15.Тараз | 7,9 | Оксид углерода | 2,1 |  | 12 | 2,4 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,25 | 2,9 | 14 |
|  |  | Аммиак | 0,03 |  | 0,22 | 1,1 | 0,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,029 | 1,2 | 0,2 |
| 16 .Темиртау | 7,7 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 5 |
|  |  | Сероводород | 0,003 |  | 0,017 | 2,1 | 4 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,049 | 4,9 | 23 |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,1 | 0,25 | 1,3 | 0,7 |
| 17.Уральск | 0,3 | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,08 |  |  |
| 18 Усть- | 14,0 | Взвешенные | 0,61 | 4,1 | 3,0 | 6,0 | 38 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,122 | 2,4 | 1,614 | 3,2 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 17 | 3,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,10 | 2,5 | 0,32 | 3,8 | 58 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,040 | 4,0 | 15 |
|  |  | Мышьяк | 0,004 | 1,3 | 0,010 |  |  |
| 19. Шымкент | 14,3 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 3,1 | 1,0 | 7 | 1,4 | 5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,36 | 4,2 | 26 |
|  |  | Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,027 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,1 | Оксид углерода | 1 |  | 2 |  |  |

Высокое содержание формальдегида, 7,4ПДК, наблюдалась в г.Алматы. Средние концентрации формальдегида в г.Актобе, г.Караганде и г.Шымкенте  составили   5 ПДК, в г.Таразе – 3 ПДК, в г.Петропавловске – 2,3 ПДК. В г.Алматы и г.Таразе зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске среднее содержание мышьяка превышало допустимую норму. В г.Темиртау средняя и максимальная концентрация аммиака были выше 1  ПДК. Максимальная из разовых концентраций сероводорода  в г.Темиртау превышала 2 ПДК.

В сравнении с декабрем 2004 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Актобе, Астана, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск и Экибастуз значительно не изменился, в городах Алматы, Жезказган, Петропавловск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое - возрос, в г.Актау и г.Балхаше - снизился  (табл.1.4, рис.1.2).

По сравнению с январем 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Балхаш, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Астане и г.Актау отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах Актобе, Алматы, Атырау, Жезказган, Караганда, Костанай и Темиртау  - увеличение (табл.1.4, рис.1.2).

#### Таблица 1.4

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(январь 2004 года – январь 2005 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2004 год | 2005 год |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |
| Алматы | 13,4 | 11,2 | 12,0 | 14,9 | 12,9 | 18,7 | 12,0 | 14,8 | 14,5 | 21,0 | 21,2 | 14,3 | 17,6 |
| Караганда | 12,9 | 11,3 | 8,0 | 10,2 | 12,4 | 12,0 | 13,6 | 13,0 | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,9 |
| Шымкент | 14,3 | 14,5 | 18,3 | 17,4 | 16,2 | 14,7 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 13,9 | 14,4 | 12,5 | 14,3 |
| Усть- Каменогорск | 14,3 | 8,2 | 6,8 | 4,6 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 14,0 |
| Актобе | 7,0 | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,0 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,6 | 10,1 |
| Риддер | 8,5 | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 8,4 |
| Тараз | 7,7 | 7,1 | 7,2 | 8,9 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 7,9 |
| Темиртау | 5,4 | 4,8 | 8,7 | 7,5 | 8,2 | 6,9 | 7,7 | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 6,6 | 8,1 | 7,7 |
| пос.Глубокое | 7,7 | 7,7 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 7,3 |
| Жезказган | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 5,4 |
| Петропавловск | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 5,4 |
| Семипалатинск | 4,6 | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 4,6 |
| Костанай | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,3 |
| Актау | 5,1 | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 3,1 |
| Астана | 5,7 | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
| Павлодар | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 |
| Балхаш | 1,2 | 2,9 | 1,7 | 6,8 | 3,0 | 4,1 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 4,9 | 2,6 | 1,3 |
| Атырау | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| Экибастуз | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Уральск | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2005 года

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1.).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) |  |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в январе 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская область)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками являются реки Брекса, Глубочанка и Красноярка. Индексы загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляют –17,75-30,08 (7 класс, «чрезвычайно грязные»). Основными загрязняющими веществами являются азот аммонийный и нитритный (р.р. Брекса и Глубочанка – до 3,3 ПДК), медь (3,6-31,2 ПДК), цинк (10,9-161 ПДК), нефтепродукты (до 4 ПДК) и марганец (до 11,3 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в реке Тихая достигало  по азоту аммонийному и нитритному - до 5,1 ПДК, меди –6,5 ПДК, цинку – 18,5 ПДК, нефтепродуктам – 3,6 ПДК и марганцу – 4,6 ПДК, при значении ИЗВ 6,08 (6 класс -  «очень грязная»).

Качество поверхностных вод реки Ульба относится к 5 классу - «грязная» (ИЗВ – 5,46). Превышения ПДК наблюдались по меди (3,4 ПДК), цинку (22,2 ПДК), нефтепродуктам (3,7 ПДК) и марганцу (2,9 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: меди в р. Брекса – 71 ПДК (1 ВЗ); цинка  в р. Иртыш – 71,4 ПДК (1ВЗ), в р. Брекса –до 160,6 ПДК (1ЭВЗи 1ВЗ), в р. Тихая – до 27,4 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 59,7 ПДК (4 ВЗ),  в р. Глубочанка до   351,3 ПДК (2 ЭВЗ), в р. Красноярка –  до 218,6 ПДК (1 ЭВЗ); марганца. в р. Брекса – 10,2 ПДК (1ВЗ), в р. Глубочанка – 19,0 ПДК (1ВЗ) и в  р. Красноярка – 17,2 ПДК (1 ВЗ)  (табл. 2.5).

Содержание загрязняющих веществ в р.р. Бухтарма и Уба определялось по нефтепродуктам (до 4,5 ПДК). Индекс загрязненности воды этих рек равен 1,06-1,35 (3 класс - «умеренно загрязненные»).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 2,75, что соответствует 4-му классу - «загрязненные», при содержании в воде реки меди (2,6 ПДК) и нефтепродуктов (3,5 ПДК), а на участке г. Павлодар индекс загрязненности  воды составил 2,06 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышение ПДК  наблюдалось по меди (6,2 ПДК) и нефтепродуктам  (3,7 ПДК).

Вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское по качеству воды относятся к 3 классу «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,14-1,94). Содержание загрязняющих веществ достигали по меди и цинку (вдхр. Усть-Каменогорское до 5 ПДК), нефтепродуктам до 3,4 ПДК.

Река Деркул (Западно-Казахстанская область) характеризуется по качеству воды как «чистая» (2 класс ИЗВ – 0,91). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному – 3,8 ПДК, фенолам и нефтепродуктам – 2 ПДК.

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воду относятся к 3-му классу, «умеренно загрязненные», ИЗВ до 1,07. Превышения ПДК наблюдались по фенолам – до 2 ПДК и нефтепродуктам до 3 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «загрязненная» (4 класс, ИЗВ=2,65). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору –11,5 ПДК и хрому шестивалентному – 9,5 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 2 случаев ВЗ бором – до 32,4 ПДК  (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу («чистая», ИЗВ=0,42). Превышения ПДК не отмечались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,82). Отмечались превышения ПДК по меди (до 4 ПДК), цинку (до 2,1 ПДК) и железу общему (р. Ишим – 2,1 ПДК).

Поверхностные воды реки Ишим, вдхр. Вячеславское и озёр Большое Чебачье, Боровое и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,34-0,86. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (до 2,1 ПДК). В вдхр. Вячеславское, оз. Боровое и Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана), Нура и оз. Копа (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,23-1,40). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 4,6 ПДК)  и нефтепродуктам (до 2 ПДК).

Река Нура, вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) характеризуются как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ- 1,31-2,33). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по меди (2,2 ПДК) и ртути (2,8 ПДК); в вдхр. Самаркандское по сульфатам (2,8 ПДК) и нефтепродуктам (2,6 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (3,4 ПДК) и нефтепродуктам (6,8 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир, (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (3,3 ПДК), сульфатам (5,6 ПДК), меди (3,4 ПДК) и нефтепродуктам (6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 3,58, соответственно поверхностные воды реки относятся к 4 классу - «загрязненные». Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Нуре – 11,8 ПДК (1 ВЗ) и высокое загрязнение сульфатов в р. Кара – Кенгир – 11,3 ПДК (1ВЗ)  (табл. 2.5).

Реки Или, Текес, Хоргос и вдхр. Капшагайское (Алматинская область) по качеству воды определялись как ««умеренно загрязненные» - 3 класс, ИЗВ – 1,09-1,87. Превышения ПДК наблюдались по железу (до 4,6 ПДК) и меди (до 3,5 ПДК).

Реки Малая Алматинка, Есентай и Большая Алматинка (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» – 3 класс, ИЗВ  до 1,29. Предельно-допустимые концентрации определялись по азоту нитритному (2,5 ПДК), меди (до 2 ПДК) и железу (2,9 ПДК).

Реки Талас и Асса (Жамбылская область) по качеству воды относятся к 2 классу -  «чистые», ИЗВ до 0,79. Превышения ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих компонентов в р. Шу и вдхр.Ташуткульское (Жамбылская область) отмечены по азоту нитритному (р. Шу до - 1,9 ПДК), меди до -5,3 ПДК и фенолам до - 2 ПДК. Индекс загрязненности воды составил до 2,12, соответственно 3 класс - «умеренно загрязненная».

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья и Бадам (Южно-Казахстанская область) составил 2,00-2,28 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,9 ПДК) и меди (до 6 ПДК).

Река Келес и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённые» – 4 класс, ИЗВ-до 3,13. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (до 7,3 ПДК) и меди (до 8 ПДК).

Повышенное содержание ПДК по меди наблюдались  в р.р. Бугунь и Катта-Бугунь – до 3 ПДК, ИЗВ=0,84-0,89, качество поверхностных вод относится к 2 классу – «чистые».

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызыл-Ординская  область) определялись по сульфатам (4,6 ПДК) и меди (6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,32, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с декабрем 2004 г. (рис. 2.1, 2.2. табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (Павлодарская), Бухтарма, Ульба, Глубочанка, Красноярка и Уба. В реках Иртыш (ВКО), Брекса и Тихая индекс загрязненности воды повысился, соответственно качество воды ухудшилось (ухудшение на один класс).

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р.р Урал и Чаган.  В реке Илек наблюдалось улучшение качества воды на один класс.

В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в реках Ак-Булак (г. Астана) и Нура (Карагандинская область) улучшение на один класс. В р.р Ишим (Северо-Казахстанская область), Кара-Кенгир (Карагандинская область) и вдхр. Сергеевское качество воды несколько ухудшилось (ухудшение на один класс).   В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в январе 2005 г. наблюдалось незначительное повышение индекса загрязненности воды в р.р. Хоргос,  Есентай, Бол.Алматинка и вдхр. Капчагайское - соответственно ухудшилось качества  воды.  Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Брекса (г. Риддер), Глубочанка  (с.с. Белоусовка и Глубокое), Урал, Чаган (г. Уральск),   Ишим (г. Петропавловск, с. Долматово), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Есентай и Бол.Алматинка (г. Алматы) и Шардаринское водохранилище. По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках:  Илек (г. Алга) и Ак-Булак (г. Астана) (табл. 2.4).

В сравнении с январем 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2. табл. 2.3)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках  Бухтарма, Брекса и Глубочанка. В реках Тихая, Ульба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В реках Иртыш, Красноярка и Уба ИЗВ повысился, качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах улучшилось на один класс в р. Илек. В р.р Урал и Чаган качество воды несколько ухудшилось (ухудшение на один класс). В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р. Ишим (Акмолинская область) «чистые». В р.р. Ак-Булак, Сары-Булак ИЗВ повысился, качество воды ухудшилось и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р. Шу (Жамбылская область). В р. Есентай (г. Алматы) качества воды ухудшилось на один класс. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (гг. Семипалатинск и Павлодар), Ульба (г. Усть-Каменогорск),  Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Уба (г. Шемонаиха), Урал и Чаган (г.Уральск), Ишим (с. Долматово),  Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана), Нура (г.Темиртау), Есентай (г. Алматы) и Шардаринское вдхр. По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Ульба (рудн. Тишинский, г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер) и  Илек (г.г. Актобе и Алга)  (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в январе 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2004 | декабрь 2004 | январь 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,50 | 1,46 | 2,75 | Медь Нефтепродукты | 0,0026 0,17 | 2,6 3,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 0,73 | 1,32 | 2,06 | Медь Нефтепродукты | 0,0062 0,18 | 6,2 3,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,02 | 1,46 | 1,35 | Нефтепродукты | 0,22 | 4,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 15,09 | 6,82 | 17,75 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,29 0,048 0,0312 0,648 0,16 0,074 | 3,3 2,4 31,2 64,8 3,3 7,4 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 26,78 | 5,97 | 6,08 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,97 0,09 0,0065 0,185 0,18 0,046 | 5,1 4,5 6,5 18,5 3,6 4,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 8,70 | 4,80 | 5,46 | Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,0034 0,222 0,19 0,029 | 3,4 22,2 3,7 2,9 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 10,06 | 21,07 | 30,08 | Азот аммонийный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,88 0,0036 1,61 0,19 0,102 | 2,3 3,6 161,0 3,8 10,2 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 9,69 | 26,98 | 20,88 | Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,097 0,20 0,113 | 10,9 4,0 11,3 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,66 | 1,17 | 1,06 | Нефтепродукты | 0,17 | 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бухтарминское(Восточно-Казахстанская) |  |  | 1,14 | Нефтепродукты | 0,17 | 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Усть-Каменогорское(Восточно-Казахстанская) |  |  | 1,94 | Медь Цинк Нефтепродукты | 0,005 0,02 0,17 | 5,0 2,0 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,58 | 0,67 | 1,07 | Фенолы Нефтепродукты | 0,002 0,15 | 2,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,77 | 0,66 | 1,04 | Фенолы Нефтепродукты | 0,002 0,13 | 2,0 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 0,69 | 0,72 | 0,91 | Азот нитритный Фенолы Нефтепродукты | 0,300 0,002 0,100 | 3,8 2,0 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,99 | 4,13 | 2,65 | Бор Хром (6+) | 0,196 0,190 | 11,5 9,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,75 | 0,47 | 0,42 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,13 | 0,86 | 1,82 | Медь Цинк Железо общее | 0,004 0,021 0,21 | 4,0 2,1 2,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,03 | 0,70 | 1,21 | Медь Цинк | 0,0028 0,015 | 2,8 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 1,05 | 0,67 | 0,86 | Сульфаты | 163 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,51 | 0,49 | 0,59 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,77 | 2,97 | 1,24 | Сульфаты Нефтепродукты | 212 0,10 | 2,1 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 0,94 | 1,44 | 1,23 | Сульфаты Нефтепродукты | 313 0,08 | 3,1 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,43 | 1,35 | 1,40 | Азот нитритный Сульфаты Нефтепродукты | 0,034 356 0,07 | 1,7 3,6 1,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,53 | 1,05 | 1,36 | Сульфаты | 461 | 4,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,39 | 0,33 | 0,34 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,61 | 0,64 | 0,62 | Сульфаты | 210 | 2,1 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,37 | 0,41 | 0,42 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,35 | 2,82 | 2,22 | Медь Ртуть | 0,0022 0,00028 | 2,2 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,48 | 2,29 | 3,58 | Азот нитритный Сульфаты Медь Нефтепродукты | 0,066 563 0,0034 0,30 | 3,3 5,6 3,4 6,0 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,24 | 1,37 | 1,31 | Сульфаты Нефтепродукты | 280 0,13 | 2,8 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 1,91 | 1,55 | 2,33 | Медь Нефтепродукты | 0,0034 0,34 | 3,4 6,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Или (Алматинская) | 1,28 | 1,22 | 1,87 | Железо Медь | 0,0046 0,29 | 4,6 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,96 | 1,03 | 1,09 | Железо | 0,27 | 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,23 | 0,94 | 1,15 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,33 | 0,87 | 1,10 | Медь | 0,0035 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,76 | 1,46 | 1,29 | Азот нитритный Медь | 0,050 0,002 | 2,5 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 0,97 | 0,82 | 1,08 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,17 | 0,86 | 1,12 | Железо | 0,29 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,72 | 0,73 | 0,76 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,69 | 2,06 | 2,12 | Азот нитритный Медь Фенолы | 0,039 0,0053 0,002 | 1,9 5,3 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,85 | 0,63 | 0,79 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Ташуткульское(Жамбылская) |  | 2,11 | 1,50 | Медь Фенолы | 0,0019 0,002 | 1,9 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,10 | 2,19 | 2,28 | Сульфаты Медь | 499 0,005 | 4,9 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) |  |  | 3,13 | Сульфаты Медь | 726 0,008 | 7,3 8,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) |  |  | 2,00 | Сульфаты Медь | 317 0,006 | 3,2 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) |  |  | 0,89 | Медь | 0,003 | 3,0 | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) |  |  | 0,84 | Медь | 0,003 | 3,0 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) |  |  | 2,66 | Сульфаты Медь | 442 0,008 | 4,4 8,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) |  |  | 2,32 | Сульфаты Медь | 456 0,006 | 4,6 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в январе 2005года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | январь 2004 | декабрь 2004 | январь 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,83 | 1,74 | 1,70 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 0,55 | 1,20 | 1,47 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 0,65 | 1,44 | 1,71 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,00 | 1,40 | 1,33 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 17,29 | 7,88 | 9,25 | 6 класс, очень грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,41 | 2,65 | 3,07 | 4 класс, загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 15,06 | 5,97 | 5,99 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 26,72 | 6,43 | 17,42 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 10,08 | 23,8 | 32,38 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 9,76 | 18,14 | 25,23 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 9,62 | 26,88 | 20,83 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,66 | 1,17 | 1,05 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Урал, г. Уральск | 0,57 | 0,67 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,77 | 0,66 | 1,04 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Деркул, п. Селекционный | 0,69 | 0,72 | 0,91 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 6,21 | 5,79 | 3,32 | 4 класс, загрязненная |
| р. Илек, г. Актобе | 3,63 | 2,38 | 1,79 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 1,05 1,20 | 0,70 0,74 | 1,31 1,94 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,10 | 1,12 | 3,12 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,69 1,18 1,14 | 0,57 0,63 0,82 | 0,58 1,00 0,89 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,74 | 2,97 | 1,24 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 0,94 | 1,43 | 1,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 1,92 | 2,05 | 2,85 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 4,48 | 2,66 | 4,13 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,63 | 0,92 | 0,77 | 2 класс, чистая |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,75 | 0,47 | 0,42 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,76 | 1,46 | 1,29 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 0,97 | 0,82 | 1,08 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,17 | 0,86 | 1,12 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,33 | 2,00 | 1,89 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,11 | 1,32 | 2,66 | 4 класс, загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызыл-Орда |  | 2,42 | 2,26 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в январе 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Иртыш | с. Предгорное | в черте села | 1ВЗ | Zn(2+) | 14.01.05 | 0,714 | 71,4 |
| р. Брекса | г. Риддер | 0,7 км ниже с.Ливино | 1 ВЗ 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Медь Zn(2+) Мn(2+) | 13.01.05 13.01.05 13.01.05 | 0,710 1,606 0,102 | 71,0 160,6 10,2 |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 13.01.05 | 0,332 | 33,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 13.01.05 | 0,274 | 27,4 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 13.01.05 | 0,101 | 10,1 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 13.01.05 | 0,150 | 15,0 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км ниже сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 13.01.05 | 0,597 | 59,7 |
| р. Ульба (0.1) | г.Усть-Каменогорск | В черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 12.01.05 | 0,124 | 12,4 |
| р. Ульба (0.9) | г.Усть-Каменогорск | В черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 12.01.05 | 0,187 | 18,7 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.01.05 12.01.05 | 3,513 0,190 | 351,3 19,0 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1 ЭВЗ | Zn(2+) | 12.01.05 | 1,320 | 132,0 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.01.05 12.01.05 | 2,186 0,172 | 218,6 17,2 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 06.01.05 | 0,55 | 32,4 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 06.01.05 | 0,22 | 12,9 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1,0 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 17.01.05 | 0,283 | 11,8 |
| р.Кара-Кенгир | г. Жезказган | 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий корпорации «Казахмыс» | 1ВЗ | Сульфаты | 06.01.05 | 1127 | 11,3 |