|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Выпуск  2 (63)

(февраль 2005 г.)

Алматы  2005

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр |
| --- | --- |
| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в феврале 2005 года . . . . . . | 4 |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в феврале 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3.Радиационный гамма- фон на территории Казахстана за январь 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 25 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в феврале 2005 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В феврале 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.2).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Алматы  (ИЗА5   21,4),  г.Караганде (ИЗА5 15,9)  и  г.Усть-Каменогорске (ИЗА5   15,1) (рис.1,1).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Наибольшая средняя концентрация взвешенных веществ (пыли), 4,8 ПДК, наблюдалась в г.Усть-Каменогорске. Средние концентрации взвешенных веществ в г.Актау, г.Алматы, г.Астане, г.Атырау, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Темиртау и г.Шымкенте составили 1-2 ПДК. Максимальная концентрация взвешенных веществ г.Усть-Каменогорске превышала 5 ПДК, в г.Астане - 3 ПДК, в г.Темиртау - 2 ПДК, в г.Актау, г.Алматы, г.Жезказгане и г.Караганде - 1 ПДК.

Средняя  концентрация  диоксида серы в г.Усть-Каменогорске превышала 2 ПДК,  в г.Риддере, г.Семипалатинске  и пос.Глубокое - 1 ПДК. В г.Балхаше наблюдалась максимальная из разовых концентраций диоксида серы выше 2 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - выше 1 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Алматы и г.Семипалатинске превышал 1 ПДК. Максимальные из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы, г.Костанае, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и г.Шымкенте составили 2-3 ПДК, в г.Астане, г.Караганде, г.Петропавловске и г.Таразе -  более 1 ПДК.

Средняя концентрация диоксида азота г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое составила 2,8 ПДК, в городах Актобе, Алматы, Астана, Костанай, Караганда, Риддер, Тараз, Семипалатинск и Шымкент - 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске и г.Семипалатинске зарегистрированы максимальные из разовых концентраций диоксида азота около 4 ПДК, в городах Алматы, Караганда, Костанай, Тараз, Шымкент и пос.Глубокое – 2-3 ПДК, в городах Актау, Актобе, Астана, Жезказган, Риддер, Темиртау и Уральск - выше 1 ПДК.

Средняя  концентрация фенола в г.Темиртау составила 3 ПДК, в г.Караганде и г.Усть-Каменогорске - 2,3 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане, г.Риддере и пос.Глубокое - 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске отмечена максимальная концентрация фенола равная 4,7 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Темиртау и пос.Глубокое - 1-2 ПДК.

Высокое среднее содержание формальдегида, 8,3 ПДК, наблюдалось в г.Алматы.   Средняя  концентрация  формальдегида  в  г.Караганде составила 5,3  ПДК, в г.Актобе, г.Таразе и г.Шымкенте - 4 ПДК,  в г.Петропавловске – 1,6 ПДК. В г.Алматы и г.Таразе зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК.

Таблица 1.2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана в феврале 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,3 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 0,7 | 1,3 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,09 | 1,1 | 1 |
| 2.Актобе | 10,0 | Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,10 | 1,2 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,020 |  |  |
| 3. Алматы | 21,4 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 5 |
|  |  | Оксид углерода | 3,5 | 1,2 | 15 | 3,0 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 23 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,014 | 1,4 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,025 | 8,3 | 0,062 | 1,8 | 0,4 |
| 4. Астана | 5,3 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 1,6 | 3,2 | 18 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 9 | 1,8 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,14 | 1,6 | 25 |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 |  | 0,107 | 5,4 | 7 |
| 5. Атырау | 1,6 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,4 |  |  |
| 6. Балхаш | 1,6 | Диоксид серы | 0,017 |  | 1,221 | 2,4 | 1 |
| 7. пос.Глубокое | 6,2 | Диоксид серы | 0,067 | 1,3 | 0,265 | 0,5 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,11 | 2,8 | 0,25 | 2,9 | 71 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,011 | 1,1 | 1,39 |
| 8.Жезказган | 4,2 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,11 | 1,3 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,6 | 0,016 | 1,6 | 15 |
| 9.Караганда | 15,9 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 8 | 1,6 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 19 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,020 | 2,0 | 15 |
|  |  | Формальдегид | 0,016 | 5,3 | 0,032 |  |  |
| 10.Костанай | 4,2 | Оксид углерода | 2,2 |  | 11 | 2,2 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,2 | 2,4 | 40 |
| 11.Павлодар | 1,5 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,07 |  |  |
| 12.Петропавловск | 4,6 | Оксид углерода | 1,8 |  | 7 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,6 | 0,011 |  |  |
| 13 Риддер | 8,1 | Диоксид серы | 0,093 | 1,9 | 0,144 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,15 | 1,8 | 37 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 2 |
| 14.Семипалатинск | 5,4 | Диоксид серы | 0,053 | 1,1 | 0,394 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 3,7 | 1,2 | 11 | 2,2 | 17 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,34 | 4,0 | 34 |
| 15.Тараз | 9,5 | Оксид углерода | 1,8 |  | 6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,22 | 2,6 | 19 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,038 | 1,1 | 0,5 |
| 16 .Темиртау | 8,9 | Взвешенные | 0,26 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,16 | 1,9 | 1 |
|  |  | Сероводород | 0,003 |  | 0,015 | 1,9 | 5 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,018 | 1,8 | 28 |
|  |  | Аммиак | 0,09 | 2,3 | 0,33 | 1,7 | 3 |
| 17.Уральск | 0,5 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,09 | 1,1 | 0,9 |
| 18 Усть- | 15,1 | Взвешенные | 0,71 | 4,8 | 2,6 | 5,2 | 45 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,109 | 2,2 | 0,700 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 2,1 |  | 13 | 2,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,11 | 2,8 | 0,35 | 4,1 | 61 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,047 | 4,7 | 18 |
|  |  | Мышьяк | 0,004 | 1,3 | 0,010 |  |  |
| 19. Шымкент | 11,0 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,4 |  | 12 | 2,4 | 5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,18 | 2,1 | 11 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,026 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,2 | Оксид углерода | 1,1 |  | 3 |  |  |

В г.Усть-Каменогорске среднее содержание мышьяка превышало допустимую норму. В г.Темиртау средняя концентрация аммиака была выше 2 ПДК, максимальная - выше 1 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода  в г.Астане превышала 5 ПДК, сероводорода  в г.Темиртау - 1 ПДК.

В сравнении с январем 2005 года уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Костанай, Павлодар, Риддер, Уральск и Экибастуз значительно не изменился, в городах Алматы, Астана, Караганда, Семипалатинск, Тараз, Темиртау и Усть-Каменогорск -возрос, в г.Жезказгане, г.Петропавловске, г.Шымкенте и пос.Глубокое - снизился  (табл.1.3, рис.1.2).

По сравнению с февралем 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Павлодар, Петропавловск, Риддер, Уральск, Семипалатинск и Экибастуз существенно не изменилось. В г.Актау, г.Балхаше, г.Жезказгане, г.Шымкенте и пос.Глубокое отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Костанай, Тараз, Темиртау и  Усть-Каменогорск - увеличение (табл.1.3, рис.1.2).

#### Таблица 1.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(февраль 2004 года – февраль 2005 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2004 год | 2005 год |
|  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| Алматы | 11,2 | 12,0 | 14,9 | 12,9 | 18,7 | 12,0 | 14,8 | 14,5 | 21,0 | 21,2 | 14,3 | 17,6 | 21,4 |
| Караганда | 11,3 | 8,0 | 10,2 | 12,4 | 12,0 | 13,6 | 13,0 | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,9 |
| Усть- Каменогорск | 8,2 | 6,8 | 4,6 | 6,6 | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 14,0 | 15,1 |
| Шымкент | 14,5 | 18,3 | 17,4 | 16,2 | 14,7 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 13,9 | 14,4 | 12,5 | 14,3 | 11,0 |
| Актобе | 7,8 | 8,5 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 11,9 | 12,0 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 10,0 |
| Тараз | 7,1 | 7,2 | 8,9 | 7,7 | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 9,5 |
| Темиртау | 4,8 | 8,7 | 7,5 | 8,2 | 6,9 | 7,7 | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 6,6 | 8,1 | 7,7 | 8,9 |
| Риддер | 8,1 | 6,9 | 7,6 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 8,1 |
| пос.Глубокое | 7,7 | 3,4 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 7,3 | 6,2 |
| Семипалатинск | 5,3 | 4,1 | 4,8 | 3,4 | 3,7 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 5,4 |
| Астана | 2,6 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 5,3 |
| Петропавловск | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 4,6 |
| Жезказган | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,2 |
| Костанай | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,2 |
| Актау | 4,8 | 4,7 | 5,3 | 3,9 | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 3,3 |
| Атырау | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 |
| Балхаш | 2,9 | 1,7 | 6,8 | 3,0 | 4,1 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 4,9 | 2,6 | 1,3 | 1,6 |
| Павлодар | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 |
| Экибастуз | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Уральск | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в феврале 2005 года

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1.).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) |  |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в феврале 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.5).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками являются реки Брекса, Глубочанка и Красноярка. Индексы загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляют –10,74-36,23 (7 класс, «чрезвычайно грязные»). Основными загрязняющими веществами являются азот аммонийный (до 3,7 ПДК), медь (до 22,2 ПДК), цинк (30,1-173,3 ПДК), нефтепродукты (до 3,7 ПДК) и марганец (до 35,5 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в реках Тихая и Ульба достигало  по азоту аммонийному (р.Тихая - 5,1 ПДК), меди (до 8,6 ПДК), цинку (до 27,2 ПДК), нефтепродуктам (до 3,8 ПДК) и марганцу (до 10,7 ПДК), при значении ИЗВ 6,79-7,88 (6 класс -  «очень грязные»).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: меди в р. Брекса – 52 ПДК (1 ВЗ); цинка  в р. Иртыш – 25,8 ПДК (1ВЗ), в р. Брекса –до 107 ПДК (1ЭВЗи 1ВЗ), в р. Тихая – 19,2 ПДК (1 ВЗ), в р. Ульба – до 76,3 ПДК (5 ВЗ),  в р. Глубочанка до   84,9 ПДК (3 ВЗ), в р. Красноярка –  до 378,3 ПДК (2 ЭВЗ); марганца в р. Брекса – до 24,8 ПДК (2 ВЗ), в р. Тихая – 12,3 ПДК (1 ВЗ), в р. Ульба – до 34,2 (2 ВЗ), в р. Глубочанка – до 44,1 ПДК (3 ВЗ) и в  р. Красноярка – до 90,9 ПДК (2 ВЗ)  (табл. 2.4).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш и р. Бухтарма составляет 1,35-1,99, что соответствует 3-му классу «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки меди (до 2,2 ПДК) и нефтепродуктов (до 3,6 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в р.Уба определялось по нефтепродуктам (до 3,4 ПДК). Индекс загрязненности воды этой реки равен 0,96 (2 класс - «чистая»).

Реки Урал, Чаган и Большой Узень (Западно-Казахстанская область) по качеству воду относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ до 0,93. Превышения ПДК наблюдались по фенолам – до 2 ПДК.

Река Деркул (Западно-Казахстанская область) характеризуется по качеству воды как «умеренно загрязненная» (3 класс, ИЗВ – 1,13). Превышения ПДК наблюдались по фенолам – 3 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «загрязненная» (4 класс, ИЗВ=3,38). Превышение ПДК загрязняющих веществ достигало по бору –10,9 ПДК и хрому шестивалентному – 17,5 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 2 случая ВЗ бором – до 15,3 ПДК и 2 случая ВЗ хромом (6+) – до 17,5 ПДК (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ=0,42. Превышения ПДК не отмечались.

Река Ишим и вдхр.Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,45). Отмечались превышения ПДК в р.Ишим по меди (1,6 ПДК), цинку (2,1 ПДК) и железу общему (2,2 ПДК); в вдхр.Сергеевское по цинку – 3 ПДК.

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г.Астана), вдхр. Вячеславское и озёр Большое Чебачье, Боровое и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,41-0,84. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (до 2,7 ПДК) и нефтепродуктам (до 1,8 ПДК). В вдхр.Вячеславское и оз.Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Сары-Булак (г. Астана), Нура и оз. Копа (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,86-1,99). Превышение ПДК загрязняющих компонентов отмечались по азоту нитритному (р. Нура – 4,9 ПДК), сульфатам (до 4,6 ПДК), нефтепродуктам (до 2,2 ПДК) и СПАВ – синтетические поверхностно-активные вещества (р.Сары-Булак – 2,6 ПДК).

Реки Нура и Кара-Кенгир (Карагандинская область) характеризуются как «загрязненные» (4 класс, ИЗВ- до 3,66). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по азоту нитритному (8,5 ПДК), меди (2,5 ПДК), ртути (5 ПДК) и фенолам (2 ПДК); в р. Кара-Кенгир по азоту аммонийному (2,8 ПДК), меди (6 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (9,2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) определялись по азоту аммонийному (до 2,6 ПДК), меди (до 3,5 ПДК), ртути (вдхр. Самаркандское – 4,2 ПДК) и нефтепродуктам (до 7 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,25-2,40, соответственно поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Загрязненность рек Или, Шарын, Шилик, Баянкол, Каркара, Текес и Хоргос (Алматинская область) характеризуются повышенным содержанием азота нитритного (р.Хоргос – 2,7 ПДК), железа (р.Текес - 1,9 ПДК) и меди (до 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составляет 1,03-1,81, 3 класс - «умеренно загрязненные».

Превышение ПДК загрязняющих веществ в р. Тургень и вдхр. Капшагайское (Алматинская область) наблюдалось по меди (вдхр. Капшагайское –1,5 ПДК) и железу (р. Тургень – 1,6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил до 0,91, соответственно поверхностные воды реки и водохранилища относятся к 2 классу - «чистые».

В реке Есентай (г.Алматы) отмечалось превышение допустимой нормы  по меди - 2 ПДК. Индекс загрязненности воды составил 0,95, соответственно 2 класс – «чистые».

Реки Малая и Большая Алматинки (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» – 3 класс, ИЗВ  до 1,31. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по азоту нитритному (р. Малая Алматинка - 2,7 ПДК) и меди (до 2 ПДК).

Реки Талас и Асса (Жамбылская область) по качеству воды относятся к 2 классу -  «чистые», ИЗВ до 0,68. Превышения ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих компонентов, превышающих допустимые нормы, в р.Шу и вдхр.Ташуткульское (Жамбылская область) отмечены по меди (до 5,7 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил до 2,00, соответственно 3 класс - «умеренно загрязненные».

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,28-2,34 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,4 ПДК) и меди (р. Бадам – 8 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ -3,38. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (14,7).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ-0,36. Превышения ПДК не наблюдались.

Превышение содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,7 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,31, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с январем 2005 г. (рис. 2.1, 2.2. табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (Павлодарская), Бухтарма, Брекса, Тихая, Глубочанка и Красноярка. В реках Иртыш (ВКО) и Уба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось (улучшение на один класс).  Ухудшилось на один класс качество воды в р. Ульба.

В Западном Казахстане качество воды улучшилось в р.р Урал и Чаган.  В реке Деркул наблюдалось ухудшение качества воды на один класс.  В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в реке Ак-Булак (г. Астана); в р. Нура (Карагандинская область) ухудшение на один класс. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане наблюдалось снижение индекса загрязненности воды в р. Есентай (г. Алматы), вдхр. Шардаринское и Капшагайское,  соответственно улучшилось качество  воды.  Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (рудн. Тишинский), Тихая (г.Риддер), Красноярка (с.Предгорное), Деркул (п.Селекционный).. По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Глубочанка  (с.Белоусовка), Уба (г Шемонаиха), Ишим (с.Долматово), Ак-Булак (г.Астана), Есентай (г.Алматы) и вдхр. Шардаринское  (табл. 2.5).

В сравнении с февралем 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2. табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма и Брекса. В реках Тихая, Ульба и Уба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В реках Глубочанка, Красноярка ИЗВ повысился, качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах улучшилось на один класс в р.р. Урал и Чаган. В р. Илек качество воды также улучшилось. В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р. Ишим (Акмолинская область) - «чистые». В вдхр. Сергеевское и р.р. Нура и Кара-Кенгир (Карагандинская область) ИЗВ повысился, качество воды ухудшилось. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р. Есентай (г. Алматы) и вдхр. Капшагайское. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Ульба (г. Усть-Каменогорск),  Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер), Уба (г. Шемонаиха) Илек (г.г. Актобе и Алга) и Есентай (г.Алматы) (табл. 2.5).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в феврале 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль 2004 | январь 2005 | февраль 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,80 | 2,75 | 1,70 | Медь Нефтепродукты | 0,0018 0,14 | 1,8 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,25 | 2,06 | 1,35 | Медь Нефтепродукты | 0,0022 0,18 | 2,2 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,61 | 1,35 | 1,99 | Медь Нефтепродукты | 0,0022 0,17 | 2,2 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 34,85 | 17,75 | 13,58 | Азот аммонийный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,08 0,022 0,421 0,19 0,125 | 2,8 22,2 42,1 3,7 12,5 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 18,53 | 6,08 | 6,79 | Азот аммонийный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 2,01 0,0086 0,145 0,19 0,105 | 5,1 8,6 14,5 3,8 10,5 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 10,52 | 5,46 | 7,88 | Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,0046 0,272 0,17 0,107 | 4,6 27,2 3,3 10,7 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 5,91 | 30,08 | 10,74 | Азот аммонийный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,46 0,0038 0,301 0,17 0,243 | 3,7 3,8 30,1 3,5 24,3 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 9,29 | 20,88 | 36,23 | Азот аммонийный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 1,01 0,0032 1,733 0,155 0,355 | 2,6 3,2 173,3 3,1 35,5 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,83 | 1,06 | 0,96 | Нефтепродукты | 0,17 | 3,4 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 1,27 | 1,07 | 0,93 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,20 | 1,04 | 0,91 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,19 | 0,91 | 1,13 | Фенолы | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,61 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 6,59 | 2,65 | 3,38 | Бор Хром (6+) | 0,185 0,350 | 10,9 17,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,60 | 0,42 | 0,39 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,04 | 1,82 | 1,45 | Медь Цинк Железо общее | 0,0016 0,0205 0,22 | 1,6 2,1 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,88 | 1,21 | 1,14 | Цинк | 0,0304 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 1,07 | 0,86 | 0,84 | Сульфаты Нефтепродукты | 165 0,09 | 1,7 1,8 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,62 | 0,59 | 0,64 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,77 | 1,24 | 0,67 | Сульфаты Нефтепродукты | 117 0,07 | 1,2 1,4 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,47 | 1,23 | 1,88 | Сульфаты СПАВ Нефтепродукты | 276 0,26 0,11 | 2,8 2,6 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,43 | 1,40 | 1,99 | Азот нитритный Сульфаты Нефтепродукты | 0,098 358 0,09 | 4,9 3,6 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,74 | 1,36 | 1,86 | Азот нитритный Сульфаты Нефтепродукты | 0,071 456 0,08 | 3,6 4,6 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,55 | 0,34 | 0,84 | Сульфаты | 274 | 2,7 | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,64 | 0,62 | 0,62 | Сульфаты | 201 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,32 | 0,42 | 0,41 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,97 | 2,22 | 3,66 | Азот нитритный Медь Ртуть Фенолы | 0,169 0,0025 0,0005 0,002 | 8,5 2,5 5,0 2,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,67 | 3,58 | 3,62 | Азот аммонийный Медь Фенолы Нефтепродукты | 1,08 0,006 0,002 0,46 | 2,8 6,0 2,0 9,2 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,91 | 1,31 | 2,25 | Азот аммонийный Медь Ртуть Нефтепродукты | 0,74 0,0035 0,00042 0,13 | 1,9 3,5 4,2 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 1,85 | 2,33 | 2,40 | Азот аммонийный Медь Нефтепродукты | 1,00 0,002 0,35 | 2,6 2,0 7,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 1,97 | 1,87 | 1,81 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,27 | 1,10 | 0,91 | Медь | 0,0015 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Шарын (Алматинская) |  |  | 1,36 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) |  |  | 1,04 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) |  |  | 0,90 | Железо | 0,16 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р. Текес (Алматинская) | 2,24 | 1,09 | 1,03 | Железо | 0,19 | 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,37 | 1,15 | 1,31 | Азот нитритный Медь | 0,053 0,002 | 2,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 1,13 | 1,08 | 1,05 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,25 | 1,12 | 1,11 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,15 | 1,29 | 1,31 | Азот нитритный Медь | 0,053 0,002 | 2,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,13 | 1,08 | 0,95 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,25 | 1,12 | 1,14 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,65 | 0,76 | 0,68 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,26 | 2,12 | 2,00 | Медь Фенолы | 0,0057 0,002 | 5,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,98 | 0,79 | 0,64 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Ташуткульское(Жамбылская) | 2,11 | 1,50 | 1,43 | Медь Фенолы | 0,0018 0,002 | 1,8 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,20 | 2,28 | 1,28 | Сульфаты | 440 | 4,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) |  | 3,13 | 3,38 | Сульфаты | 1468 | 14,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) |  | 2,00 | 2,34 | Сульфаты Медь | 283 0,008 | 2,8 8,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь Южно-Казахстанская) |  | 0,89 | 0,36 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) |  | 2,66 | 1,32 | Сульфаты | 425 | 4,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылординская) |  | 2,32 | 1,31 | Сульфаты | 472 | 4,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в феврале 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего веществ амг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Иртыш | с. Предгорное | в черте села | 1ВЗ | Zn(2+) | 07.02.05 | 0,258 | 25,8 |
| р. Брекса | г. Риддер | 0,7 км ниже с.Ливино | 1 ВЗ 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Медь Zn(2+) Мn(2+) | 24.02.05 24.02.05 24.02.05 | 0,052 1,070 0,248 | 52,0 107,0 24,8 |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 24.02.05 24.02.05 | 0,194 0,116 | 19,4 11,6 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 24.02.05 24.02.05 | 0,192 0,123 | 19,2 12,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 24.02.05 24.02.05 | 0,175 0,119 | 17,5 11,9 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км ниже сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 24.02.05 24.02.05 | 0,763 0,342 | 76,3 34,2 |
| р. Ульба (0.1) | г.Усть-Каменогорск | В черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 08.02.05 | 0,170 | 17,0 |
| р. Ульба (0.9) | г.Усть-Каменогорск | В черте города | 2 ВЗ | Zn(2+) | 08.02.05 28.02.05 | 0,214 0,163 | 21,4 16,3 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 2 ВЗ 2 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 08.02.05 28.02.05 08.02.05 28.02.05 | 0,849 0,223 0,194 0,302 | 84,9 22,3 19,4 30,2 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 28.02.05 28.02.05 | 0,358 0,441 | 35,8 44,1 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 2 ЭВЗ 2 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 08.02.05 28.02.05 08.02.05 28.02.05 | 3,783 3,132 0,451 0,909 | 378,3 313,2 45,1 90,9 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.02.05 | 0,21 | 12,4 |
| р. Илек | г. Актобе | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.02.05 | 0,26 | 15,3 |
| р. Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | Хром (6+) | 03.02.05 | 0,35 | 17,5 |
| р. Илек | п. Целинный | 1 км выше села | 1 ВЗ | Хром (6+) | 03.02.05 | 0,23 | 11,5 |

Таблица 2.5

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в феврале 2005года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | февраль 2004 | январь 2005 | февраль 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 2,97 | 1,70 | 1,25 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 0,81 | 1,47 | 1,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,28 | 1,71 | 1,48 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,59 | 1,33 | 1,86 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 17,35 | 9,25 | 13,87 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,45 | 3,07 | 3,69 | 4 класс, загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 11,35 | 5,99 | 6,64 | 6 класс, очень грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 18,51 | 17,42 | 13,55 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 5,12 | 32,38 | 8,30 | 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 6,56 | 25,23 | 15,13 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 9,09 | 20,83 | 36,00 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,78 | 1,05 | 0,95 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 1,27 | 1,07 | 1,27 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,20 | 1,04 | 1,20 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Деркул, п. Селекционный | 1,19 | 0,91 | 1,13 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Илек, г. Алга | 8,92 | 3,32 | 2,72 | 4 класс, загрязненная |
| р. Илек, г. Актобе | 4,22 | 1,79 | 2,22 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,96 1,05 | 1,31 1,94 | 1,42 1,52 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,13 | 3,12 | 1,81 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,91 1,08 1,19 | 0,58 1,00 0,89 | 0,77 0,80 0,81 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,77 | 1,24 | 0,67 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,96 | 1,23 | 1,88 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 1,88 | 2,85 | 3,39 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 3,59 | 4,13 | 4,41 | 5 класс, грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,76 | 0,77 | 0,77 | 2 класс, чистая |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,60 | 0,42 | 0,39 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,15 | 1,29 | 1,31 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,13 | 1,08 | 0,95 | 2 класс, чистая |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,25 | 1,12 | 1,14 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,18 | 1,89 | 2,18 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Шардаринское | 1,32 | 2,66 | 1,32 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда |  | 2,26 | 1,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |

3. Радиационный  гамма- фон на  территории Казахстана

за январь 2005 года

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности (мощности дозы гамма-излучения) на территории Республики Казахстан в январе 2005 г. осуществлялись ежедневно на 62 метеорологических станциях 13 областей.

Мощность дозы гамма-излучения (МД) измерялась дозиметрами типа ДБГБ-01С «Синтекс», ДБГ-06Т, ДРГ-01Т1, ДРГ-107Ц, АНРИ-01-02 «Сосна».

Среднемесячные значения мощности дозы гамма-излучения по населенным пунктам  РК находятся в пределах 0,09-0,18 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон за январь 2005 г. составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл.3.1).

# Таблица. 3.1

## Среднемесячные  значения мощности дозы гамма-излучения

по областям Республики Казахстан за январь  2005 года

| №№ | Населенный пункт | Мощность дозы, мк ЗВ/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение | Максим. | Миним. |
|  | 1.Акмолинская область |
| 1 | Акколь | 0,14 | 0,16 | 0,13 |
| 2 | Аршалы | 0,14 | 0,19 | 0,11 |
| 3 | Астана | 0,13 | 0,17 | 0,11 |
| 4 | Балкашино | 0,18 | 0,19 | 0,18 |
| 5 | Боровое | 0,10 | 0,16 | 0,06 |
| 6 | Егендыколь | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
| 7 | Ерейментау | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
| 8 | Кокшетау | 0,15 | 0,17 | 0,13 |
| 9 | Коргалжин | 0,10 | 0,12 | 0,09 |
|  | По области | 0,13 | 0,21 | 0,06 |
| 2. Актюбинская область |
| 1 | Актюбинск | 0,11 | 0,12 | 0,09 |
| 2 | Караулкельды | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| 3 | Новоалексеевка | 0,10 | 0,13 | 0,08 |
| 4 | Родниковка | 0,14 | 0,21 | 0,10 |
| 5 | Уил | 0,14 | 0,17 | 0,12 |
| 6 | Шалкар | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
|  | По области | 0,12 | 0,21 | 0,08 |
|  | 3. Алматинская область |
| 1 | Алматы | 0,13 | 0,16 | 0,09 |
| 2 | Баканас | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
| 3 | Жаркент | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
| 4 | Капчагай | 0,17 | 0,19 | 0,14 |
| 5 | Лепсинск | 0,15 | 0,16 | 0,12 |
| 6 | Нарынкол | 0,17 | 0,20 | 0,14 |
| 7 | Сарыозек | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
| 8 | Талдыкорган | 0,15 | 0,19 | 0,12 |
|  | По области | 0,15 | 0,20 | 0,09 |
|  | 4. Атырауская область |
| 1. | Атырау | 0,14 | 0,18 | 0,12 |
|  | 5. Восточно-Казахстанская область |
| 1 | Акжар | 0,18 | 0,22 | 0,15 |
| 2 | Аягуз | 0,14 | 0,18 | 0,09 |
| 3 | Бахты | 0,10 | 0,12 | 0,09 |
| 4 | Большенарымск | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
| 5 | Баршатас | 0,14 | 0,19 | 0,10 |
| 6 | Зайсан | 0,12 | 0,17 | 0,08 |
| 7 | Дмитриевка | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
| 8 | Жангизтобе | 0,16 | 0,18 | 0,13 |
| 9 | Катон-Карагай | 0,17 | 0,24 | 0,15 |
| 10 | Курчум | 0,13 | 0,16 | 0,10 |
| 11 | Риддер | 0,17 | 0,22 | 0,13 |
| 12 | Самарка | 0,09 | 0,11 | 0,07 |
| 13 | Семипалатинск | 0,16 | 0,20 | 0,15 |
| 14 | Усть-Каменогорск | 0,15 | 0,19 | 0,13 |
| 15 | Чарская | 0,18 | 0,19 | 0,15 |
| 16 | Шемонаиха | 0,15 | 0,18 | 0,13 |
|  | По области | 0,15 | 0,24 | 0,08 |
| 6.Жамбылская область |
| 1 | Тараз | 0,17 | 0,19 | 0,15 |
| 2 | Толеби | 0,15 | 0,19 | 0,11 |
| 3 | Чиганак | 0,14 | 0,19 | 0,10 |
|  | По области | 0,15 | 0,19 | 0,10 |
|  | 7.Западно-Казахстанская область |
| 1 | Уральск | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
| 2 | Тайпак | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
|  | По области | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
|  | 8.Карагандинская область |
| 1. | Жезказган | 0,12 | 0,16 | 0,10 |
| 2. | Караганда | 0,15 | 0,18 | 0,12 |
| 3 | Корнеевка | 0,15 | 0,19 | 0,13 |
| 4 | Родниковский с-з | 0,13 | 0,15 | 0,11 |
|  | По области | 0,14 | 0,19 | 0,10 |
|  | 9.Костанайская область |
| 1 | Джетыгара | 0,09 | 0,11 | 0,06 |
| 2 | Комсомолец | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
| 3 | Костанай | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| 4. | Урицкий | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
|  | По области | 0,11 | 0,15 | 0,06 |
|  | 10.Мангистауская область |
| 1. | Актау | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| 11.Павлодарская область |
| 1 | Актогай | 0,11 | 0,16 | 0,09 |
| 2 | Баянаул | 0,18 | 0,24 | 0,15 |
| 3. | Иртышск | 0,13 | 0,15 | 0,12 |
| 4 | Павлодар | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| 5 | Щербакты | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
| 6 | Экибастуз | 0,13 | 0,16 | 0,10 |
|  | По области | 0,13 | 0,24 | 0,09 |
|  | 12.Северо-Казахстанская область |
| 1 | Булаево | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| 2 | Петропавловск | 0,11 | 0,13 | 0,08 |
| 3. | Сергеевка | - | - | - |
|  | По области | 0,11 | 0,13 | 0,08 |
|  | 13.Южно-Казахстанская область |
| 1. | Шымкент | 0,14 | 0,19 | 0,12 |
| 2 | Туркестан | 0,13 | 0,15 | 0,11 |
|  | По области | 0,13 | 0,19 | 0,11 |

# Text boxes

Продолжение табл. 1.2

Продолжение табл.2.3

Продолжение табл.2.3

Продолжение табл.2.3

Продолжение табл. 3.1

Продолжение табл. 3.1