|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выпуск  9 (70)

(сентябрь 2005 г.)

Алматы 2005

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2005 года. . . . | 24 |
| 3.Радиационный гамма- фон на территории Республики Казахстан за 8\ месяцев 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| 4..Плотность радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан за 8 месяцев 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . | 65 |
| 5.Химический состав атмосферных осадков на территории Республики Казахстан за 1 квартал 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . | 67 |
| 6. Химический состав снежного покрова за зимний период 2004-2005 гг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 73 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

- Состояние загрязнения воздушного бассейна городов

на территории Республики Казахстан

в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев  2005 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1.

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В сентябре 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.2, рис.1.1).

#### Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Караганде (ИЗА5 15,6) и  гАлматы  (ИЗА5 15,1).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Астане составила 3,0 ПДК, в г.Актау- 2,2 ПДК, в городах Алматы, Атырау, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент – 1,2-1,8 ПДК. В г.Астане  наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ более 5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - более 4 ПДК, в г.Темиртау – более 2 ПДК,  в городах Актау, Алматы, Атырау, Жезказган, Караганда, Семипалатинск и Шымкент - 1-2 ПДК

Средние концентрация диоксида серы в г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышали 1 ПДК. В г.Балхаше максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 2,4 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,8 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в г.Семипалатинске достигал 1,4 ПДК. Максимальная из разовых концентраций  оксида  углерода  выше 3 ПДК наблюдалась в г.Таразе и г.Семипалатинске, выше 2 ПДК -  в г.Алматы, выше 1 ПДК - в городах Астана, Караганда, Костанай, Шымкент и Усть-Каменогорск.

Средние концентрации диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  составили 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций диоксида  азота  превышала  6 ПДК,  в  г.Алматы, г.Астане, г.Караганде, г.Шымкенте и пос.Глубокое  – 2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Жезказган, Костанай, Павлодар, Риддер,  Семипалатинск, Тараз и  Темиртау -  1 ПДК.

Средняя концентрация фенола в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Темиртау, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое  находилась в пределах 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций фенола равная 3,2 ПДК, в г.Темиртау - 2,2 ПДК, в городах Жезказган, Риддер, Семипалатинск и пос.Глубокое  - более 1 ПДК.

В г.Алматы. и г.Караганде средние концентрации формальдегида  составили   5,7 ПДК,   в г.Актобе - 4,3 ПДК,   в     г.Шымкенте  -  4,0 ПДК,     в г.Таразе – 2,2  ПДК, в  г.Усть-Каменогорске    и    г.Петропавловске –  более 1 ПДК. В г.Алматы и г.Шымкенте  зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК.

Таблица 1.2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана в сентябре 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 4,2 | Взвешенные | 0,33 | 2,2 | 0,6 | 1,2 | 14 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 4 |
| 2.Актобе | 10,0 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,016 |  |  |
| 3. Алматы | 15,1 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 7 |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 13 | 2,6 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,20 | 2,4 | 43 |
|  |  | Формальдегид | 0,017 | 5,7 | 0,053 | 1,5 | 5 |
| 4. Астана | 4,4 | Взвешенные | 0,45 | 3,0 | 2,6 | 5,2 | 32 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 9 | 1,8 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,17 | 2,0 | 3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,034 | 1,7 | 1 |
| 5. Атырау | 2,5 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 | 0,8 | 1,6 | 3 |
| 6. Балхаш | 2,1 | Диоксид серы | 0,036 |  | 1,175 | 2,4 | 3 |
| 7. пос.Глубокое | 4,0 | Диоксид серы | 0,059 | 1,2 | 0,183 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,23 | 2,7 | 32 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,012 | 1,2 | 1 |
| 8.Жезказган | 4,7 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,11 | 1,3 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,013 | 1,3 | 4 |
| 9.Караганда | 15,6 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 6 | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,19 | 2,2 | 30 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,009 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,017 | 5,7 | 0,030 |  |  |
| 10.Костанай | 3,0 | Оксид углерода | 1,7 |  | 7 | 1,4 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,13 | 1,5 | 3 |
| 11.Павлодар | 1,0 | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,11 | 1,3 | 0,6 |
|  |  | Хлористый водород | 0,033 |  | 0,50 | 2,5 | 1 |
| 2.Петропавловск | 3,7 | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 13 Риддер | 7,7 | Диоксид серы | 0,091 | 1,8 | 0,130 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,14 | 1,6 | 15 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,011 | 1,1 | 0,6 |
| 14.Семипалатинск | 5,2 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,6 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 4,1 | 1,4 | 17 | 3,4 | 41 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,21 | 2,5 | 12 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,016 | 1,6 | 12 |
| 15.Тараз | 7,1 | Оксид углерода | 2,4 |  | 19 | 3,8 | 10 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,16 | 1,9 | 13 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,017 |  |  |
| 16 .Темиртау | 6,7 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 1,2 | 2,4 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,1 | 1,2 | 0,6 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,022 | 2,2 | 14 |
|  |  | Аммиак | 0,08 | 2,0 | 0,26 | 1,3 | 4 |
| 17.Уральск | 0,7 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 9,1 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 2,1 | 4,2 | 8 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,073 | 1,5 | 0,918 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 9 | 1,8 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,52 | 6,1 | 32 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,032 | 3,2 | 2 |
|  |  | Хлор | 0,047 | 1,6 | 0,21 | 2,1 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,7 | 0,022 |  |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,070 | 3,5 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,123 | 1,2 | 0,25 | 1,3 | 18 |
| 19. Шымкент | 10,7 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 6,0 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,25 | 2,9 | 10 |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,2 | 0,14 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,037 | 1,1 | 0,4 |
| 20 Экибастуз | 1,3 | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,07 |  |  |

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода в г.Усть-Каменогорске превышала 3 ПДК,  в  г.Астане -  1 ПДК.

Средняя концентрации хлористого водорода в г.Усть-Каменогорске составила  1,2 ПДК.  Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода г.Павлодаре превышала  2 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 1  ПДК,

В г.Темиртау средняя концентрации аммиака достигала 2 ПДК, в г.Шымкенте – 1,2 ПДК. В г.Темиртау  наблюдалась максимальная из разовых концентраций аммиака более 1 ПДК.

В  г.Усть-Каменогорске  средняя   концентрации  хлора   была  выше 1 ПДК, максимальная из разовых концентраций - выше 2 ПДК.

В сравнении с августом 2005 года в городах Актау, Алматы, Атырау, Костанай, Петропавловск, Риддер, Павлодар, Семипалатинск, Тараз, Уральск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Актобе, г.Астане, г.Караганде и  г.Усть-Каменогорске - возрос, в городах  Балхаш, Жезказган и Темиртау - снизился  (табл.1.3 рис.1.2).

По сравнению с сентябрем 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Алматы, Астана, Атырау, Жезказган, Костанай, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Актау, г.Балхаше, г.Петропавловске и  г.Шымкенте отмечено снижение уровня загрязнения  атмосферного воздуха, в городах  Актобе, Караганда, Семипалатинск и  Усть-Каменогорск - увеличение (табл.1.3 рис.1.2).

#### Таблица 1.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(сентябрь 2004  года – сентябрь 2005 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2004 год | 2005 год |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь |
| Караганда | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 | 15,6 |
| Алматы | 14,5 | 21,0 | 21,2 | 14,3 | 17,6 | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 | 15,1 |
| Шымкент | 15,5 | 13,9 | 14,4 | 12,5 | 14,3 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 |
| Актобе | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 |
| Усть-Каменогорск | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 8,5 | 14,0 | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 9,1 |
| Риддер | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,7 |
| Тараз | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | 7,1 |
| Темиртау | 7,2 | 8,4 | 6,6 | 8,1 | 7,7 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 6,7 |
| Семипалатинск | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 |
| Жезказган | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 |
| Астана | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,4 |
| Актау | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 |
| пос.Глубокое | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,9 | 7,3 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 |
| Петропавловск | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 |
| Костанай | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 |
| Атырау | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 |
| Балхаш | 4,4 | 6,3 | 4,9 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 |
| Экибастуз | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Павлодар | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,0 |
| Уральск | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |

В 3 квартале 2005 г. наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.5).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в  г.Караганде (ИЗА5   15,4) и г.Алматы (ИЗА5   14,0).

#### В течение 3 квартала зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 10,3 раза (табл.1.4).

Таблица 1.4

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

#### в 3 квартале  2005года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 22 августа | 13 час | 3 | 5,130 | 10,3 |

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Актау, г.Астане и г.Жезказгане превышала 2 ПДК,  в  г.Алматы,  г.Атырау, г.Балхаше, г.Темиртау и г.Шымкенте - 1 ПДК. В г.Астане  наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ более 5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - более 4 ПДК, в г.Павлодаре  –  более 3 ПДК, в г.Балхаше,  г.Таразе и г.Темиртау – более 2 ПДК,  в г.Экибастузе – равная 2 ПДК, в  городах Актау, Алматы, Атырау, Жезказган, Караганда, Семипалатинск и Шымкент  -  более 1  ПДК.

Средние концентрации диоксида серы в г.Балхаше, г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышали 1 ПДК. В г.Балхаше максимальная из разовых концентраций диоксида серы превышала 10 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4 ПДК, в г.Семипалатинске - 1 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в г.Семипалатинске достигал 1,9 ПДК. В г.Семипалатинске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций оксида углерода 4,8 ПДК, в г.Таразе – 3,8 ПДК,  в г.Костанае – 3,0 ПДК, в г.Алматы  и г.Усть-Каменогорске - выше 2,6 ПДК, в городах Астана, Караганда, Павлодар, Петропавловске, и Шымкент - выше 1 ПДК.

Средние концентрации диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое находились в пределах 1-1,8 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций диоксида  азота  превышала 6 ПДК, в г.Алматы, г.Астане, г.Караганде, г.Семипалатинске, г.Таразе, г.Шымкенте и пос.Глубокое – 2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Жезказган, Костанай, Павлодар, Риддер, Темиртау, Уральске -  1 ПДК.

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 2,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде,  г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске – 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций фенола равная 3,5 ПДК, в г.Темиртау - 2,9 ПДК, в городах Жезказган, Караганда, Риддер, Семипалатинск и пос.Глубокое - более 1 ПДК.

В г.Алматы и г.Караганде средние концентрации формальдегида  составили 5,7 ПДК, в г.Актобе  и г.Шымкенте - 4,0 ПДК, в г.Таразе – 2,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 1,7 ПДК, в г.Петропавловске – 1 ПДК. В г.Алматы и г.Шымкенте  зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК.

Максимальные из разовых концентраций фтористого водорода в г.Усть-Каменогорске превышала 3 ПДК,  в  г.Астане  и г.Таразе -  1 ПДК.

Средняя концентрации хлористого водорода в г.Усть-Каменогорске составила  1,2 ПДК.  Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода в г.Павлодаре превышала  2 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 1  ПДК,

В  г.Усть-Каменогорске  средняя   концентрации  хлора   была  выше 1 ПДК, максимальная из разовых концентраций выше 2 ПДК.

В  г.Темиртау максимальная из разовых концентраций сероводорода достигала 1,4 ПДК,  в г.Актобе -1,0 ПДК,

В г.Темиртау средняя концентрации аммиака составила 2,5 ПДК, в г.Таразе  и г.Шымкенте – более 1 ПДК. В г.Темиртау  наблюдалась максимальная из разовых концентраций аммиака около 3 ПДК.

Таблица 1.5

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в 3 квартале 2005года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 4,3 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 13 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 4 |
| 2.Актобе | 9,5 | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 4 |
|  |  | Сероводород | 0,004 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,025 |  |  |
| 3. Алматы | 14,0 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,9 | 1,8 | 4 |
|  |  | Оксид углерода | 2 |  | 13 | 2,6 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,20 | 2,4 | 34 |
|  |  | Формальдегид | 0,017 | 5,7 | 0,053 | 1,5 | 4,8 |
| 4. Астана | 3,7 | Взвешенные | 0,37 | 2,5 | 2,6 | 5,2 | 25 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 9 | 1,8 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,17 | 2,0 | 2 |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,034 | 1,7 | 0,5 |
| 5. Атырау | 2,7 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 6 |
| 6. Балхаш | 3,0 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 4,0 |
|  |  | Диоксид серы | 0,073 | 1,5 | 5,130 | 10,3 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 4,1 | Диоксид серы | 0,058 | 1,2 | 0,183 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 20 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,012 | 1,2 | 0,4 |
| 8.Жезказган | 5,3 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 12 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 7 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,6 | 0,015 | 1,5 | 8 |
| 9.Караганда | 15,4 | Взвешенные | 0,11 |  | 0,9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,22 | 2,6 | 28 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,017 | 5,7 | 0,033 |  |  |
| 10.Костанай | 2,9 | Оксид углерода | 1,4 |  | 15 | 3,0 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,13 | 1,5 | 5 |
| 11.Павлодар | 1,3 | Взвешенные | 0,11 |  | 1,8 | 3,6 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 9,0 | 1,8 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,1 | 0,6 |
|  |  | Хлористый водород | 0,054 |  | 0,50 | 2,5 | 4 |
| 12.Петропавловск | 3,6 | Оксид углерода | 1,7 |  | 6 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,011 |  |  |
| 13 Риддер | 7,8 | Диоксид серы | 0,090 | 1,8 | 0,158 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,14 | 1,6 | 16 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,011 | 1,1 | 0,4 |
| 14.Семипалатинск | 5,6 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,60 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,020 |  | 0,875 | 1,8 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 5,6 | 1,9 | 24 | 4,8 | 41 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,21 | 2,5 | 12 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,6 | 0,019 | 1,9 | 12 |
| 15.Тараз | 7,8 | Взвешенные | 0,13 |  | 1,3 | 2,6 | 0,4 |
|  |  | Оксид углерода | 2,3 |  | 19 | 3,8 | 7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 12 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,021 | 1,1 | 0,2 |
|  |  | Аммиак | 0,046 | 1,1 | 0,16 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,6 | 0,027 |  |  |
| 16 .Темиртау | 7,9 | Взвешенные | 0,24 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,13 | 1,5 | 0,9 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,011 | 1,4 | 0 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,029 | 2,9 | 19 |
|  |  | Аммиак | 0,099 | 2,5 | 0,57 | 2,9 | 7 |
| 17.Уральск | 0,7 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,09 | 1,1 | 0,5 |
| 18 Усть- | 8,3 | Взвешенные | 0,11 |  | 2,1 | 4,2 | 4 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,079 | 1,6 | 2,205 | 4,4 | 0,5 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 13 | 2,6 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,52 | 6,1 | 28 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,035 | 3,5 | 2 |
|  |  | Хлор | 0,04 | 1,3 | 0,21 | 2,1 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,7 | 0,024 |  |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,070 | 3,5 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,123 | 1,2 | 0,25 | 1,3 | 18 |
| 19. Шымкент | 10,7 | Взвешенные | 0,23 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 6,0 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,25 | 2,9 | 6 |
|  |  | Аммиак | 0,047 | 1,2 | 0,140 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,037 | 1,1 | 0,1 |
| 20 Экибастуз | 1,4 | Взвешенные | 0,07 |  | 1,0 | 2,0 | 0,4 |

В сравнении с 2 кварталом 2005 года в городах Актау, Атырау, Астана, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Караганде, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое - возрос, в городах Актобе, Алматы, Балхаш, Жезказган и Шымкент - снизился  (табл.1.6, рис.1.2).

По сравнению с 3 кварталом 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах  Актау, Алматы, Астана, Атырау. Балхаш, Жезказган, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Актобе, г.Костанае, г.Петропавловске и  г.Шымкенте отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах  Караганда, Семипалатинск и  Усть-Каменогорск - увеличение (табл.1.6,  рис.1.2).

Таблица 1.6

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

|  |  | ИЗА5, | Отрасли промышленности оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 3 квартал 2004 г. | 2 квартал 2005 г. | 3 квартал 2005 г. |  |
| 1. | Караганда | 13,6 | 13,8 | 15,4 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 2. | Алматы | 13,7 | 16,6 | 14,0 | автотранспорт, энергетика |
| 3. | Шымкент | 15,1 | 12,9 | 10,7 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 4. | Актобе | 11,0 | 10,9 | 9,5 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Усть-Каменогорск | 6,9 | 6.3 | 8,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Темиртау | 8,5 | 8,3 | 7,9 | черная металлургия, химическая |
| 7. | Риддер | 7,2 | 8.2 | 7,8 | цветная металлургия, энергетика |
| 8 | Тараз | 7,8 | 8.3 | 7,8 | химическая |
| 9. | Семипалатинск | 4,1 | 4.6 | 5,6 | энергетика, строительных материалов |
| 10. | Жезказган | 5,3 | 6.2 | 5,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 11. | Актау | 4,9 | 4.1 | 4,3 | химическая |
| 12 | пос.Глубокое | 3,5 | 2.9 | 4,1 | цветная металлургия, |
| 13. | Астана | 3,3 | 3.9 | 3,7 | энергетика, автотранспорт |
| 14. | Петропавловск | 4,8 | 4.1 | 3,6 | энергетика, приборостроение |
| 15 | Балхаш | 3,3 | 4.1 | 3,0 | цветная металлургия, энергетика |
| 16 | Костанай | 3,7 | 3.1 | 2,9 | энергетика |
| 17 | Атырау | 2,2 | 2.6 | 2,7 | нефтеперерабатывающая |
| 18 | Павлодар | 1,4 | 1.8 | 1,3 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,2 | 1.3 | 1,4 | энергетика, угледобывающая |
| 20 | Уральск | 0,7 | 0.7 | 0,7 | энергетика, |
|  | Средний ИЗА | 6,05 | 6.24 | 6,00 |  |

За 9 месяцев 2005 г. наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск,  Усть-Каменогорск,  Шымкент,  Экибастуз и  пос.Глубокое   (табл.1.8).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Алматы (ИЗА5  15,4) и г.Караганде (ИЗА5  14,8).

#### За 9 месяцев зарегистрировано 5 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 10,3-11,5 раза, в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10-29 раз  (табл.1.7).

Таблица 1.7

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

## за 9 месяцев  2005 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 16 июня | 19 час | 3 | 5,742 | 11,5 |
| Шымкент | Взвешенные вещества | 18 июня | 19 час | 1 | 14,9 | 29,8 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 2 | 10,5 | 21,0 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 8 | 5,3 | 10,6 |
| Балхаш | Диоксид серы | 22 августа | 13 час | 3 | 5,130 | 10,3 |

Средние концентрации взвешенных веществ (пыли) в г.Астане и г.Жезказгане превышали 2 ПДК,  в  г.Актау, г.Алматы,  г.Атырау, г.Балхаше, г.Темиртау,  г.Усть-Каменогорске   и г.Шымкенте - 1 ПДК.   Максимальная из разовых  концентраций взвешенных веществ в г.Шымкенте  составила 29,9 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 6 ПДК, в г.Астане и г.Балхаше – более 5 ПДК, в пос.Глубокое – 4 ПДК, в г.Караганде  и г.Павлодаре  – более 3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Семипалатинске, г.Таразе и г.Темиртау  - более 2 ПДК,   в г,Экибастузе – равная 2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Алматы,  Атырау – более 1 ПДК.

Средние концентрация диоксида серы в г.Балхаше, г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышали 1 ПДК. В г.Балхаше максимальная из разовых концентраций диоксида серы превышала 15 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4 ПДК, в г.Семипалатинске - 1 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в г.Семипалатинске достигал 1,5 ПДК. Максимальные из разовых концентраций оксида углерода в г.Костанае, г.Семипалатинске и г.Таразе превышали 4 ПДК, в г.Алматы и г.Усть-Каменогорске - 3 ПДК, в г.Павлодаре и г.Шымкенте - 2 ПДК, в городах Астана, Караганда, Павлодар, Петропавловске- 1 ПДК,

Средние концентрации диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое находились в пределах 1-1,8 ПДК. В г.Алматы зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота более 9 ПДК,  в  г.Усть-Каменогорске – более 6 ПДК, в городах Караганда, Костанай, Семипалатинск, Шымкент – 3-4 ПДК, в г.Актобе, г.Астана,  г.Жезказгане, г.Таразе и пос.Глубокое – 2,0-2,9 ПДК, в городах Актау, Павлодар, Петропавловск,  Риддер, Темиртау и Уральск – более 1  ПДК.

Наибольшее среднее содержание формальдегида, 6,3 ПДК, наблюдалось в г.Алматы. Средние концентрации формальдегида в г.Актобе, г.Караганде и г.Шымкенте составили 4-5 ПДК, в г.Таразе - 3 ПДК,  в г.Петропавловске и г.Усть-Каменогорске – 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида в г.Шымкент превышала 2 ПДК, в г.Алматы, г.Караганде и  г.Таразе  - 1 ПДК.

Средняя  концентрация фенола в г.Темиртау составила 2,7 ПДК, в г.Караганде - 2,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске – 1-2 ПДК. В г.Темиртау и г.Усть-Каменогорске отмечена максимальная из разовых концентраций фенола около 5 ПДК, в г.Караганде – 2,7 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане, г.Павлодаре, г.Риддере, г.Семипалатинске и пос.Глубокое – 1-2 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода в г.Астане  превышала 5 ПДК,  г.Усть-Каменогорске - 3 ПДК, - в  г.Таразе -  1 ПДК.

Средняя концентрации хлористого водорода в г.Усть-Каменогорске составила  1,2 ПДК.  Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода г.Павлодаре превышала  2 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 1  ПДК,

В    г.Усть-Каменогорске    средняя   концентрации  хлора   составила 1 ПДК, максимальная из разовых концентраций - 3 ПДК.

В  г.Темиртау максимальная из разовых концентраций сероводорода достигала 3,3 ПДК, в г.Павлодаре – 1,5 ПДК, в г.Актобе  - 1,0 ПДК.

В г.Темиртау средняя концентрации аммиака составила 2,3 ПДК, в г.Таразе  и г.Шымкенте –  1 ПДК. В г.Темиртау  наблюдалась максимальная из разовых концентраций аммиака равная 2,9 ПДК, в г.Таразе -1,1 ПДК..

Таблица 1.8

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

за 9 месяцев  2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,9 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,6 | 4 |
| 2.Актобе | 9,9 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,21 | 2,5 | 7 |
|  |  | Сероводород | 0,005 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,025 |  |  |
| 3. Алматы | 15,4 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 2,5 |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 17 | 3,4 | 5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,80 | 9,4 | 30 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,014 | 1,4 | 0,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,019 | 6,3 | 0,062 | 1,8 | 9 |
| 4. Астана | 3,7 | Взвешенные | 0,33 | 2,2 | 2,6 | 5,2 | 21 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 9 | 1,8 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,17 | 2,0 | 5 |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,107 | 5,4 | 1 |
| 5. Атырау | 2,3 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 5 |
| 6. Балхаш | 3,2 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 3,0 |
|  |  | Диоксид серы | 0,067 | 1,3 | 5,742 | 11,5 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 4,3 | Взвешенные | 0,05 |  | 2,0 | 4,0 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,052 | 1,0 | 0,328 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,25 | 2,9 | 27 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,020 | 2,0 | 1 |
| 8.Жезказган | 5,6 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 12 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,19 | 2,2 | 10 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,017 | 1,7 | 12 |
| 9.Караганда | 14,8 | Взвешенные | 0,13 |  | 1,80 | 3,6 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 8 | 1,6 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,33 | 3,9 | 24 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,027 | 2,7 | 9 |
|  |  | Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,042 | 1,2 | 0,4 |
| 10.Костанай | 3,3 | Оксид углерода | 1,5 |  | 23 | 4,6 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,29 | 3,4 | 16 |
| 11.Павлодар | 1,3 | Взвешенные | 0,08 |  | 1,80 | 3,6 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 13 | 2,6 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,14 | 1,6 | 0,8 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 | 0,1 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,018 | 1,8 | 0,1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,04 |  | 0,52 | 2,6 | 2 |
| 12.Петропавловск | 4,0 | Оксид углерода | 1,6 |  | 7 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,14 | 1,6 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,016 |  |  |
| 13 Риддер | 8,1 | Диоксид серы | 0,092 | 1,8 | 0,158 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,15 | 1,8 | 25 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 0,8 |
| 14.Семипалатинск | 4,9 | Взвешенные | 0,10 |  | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
|  |  | Диоксид серы | 0,021 |  | 0,875 | 1,8 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 4,5 | 1,5 | 24 | 4,8 | 27 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,340 | 4,0 | 14 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,019 | 1,9 | 6 |
| 15.Тараз | 8,2 | Взвешенные | 0,13 |  | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
|  |  | Оксид углерода | 2,0 |  | 24 | 4,8 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,25 | 2,9 | 11 |
|  |  | Фтористый водород | 0,004 |  | 0,021 | 1,1 | 0,1 |
|  |  | Аммиак | 0,042 | 1,0 | 0,22 | 1,1 | 0,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,038 | 1,1 | 0,1 |
| 16 .Темиртау | 8,2 | Взвешенные | 0,23 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,13 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,026 | 3,3 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,7 | 0,049 | 4,9 | 24 |
|  |  | Аммиак | 0,091 | 2,3 | 0,57 | 2,9 | 6 |
| 17.Уральск | 1,0 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 | 0,3 |
| 18 Усть- | 8,3 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 11 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,081 | 1,6 | 2,205 | 4,4 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 17 | 3,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,52 | 6,1 | 35 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,047 | 4,7 | 5 |
|  |  | Хлор | 0,03 | 1,0 | 0,30 | 3,0 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,024 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,003 | 1,0 | 0,012 |  |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 | 0,5 | 0,070 | 3,5 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,123 | 1,2 | 0,25 | 1,3 | 18 |
| 19. Шымкент | 11,7 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 14,9 | 29,8 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 12 | 2,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,29 | 3,4 | 6 |
|  |  | Аммиак | 0,041 | 1,0 | 0,16 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,086 | 2,5 | 1 |
| 20 Экибастуз | 1,3 | Взвешенные | 0,06 |  | 1,0 | 2,0 | 0,1 |

По сравнению с 9 месяцами 2004 г. в городах Астана, Балхаш, Жезказган, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Уральск,  Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения воздуха существенно не изменился, в городах Актобе, Атырау, Алматы, Караганда, Риддер, Темиртау и Усть-Каменогорск - возрос, в г.Актау и г.Шымкенте - снизился (табл. 1.9, рис.1.3.).

В сравнении с 9 месяцами 2003 г. отмечено увеличение  загрязнения воздуха в городах Актобе, Алматы, Атырау,  Балхаш, Караганда,  Тараз и  Экибастуз, снижение - в г.Усть-Каменогорске, г.Шымкенте и пос.Глубокое. В городах Астана, Жезказган, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Темиртау и Уральск значительного изменения состояния загрязнения воздуха не наблюдалось (табл. 1.9., рис.1.3.)

Таблица 1.9

# Приоритетный список городов Республики Казахстан по уровню загрязнения атмосферного воздуха за 9 месяцев 2003 - 2005 годов

|  |  | ИЗА5 | Отрасли промышленности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 9 месяцев | оказывающие влияние на |
|  |  | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | загрязнение воздуха |
| 1. | Алматы | 11,0 | 13,7 | 15,4 | автотранспорт, энергетика, |
| 2 | Караганда | 11,6 | 11,8 | 14,8 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 3. | Шымкент | 13,3 | 15,6 | 11,7 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 4. | Актобе | 9,2 | 9,0 | 9,9 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Усть-Каменогорск | 9,4 | 7,2 | 8,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Тараз | 7,2 | 7,9 | 8,2 | химическая |
| 7. | Темиртау | 7,8 | 7,4 | 8,2 | черная металлургия, химическая |
| 8 | Риддер | 8,6 | 7,3 | 8,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 9. | Жезказган | 5,3 | 5,0 | 5,6 | цветная металлургия, энергетика |
| 10. | Семипалатинск | 5,1 | 4,3 | 4,9 | энергетика, строительных материалов |
| 11. | пос.Глубокое | 5,1 | 3,7 | 4,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 12. | Петропавловск | 3,5 | 4,6 | 4,0 | энергетика, приборостроение |
| 13. | Актау | 5,4 | 4,9 | 3,9 | химическая |
| 14. | Астана | 4,0 | 3,2 | 3,7 | энергетика, автотранспорт |
| 15 | Костанай | 3,6 | 3,5 | 3,3 | энергетика |
| 16 | Балхаш | 2,5 | 3,3 | 3,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 17 | Атырау | 1,4 | 1,5 | 2,3 | нефтеперерабатывающая |
| 18 | Павлодар | 1,3 | 1,3 | 1,3 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,9 | 1,4 | 1,3 | энергетика |
| 20 | Уральск | 0,8 | 1,2 | 1,0 | энергетика |
|  | Средний ИЗА | 5,90 | 5,89 | 6,17 |  |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев  2005 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в сентябре 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненным воднымм источником является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 10,08,  7 класс - «чрезвычайно грязная». Основными загрязняющими веществами являются медь (3,1 ПДК), цинк (72 ПДК) и марганец (18,7 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Брекса и Тихая относится к 6 классу - «очень грязные» (ИЗВ – 7,32 и 8,48). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному (до 4,8 ПДК), меди (до 6,7 ПДК), цинку (до 51 ПДК) и марганцу (до 15 ПДК).

Река Глубочанка по качеству воды относится к 5 классу - «грязная», ИЗВ – 4,55.Превышения ПДК  наблюдались по азоту нитритному (5,7 ПДК), меди (5,4 ПДК), цинку (15,3 ПДК) и марганцу  – 5,6 ПДК.

Качество поверхностных вод реки Ульба относится к 4 классу - «загрязненные» (ИЗВ – 3,00). Превышения ПДК наблюдались по меди (3,5 ПДК), цинку (8,3 ПДК) и марганцу (3,5 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка вр. Брекса – 51,4 ПДК (1 ВЗ); в р. Тихая – до 40,5 ПДК (2 ВЗ);в р. Ульба – до 21,6 (2 ВЗ); в р. Глубочанка – 24,2 ПДК (1 ВЗ); в р. Красноярка –  71,7 ПДК (1 ВЗ) и марганца в р. Брекса – 14,8 ПДК (1 ВЗ); в р.Тихая – 12,2 (1 ВЗ); в р. Глубочанка – 12,1 (1 ВЗ); в р. Красноярка – 35,5 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 0,88, что соответствует 2 классу - «чистые», при содержании в воде реки меди (2 ПДК), а на участке г. Павлодар индекс загрязненности  воды составил 1,13 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышение ПДК  наблюдалось по меди (3,5 ПДК).

Качество поверхностных вод р. Уба относится к 2 классу - «чистые» (ИЗВ – 0,60). Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал, Чаган, Деркул и Чижа (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ –0,57-0,68. Превышения ПДК загрязняющих веществ не наблюдались.

Река Илек (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3 классу - «умеренно загрязненная», ИЗВ – 1,55. Превышения ПДК  наблюдались по азоту нитритному (2,8 ПДК) и хрому (6+) – 2,5 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «грязная» (5 класс, ИЗВ – 4,59). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору (20 ПДК) и хрому (6+) – 2,8 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 4 случая ВЗ бором – до 44,7 ПДК  (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,42. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим (Северо-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3-му классу, «умеренно загрязненная», ИЗВ=1,05. Превышения ПДК  наблюдались по железу общему (2,2 ПДК).

Вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) по качеству воды  характеризуется как «чистое» - 2 класс, ИЗВ = 0,98. Содержание загрязняющих веществ превышают концентрации по железу общему (1,5 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Нура, вдхр. Вячеславское и оз. Боровое и Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,40-0,99. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (р.  Нура и оз. Большое Чебачье – до 3 ПДК). В р. Ишим, вдхр. Вячеславское и озёрах Боровое и Щучье  превышения ПДК не наблюдались.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана) и оз. Копа (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,03-1,24). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 5 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (4,2 ПДК), меди (14,3 ПДК), цинку (4,9 ПДК) и нефтепродуктам (14,6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил – 6,65, соответственно поверхностные воды реки относятся к 6 классу - «очень грязные».

Реки Нура, Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская область) характеризуются как «грязные» (5 класс, ИЗВ- 4,12-5,94). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по БПК5 (1,8 ПДК), меди (6,2 ПДК) и ртути (2,5 ПДК); в р. Шерубай-Нура по БПК5 (1,9 ПДК), азоту нитритному   (7,8 ПДК), меди (13 ПДК), цинку (2,5 ПДК) и нефтепродуктам (3,8 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (8,6 ПДК), цинку (2,3 ПДК) и нефтепродуктам (22 ПДК). Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Нура – до 32,5 ПДК (2 ВЗ) (табл. 2.5).

Качество поверхностных вод в вдхр. Самаркандское  относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 2,18. Загрязняющие компоненты превышают ПДК по БПК5 (2,4 ПДК), меди (2,6 ПДК),  фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (4,4 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,88. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (13 ПДК).

Река Хоргос и вдхр. Капшагайское (Алматинская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – до 2,63. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по меди (до 12 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. р. Или и Текес (Алматинская область) определялись:  в р. Или по железу общему (2,1 ПДК) и фенолам (1,8 ПДК); в р. Текес по меди (2 ПДК) и цинку (3,8 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,27-1,38, соответственно ИЗВ поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Поверхностные воды оз. Большое Алматинское (Алматинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,93. Превышения ПДК отмечались по железу общему и меди (до 2 ПДК).

Реки Малая Алматинка  и Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «чистые» – 2 класс, ИЗВ-0,73-0,84. Предельно-допустимые концентрации не  наблюдались.

Загрязненность реки Большая Алматинка (г.Алматы) определялась по железу общему (2,6 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,03, соответственно ИЗВ - 3 класс – «умеренно загрязненные».

Река Талас (Жамбылская область) по качеству воды относится к 2 классу -  «чистые», ИЗВ - 0,80. Превышения ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих компонентов в реках Шу, Асса и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) отмечены по БПК5 (р. Асса - 2,2 ПДК) и  меди (до 3 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,06-1,42 соответственно ИЗВ поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – 3,58. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (14,3 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 14,3 ПДК (1 ВЗ) (табл.2.5).

Индексы загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составили 1,46-2,27 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 6,6 ПДК) и меди (до 3 ПДК).

Качество поверхностных вод в реке Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ - 0,55. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (6,7 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,78, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с августом 2005 г. (рис. 2.1, 2.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (Павлодарская) и Ульба. В реках Брекса, Глубочанка и Уба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось. В р.р.Тихая и  Красноярка качество воды ухудшилось..

В Западном Казахстане качество воды улучшилось в р. Илек (Актюбинская). В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура. Улучшение на один класс наблюдалось в вдхр Сергеевское. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в сентябре 2005 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в р. р. Или, Малая Алматинка,  Есентай, Талас, оз. Большое Алматинское соответственно улучшилось качество  воды.. В р. р. Текес, Хоргос, качество  воды ухудшилось. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Ульба (рудн. Тишинский), Уба (г. Шемонаиха), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.  Белоусовка), Красноярка (с. Предгорное), Нура (г. Темиртау).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Уба (г. Шемонаиха), Ишим (г. Петропавловск), Талас (г. Тараз), Есентай и Малая Алматинка (г.Алматы) (табл. 2.4).

В сравнении с сентябрем 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (Павлодарская) и Ульба. В р.р. Иртыш (ВКО), Брекса,  Глубочанка и Уба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В р.р.Тихая, Красноярка качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах улучшилось в р. Илек (Актюбинская). В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Ишим (Северо-Казахстанская), Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское. В р. Нура (Акмолинская) наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р. р. Или, Малая Алматинка,Есентай; в реках Хоргос и Асса качество воды несколько ухудшилось. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Тихая (г. Риддер), Ак-Булак (г. Астана), Нура (г. темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган) По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Брекса (г. Риддер), Уба (г. Шемонаиха),  Глубочанка (с. с. Белоусовка и Глубокое), Малая Алматинка и Есентай (г. Алматы) (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в сентябре 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сентябрь2004 | август 2005 | сентябрь2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,20 | 1,01 | 0,88 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,20 | 1,09 | 1,13 | Медь | 0,0035 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 22,98 | 2,18 | 7,32 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец(2+) | 0,096 0,0067 0,510 0,150 | 4,8 6,7 51,0 15,0 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 3,95 | 3,82 | 8,48 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,052 0,0053 0,310 0,086 | 2,6 5,3 31,0 8,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 2,92 | 2,72 | 3,00 | Медь Цинк Марганец | 0,0045 0,083 0,035 | 3,5 8,3 3,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 12,41 | 3,43 | 4,55 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,114 0,0054 0,153 0,056 | 5,7 5,4 15,3 5,6 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 8,39 | 4,35 | 10,08 | Медь Цинк Марганец | 0,0031 0,720 0,187 | 3,1 72,0 18,7 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,08 | 2,11 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,94 | 0,74 | 0,68 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,75 | 0,80 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно- Казахстанская) | 1,27 | 0,66 | 0,57 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чижа (Западно- Казахстанская) |  | 0,64 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно- Казахстанская) |  |  | 1,55 | Азот нитритный Хром (+6) | 0,056 0,05 | 2,8 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,67 | 6,11 | 4,59 | Бор Хром (+6) | 0,34 0,055 | 20,0 2,8 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,49 | 0,41 | 0,42 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,89 | 1,38 | 1,05 | Железо общее | 0,22 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,94 | 1,29 | 0,98 | Железо общее | 0,15 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,67 | 0,70 | 0,63 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,58 | 0,55 | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,81 | 1,09 | 1,24 | Сульфаты | 502 | 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,50 | 1,23 | 1,14 | Сульфаты | 145 | 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,20 |  | 1,03 | Сульфаты | 298 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,38 | 0,36 | 0,40 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,61 | 0,54 | 0,60 | Сульфаты | 192 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,65 |  | 0,48 |  |  |  |  |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,25 | 0,88 | 0,99 | Сульфаты | 303 | 3,0 | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,08 | 3,02 | 4,12 | БПК5 Медь Ртуть | 3,55 0,0062 0,00025 | 1,8 6,2 2,5 | 5 класс, грязная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,02 | 6,01 | 6,65 | Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты | 0,084 0,0143 0,049 0,73 | 4,2 14,3 4,9 14,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,74 | 3,14 | 4,75 | БПК5 Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты | 3,74 0,153 0,013 0,025 0,19 | 1,9 7,8 13,0 2,5 3,8 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,04 | 2,19 | 2,18 | БПК5 Медь Фенолы Нефтепродукты | 4,88 0,0026 0,002 0,22 | 2,4 2,6 2,0 4,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,44 | 2,22 | 5,94 | Медь Цинк Нефтепродукты | 0,0086 0,023 1,10 | 8,6 2,3 22,0 | 5 класс, грязная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,32 | 2,97 | 2,88 | Медь | 0,0013 | 13,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 2,74 | 2,63 | 1,27 | Железо общее Фенолы | 0,21 0,0018 | 2,1 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,67 | 0,89 | 1,38 | Медь Цинк | 0,002 0,038 | 2,0 3,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,91 | 0,73 | 2,63 | Медь | 0,012 | 12,0 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 1,82 | 1,70 | 2,46 | Медь | 0,009 | 9,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 0,80 | 1,22 | 0,93 | Железо общее Медь | 0,20 0,002 | 2,0 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,12 | 1,35 | 0,73 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,40 | 1,30 | 0,84 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,35 | 1,98 | 1,03 | Железо общее | 0,26 | 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,83 | 1,23 | 0,80 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,06 | 1,78 | 1,42 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,80 | 1,04 | 1,06 | БПК5 | 4,39 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) | 1,73 |  | 1,19 | Медь | 0,0022 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,33 | 1,83 | 2,27 | Сульфаты Медь | 660 0,003 | 6,6 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 1,85 | 3,51 | 3,58 | Сульфаты | 1426 | 14,3 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 2,06 | 1,49 | 1,46 | Сульфаты Медь | 269 0,003 | 2,7 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,53 | 0,56 | 0,55 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,41 | 1,45 | 1,79 | Сульфаты | 631 | 6,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 2,11 | 1,59 | 1,78 | Сульфаты | 666 | 6,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в сентябре 2005года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | сентябрь 2004 | август 2005 | сентябрь 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,37 | 0,84 | 0,83 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,29 | 0,91 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,26 | 1,06 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 4,91 | 3,24 | 5,31 | 5 класс, грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,79 | 2,38 | 1,41 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 3,95 | 3,73 | 8,48 | 6 класс, очень грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 22,95 | 2,10 | 7,23 | 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 18,33 | 3,59 | 5,20 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 6,27 | 2,98 | 3,09 | 4 класс, загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 8,32 | 4,21 | 9,95 | 6 класс, очень грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,08 | 2,04 | 0,61 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,70 | 0,59 | 0,62 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,75 | 0,86 | 0,61 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 7,13 | 6,11 | 6,67 | 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 3,11 | 3,68 | 3,79 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,83 0,82 | 1,03 1,06 | 0,96 0,97 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,09 | 2,24 | 1,26 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,51 0,66 0,87 | 0,72 0,64 0,84 | 0,52 0,58 0,61 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,81 | 1,09 | 1,24 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,50 | 1,23 | 1,14 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,59 | 4,08 | 6,56 | 6 класс, очень грязная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 4,93 | 7,52 | 7,27 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,17 | 3,94 | 3,99 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,09 | 2,81 | 2,84 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 1,98 | 3,26 | 2,91 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,78 | 1,51 | 0,78 | 2 класс, чистая |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,49 | 0,41 | 0,42 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,12 | 1,35 | 0,73 | 2 класс, чистая |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,40 | 1,30 | 0,84 | 2 класс, чистая |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,35 | 1,98 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,51 | 1,47 | 1,46 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,41 | 1,45 | 1,79 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 2,11 | 1,83 | 1,78 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в сентябре 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.09.05 14.09.05 | 0,5140 0,1480 | 51,4 14,8 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.09.05 14.09.05 | 0,4050 0,1220 | 40,5 12,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,2140 | 21,4 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод. | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,1630 | 16,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,2160 | 21,6 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.09.05 07.09.05 | 0,2420 0,1210 | 24,2 12,1 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.09.05 07.09.05 | 0,7170 0,3550 | 71,7 35,5 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,24 | 14,1 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,76 | 44,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,42 | 24,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,18 | 10,6 |
| р.Нура | г. Темиртау | 1 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1 ВЗ | Азот нитритный | 01.09.05 | 0,650 | 32,5 |
| р.Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 01.09.05 | 0,575 | 28,8 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 08.09.05 | 1426 | 14,3 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса Цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 02.08.05 | 0,1340 | 13,4 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Mn(2+) | 03.08.05 03.08.05 | 0,1790 0,1670 | 17,9 16,7 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,25 | 14,7 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,68 | 40,0 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,12 | 7,1 |
| р. Илек | п. Георгиека | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Хром (6+) | 02.08.05 02.08.05 | 0,19 0,135 | 11,2 6,8 |
| р.Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 01.08.05 | 0,370 | 15,4 |
| р. Или | пр. Дубунь |  | 1ВЗ | Железо общее | 10.08.05 | 2,26 | 22,6 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 09.08.05 | 1548 | 15,5 |

По результатам наблюдений, выполненных подразделениями Казгидромета в 3 квартале 2005 года, наиболее загрязненным является бассейн реки Иртыш.

В бассейне Иртыша в Восточно-Казахстанской области максимально загрязнены поверхностные воды реки Красноярка, ИЗВ – 6,79, 6 класс - «очень грязные». Отмечались превышения ПДК по меди (3,6 ПДК),  цинку (21,6 ПДК) и марганцу (12,7 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Брекса, Тихая и Глубочанка определялись по азоту нитритному (до 4,4 ПДК), меди (5,7-13,6 ПДК), цинку (7,5-16,5 ПДК) и марганцу (до 6,8 ПДК). Индекс загрязненности воды этих рек равен 4,26-5,50 (5 класс - «грязные»).

Качество поверхностных вод реки Ульба относится к 4 классу - «загрязненные» (ИЗВ – 2,91). Превышения ПДК наблюдались по меди (4,5 ПДК), цинку (7 ПДК) и марганцу (3,9 ПДК).

В 3 квартале отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: в р. Брекса – 4 ВЗ; в р. Тихая –5 ВЗ, в р. Ульба –4 ВЗ,  в р. Глубочанка - 4 ВЗ, в р. Красноярка –6 ВЗ (табл. 2.8).

Качество воды в реках Бухтарма, Уба, Эмель, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ –1,02-1,83. Наблюдались превышения ПДК по меди (до 2,7 ПДК), нефтепродуктам (до 1,8 ПДК) и марганцу (р. Эмель – 3 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,01 и 1,15, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки меди (до 3,3 ПДК).

Качество поверхностных вод р. Аягуз относится к 2 классу - «чистые» (ИЗВ – 0,97). Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал, Чаган, Деркул, Малый и Большой Узень, Чижа и Утва  (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ=0,62-0,99. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам (р. Чижа – 1,5 ПДК) и нефтепродуктам (р. Утва – 1,7 ПДК).

Река Илек (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ – 1,28. Превышения ПДК  наблюдались по азоту нитритному (1,7 ПДК) и хрому (6+) – 1,9 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области относится к «грязным» водным источникам. Превышение концентрации бора составляет – 18,4 ПДК и шестивалентного хрома – 3,9 ПДК. Среднее значение ИЗВ- 4,41, по качеству вода реки 5 класса. По течению р. Илек в 3 квартале зарегистрированы14 случаев ВЗ бором и 1 случай ВЗ хромом (6+) (табл. 2.8).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу «чистая», ИЗВ=0,41. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,28 (р. Ишим) и 1,18 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 2,9 ПДК) и цинку (до 1,8 ПДК).

Реки Ишим, Нура, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистые», (ИЗВ  –  0,39-0,89). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (до 1,8 ПДК). В р. Ишим,вдхр. Вячеславское, озёрах Боровое и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Жабай, Сары-Булак (г. Астана) и оз. Копа (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ –1,03-1,25), при повышенном содержании сульфатов (до 2,9 ПДК) и нефтепродуктов (до 1,8 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Кара-Кенгир и Шерубай-Нура (Карагандинская область) определялись по БПК5  (р. Шерубай-Нура – 2,8 ПДК), азоту нитритному (до 9,5 ПДК), меди (до 10,7 ПДК), цинку (до 2,6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 5,38 (р. Кара-Кенгир) и 4,23 (р. Шерубай-Нура), соответственно ИЗВ поверхностные воды реки относятся к 5 классу - «грязные». В 3 квартале в р.р. Кара-Кенгир и Шерубай-Нура отмечено по 1 случаю высокого загрязнения (табл. 2.8).

Качество воды р. Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская область) относятся к 4 классу - «загрязненные», ИЗВ – до 2,99. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Нура по БПК5  (1,9 ПДК), азоту аммонийному (4,6 ПДК) и меди (3,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (4,6 ПДК) и нефтепродуктам (9,8 ПДК). В 3 квартале в р. Нура отмечено 3 случая высокого загрязнения (табл. 2.8).

Качество воды в вдхр. Самаркандское (Карагандинская обл.) относится к 3 классу «умеренно загрязненные», ИЗВ –2,11. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по БПК5 (2,7 ПДК), меди (3,3 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (3,2 ПДК).

Качество воды в оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,82. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  - 13 ПДК.

Качество воды р.р. Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, вдхр. Капшагайское и Куртинское (Алматинская область) соответствует 3 классу, «умеренно загрязненные» (ИЗВ - 1,02-1,91), при повышенном содержании азота нитритного (до 3,6 ПДК), железа общего (р. Или - 2,8 ПДК) и  меди (до 6 ПДК). ПДК загрязняющих веществ в оз. Большое Алматинское (Алматинская область) наблюдались по меди (2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил –0,95,  2 класс - «чистое».

Реки Малая и Большая Алматинки, Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ-1,02-1,41. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по железу общему (р. Б. Алматинка – 3,5 ПДК) и меди (до 2 ПДК).

В соответствии с ИЗВ, реки Талас, Шу,  Асса и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) определены как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,04-1,62). Превышения ПДК отмечались по меди (до 3,6 ПДК) и фенолам (р. Шу – 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-3,40. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (12,7ПДК). В 3 квартале отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес –2 ВЗ (табл. 2.8).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,14-1,97 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 5,4 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ до 0,56. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,5 ПДК) и меди (6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,72, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

По сравнению со 2 кварталом 2005 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.3,2.4,табл. 2.6)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Тихая, Глубочанка, Красноярка, Уба и вдхр. Бухтарминское. По рекам Брекса и Ульба наблюдается улучшение качества воды. В вдхр. Усть-Каменогорское качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в реках Урал, Деркул, Большой и Малый Узень отмечено улучшение качества воды на один класс. В р. Илек наблюдается ухудшение состояния воды. В других водных объектах характеристика осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. р. Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура; улучшилось в р. Кара-Кенгир и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р.р. Хоргос, Каркара; улучшение наблюдалось в оз. Большое Алматинское. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Брекса (г. Риддер), Уба (Шемонаиха), Илек (г. Алга), Ак-Булак (г. Астана), Нура (г. Темиртау). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р.Иртыш (г.г. Усть-Каменогорск и Семипалатинск), Бухтарма (г. Зыряновск), Урал (г. Уральск), Чаган (г. Уральск), Деркул (п. Ростоши) (табл. 2.7).

В сравнении с 3 кварталом 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.3,2.4, табл. 2.6,2.7).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш, Бухтарма, Тихая, Ульба, Уба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское. По рекам Брекса и Глубочанка наблюдается улучшение качества воды. В реке Красноярка качество воды ухудшилось на один класс.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р. Илек (ЗКО). В остальных наблюдаемых водных объектах не качество воды улучшилось.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в вдхр. Сергеевское и р.р. Ишим (СКО), Ак-Булак, Нура (Карагандинская) и Шерубай-Нура. Наблюдается улучшение в р. Нура (Акмолинская) и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение – в р.р. Тургень, Каркара,Талас, Асса, Келес. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (рудн. Тишинский), Илек (г. Актюбинск), Ишим (г. Петропавловск), Ак-Булак (г. Астана), Нура (г. темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р. Иртыш (г.г. Усть-Каменогорск и Семипалатинск), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое) (табл. 2.7).

Таблица 2.6

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в 3 квартале 2005 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загряз-ненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 кв. 2004 г. | 2 кв. 2005г. | 3 кв. 2005 г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,77 | 1,87 | 1,01 | Медь | 0,0021 | 2,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,33 | 1,53 | 1,15 | Медь | 0,0033 | 3,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,50 | 2,47 | 1,17 | Медь | 0,0027 | 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 13,06 | 5,92 | 4,43 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,038 0,0057 0,116 0,053 | 4,4 5,7 11,6 5,3 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 5,23 | 5,99 | 5,50 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,048 0,0136 0,165 0,068 | 2,4 13,6 16,5 6,8 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 2,77 | 5,46 | 2,91 | Медь Цинк Марганец | 0,0045 0,070 0,039 | 4,5 7,0 3,9 | 4 класс, загрязненная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 9,49 | 5,57 | 4,26 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,078 0,0059 0,075 0,057 | 3,9 5,9 7,5 5,7 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 5,96 | 6,33 | 6,79 | Медь Цинк Марганец | 0,0036 0,0216 0,127 | 3,6 21,6 12,7 | 6 класс, очень грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,07 | 2,10 | 1,83 | Медь | 0,0023 | 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Эмель (Восточно-Казахстанская) |  |  | 1,65 | Марганец | 0,030 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Аягуз (Восточно-Казахстанская) |  |  | 0,97 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,69 | 1,39 | 1,03 | Нефтепродукты | 0,09 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,49 | 0,79 | 1,02 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,66 | 1,14 | 0,72 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,89 | 1,01 | 0,68 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 0,92 | 1,25 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малый Узень (Западно-Казахстанская) |  | 1,29 | 0,85 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) |  | 1,59 | 0,99 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Утва (Западно-Казахстанская) |  | 1,09 | 0,82 | Нефтепродукты | 0,087 | 1,7 | 2 класс, чистая |
| р.Чижа (Западно-Казахстанская) |  | 0,84 | 0,76 | Фенолы | 0,0015 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно-Казахстанская) |  | 1,39 | 1,28 | Азот нитритный Хром (6+) | 0,150 0,034 | 1,7 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,91 | 3,39 | 4,41 | Бор Хром (6+) | 0,31 0,078 | 18,4 3,9 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,53 | 0,48 | 0,41 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,93 | 1,69 | 1,28 | Железо общее Цинк | 0,29 0,017 | 2,9 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,91 | 1,47 | 1,18 | Железо общее Цинк | 0,19 0,018 | 1,9 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,71 | 0,73 | 0,53 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,57 | 0,60 | 0,59 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (Акмолинская) | 0,93 | 0,93 | 1,07 | Сульфаты Нефтепродукты | 277 0,07 | 2,8 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (Акмолинская) | 1,42 | 1,80 | 1,25 | Сульфаты Нефтепродукты | 229 0,09 | 2,3 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай (Акмолинская) | 1,31 | 1,10 | 1,03 | Сульфаты | 270 | 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,20 | 0,90 | 0,89 | Сульфаты | 181 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,22 | 1,23 | 1,03 | Сульфаты | 298 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,45 | 0,54 | 0,39 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,66 | 0,60 | 0,56 | Сульфаты | 157 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,74 | 0,56 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,13 | 1,87 | 2,74 | БПК5 Азот аммонийный Медь | 3,94 0,09 0,0032 | 1,9 4,6 3,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,14 | 6,92 | 5,38 | Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты | 0,14 0,0107 0,026 0,58 | 7,0 10,7 2,6 11,7 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,34 | 3,15 | 4,23 | БПК5 Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты | 5,61 0,189 0,0085 0,024 0,15 | 2,8 9,5 8,5 2,4 3,0 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,34 | 1,40 | 2,11 | БПК5 Медь Нефтепродукты Фенолы | 5,32 0,0033 0,16 0,002 | 2,7 3,3 3,2 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,81 | 3,14 | 2,99 | Медь Нефтепродукты | 0,0046 0,49 | 4,6 9,8 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,62 | 2,62 | 2,82 | Медь | 0,013 | 13,0 | 4 класс, загрязненная |
| Или (Алматинская) | 1,92 | 1,62 | 1,91 | Железо общее Медь | 0,28 0,0045 | 2,8 4,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,70 | 1,19 | 1,28 | Азот нитритный Медь | 0,040 0,003 | 2,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,71 | 1,14 | 1,21 | Азот нитритный Медь | 0,045 0,002 | 2,3 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 0,86 | 1,26 | 1,56 | Азот нитритный Медь | 0,071 0,003 | 3,6 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,85 | 1,15 | 1,02 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 2,16 | 0,89 | 1,51 | Медь | 0,006 | 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 0,98 | 0,96 | 1,60 | Азот нитритный Медь | 0,049 0,004 | 2,5 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,67 | 1,10 | 2,05 | Азот нитритный Медь | 0,058 0,005 | 2,9 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,95 | 1,06 | 1,66 | Медь | 0,006 | 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  | 1,34 | 1,80 | Азот нитритный Медь | 0,050 0,004 | 2,5 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 1,12 | 1,52 | 0,95 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,19 | 2,24 | 1,02 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,27 | 1,92 | 1,10 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,07 | 1,39 | 1,41 | Железо общее Медь | 0,35 0,002 | 3,5 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,77 | 1,10 | 1,18 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,82 | 1,90 | 1,62 | Медь Фенолы | 0,0036 0,002 | 3,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,82 | 1,24 | 1,04 | Медь | 0,0021 | 2,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) | 2,17 |  | 1,19 | Медь | 0,0022 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,04 | 1,78 | 1,97 | Сульфаты Медь | 538 0,0027 | 5,4 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,13 | 2,59 | 3,40 | Сульфаты | 1270 | 12,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,93 | 1,47 | 1,53 | Сульфаты Медь | 160 0,0043 | 1,6 4,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,64 | 0,37 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,10 | 1,62 | 1,14 | Сульфаты | 520 | 5,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) | 2,18 | 2,25 | 1,72 | Сульфаты Медь | 453 0,006 | 4,5 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.7

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в 3 квартале 2005 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | 3 кв. 2004 г. | 2 кв. 2005 г. | 3 кв. 2005 г. |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,38 | 1,17 | 0,97 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 2,84 | 1,22 | 0,95 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,43 | 1,26 | 1,15 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,50 | 2,79 | 1,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 3,79 | 6,84 | 4,62 | 5 класс, грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,97 | 2,28 | 1,77 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 5,22 | 4,82 | 5,50 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 12,83 | 3,92 | 4,21 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 13,54 | 4,67 | 4,94 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 5,20 | 3,82 | 2,81 | 4 класс, загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 5,81 | 6,03 | 6,69 | 6 класс, очень грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,06 | 0,68 | 1,77 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Урал, г. Уральск | 0,60 | 1,05 | 0,63 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,72 | 1,08 | 0,68 | 2 класс, чистая |
| р. Деркул, п. Ростоши | 0,95 | 1,25 | 0,62 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 5,74 | 3,68 | 6,18 | 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актюбинск | 2,43 | 3,15 | 3,17 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,78 0,81 | 1,46 1,72 | 1,01 1,02 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,10 | 1,59 | 1,76 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,56 0,76 0,79 | 0,76 0,73 0,76 | 0,59 0,66 0,70 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,93 | 0,93 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,42 | 1,80 | 1,25 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай, г. Атбасар | 1,31 | 1,23 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,87 | 2,63 | 4,28 | 5 класс, грязная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 5,07 | 8,47 | 6,51 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,95 | 3,33 | 3,99 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,28 | 2,61 | 2,79 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,37 | 2,51 | 3,11 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,79 | 1,47 | 1,45 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,53 | 0,48 | 0,41 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,19 | 2,24 | 1,02 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,27 | 1,92 | 1,10 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,07 | 1,39 | 1,41 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,17 | 1,49 | 1,49 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,71 | 1,62 | 1,63 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызыл-Орда |  | 2,21 | 1,72 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.8

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в 3 квартале 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЮЛЬ |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.07.05 13.07.05 | 0,1420 0,1020 | 14,2 10,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.07.05 13.07.05 | 0,1550 0,1070 | 15,5 10,7 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.07.05 13.07.05 | 0,2620 0,1880 | 26,2 18,8 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.07.05 12.07.05 | 0,2520 0,1760 | 25,2 17,6 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.07.05 12.07.05 | 0,3810 0,1770 | 38,1 17,7 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 04.07.05 | 0,22 | 12,9 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 04.07.05 | 0,65 | 38,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 04.07.05 | 0,25 | 14,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 04.07.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | п. Георгиека | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 05.07.05 | 0,22 | 12,9 |
| р.Кара-Кенгир | г. Жезказган | 0,5км ниже сброса сточных вод ДГМК | 1 ВЗ | Азот нитритный | 06.07.05 | 0,290 | 14,5 |
| р. Шерубай-Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1 ВЗ | Азот нитритный | 06.07.05 | 0,295 | 14,8 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 18.07.05 | 1268 | 12,7 |
| АВГУСТ |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса Цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 02.08.05 | 0,1340 | 13,4 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Mn(2+) | 03.08.05 03.08.05 | 0,1790 0,1670 | 17,9 16,7 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,25 | 14,7 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,68 | 40,0 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,12 | 7,1 |
| р. Илек | п. Георгиека | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Хром (6+) | 02.08.05 02.08.05 | 0,19 0,135 | 11,2 6,8 |
| р.Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 01.08.05 | 0,370 | 15,4 |
| СЕНТЯБРЬ |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.09.05 14.09.05 | 0,5140 0,1480 | 51,4 14,8 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.09.05 14.09.05 | 0,4050 0,1220 | 40,5 12,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,2140 | 21,4 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод. | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,1630 | 16,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.09.05 | 0,2160 | 21,6 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.09.05 07.09.05 | 0,2420 0,1210 | 24,2 12,1 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.09.05 07.09.05 | 0,7170 0,3550 | 71,7 35,5 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,24 | 14,1 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,76 | 44,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,42 | 24,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 08.09.05 | 0,18 | 10,6 |
| р.Нура | г. Темиртау | 1 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1 ВЗ | Азот нитритный | 01.09.05 | 0,650 | 32,5 |
| р.Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 01.09.05 | 0,575 | 28,8 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 08.09.05 | 1426 | 14,3 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за 9 месяцев 2005 г. обработаны по бассейнам рек Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Тобол (Костанайская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская область) (табл. 2.9 и 2.10).

К наиболее загрязненным водным источникам за 9 месяцев 2005 г. относится бассейн реки Иртыш (Восточно-Казахстанская область). Максимально загрязнена река – Красноярка. Индекс загрязненности этой реки равнен 13,08, соответственно 7 класс качества - «чрезвычайно грязные». Содержание загрязняющих веществ в воде превышают норму по меди (3,2 ПДК), цинку (56,4 ПДК) и марганцу (15,6 ПДК).

Также загрязнены реки Брекса и Глубочанка. Индексы загрязненности воды (ИЗВ) рек: Брекса – 9,97, Глубочанка – 8,01. Соответственно характеристика качества поверхностных вод показывает 6 класс - «очень грязные». Основными загрязняющими компонентами в этих реках были медь (до 16,8 ПДК), цинк (до 30,5 ПДК) и марганец (до 9,6 ПДК).

Загрязненность рек Тихая и Ульба определялась по ИЗВ = 4,45-5,86, соответственно 5 класс, «грязные». Превышения ПДК наблюдались по меди (до 12,8 ПДК), цинку (до 15,5 ПДК) и марганцу (до 6,1 ПДК).

Реки Иртыш, Бухтарма и Уба по качеству воды относятся к 3 классу «умеренно загрязненные». На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г.Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,42 и 1,38, что соответствует 3-му классу «умеренно загрязненная», при содержании в воде меди (до 3,3 ПДК). В реках Бухтарма и Уба отмечались  превышения по меди (до 2,7 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,6 ПДК), соответственно ИЗВ = 1,61-1,78, качество воды также относится к 3-му классу, «умеренно загрязненные».

Качество поверхностных вод вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», (ИЗВ – 1,14-1,19). Превышения ПДК наблюдались по нефтепродуктам (до 2 ПДК).

Реки Тобол, Тогызак и Аят (Костанайская область) по качеству воды относятся к 2-му классу «чистые», ИЗВ 0,42-0,72. Превышения ПДК наблюдались только в поверхностных водах р. Тобол по ХПК (1,4 ПДК).

Индекс загрязненности воды в р. Убаган (Костанайская область) составил 1,76 (3 класс - «умеренно загрязненная»). Содержание загрязняющих компонентов превышает ПДК по ХПК (7,5 ПДК).

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,51 (р. Ишим) и 1,29 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 3,1 ПДК) и цинку (до 2,3 ПДК).

Реки Ишим, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистые», (ИЗВ  –  0,51-0,82). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (1,6 ПДК) и нефтепродуктам (до 1,6 ПДК). В озёрах Боровое и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана), Жабай, Нура и оз. Копа (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ –1,01-1,58), при повышенном содержании сульфатов (до 3,8 ПДК) и нефтепродуктов (до 2,8 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (7,1 ПДК), меди (8,7 ПДК) и нефтепродуктам (14,1 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 5,15, соответственно поверхностные воды реки относятся к 5 классу - «грязные».

Качество воды р. Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская обл.) относятся к 3-му классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ – до 2,06. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Нура по азоту нитритному (3,4 ПДК), фенолам (2 ПДК) и ртути (2,1 ПДК); в вдхр. Самаркандское по меди (2,8 ПДК), фенолам и нефтепродуктам (до 2,4 ПДК).

Качество воды в р. Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская обл.) относится к 4-му классу «загрязненные», ИЗВ –до 3,44. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Шерубай-Нура по БПК5 (3,1 ПДК), азоту нитритному (10,3 ПДК), меди (4,4 ПДК) и нефтепродуктам (2,6 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (4,9 ПДК), нефтепродуктам (8,2 ПДК) и фенолам (2 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4-му классу «загрязненное», ИЗВ –2,72. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ наблюдались по меди (12 ПДК).

Качество воды рек Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, вдхр. Капшагайское, вдхр. Куртинское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область), соответствует 3 классу «умеренно загрязненные». Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляет 1,07-1,72.  Превышение ПДК  отмечались по азоту нитритному (р. Тургень - 2 ПДК), меди (до 4 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК).

Качество  воды  рек  Малая  и  Большая  Алматинки,  и р. Есентай (г. Алматы) соответствует 3 классу, «умеренно загрязненные» (ИЗВ – до 1,45), при повышенном содержании азота нитритного (р. Мал. Алматинка – 2,5 ПДК), меди  (до 3 ПДК) и железу общему  (р. Бол.Алматинка – 2,9 ПДК).

Реки Талас, Асса, Шу и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) по качеству воды соответствуют 3 классу - «умеренно загрязненные»,  ИЗВ = 1,17-1,83. Превышения ПДК по наблюдались по меди (до 4,3 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-3,28. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (10,4 ПДК) и меди (3,5 ПДК).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,51-2,05 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,9 ПДК) и меди (до 5 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ - 0,54. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,4 ПДК) и меди (5,5 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,91, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с тем же периодом 2004 г. (рис. 2.5,2.6, табл. 2.9).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Ульба, Глубочанка, Уба, вдхр. Усть-Каменогорское и Бухтарминское. В реке Красноярка индекс загрязненности воды увеличился, соответственно качество воды несколько ухудшилось. В реках Брекса и Тихая качество воды улучшилось.

В Западном Казахстане в реках Чаган и Илек (Актюбинская) отмечено улучшение качества воды на один класс. В остальны водных источниках качество воды ненамного ухудшилось или осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды практически во всех реках осталось на прежнем уровне. Некоторое ухудшение наблюдалось в водах р. Кара-Кенгир и вдхр. Кенгирское .

В Южном Казахстане за 9 месяцев 2005 г. наблюдалось увеличение индекса загрязненности воды в р.р. Каркара, Талас и Асса. В остальны водных источниках качество воды улучшилось или осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается снижение качества воды находящихся под влиянием населённых пунктов реках: Красноярка (с. Предгорное), Ишим (г. Петропавловск),Кара-Кенгир (г. Жезказган), Талас (г. Тараз). По другим водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р. Иртыш (г. Усть-Каменогорск), р. Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер) и р. Жабай (г. Атбасар) (табл.2.10).

В сравнении с тем же периодом 2003 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.5,2.6) (табл. 2.9)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш, Бухтарма, Брекса, Тихая  и Уба. По рекам Ульба, Глубочанка и  Красноярка наблюдается ухудшение качества воды.

В Западном Казахстане качество воды улучшилось в р. Илек (ЗКО). В остальных наблюдаемых водных объектах не изменилось.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в вдхр. Кенгирское и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Талас, Асса и оз. Большое Алматинское. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Ульба (рудн. Тишинский), Глубочанка (г. Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Ишим (г. Петропавловск), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р. Илек (г. Алга), Жабай (г. Атбасар) (табл. 2.10).

Таблица 2.9

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям за 9 месяцев 2005 года

| Наименование реки (адм.область) | ИЗВ | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристи-ка качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 мес. 2003 г. | 9 мес. 2004 г. | 9 мес. 2005 г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,25 | 2,01 | 1,42 | Медь | 0,0024 | 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,10 | 1,50 | 1,38 | Медь | 0,0033 | 3,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,17 | 1,87 | 1,61 | Медь Нефтепродукты | 0,0027 0,095 | 2,7 1,9 | 3 класс, умеренно-загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 8,99 | 13,73 | 9,97 | Медь Цинк Марганец | 0,0168 0,305 0,073 | 16,8 30,5 7,3 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 5,99 | 11,26 | 5,86 | Медь Цинк Марганец | 0,0128 0,155 0,061 | 12,8 15,5 6,1 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 3,13 | 5,49 | 4,45 | Медь Цинк Марганец | 0,0052 0,106 0,045 | 5,2 10,6 4,5 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 4,83 | 8,37 | 8,01 | Медь Цинк Марганец | 0,0061 0,273 0,096 | 6,1 27,3 9,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 5,11 | 6,91 | 13,08 | Медь Цинк Марганец | 0,0032 0,564 0,156 | 3,2 56,4 15,6 | 7класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,17 | 2,01 | 1,78 | Медь Нефтепродукты | 0,0023 0,13 | 2,3 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) |  | 1,69 | 1,14 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) |  | 1,49 | 1,19 | Нефтепродукты | 0,09 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,81 | 0,74 | 0,84 | Фенолы | 0,0014 | 1,4 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,92 | 1,06 | 0,83 | Фенолы | 0,0017 | 1,7 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,21 | 1,06 | 1,07 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малый Узень (Западно-Казахстанская) |  | 1,52 | 1,06 | Фенолы | 0,0015 | 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) | 1,58 | 1,15 | 1,03 | Фенолы | 0,0014 | 1,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Утва (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,95 | Нефтепродукты | 0,11 | 2,2 | 2 класс, чистая |
| р.Чижа (Западно-Казахстанская) | 0,60 |  | 0,76 | Фенолы | 0,0014 | 1,4 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно-Казахстанская) | 1,34 | 1,07 | 1,33 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,72 | 4,17 | 3,59 | Бор Хром (6+) | 0,28 0,134 | 16,2 6,7 | 4класс, загрязненная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,58 | 0,59 | 0,42 | ХПК | 40,9 | 1,4 | 2 класс, чистая |
| р.Аят (Костанайская) |  | 0,67 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Тогызак (Костанайская) |  | 0,88 | 0,72 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Убаган (Костанайская) |  | 0,94 | 1,76 | ХПК | 225,8 | 7,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,01 | 1,07 | 1,51 | Железо общее Цинк | 0,31 0,023 | 3,1 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,79 | 0,86 | 1,29 | Железо общее Цинк | 0,27 0,023 | 2,7 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,96 | 0,91 | 0,82 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,67 | 0,61 | 0,62 | Нефтепродукты | 0,06 | 1,2 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,85 | 0,93 | 1,01 | Сульфаты Нефтепродукты | 207 0,10 | 2,1 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,74 | 1,58 | 1,58 | Сульфаты Нефтепродукты | 330 0,14 | 3,3 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай (Акмолинская) | 1,28 | 1,24 | 1,09 | Нефтепродукты | 0,14 | 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,49 | 1,28 | 1,26 | Сульфаты Нефтепродукты | 375 0,10 | 3,8 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,49 | 0,55 | 0,51 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,71 | 0,69 | 0,61 | Сульфаты | 163 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,56 | 0,59 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,78 | 1,30 | 1,17 | Сульфаты Нефтепродукты | 225 0,09 | 2,3 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,97 | 2,02 | 2,06 | Азот нитритный Фенолы Ртуть | 0,075 0,002 0,00021 | 3,4 2,0 2,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Самаркандское (Карагандинская) | 2,06 | 1,63 | 1,83 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,0028 0,002 0,12 | 2,8 2,0 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,31 | 3,47 | 5,15 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 0,142 0,0087 0,70 | 7,1 8,7 14,1 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) |  | 2,18 | 3,44 | БПК5 Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 6,18 0,207 0,0044 0,13 | 3,1 10,3 4,4 2,6 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 4,32 | 2,24 | 2,92 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,0049 0,002 0,41 | 4,9 2,0 8,2 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,80 | 2,71 | 2,72 | Медь | 0,012 | 12,0 | 4 класс, загрязненная |
| р. Или (Алматинская) | 1,85 | 1,73 | 1,72 | Медь Фенолы | 0,004 0,0019 | 4,0 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,72 | 1,61 | 1,28 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 2,24 | 1,49 | 1,15 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 2,52 | 1,46 | 1,32 | Азот нитритный Медь | 0,040 0,003 | 2,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,73 | 1,70 | 1,07 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 2,21 | 1,85 | 1,32 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 1,47 | 0,88 | 1,31 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,31 | 1,39 | 1,58 | Медь Фенолы | 0,004 0,002 | 4,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 2,53 | 1,60 | 1,34 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  |  | 1,57 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 0,99 | 1,62 | 1,24 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,43 | 1,41 | 1,45 | Азот нитритный Медь | 0,050 0,003 | 2,5 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,27 | 1,26 | 1,32 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,94 | 1,35 | 1,38 | Медь Железо общее | 0,002 0,29 | 2,0 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,63 | 0,72 | 1,17 | Медь | 0,0028 | 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,04 | 1,96 | 1,83 | Медь Фенолы | 0,0043 0,002 | 4,3 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,79 | 0,82 | 1,17 | Медь | 0,0027 | 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) |  | 2,07 | 1,36 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,24 | 1,85 | 2,05 | Сульфаты Медь | 498 0,004 | 4,9 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 1,85 | 2,49 | 3,28 | Сульфаты Медь | 1036 0,0035 | 10,4 3,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,92 | 1,59 | 1,59 | Сульфаты Медь | 161 0,005 | 1,6 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,53 | 0,67 | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,41 | 1,97 | 1,51 | Сульфаты Медь | 464 0,002 | 4,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) | 2,33 | 2,08 | 1,91 | Сульфаты Медь | 444 0,0055 | 4,4 5,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.10

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана за 9 месяцев 2005 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | 9 мес. 2003 г | 9 мес. 2004 г | 9 мес. 2005 г |  |
| р.Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,30 | 2,60 | 1,22 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Семипалатинск | 0,93 | 1,86 | 1,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Павлодар | 1,02 | 1,53 | 1,35 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,17 | 1,78 | 1,61 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ульба, рудн.Тишинский | 3,74 | 9,25 | 7,01 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,98 | 2,86 | 2,75 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая, г.Риддер | 5,98 | 12,57 | 5,86 | 5 класс, грязная |
| р.Брекса, г.Риддер | 8,93 | 12,16 | 9,86 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка, с.Белоусовка | 6,68 | 9,10 | 8,54 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка, с.Глубокое | 3,31 | 7,16 | 6,91 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка, с.Предгорное | 5,11 | 6,75 | 13,03 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба, г.Шемонаиха | 1,17 | 1,95 | 1,75 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал, г.Уральск | 0,74 | 0,95 | 0,77 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган, г.Уральск | 0,76 | 1,06 | 0,81 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул, п.Ростоши | 1,31 | 1,25 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек, г.Алга | 6,17 | 4,98 | 4,73 | 5 класс, грязная |
| р.Илек, г. Актюбинск | 3,37 | 3,01 | 3,14 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г.Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,88 0,91 | 0,98 0,94 | 1,26 1,44 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, с.Долматово | 1,35 | 1,20 | 1,86 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г.Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,80 0,99 1,07 | 0,94 0,97 0,80 | 0,69 0,91 0,79 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак, г.Астана | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак, г.Астана | 1,74 | 1,58 | 1,58 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай, г.Атбасар | 1,38 | 1,25 | 0,99 | 2 класс, чистая |
| р.Нура, г.Темиртау | 2,26 | 2,63 | 3,25 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир, г.Жезказган | 5,08 | 3,95 | 6,03 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,75 | 4,03 | 3,66 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 1,91 | 2,62 | 2,73 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,47 | 2,51 | 2,71 | 4 класс, загрязненная |
| р.Талас, г.Тараз | 0,72 | 0,77 | 1,52 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тобол, г.Костанай | 0,58 | 0,59 | 0,42 | 2 класс, чистая |
| р.Мал.Алматинка, г.Алматы | 1,43 | 1,41 | 1,45 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай, г.Алматы | 1,27 | 1,26 | 1,32 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бол.Алматинка, г.Алматы | 1,94 | 1,35 | 1,38 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бадам, г.Шымкент | 2,19 | 1,92 | 1,59 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья, Шардаринское вдхр., г. Шардара | 1,62 | 2,15 | 1,51 | 3 класс, умеренно загрязненная |

3. Радиационный гамма-фон на территории Республики Казахстан за восемь месяцев 2005 года

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности (мощности дозы гамма-излучения) на территории Республики Казахстан за восемь месяцев 2005г. осуществлялись ежедневно на 67 метеорологических станциях 13 областей.

Мощность дозы гамма-излучения (МД) измерялась дозиметрами типа ДБГБ-01С «Синтекс», ДБГ-06Т, ДРГ-01Т1, ДРГ-107Ц, АНРИ-01-02 «Сосна».

Средние за восемь месяцев 2005 г. значения мощности дозы гамма-излучения по населенным пунктам Республике Казахстан находятся в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон в за восемь  месяцев 2005г. составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл.3.1).

# Таблица 3.1.

## Среднегодовые значения мощности дозы гамма-излучения

по областям Республики Казахстан за восемь месяцев 2005 года

| №№ | Населенный пункт | Значение мощности дозы, мк ЗВ/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | Максимальное | Минимальное |
|  | 1.Акмолинская область |
| 1 | Акколь | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
| 2 | Аршалы | 0,15 | 0,19 | 0,10 |
| 3 | Астана | 0,14 | 0,18 | 0,09 |
| 4 | Балкашино | 0,17 | 0,20 | 0,13 |
| 5 | Боровое | 0,12 | 0,19 | 0,06 |
| 6 | Егендыколь | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
| 7 | Ерейментау | 0,12 | 0,13 | 0,09 |
| 8 | Кокшетау | 0,15 | 0,19 | 0,12 |
| 9 | Коргалжин | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
|  | По области | 0,13 | 0,20 | 0,06 |
| 2. Актюбинская область |
| 1 | Актюбинск | 0,11 | 0,13 | 0,09 |
| 2 | Караулкельды | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
| 3 | Новоалексеевка | 0,10 | 0,13 | 0,08 |
| 4 | Родниковка | 0,14 | 0,21 | 0,10 |
| 5 | Уил | 0,15 | 0,18 | 0,12 |
| 6 | Шалкар | 0,11 | 0,22 | 0,08 |
|  | По области | 0,13 | 0,22 | 0,08 |
|  | 3. Алматинская область |
| 1 | Алматы | 0,14 | 0,22 | 0,09 |
| 2 | Баканас | 0,14 | 0,21 | 0,10 |
| 3 | Жаркент | 0,14 | 0,18 | 0,10 |
| 4 | Капчагай | 0,16 | 0,22 | 0,11 |
| 5 | Лепсинск | 0,14 | 0,20 | 0,10 |
| 6 | Нарынкол | 0,17 | 0,22 | 0,13 |
| 7 | Сарыозек | 0,12 | 0,15 | 0,09 |
| 8 | Талдыкорган | 0,15 | 0,20 | 0,09 |
|  | По области | 0,14 | 0,22 | 0,09 |
|  | 4. Атырауская область |
| 1. | Атырау | 0,14 | 0,19 | 0,09 | 0,09 |
|  | По области | 0,14 | 0,19 | 0,09 |
| 5. Восточно-Казахстанская область |
| 2 | Акжар | 0,18 | 0,23 | 0,13 |
| 3 | Аягуз | 0,14 | 0,19 | 0,09 |
| 4 | Бахты | 0,10 | 0,12 | 0,08 |
| 5 | Большенарымск | 0,14 | 0,21 | 0,10 |
| 6 | Баршатас | 0,14 | 0,19 | 0,08 |
| 7 | Зайсан | 0,13 | 0,20 | 0,09 |
| 8 | Дмитриевка | 0,14 | 0,19 | 0,09 |
| 9 | Жангизтобе | 0,16 | 0,19 | 0,11 |
| 10 | Катон-Карагай | 0,16 | 0,24 | 0,12 |
| 11 | Курчум | 0,13 | 0,17 | 0,08 |
| 12 | Риддер | 0,18 | 0,22 | 0,11 |
| 13 | Самарка | 0,08 | 0,13 | 0,05 |
| 14 | Семипалатинск | 0,16 | 0,20 | 0,12 |
| 15 | Усть-Каменогорск | 0,15 | 0,19 | 0,11 |
| 16 | Чарская | 0,17 | 0,19 | 0,15 |
| 17 | Шемонаиха | 0,15 | 0,19 | 0,09 |
|  | По области | 0,14 | 0,24 | 0,05 |
| 6.Жамбылская область |
| 1 | Тараз | 0,16 | 0,20 | 0,14 |
| 2 | Толеби | 0,15 | 0,20 | 0,11 |
| 3 | Чиганак | 0,17 | 0,21 | 0,10 |
|  | По области | 0,16 | 0,21 | 0,10 |
|  | 7.Западно-Казахстанская область |
| 1 | Уральск | 0,11 | 0,15 | 0,08 |
| 2 | Тайпак | 0,13 | 0,16 | 0,09 |
|  | По области | 0 ,12 | 0,16 | 0,08 |
|  | 8.Карагандинская область |
| 1 | Балхаш | 0,18 | 0,23 | 0,14 |
| 2 | Жезказган | 0,14 | 0,19 | 0,09 |
| 3 | Караганда | 0,15 | 0,19 | 0,11 |
| 4 | Корнеевка | 0,16 | 0,20 | 0,11 |
| 5 | Родниковский с-з | 0,14 | 0,17 | 0,11 |
|  | По области | 0,15 | 0,23 | 0,09 |
|  | 9.Костанайская область |
| 1 | Джетыгара | 0,09 | 0,14 | 0,06 |
| 2 | Докучаевка | 0,16 | 0,22 | 0,08 |
| 3 | Комсомолец | 0,12 | 0,16 | 0,09 |
| 4 | Костанай | 0,10 | 0,13 | 0,09 |
| 5 | Урицкий | 0,12 | 0,14 | 0,10 |
|  | По области | 0,12 | 0,22 | 0,06 |
| 10.Мангистауская область |
| 1 | Актау | 0,10 | 0,13 | 0,07 |
|  | По области | 0,10 | 0,13 | 0,07 |
| 11.Павлодарская область |
| 1 | Баянаул | 0,18 | 0,24 | 0,13 |
| 2 | Иртышск | 0,13 | 0,15 | 0,11 |
| 3 | Павлодар | 0,11 | 0,14 | 0,09 |
| 4 | Актогай | 0,11 | 0,16 | 0,08 |
| 5 | Щербакты | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
| 6 | Экибастуз | 0,13 | 0,17 | 0,10 |
|  | По области | 0,13 | 0,24 | 0,08 |
| 12.Северо-Казахстанская область |
| 1 | Петропавловск | 0,11 | 0,14 | 0,08 |
| 2 | Булаево | 0,10 | 0,14 | 0,08 |
|  | По области | 0,10 | 0,14 | 0,08 |
| 13.Южно-Казахстанская область |
| 1 | Шымкент | 0,15 | 0,19 | 0,11 |
| 2 | Туркестан | 0,13 | 0,16 | 0,10 |
|  | По области | 0,14 | 0,19 | 0,10 |

4. Плотность радиоактивных выпадений на территории

Республики Казахстан за 8 месяцев 2005 года

Контроль  за радиоактивным  загрязнением  приземной  атмосферы за 8 месяцев 2005 г. осуществлялся в 14 областях Казахстана на метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб. После экспозиции планшеты высылались в Отдел химико-аналитических исследований  Центра экологического мониторинга окружающей, где озолялись. Зольные остатки измерялись на суммарную бетта-активность. Эффективность отбора проб планшетом составляет 0,7.  Суммарная бетта-активность определялась на установках малого фона ПСО-2-4.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории РК колебалась в пределах 0,8-1,4 Бк/м2 . Средняя величина плотности выпадений за 8 месяцев 2005 г. составила 1,1 Бк/м2 (табл.5.6.1).

Таблица 4.1

Плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере

на территории Республики Казахстан за 8 месяцев 2005 года

| Область | Населенный пункт | Плотность радиоактивных выпадений, Бк/м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Месяцы |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Среднее за 8 месяцев |
| Акмолинская | 1. | Астана | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,1 |
|  | 2. | Атбасар | 1,2 | - | - | - | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3. | Боровое | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1.1 | 1,1 |
|  | 4. | Кокшетау | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 5. | Степногорск | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Актюбинская | 1. | Актобе | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1.2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2. | Караул-Кельды | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3. | Шалкар | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Алматинская | 1. | Алматы | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |
|  | 2. | Жаркент | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
|  | 3. | Лепсинск | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
|  | 4. | Нарынкол | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 5. | Талды-Корган | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,2 |
| Атырауская | 1 . | Атырау По области | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 1,1 |
| Восточно-Казахстанская | 1. | Аягуз | 1,2 | 1,3 | 1,1 | - | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|  | 2. | Баршатас | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
|  | 3. | Бахты | - | - | - | 1,1 | - | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 4. | Зайсан | 0,8 | - | 1,1 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
|  | 5. | Кокпекты | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 6. | Семипалатинск | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 7. | Усть-Каменогорск | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Жамбылская | 1. | Тараз | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  | 2. | Толеби | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3. | Чиганак | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Западно-Казахстанская | 1 2 | Тайпак Уральск По области | 1,1 - | 1,1 - | 1,0 - | - - | - - | - - | 1,1 1,3 | 1,0 1,2 | 1,2 1,1 1,2 |
| Карагандинская | 1. | Балхаш | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
|  | 2. | Жезказган | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
|  | 3. | Караганда | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Кызылординская | 1 | Кызылорда | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,1 |
|  | 2 | Аральск По области | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 1,1 |
| Костанайская |  | Костанай | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
| Мангистауская | 1 | Актау | 1,2 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
|  | 2 | Форт Шевченко | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |
| Павлодарская | 1. | Иртышск | 1,1 | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 2. | Павлодар | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
|  | 3 | Экибастуз | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |
| Северо-Казахстанская | 1 | Петропавловск | 0,9 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Южно- | 1 | Шымкент | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| Казахстанская | 2 | Туркестан | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | По области |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |

5.Химический состав атмосферных осадков

по территории Республики Казахстан за I полугодие 2005 года.

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 40 метеостанциях .

По программе Всемирной метеорологической организации в пробах осадков определялись анионы – сульфаты, хлориды, нитраты; катионы – аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк, кислотность и удельная электропроводимость.

Для оценки состояния загрязнения атмосферных осадков использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов хозяйственно – питьевого и коммунально – бытового водопользования (СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»). Для оценки состояния загрязнения снежного покрова использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода") (табл. 5.1).

Таблица 5.1

## ПДК веществ, загрязняющих атмосферные осадки

| Наименование примесей | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/дм3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Сульфаты | 500 | 4 |
| Азот аммонийный | 5,0 |  |
| Нитриты | 45,0 | 2 |
| Хлориды | 300 | 4 |
| Магнии | 50 |  |
| Натрии | 200 | 2 |
| Кальции | 200 |  |
| Калии | 300 |  |
| Медь (2+) | 1,0 | 3 |
| Кадмий | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Свинец | 0,03 |  |

Все определяемые примеси, в том числе соли тяжелых металлов в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК) (табл.5.2).

Анионы

В первом полугодии 2005 года концентрации сульфатов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации сульфатов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Атырау Атырауской  области – 241,94 мг/л. Минимальные концентрации сульфатов в атмосферных осадках наблюдаются на метеостанции Мынжылки Алматинской области – 1,45 мг/л.

Среднемесячные концентрации хлоридов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации хлоридов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы в Атырау – 95,26 мг/л. Минимальные концентрации хлоридов наблюдаются на метеостанции Шымкент Южно-Казахстанской области – 1,18 мг/л.

Среднемесячные концентрации нитратов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации нитратов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Карагандинский СХОЗ Карагандинской области – 3,35 мг/л. Минимальные концентрации нитратов наблюдаются на метеостанции Мынжылки Алматинской области – 0,15 мг/л и метеостанции Пешной Атырауской области – 0,15 мг/л.	Среднемесячные концентрации гидрокарбонатов в атмосферных осадках  оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации гидрокарбонатов на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Казыгурт Южно - Казахстанской  области – 98,35 мг/л. Минимальные концентрации гидрокарбонатов наблюдаются на метеостанции Большенарымское Восточно-Казахстанской области – 2,25 мг/л.

Катионы

В первом полугодии 2005 года фоновые концентрации аммония в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации аммония в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Экибастуз Павлодарской  области (6,67 мг/л).

Минимальные концентрации аммония в атмосферных осадках наблюдаются на метеостанции Мынжылки Алматинской области – 0,11 мг/л.

Среднемесячные концентрации натрия в атмосферных осадках  оставались  в пределах нормы. Максимальные концентрации натрия на территории Казахстана зафиксированы в Атырау – 65,18 мг/л.

Минимальные концентрации натрия в атмосферных осадках наблюдаются на метеостанции Большенарымское Восточно-Казахстанской области – 0,94 мг/л.

Среднемесячные концентрации калия в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации калия в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы  на метеостанции Аяккум Актюбинской области – 10,71 мг/л.

Минимальные концентрации калия в атмосферных осадках наблюдаются на  метеостанции Мынжылки Алматинской области – 0,57 мг/л.

Среднемесячные концентрации магния в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации магния в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Казыгурт Южно – Казахстанской области – 31,60 мг/л.

Минимальные концентрации магния в атмосферных осадках наблюдаются на метеостанции Боровое Акмолинской  области – 0,34 мг/л.

Среднемесячные концентрации кальция в атмосферных осадках  оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации кальция в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы  на метеостанции Атырау – 69,50 мг/л.

Минимальные концентрации кальция в атмосферных осадках наблюдаются на метеостанции Мынжылки Алматинской области – 0,86 мг/л.

Сумма ионов

В первом полугодии 2005 года суммы ионов в атмосферных осадков на территории оставались в пределах нормы. Максимальные значения суммы ионов в атмосферных осадках в на метеостанции Атырау составило 560,64 мг/л.

Тяжелые металлы

В первом полугодии 2005 года фоновые концентрации свинца в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации свинца в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы на метеостанции Казыгурт Южно-Казахстанской  области – 18,48 мкг/л, в Алматы – 16,5 мкг/л.

Среднемесячные фоновые концентрации меди в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации меди в атмосферных осадках на территории Казахстана выявлены в Карагандинской области на метеостанции Караганда – 28,7 мкг/л и на метеостанции Казыгурт Южно-Казахстанской области – 27,21 мкг/л.

Среднемесячные фоновые концентрации мышьяка в атмосферных осадках оставались в пределах нормы.  Максимальные концентрации мышьяка в атмосферных осадках на территории Казахстана выявлены на метеостанции Жезказган  Карагандинской области – 1,0 мкг/л.

Среднемесячные фоновые концентрации кадмия в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. На метеостанциях Балхаш и Жезказган Карагандинской области выявлены максимальные концентрации кадмия – 2,0-2,4 мкг/л.

Удельная электропроводность

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на территории Казахстана колеблется от 16,0 до 1054 мкСим/см. Максимальные значения электропроводимости на территории Казахстана наблюдается на метеостанции Атырау Атырауской области  – 1054 мкСим/см.

Среднемесячные величины рН осадков на территории Казахстана стабильны. Диапазон изменения величины рН составил 4,68 - 8,45.

Таблица 5.2

Химический состав атмосферных осадков в 1 полугодии 2005 года

| N | МС | Количество осадков, мм | Концентрация ионов, мг/л | Концентрация микроэлементов, мкг/л | Сумма ионов, мг/л | рН | Электро-проводность, мкСм/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анионы | Катионы |  |  |  |  |
|  |  |  | SO4 | Cl | NO3 | HCO3 | NH4 | Na | K | Mg | Ca | Pb | Cu | As | Cd |  |  |  |
| Акмолинская область |
| 1 | Астана | 129,2 | 13,15 | 6,39 | 1,39 | 16,54 | 0,44 | 3,96 | 1,78 | 2,87 | 6,04 | 13,1 | 22,3 | 0,6 | 0,2 | 52,59 | 6,70 | 93,3 |
| 2 | Боровое | 152,5 | 2,22 | 1,88 | 0,68 | 2,43 | 0,20 | 1,18 | 0,65 | 0,34 | 1,13 | 9,0 | 20,8 | 0,2 | 0,2 | 10,73 | 5,92 | 19,6 |
| 3 | Щучинск | 177,1 | 7,61 | 2,50 | 1,03 | 11,19 | 0,57 | 1,95 | 1,95 | 1,89 | 3,01 | 5,5 | 13,8 | 0,2 | 0,1 | 31,71 | 6,23 | 54,5 |
| Актюбинская область |
| 4 | Актобе | 124,0 | 20,95 | 6,49 | 1,92 | 23,32 | 0,76 | 5,71 | 3,20 | 3,33 | 9,18 | 4,3 | 20,3 | 0,1 | 0,5 | 74,88 | 6,81 | 128,4 |
| 5 | Аяккум | 67,0 | 90,81 | 15,40 | 1,33 | 83,36 | 2,60 | 20,84 | 10,71 | 15,68 | 22,96 | 3,2 | 19,4 | 0,1 | 0,6 | 263,71 | 7,14 | 432,6 |
| 6 | Мугоджарская | 85,2 | 47,58 | 13,18 | 2,38 | 25,87 | 1,48 | 10,01 | 5,06 | 6,99 | 13,63 | 5,9 | 17,2 | 0,0 | 0,5 | 126,20 | 6,74 | 235,8 |
| 7 | Новороссийское | 149,5 | 34,76 | 12,15 | 2,27 | 22,13 | 0,74 | 9,50 | 2,91 | 5,68 | 12,00 | 6,4 | 22,1 | 0,0 | 0,5 | 102,16 | 6,85 | 173,6 |
| 8 | Шалкар | 65,3 | 18,71 | 7,76 | 0,41 | 10,06 | 0,53 | 6,08 | 0,92 | 2,24 | 6,80 | 4,0 | 22,0 | 0,1 | 0,5 | 53,53 | 6,35 | 101,9 |
| Алматинская область |
| 9 | Алматы | 429,8 | 5,25 | 2,63 | 0,91 | 6,98 | 0,54 | 1,45 | 0,69 | 1,29 | 2,42 | 16,5 | 23,9 | 0,3 | 0,0 | 22,21 | 6,53 | 39,0 |
| 10 | Аул-4 | 44,9 | 60,55 | 18,10 | 1,74 | 52,31 | 1,26 | 18,61 | 9,49 | 9,21 | 19,75 | 8,7 | 21,5 | 0,1 | 0,4 | 191,04 | 7,03 | 320,0 |
| 11 | Есик | 409,0 | 4,86 | 1,86 | 1,03 | 6,03 | 0,22 | 1,60 | 0,91 | 0,72 | 2,25 | 7,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 19,50 | 6,20 | 32,0 |
| 12 | Капчагай | 208,7 | 3,04 | 2,44 | 1,47 | 5,77 | 0,12 | 1,51 | 0,60 | 1,04 | 1,81 | 8,3 | 17,0 | 0,0 | 0,2 | 17,84 | 6,29 | 30,2 |
| 13 | Мынжилки | 545,7 | 1,45 | 1,48 | 0,15 | 2,95 | 0,11 | 1,00 | 0,57 | 0,31 | 0,86 | 2,8 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 8,89 | 5,94 | 16,0 |
| 14 | Текели | 291,2 | 8,75 | 3,17 | 0,44 | 16,44 | 0,36 | 1,80 | 1,23 | 2,84 | 4,39 | 6,7 | 17,9 | 0,2 | 0,6 | 39,44 | 6,42 | 66,5 |
| Атырауская область |
| 15 | Атырау | 25,2 | 241,94 | 95,26 | 3,30 | 50,94 | 1,52 | 65,18 | 6,17 | 26,80 | 69,50 | 6,6 | 11,2 | 0,2 | 0,1 | 560,64 | 7,13 | 1054 |
| 16 | Пешной | 25,0 | 34,42 | 26,82 | 0,15 | 66,08 | 1,54 | 18,00 | 6,22 | 6,37 | 20,03 | 11,0 | 16,1 | 0,2 | 0,1 | 179,66 | 5,71 | 294 |
| Восточно-Казахстанская область |
| 17 | Большенарымское | 162,5 | 2,63 | 1,89 | 1,24 | 2,23 | 0,39 | 0,94 | 0,47 | 0,47 | 1,32 | 5,8 | 15,2 | 0,1 | 0,1 | 11,61 | 5,90 | 19,2 |
| 18 | Лениногорск | 327,6 | 10,69 | 4,88 | 1,94 | 23,07 | 0,74 | 2,64 | 2,76 | 3,84 | 6,09 | 8,9 | 24,8 | 0,1 | 0,5 | 56,68 | 6,50 | 91,5 |
| 19 | Семипалатинск | 160,8 | 4,09 | 2,43 | 0,77 | 7,15 | 0,23 | 1,44 | 0,97 | 1,05 | 2,31 | 3,7 | 13,6 | 0,1 | 0,2 | 20,46 | 6,30 | 34,1 |
| 20 | Усть-Каменогорск | 259,2 | 82,56 | 40,46 | 0,80 | 90,78 | 0,29 | 27,39 | 1,99 | 24,18 | 18,93 | 5,0 | 24,0 | 0,0 | 0,4 | 287,40 | 6,52 | 474,3 |
| Жамбылская область |
| 21 | Бурно-Октябрьское | 264,7 | 2,81 | 1,67 | 1,32 | 39,70 | 0,93 | 1,64 | 1,64 | 2,71 | 9,07 | 6,6 | 25,4 | 0,5 | 0,6 | 61,52 | 6,99 | 85,7 |
| 22 | Жамбыл | 297,8 | 3,91 | 1,92 | 0,60 | 8,40 | 0,35 | 1,64 | 0,73 | 0,83 | 2,44 | 8,6 | 25,3 | 0,3 | 0,5 | 20,85 | 6,10 | 33,7 |
| 23 | Толеби | 199,2 | 17,43 | 3,79 | 0,53 | 19,38 | 0,41 | 3,31 | 2,00 | 3,72 | 6,47 | 10,6 | 22,8 | 0,1 | 0,6 | 57,06 | 6,68 | 93,5 |
| Западно-Казахстанская область |
| 24 | Аксай | 148,7 | 39,89 | 14,69 | 1,29 | 33,66 | 0,61 | 11,37 | 2,61 | 6,76 | 16,14 | 5,7 | 17,9 | 0,1 | 0,0 | 127,03 | 6,89 | 224,1 |
| 25 | Каменка | 123,4 | 30,73 | 5,67 | 1,65 | 22,62 | 0,53 | 6,71 | 2,69 | 5,50 | 8,60 | 7,4 | 19,3 | 0,0 | 0,6 | 84,73 | 6,74 | 147,7 |
| 26 | Уральск | 125,3 | 18,92 | 7,24 | 1,78 | 28,74 | 0,89 | 6,47 | 2,71 | 4,47 | 7,28 | 8,8 | 21,7 | 0,0 | 0,5 | 78,54 | 6,83 | 133,8 |
| Карагандинская область |
| 27 | Балхаш | 30,6 | 21,36 | 8,050 | 1,050 | 15,750 | 0,470 | 8,640 | 1,790 | 2,990 | 6,830 | 2,8 | 13,2 | 0,1 | 2,0 | 66,95 | 6,74 | 121,8 |
| 28 | Жезказган | 81,6 | 7,86 | 3,041 | 1,135 | 6,471 | 0,583 | 2,474 | 1,256 | 1,123 | 2,513 | 13,8 | 17,8 | 1,0 | 0,7 | 26,48 | 6,39 | 46,5 |
| 29 | Караганда | 146,6 | 9,53 | 5,838 | 1,801 | 8,019 | 0,287 | 4,141 | 1,163 | 1,199 | 4,499 | 5,9 | 28,7 | 0,1 | 2,4 | 36,51 | 6,05 | 63,7 |
| 30 | Караг.СХОЗ | 109,7 | 41,77 | 10,202 | 3,348 | 36,397 | 0,277 | 4,640 | 2,980 | 9,064 | 16,714 | 9,4 | 22,6 | 0,2 | 0,6 | 125,42 | 6,87 | 223,6 |
| Кзылординская область |
| 31 | Аральское море | 43,6 | 68,65 | 13,41 | 1,50 | 29,69 | 0,50 | 9,80 | 2,28 | 11,31 | 19,54 | 6,1 | 24,4 | 0,0 | 0,2 | 156,71 | 6,76 | 287,0 |
| 32 | Джусалы | 49,6 | 23,16 | 8,97 | 1,60 | 35,54 | 0,65 | 8,08 | 1,60 | 4,07 | 13,15 | 11,1 | 17,0 | 0,0 | 0,1 | 96,86 | 7,07 | 160,4 |
| Костанайская область. |
| 33 | Костанай | 143,4 | 33,88 | 14,32 | 1,84 | 24,01 | 1,50 | 7,43 | 3,92 | 8,21 | 9,52 | 12,8 | 21,5 | 0,2 | 0,8 | 104,64 | 6,65 | 195,5 |
| Мангистауская область. |
| 34 | Актау | 126,3 | 19,39 | 15,20 | 0,81 | 47,12 | 1,80 | 8,84 | 4,32 | 5,19 | 13,33 | 6,0 | 17,7 | 0,1 | 0,5 | 116,03 | 7,04 | 182,4 |
| Павлодарская область. |
| 35 | Иртышск | 117,2 | 3,47 | 1,94 | 0,50 | 12,30 | 0,17 | 1,24 | 1,25 | 0,94 | 3,00 | 10,0 | 26,5 | 0,0 | 0,2 | 24,85 | 6,45 | 37,0 |
| 35 | Павлодар | 142,3 | 15,44 | 5,79 | 3,22 | 6,86 | 0,54 | 4,23 | 1,48 | 2,45 | 5,34 | 8,5 | 23,3 | 0,1 | 0,3 | 45,38 | 6,11 | 84,8 |
| 37 | Экибастуз | 74,7 | 40,05 | 17,11 | 0,72 | 35,07 | 6,67 | 9,98 | 6,13 | 4,18 | 9,73 | 1,4 | 17,8 | 0,3 | 0,0 | 129,64 | 6,95 | 241,6 |
| Северо-Казахстанская область |
| 38 | Петропавловск | 148,3 | 6,44 | 2,81 | 0,78 | 4,96 | 0,88 | 1,70 | 0,81 | 1,04 | 2,18 | 5,7 | 22,1 | 0,0 | 0,2 | 21,62 | 6,13 | 39,5 |
| Южно-Казахстанская обл. |
| 39 | Казыгурт | 362,3 | 139,24 | 43,48 | 0,45 | 98,35 | 4,27 | 25,15 | 4,76 | 31,60 | 43,25 | 18,48 | 27,21 | 0,32 | 0,25 | 390,58 | 6,81 | 735,0 |
| 40 | Шымкент | 479,3 | 3,57 | 1,19 | 0,63 | 6,74 | 0,43 | 1,19 | 0,59 | 0,71 | 1,84 | 14,08 | 28,05 | 0,53 | 0,45 | 16,92 | 6,285 | 28,5 |

6.Химический состав снежного покрова за зимний период 2004-2005 гг.

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков на территории Казахстана заключались в ежемесячном отборе проб снежного покрова за зиму 2004-2005 годов по метеостанциям РГП «Казгидромет».

По программе Всемирной метеорологической организации, в пробах осадков определялись анионы - сульфаты, хлориды, нитраты; катионы - аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк, кислотность и удельная электропроводность;

Для оценки состояния загрязнения снежного покрова использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода") (табл.6.1).

Таблица 6.1

## ПДК веществ, загрязняющих атмосферные осадки

| Наименование | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг//л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Сульфаты | 500 | 4 |
| Азот аммонийный | 5,0 |  |
| Нитриты | 45,0 | 2 |
| Хлориды | 300 | 4 |
| Магнии | 50 |  |
| Натрии | 200 | 2 |
| Кальции | 200 |  |
| Калии | 300 |  |
| Медь (2+) | 1,0 | 3 |
| Кадмий | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Свинец | 0,03 |  |

Анионы

Результаты измерений концентрации загрязняющих веществ 2004-  2005 гг. показывают, что средние концентрации сульфатов в снежном покрове оставались  в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации сульфатов при ПДК 500 мг//л наблюдается в метеостанции Пешной (Атырауская область) –91,94 мг//л. По остальным метеостанциям содержания сульфатов находятся в пределах 0,56…19,21 мг//л.

Содержание хлоридов в снежном покрове оставались в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации хлоридов при ПДК 300 мг//л наблюдается в метеостанции Пешной (Атырауская область) –78,65 мг//л. По остальным метеостанциям содержания хлоридов находятся в пределах 0,67…15,61 мг//л.

Показатели нитратов в снежном покрове оставались  в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации нитратов при ПДК 45 мг//л, наблюдается в метеостанциях Пешной (Атырауская область) – 4,37 мг//л и Джамбейты (Западно-Казахстанская область) – 4,09 мг//л. По остальным метеостанциям содержания нитратов находятся в пределах 0,00…2,96 мг//л.

Средние концентрации гидрокарбонатов в снежном покрове оставались  в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации гидрокарбонатов при ПДК 610 мг//л, наблюдается в метеостанциях Пешной (Атырауская область) –84,61 мг//л и Жалпактал (Западно-Казахстанская область)-49,35 мг//л. По остальным метеостанциям содержания гидрокарбонатов находятся в пределах 1,04…28,37 мг//л.

Катионы

За рассматриваемый период (2004-2005 гг.) фоновые концентрации аммония в снежном покрове не превышает установленную норму. Относительно максимальные концентрации аммония при ПДК 5,0 мг//л наблюдаются в метеостанциях Актобе (Актюбинская область) – 3,09 мг//л и Пешной (Атырауская область)- 1,39 мг//л. По остальным метеостанциям содержания гидрокарбонатов находятся в пределах 0,02 – 0,61 мг//л.

Средние концентрации натрия в снежном покрове также находится  в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации натрия при ПДК 200 мг//л, наблюдаются в метеостанциях Пешной (Атырауская область) – 68,79 мг//л, Павлодар (Павлодарская область) – 11,93 мг//л и Актобе (Актюбтнская область) – 6,28 мг//л.

Аналогично предыдущим ингредиентам, концентрации калия также находится в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации калия при ПДК 300 мг//л зафиксировано в метеостанции Пешной (Атырауская область)-8,12 мг/дм3. По остальным метеостанциям содержания калия находятся в пределах 0,23-3,58 мг//л.

Средние концентрации магния в снежном покрове оставались в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации магния при ПДК 50 мг//л зафиксировано в метеостанциях Пешной (Атырауская обл.) – 7,02 мг//л и Жалпактал (Западно-Казахстанская область)- 4,35 мг//л. По остальным метеостанциям содержания магния находятся в пределах 0,14 – 2,18 мг//л.

Показатели кальция в снежном покрове также оставались в пределах нормы. Относительно максимальные концентрации магния при ПДК 200 мг//л зафиксировано в метеостанции Пешной (Атырауская область) – 39,34 мг//л. По остальным метеостанциям содержания кальция находятся в пределах 0,57 – 13,91 мг//л.

Сумма ионов

За 2004-2005 гг. сумма ионов в снежном покрове  по всем метеостанциям оставались ниже установленной нормы при ПДК 1000 мг//л. Относительные максимумы приходятся на метеостанцию Пешной (Атырауская область)-383,98  мг//л.

Тяжелые металлы

За 2004-2005 гг. фоновые концентрации свинца в снежном покрове находятся ниже установленной нормы, при ПДК 0,03 мг//л. Относительно повышенные концентрации свинца наблюдаются в следующих наблюдательных постах: Астана (Акмолинская область)-13,8 мг//л, Каменка (Западно-Казахстанская область) – 13,8 мг//л, Алматы агро (Алматинская область) – 12,6 мг//л, Пешной -12,5 мг//л, Жалпактал (Западно-Казахстанская область)-12,1 мг//л, Джамбейты (Западно-Казахстанская область) – 11,4 мг//л, Ленинагорск (Восточно-Казахстанская область) -11,3 мг//л, Кокшетау (Акмолинская область)-11,2 мг//л.

Средняя концентрация меди в снежном покрове находится ниже установленной нормы, при ПДК 1,0 мг//л. Относительно повышенные концентрации меди наблюдаются в следующих наблюдательных постах: Шымкент (Южно–Казахстанская область) – 84,5 мг//л, Актобе (Актюбинская область) -62,0 мг//л.

Средняя концентрация мышьяка в снежном покрове находится ниже установленной нормы, при ПДК 0,05 мг//л. Относительно повышенные концентрации меди наблюдаются в следующих наблюдательных постах: Большенарымское (Восточно-Казахстанская область) -1,9 мг//л, Алматы агро (Алматинская область) –1,5 мг//л, Иртышск (Павлодарская область) -1,2 мг//л.

Средняя концентрация кадмия в снежном покрове находится ниже установленной нормы, при ПДК 0,001 мг//л. Относительно повышенные концентрации меди наблюдаются в следующих метеостанциях: Петропавловск (Северо-Казахстанская область) – 1,8 мг//л, Шымкент (Южно-Казахстанская область) – 1,6 мг//л, Астана (Акмолинская область) – 1,6 мг//л.

Удельная электропроводностьь

Удельная электропроводимость снежного покрова на территории РК колеблется от 14 до 713 мкСим/см. Максимальные значения электропроводимости наблюдается на метеостанции Пешной (Атырауская область)  – 713 мкСим/см.

Водородный показатель снежного покрова в пределах  5,07 (Кокшетау)-6,97 (Семипалатинск). Кислотность проб снежного покрова имеет характер нейтральной и слабощелочной среды.

Основная доля повышенного содержания главных ионов и биогенных элементов приходится на метеостанции Пешной (Атырауская область), Джамбейты (Западно-Казахстанская область), Жалпактал (Западно-Казахстанская область), Павлодар (Павлодарская область), Актобе (Актюбинская область). Почти по всей территории Республики Казахстан в снежном покрове преобладают содержания гидрокарбонатов (31%), сульфатов (21 %), хлоридных ионов (13 %) и  ионов кальция (12 %).

Соли тяжелых металлов в снежном покрове преобладают в следующих  наблюдательных постах: по свинцу - Астана (Акмолинская область), Каменка (Западно-Казахстанская область), Алматы агро (Алматинская область), Пешной (Атырауская область), Жалпактал (Западно-Казахстанская область), Джамбейты (Западно-Казахстанская область), Ленинагорск (Восточно-Казахстанская область), Кокшетау (Акмолинская область); по меди- Шымкент (Южно – Казахстанская область), Актобе (Актюбинская область); по мышьяку - Большенарымское (Восточно-Казахстанская область), Алматы агро (Алматинская область), Иртышск (Павлодарская область); по кадмию - Петропавловск (Северо-Казахстанская область), Шымкент (Южно-Казахстанская область), Астана (Акмолинская область).

Таблица 6.2

Содержание  загрязняющих веществ в снежном покрове за зиму 2004-2005 годов

| N | МС | Период залегания сн. покрова Т, сутки | Концентрация, мг/литр | Концентрация микроэлементов, мкг/л | Сумма ионов, мг/л | рН | Электропроводность удельная, мкСм/cм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO4 | NO3 | NH4 | Cl | HCO3 | Mg | Na | Ca | K |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pb | Cu | As | Cd |  |  |  |
| Акмолинская обл. |
| 1 | Астана | 82 | 3,94 | 0,17 | 0,29 | 3,33 | 9,94 | 0,62 | 2,31 | 3,54 | 1,23 | 13,8 | 32,7 | 0,6 | 1,6 | 25,42 | 6,18 | 40 |
| 2 | Атбасар | 114 | 5,48 | 0,72 | 0,16 | 1,93 | 28,4 | 2,18 | 2,61 | 7,93 | 0,57 | 9,6 | 24,8 | 0,4 | 0,9 | 49,98 | 6,72 | 69 |
| 3 | Кокшетау | 119 | 4,32 | 2,96 | 0,03 | 3,21 | 1,04 | 0,35 | 2,17 | 2,16 | 1,21 | 11,2 | 25,8 | 0,4 | 0,6 | 17,49 | 5,07 | 33 |
| Актюбинская обл. |
| 4 | Актобе | 85 | 8,19 | 0,74 | 3,09 | 7,67 | 23,4 | 1,25 | 6,28 | 4,96 | 2,49 | 2,4 | 62,0 | 0,1 | 0,4 | 58,15 | 6,78 | 101 |
| 5 | Иргиз | 111 | 1,95 | 0,41 | 0,21 | 1,33 | 1,89 | 0,14 | 0,82 | 1,12 | 0,35 | 5,2 | 46,8 | 0,2 | 0,2 | 8,27 | 5,43 | 15 |
| 6 | Мугоджарская | 100 | 3,59 | 0,66 | 0,21 | 1,73 | 9,39 | 1,45 | 0,96 | 2,62 | 0,54 | 5,7 | 51,3 | 0,1 | 0,1 | 21,22 | 6,45 | 33 |
| 7 | Новоросскийское | 101 | 6,57 | 0,73 | 0,26 | 5,42 | 8,05 | 0,93 | 3,45 | 4,15 | 1,16 | 6,2 | 48,6 | 0,3 | 0,0 | 30,77 | 6,29 | 57 |
| 8 | Шалкар | 90 | 6,81 | 0,98 | 0,37 | 2,86 | 6,16 | 1,73 | 1,51 | 2,84 | 0,23 | 5,5 | 40,5 | 0,2 | 0,1 | 23,54 | 6,32 | 41 |
| Алматинская обл. |
| 9 | Алматы агро | 90 | 2,84 | 1,51 | 0,35 | 2,07 | 3,54 | 0,27 | 1,01 | 2,06 | 0,98 | 12,6 | 39,4 | 1,5 | 0,3 | 14,68 | 5,61 | 25 |
| 10 | Мынжилки | 153 | 1,16 | 0,46 | 0,16 | 2,11 | 1,59 | 0,25 | 1,04 | 0,79 | 0,43 | 9,5 | 34,2 | 0,9 | 0,2 | 8,03 | 5,73 | 15 |
| 11 | Текели | 95 | 0,56 | 0,38 | 0,07 | 1,17 | 3,78 | 0,38 | 1,06 | 0,57 | 0,53 | 6,8 | 28,7 | 0,5 | 0,2 | 8,54 | 6,13 | 14 |
| Атырауская обл. |
| 12 | Пешной | 1 | 91,64 | 4,37 | 1,39 | 78,65 | 84,6 | 7,02 | 68,79 | 39,34 | 8,12 | 12,5 | 38,6 | 0,6 | 0,9 | 383,98 | 6,48 | 713 |
| Восточно-Казахстанская обл. |
| 13 | Большенарымское | 95 | 6,73 | 0,89 | 0,43 | 2,67 | 9,03 | 1,83 | 1,65 | 2,98 | 0,92 | 9,7 | 52,3 | 1,9 | 0,4 | 27,19 | 6,47 | 49 |
| 14 | Лениногорск | 143 | 1,09 | 0,58 | 0,12 | 1,14 | 3,11 | 0,25 | 0,73 | 0,97 | 0,47 | 11,3 | 44,8 | 0,5 | 0,2 | 8,52 | 5,29 | 15 |
| 15 | Семипалатинск | 82 | 5,86 | 0,77 | 0,12 | 2,61 | 13,9 | 1,96 | 1,24 | 4,43 | 0,72 | 7,4 | 45,6 | 0,6 | 0,4 | 31,61 | 6,97 | 53 |
| 16 | Семиярка | 100 | 2,15 | 2,66 | 0,12 | 1,93 | 2,26 | 0,51 | 0,75 | 1,64 | 0,77 | 8,3 | 46,2 | 0,4 | 0,2 | 12,84 | 4,94 | 25 |
| 17 | Шемонаиха | 105 | 6,21 | 1,09 | 0,14 | 2,01 | 15,5 | 1,13 | 1,46 | 6,36 | 0,94 | 6,8 | 54,5 | 0,5 | 0,2 | 34,89 | 6,29 | 56 |
| Жамбылская обл. |
| 18 | Бурно-Октябрьское | 67 | 4,61 | 0,34 | 0,44 | 1,93 | 4,51 | 0,89 | 0,64 | 1,18 | 0,92 | 3,6 | 28,5 | 0,4 | 0,2 | 15,49 | 6,09 | 26 |
| 19 | Жамбыл | 20 | 2,87 | 0,68 | 0,16 | 3,59 | 4,39 | 0,46 | 2,03 | 1,94 | 1,42 | 5,2 | 31,2 | 0,8 | 0,6 | 17,58 | 6,16 | 33 |
| Западно-Казахстанская обл. |
| 20 | Джамбейты | 88 | 9,92 | 4,09 | 0,08 | 1,93 | 17,8 | 2,07 | 1,75 | 8,21 | 0,77 | 11,4 | 41,6 | 0,4 | 0,6 | 46,62 | 6,34 | 70 |
| 21 | Жалпактал | 57 | 8,47 | 1,27 | 0,31 | 3,86 | 49,4 | 4,35 | 2,74 | 13,91 | 1,36 | 12,1 | 36,7 | 0,2 | 0,3 | 85,67 | 6,73 | 123 |
| 22 | Каменка | 100 | 2,03 | 0,53 | 0,11 | 3,98 | 4,09 | 0,91 | 1,23 | 1,39 | 0,42 | 13,8 | 38,5 | 0,4 | 0,4 | 14,74 | 5,75 | 26 |
| Карагандинская обл. |
| 23 | Балхаш | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Караганда | 92 | 4,45 | 0,37 | 0,28 | 2,39 | 1,71 | 0,81 | 1,32 | 1,19 | 0,49 | 2,4 | 38,6 | 0,0 | 0,2 | 13,05 | 5,48 | 27 |
| Костанайская обл. |
| 25 | Костанай | 87 | 1,91 | 1,49 | 0,25 | 1,67 | 2,56 | 0,31 | 0,95 | 1,47 | 0,49 | 3,4 | 49,6 | 0,4 | 0,0 | 11,15 | 5,57 | 20 |
| 26 | Тобол | 86 | 7,19 | 2,19 | 0,39 | 2,07 | 9,03 | 1,87 | 1,93 | 3,19 | 0,44 | 4,4 | 26,8 | 0,3 | 0,4 | 28,33 | 6,16 | 46 |
| Мангистауская обл. |
| 27 | Актау | не |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Павлодарская обл. |
| 28 | Иртышск | 107 | 19,21 | 1,49 | 0,31 | 1,27 | 2,14 | 2,08 | 2,24 | 4,52 | 0,89 | 4,1 | 52,5 | 1,2 | 0,0 | 34,21 | 5,09 | 71 |
| 29 | Павлодар | 76 | 18,56 | 0,48 | 0,27 | 15,61 | 27,57 | 2,86 | 11,93 | 11,31 | 3,58 | 3,8 | 44,6 | 0,9 | 0,9 | 92,22 | 6,27 | 162 |
| 30 | Экибастуз | 76 | 6,49 | 0,00 | 0,61 | 3,13 | 12 | 1,52 | 1,48 | 4,02 | 1,45 | 8,2 | 54,7 | 0,6 | 0,2 | 30,72 | 6,25 | 49 |
| Северо-Казахстанская обл. |
| 31 | Петропавловск | 132 | 3,13 | 0,53 | 0,24 | 3,98 | 7,02 | 0,43 | 2,63 | 2,49 | 1,62 | 7,6 | 42,0 | 0,0 | 1,8 | 22,12 | 5,61 | 36 |
| Южно-Казахстанская обл. |
| 32 | Шымкент | 33 | 1,94 | 2,73 | 0,02 | 0,67 | 5,55 | 1,21 | 0,59 | 1,53 | 0,34 | 6,2 | 84,5 | 0,2 | 1,6 | 14,67 | 6,04 | 22 |

.

# Text boxes

63