|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выпуск  11 (72)

(ноябрь 2005 г.)

Алматы 2005

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в ноябре 2005 года . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в ноябре 2005 года.. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . | 13 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

- Состояние загрязнения воздушного бассейна городов

на территории Республики Казахстан в ноябре  2005 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1.

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В ноябре 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.3, рис.1.1).

#### Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в  г.Шымкенте  (ИЗА5 13,4).

#### В ноябре зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Шымкенте максимальная концентрация диоксида азота  превышала допустимую норму в 10,1 раза (табл.1.2).

Таблица 1.2

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

#### в ноябре  2005года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Шымкент | Диоксид азота | 8 ноября | 19 час | 3 | 0,86 | 10,1 |

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Актау, г.Алматы и г.Жезказгане превышала 2 ПДК, в городах Астана,  Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент – 1 ПДК. В г.Астане  и г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 3,6 ПДК, в г.Актау, г.Алматы, г.Жезказгане, г.Таразе и  г.Темиртау –2,0-2,8 ПДК, в городах Караганда и Шымкент – 1,2 ПДК.

Средние концентрация диоксида серы в г.Балаше, г.Риддере, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое составили 1-2 ПДК. В г.Балхаше  отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 8,7 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,9 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Алматы, г.Семипалатинске и г.Шымкенте превышал допустимую норму. В г.Алматы максимальная из разовых концентраций оксида углерода  достигала 5,6 ПДК, в г.Шымкенте - 4,8 ПДК, в г.Таразе  и г.Усть-Каменогорске - превышала 2 ПДК,  в  городах Костанай и Семипалатинск - 1 ПДК.

Средняя концентрация диоксида азота в г.Риддере и г.Шымкенте составила 2,3 ПДК, в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Тараз, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое  1-2 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 10,1 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4,8 ПДК,  в г.Алматы – 2,9 ПДК, в городах Астана, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Экибастуз и пос.Глубокое – выше 1 ПДК.

.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в ноябре 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,9 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 12 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,06 |  |  |
| 2.Актобе | 9,9 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,6 | 0,028 |  |  |
| 3. Алматы | 11,9 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 1,4 | 2,8 | 12 |
|  |  | Оксид углерода | 3,8 | 1,3 | 28 | 5,6 | 19 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,25 | 2,9 | 38 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,034 |  |  |
| 4. Астана | 2,7 | Взвешенные | 0,23 | 1,6 | 1,8 | 3,6 | 13 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,13 | 1,5 | 2 |
| 5. Атырау | 1,6 | Взвешенные | 0,13 |  | 0,4 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,9 | Диоксид серы | 0,083 | 1,7 | 4,355 | 8,7 | 3 |
| 7. пос.Глубокое | 4,4 | Диоксид серы | 0,100 | 2,0 | 0,166 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,13 | 1,5 | 20 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,012 | 1,2 | 3 |
| 8.Жезказган | 5,7 | Взвешенные | 0,34 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | 11 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,10 | 1,2 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,8 | 0,015 | 1,5 | 8 |
| 9.Караганда | 10,8 | Взвешенные | 0,07 |  | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,11 | 1,3 | 7 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,024 |  |  |
| 10.Костанай | 3,4 | Оксид углерода | 2,0 |  | 7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,13 | 1,5 | 12 |
| 11.Павлодар | 1,0 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,08 |  |  |
| 12.Петропавловск | 4,3 | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 13 Риддер | 8,8 | Диоксид серы | 0,092 | 1,8 | 0,146 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,09 | 2,3 | 0,15 | 1,8 | 47 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 2 |
| 14.Семипалатинск | 4,1 | Диоксид серы | 0,054 | 1,1 | 0,074 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 3,1 | 1,0 | 9 | 1,8 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,14 | 1,6 | 5 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,011 | 1,1 | 1 |
| 15.Тараз | 7,3 | Взвешенные | 0,14 |  | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 13 | 2,6 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,14 | 1,6 | 7 |
|  |  | Фтористый водород | 0,004 |  | 0,033 | 1,7 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,6 | 0,043 | 1,2 | 0,9 |
| 16 .Темиртау | 7,4 | Взвешенные | 0,23 | 1,6 | 1,2 | 2,4 | 9 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,016 | 2,0 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,036 | 3,6 | 29 |
|  |  | Аммиак | 0,044 | 1,1 | 0,14 |  |  |
| 17.Уральск | 0,7 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 6,7 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 1,8 | 3,6 | 9 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,092 | 1,8 | 1,462 | 2,9 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 12 | 2,4 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,41 | 4,8 | 8 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,026 | 2,6 | 5 |
|  |  | Хлор | 0,027 |  | 0,11 | 1,1 | 0,6 |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,020 | 1,0 |  | 0,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,018 |  |  |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,008 | 1,0 |  |
| 19. Шымкент | 13,4 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 3,0 | 1,0 | 24 | 4,8 | 13 |
|  |  | Диоксид азота | 0,09 | 2,3 | 0,86 | 10,1 | 25 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,025 | 3,1 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,033 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,7 | Взвешенные | 0,07 |  | 0,6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,16 | 1,9 | 8 |

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 3,0 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое 1-2 ПДК. В г.Темиртау наблюдалась максимальная концентрация фенола равная 3,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,6 ПДК, в городах  Жезказган,  Караганда, Риддер, Семипалатинск и пос.Глубокое – 1,0-1,5 ПДК.

Средние концентрации формальдегида  в г.Актобе, г.Караганде и г.Шымкенте превышали 4 ПДК,  в г.Алматы – 3 ПДК, в г.Таразе – 2 ПДК, в г.Петропавловске и г.Усть-Каменогорске – 1 ПДК. В г.Таразе зарегистрирована максимальныя из разовых концентраций формальдегида 1,2 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода в г.Таразе  составила 1,7 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 1,0 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций сероводорода в г.Шымкенте достигала 3,1 ПДК, в г.Темиртау – 2,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 1,0 ПДК.

В г.Темиртау средняя концентрация аммиака превышала 1 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске максимальная концентрация хлора была  выше 1 ПДК.

В сравнении с октябрем 2005 года в городах Актобе, Атырау, Балхаш, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Тараз, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Жезказгане и г.Шымкенте - возрос, в городах Актау, Алматы, Астана, Караганда, Семипалатинск, Темиртау, Усть-Каменогорск и  пос.Глубокое - снизился  (табл.1.4 рис.1.2).

По сравнению с ноябрем 2004 года в городах Актау, Астана, Актобе, Атырау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменилось. В г.Алматы, г.Балхаше, г.Караганде и г.Шымкенте отмечено снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в городах Жезказган, Риддер, Семипалатинск, Темиртау и  Экибастуз - увеличение (табл.1.4 рис.1.2).

#### Таблица 1.4

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(ноябрь 2004  года – ноябрь 2005 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2004 год | 2005 год |
|  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| Шымкент | 14,4 | 12,5 | 14,3 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 9,8 | 13,4 |
| Алматы | 21,2 | 14,3 | 17,6 | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 | 15,1 | 18,6 | 11,9 |
| Караганда | 14,0 | 14,4 | 14,9 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 | 15,6 | 14,1 | 10,8 |
| Актобе | 9,7 | 9,6 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 |
| Риддер | 8,1 | 7,8 | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 8,8 |
| Темиртау | 6,6 | 8,1 | 7,7 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 6,7 | 10,2 | 7,4 |
| Тараз | 7,4 | 8,2 | 7,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,3 |
| Усть-Каменогорск | 7,2 | 8,5 | 14,0 | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 9,1 | 11,0 | 6,7 |
| Жезказган | 4,8 | 4,7 | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 5,7 |
| пос.Глубокое | 4,1 | 4,9 | 7,3 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 8,0 | 4,4 |
| Семипалатинск | 2,9 | 3,8 | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,1 |
| Петропавловск | 4,1 | 4,6 | 5,4 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,0 |
| Актау | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 3,9 |
| Костанай | 3,3 | 3,7 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,4 |
| Балхаш | 4,9 | 2,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 |
| Астана | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,3 | 2,7 |
| Экибастуз | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Атырау | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,6 |
| Павлодар | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |
| Уральск | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в ноябре 2005 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в ноябре 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненным водным источником является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 12,26,  7 класс - «чрезвычайно грязная». Основными загрязняющими веществами являются медь (4,8 ПДК), цинк (56,1 ПДК) и марганец (10,8 ПДК).

Качество поверхностных вод реки Глубочанка относится к 6 классу - «очень грязная» (ИЗВ – 7,91). Превышения ПДК наблюдались по меди (17,6 ПДК), цинку (18,4 ПДК) и марганцу (до 7,8 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Брекса, Тихая и Ульба относятся к 5 классу - «грязные» (ИЗВ – 4,62-5,73). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному (р.р. Брекса и Тихая – до 2,2 ПДК), меди (до 7,9 ПДК), цинку (до 20,6 ПДК) и марганцу (до 8,2 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: меди в р. Глубочанка – 37 ПДК (1 ВЗ); цинка в р. Брекса – 17,4 (1 ВЗ), в р. Тихая – до 17 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 36,8 ПДК (5 ВЗ), в р. Глубочанка – до 33,7 ПДК (2 ВЗ), в р. Красноярка –  112,1 ПДК (1 ЭВЗ) и марганца в р. Брекса – 10,8 ПДК (1 ВЗ), в р. Ульба – 21 ПДК (1 ВЗ), в р. Глубочанка – 15,4 ПДК (1 ВЗ), в р. Красноярка – 19,6 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск – г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет до 0,87, что соответствует 2 классу - «чистые». Превышения ПДК  наблюдались по меди (2,2 ПДК).

Качество поверхностных вод р. Бухтарма  относится к 3 классу - «умеренно загрязненные» (ИЗВ – 1,15). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному (2,3 ПДК).

Река Уба по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,85. Превышения ПДК наблюдались  по меди (1,6 ПДК).

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ –0,68-0,95. Превышения ПДК загрязняющих веществ наблюдались в р. Чаган – азот нитритный –4,8 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «грязная» (5 класс, ИЗВ – 4,34). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору (20 ПДК) и хрому (6+) – 13 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 4 случая ВЗ бором – до 44,7 ПДК и 1 случай ВЗ хромом (6+) – 13 ПДК (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,47. Превышения ПДК наблюдались  по ХПК (1,7 ПДК).

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 3 классу, «умеренно загрязненные», ИЗВ=1,03-1,22. Превышения ПДК  наблюдались по железу общему (до 2 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г. Астана), вдхр. Вячеславское и оз. Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,37-0,88. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (р.  Ишим и оз. Большое Чебачье – до 2,1 ПДК). В вдхр. Вячеславское и озёрах Боровое и Щучье  превышения ПДК не наблюдались.

Реки Сары-Булак (г. Астана), Нура и оз. Копа (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,04-1,48). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 3,6 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Кара-Кенгир и Шерубай-Нура (Карагандинская область) определялись: в р. Кара-Кенгир по азоту нитритному (4,8 ПДК), меди (7,1 ПДК), фенолам (2,3 ПДК) и нефтепродуктам (20,5 ПДК); в р. Шерубай-Нура по азоту аммонийному (14,1 ПДК), азоту нитритному (34,5 ПДК) и меди (3,2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили – 6,12-8,35, соответственно поверхностные воды рек относятся к 6 классу - «очень грязные». Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Шерубай-Нура – 34,5 ПДК (1 ВЗ) и азота аммонийного – 14,1 ПДК (1 ВЗ). Также отмечен 1 случай ВЗ в р. Кара-Кара-Кенгир азота нитритного – 13,8 ПДК (табл. 2.5).

Качество поверхностных вод в р. Нура и вдхр. Самаркандское относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 1,52-2,54. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в р. Нура  по азоту нитритному (7,3 ПДК), Меди (2,4 ПДК) и ртути (2,3 ПДК); в вдхр. Самаркандское по цинку (2,1 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (2 ПДК). По течению р. Нура зарегистрированы 3 случая ВЗ азотом нитритным – до 33,8 ПДК (табл. 2.5).

Качество поверхностных вод в вдхр. Кенгирское относится к 4 классу - «загрязненные», ИЗВ составляет – 3,75. Загрязняющие компоненты превышают ПДК по меди (2 ПДК), фенолам (4 ПДК) и нефтепродуктам (14,2 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,83. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (12 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Или и Текес (Алматинская область) определялись по меди (р. Текес - 3 ПДК) и фенолам (р. Или – 1,8 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,07-1,22, соответственно ИЗВ, поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Поверхностные воды реки Хоргос, вдхр. Капшагайское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,87-0,96. Превышения ПДК отмечались по фенолам (до 2 ПДК). В озере Большое Алматинское превышения ПДК не наблюдались.

Загрязненность рек Малая и Большая Алматинки  и Есентай (г.Алматы) определялась по азоту нитритному (р. Есентай –4,4 ПДК), меди (до 3 ПДК) и фенолам  (р. М. Алматинка –2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,03-1,45, соответственно ИЗВ - 3 класс – «умеренно загрязненные».

Река Талас (Жамбылская область) по качеству воды относится к 2 классу -  «чистая», ИЗВ - 0,99. Превышения ПДК наблюдались по меди (2,6 ПДК).

Содержания загрязняющих компонентов в реках Шу, Асса и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) отмечены по БПК5 (р. Шу- 2,9 ПДК) и меди (до 4,6 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,18-1,86, соответственно ИЗВ, поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – 3,05. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (8,9 ПДК) и меди (5 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 14,2 ПДК (1 ВЗ) (табл.2.5).

Индексы загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составили 2,10-2,38 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 7 ПДК) и меди (до 6 ПДК).

Качество поверхностных вод в река Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ – до 0,56. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (6,1 ПДК) и меди (4 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,35, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с октябрём 2005 г. (рис. 2.1, 2.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Тихая, Красноярка и Уба. В реках Бухтарма, Брекса, Ульба и Глубочанка индекс загрязненности воды повысился, соответственно качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Ишим (СКО) и в вдхр. Сергеевское, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр. Самаркандское и Кенгирское. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в ноябре 2005 г. наблюдалось повышение индекса загрязненности воды в р. Малая Алматинка, соответственно ухудшилось качество  воды.. В р. р. Хоргос, Сырдарья (Кызылординская) и вдхр. Капшагайское качество воды улучшилось на один класс. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Павлодар), Бухтарма (г. Зыряновск), Ульба (г. Усть-Каменогорск и рудн. Тишинский), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Ишим (г. Петропавловск), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган) и Малая Алматинка (г.Алматы).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Илек (г. Алга), Сары-Булак (г. Астана) и Сырдарья (г. Кызылорда) (табл. 2.4).

В сравнении с ноябрём 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реке Иртыш (Павлодарская), Тихая, Ульба,  Красноярка и Уба. В р.р. Иртыш (ВКО), Брекса и Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В р. Бухтарма качество воды несколько ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в р. Илек ухудшилось. В остальных наблюдаемых водных объектах осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Ишим (СКО), в вдхр. Сергеевское, р. Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр Кенгирское и оз.Балхаш. В р. Ак-Булак (г.Астана) наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Асса. В р. Хоргос и вдхр. Капшагайское качество воды улучшилось.Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Илек (г.г. Актобе и Алга), Ишим (г. Петропавловск), Кара-Кенгир (г. Жезказган). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Ульба (рудн. Тишинский), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Ак-Булак (г. Астана),  Сары-Булак (г. Астана)   (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в ноябре 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрь 2004 | октябрь 2005 | ноябрь 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,09 | 0,83 | 0,87 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 0,89 | 0,70 | 0,86 | Медь | 0,0022 | 2,2 | 2 класс, чистая |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) | 0,90 | 0,64 | 1,15 | Азот нитритный | 0,046 | 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 18,17 | 2,73 | 4,62 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,044 0,0064 0,086 0,061 | 2,2 6,4 8,6 6,1 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 4,62 | 5,60 | 5,92 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,039 0,0079 0,155 0,082 | 1,9 7,9 15,5 8,2 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 4,46 | 3,59 | 5,73 | Медь Цинк Марганец | 0,0039 0,206 0,074 | 3,9 20,6 7,4 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 23,50 | 5,43 | 7,91 | Медь Цинк Марганец | 0,0176 0,184 0,078 | 17,6 18,4 7,8 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 19,09 | 11,07 | 12,26 | Медь Цинк Марганец | 0,0048 0,561 0,0108 | 4,8 56,1 10,8 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,86 | 0,58 | 0,85 | Медь | 0,0016 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,58 | 0,74 | 0,68 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,65 | 0,82 | 0,95 | Азот нитритный | 0,095 | 4,8 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 2,49 | 5,09 | 4,34 | Бор Хром (+6) | 0,34 0,260 | 20,0 13,0 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,40 | 0,67 | 0,47 | ХПК | 49,6 | 1,7 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,82 | 0,92 | 1,22 | Железо общее | 0,20 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,81 | 0,91 | 1,03 | Железо общее | 0,13 | 1,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,65 | 0,62 | 0,78 | Сульфаты | 147 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,55 | 0,57 | 0,49 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 2,39 | 0,83 | 0,60 | Сульфаты | 164 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,24 | 1,11 | 1,05 | Сульфаты | 179 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,03 | 1,06 | 1,04 | Сульфаты | 355 | 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,34 | 0,44 | 0,37 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,64 | 0,66 | 0,88 | Сульфаты | 211 | 2,1 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,46 | 0,41 | 0,58 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,27 | 1,05 | 1,48 | Сульфаты | 355 | 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,05 | 1,80 | 2,54 | Азот нитритный Медь Ртуть | 0,146 0,0024 0,00023 | 7,3 2,4 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,45 | 5,18 | 6,12 | Азот нитритный Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,095 0,0071 0,0023 1,03 | 4,8 7,1 2,3 20,5 | 6 класс, очень грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 4,18 | 2,89 | 8,35 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь | 5,50 0,690 0,0032 | 14,1 34,5 3,2 | 6 класс, очень грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,84 | 0,98 | 1,52 | Цинк Фенолы Нефтепродукты | 0,021 0,002 0,10 | 2,1 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,51 | 1,70 | 3,75 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,002 0,004 0,71 | 2,0 4,0 14,2 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,20 | 2,62 | 2,83 | Медь | 0,0012 | 12,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 1,34 | 1,42 | 1,07 | Фенолы | 0,0018 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,66 | 1,22 | 1,22 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Хоргос (Алматинская) | 1,68 | 0,96 | 0,90 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 2,63 | 1,83 | 0,96 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Алматинское (Алматинская) |  | 0,62 | 0,87 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,12 | 0,77 | 1,18 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,13 | 2,03 | 1,45 | Азот нитритный Медь | 0,044 0,003 | 4,4 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,01 | 1,06 | 1,03 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,75 | 0,82 | 0,99 | Медь | 0,0026 | 2,6 | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,76 | 1,86 | 1,86 | БПК5 Медь | 5,76 0,0046 | 2,9 4,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,82 | 1,05 | 1,18 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) | 1,38 |  | 1,27 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,02 | 1,97 | 2,38 | Сульфаты Медь | 696 0,003 | 7,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,62 | 2,92 | 3,05 | Сульфаты Медь | 894 0,005 | 8,9 5,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 2,04 | 2,00 | 2,10 | Сульфаты Медь | 288 0,006 | 2,9 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,42 | 0,42 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,72 |  | 0,44 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,12 | 2,13 | 2,30 | Сульфаты Медь | 656 0,003 | 6,6 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 2,02 | 2,71 | 2,35 | Сульфаты Медь | 609 0,004 | 6,1 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в ноябре 2005года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | ноябрь 2004 | октябрь 2005 | ноябрь 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,17 | 1,08 | 1,09 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 0,86 | 0,59 | 0,42 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 0,64 | 0,78 | 1,26 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 0,87 | 0,64 | 1,10 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 7,28 | 5,30 | 7,70 | 6 класс, очень грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,61 | 2,45 | 4,42 | 5 класс, грязная |
| р. Тихая, г. Риддер | 4,62 | 5,60 | 5,91 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 18,32 | 2,73 | 4,50 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 28,05 | 5,74 | 8,02 | 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 18,90 | 4,83 | 7,69 | 6 класс, очень грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 18,99 | 11,07 | 12,21 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,85 | 0,58 | 0,84 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,58 | 0,72 | 0,70 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,65 | 0,82 | 0,61 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 3,43 | 7,85 | 5,27 | 5 класс, грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 1,61 | 2,95 | 3,73 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,69 0,81 | 0,77 0,69 | 1,17 1,06 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 0,84 | 1,26 | 1,29 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,53 0,60 0,84 | 0,54 0,63 0,66 | 0,56 0,78 1,01 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 2,39 | 0,83 | 0,60 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,24 | 1,11 | 0,99 | 2 класс, чистая |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,68 | 2,03 | 3,54 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 3,76 | 5,92 | 7,55 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,30 | 4,23 | 3,30 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,19 | 2,17 | 2,11 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,27 | 3,03 | 2,89 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,87 | 1,10 | 1,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,40 | 0,67 | 0,47 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,12 | 0,77 | 1,18 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,13 | 2,03 | 1,45 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,01 | 1,06 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,13 | 1,98 | 1,99 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,12 | 2,13 | 2,30 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 2,02 | 2,71 | 2,35 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в ноябре 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.11.05 15.11.05 | 0,1740 0,1080 | 17,4 10,8 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.11.05 | 0,1700 | 17,0 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.11.05 | 0,1370 | 13,7 |
| р. Ульба | г.Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 08.11.05 | 0,2630 | 26,3 |
| р. Ульба | г.Усть-Каменогорск | В черте города | 2 ВЗ | Zn(2+) | 08.11.05 08.11.05 | 0,1470 0,1180 | 14,7 11,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.11.05 15.11.05 | 0,3680 0,2100 | 36,8 21,0 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.11.05 | 0,1310 | 13,1 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ 1 ВЗ | Сu (2+) Zn(2+) Мn(2+) | 08.11.05 08.11.05 08.11.05 | 0,0370 0,3370 0,1540 | 37,0 33,7 15,4 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 08.11.05 | 0,2140 | 21,4 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 08.11.05 08.11.05 | 1,1210 0,1960 | 112,1 19,6 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 09.11.05 | 0,18 | 10,6 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 09.11.05 | 0,76 | 44,7 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 09.11.05 | 0,36 | 21,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 09.11.05 | 0,28 | 16,5 |
| р. Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1ВЗ | Cr (6+) | 10.11.05 | 0,260 | 13,0 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 03.11.05 | 0,305 | 15,3 |
| р. Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 2 ВЗ | Азот нитритный | 03.11.05 16.11.05 | 0,675 0,395 | 33,8 19,8 |
| р.Кара-Кенгир | г. Жезказган | 0,5 км ниже сброса ст. вод предприятий Корпорации «Казахмыс» | 1ВЗ | Азот нитритный | 03.11.05 | 0,275 | 13,8 |
| р. Шерубай- Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1ВЗ | Азот нитритный | 03.11.05 | 0,690 | 34,5 |
| р. Шерубай- Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1ВЗ | Азот аммонийный | 03.11.05 | 5,50 | 14,1 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 06.11.05 | 1420 | 14,2 |