|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выпуск  1 (75)

(январь 2006 г.)

Алматы 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в январе 2006 года . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2006 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

- Состояние загрязнения воздушного бассейна городов

на территории Республики Казахстан в январе  2006 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1.

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В январе 2006 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.2, рис.1.1).

#### Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в  г.Алматы (ИЗА5 12,9).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Актау, г.Алматы и г.Астане составила 2 ПДК, в городах Жезказган и Усть-Каменогорск - превышала 1 ПДК. В г.Астане и г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ выше 4 ПДК, в г.Актау, г.Алматы, г.Балхаше и  г.Жезказгане – более 1 ПДК, в г.Караганде  и  пос.Глубокое – равная 1 ПДК.

Средняя   концентрация   диоксида   серы в пос.Глубокое составила 3 ПДК, в г.Балхаше, г.Риддере и г.Усть-Каменогорске – выше 1 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 9,1 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Алматы превышал допустимую норму и достигал 1,5 ПДК. В г.Алматы  максимальная из разовых концентраций оксида углерода превышала 3 ПДК, в г.Павлодаре и г.Шымкенте – 2 ПДК, в городах  Караганда, Костанай, Семипалатинск и Тараз - 1 ПДК.

Средняя концентрация диоксида азота в г.Алматы составила 2,5 ПДК, в городах Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  - 1-2 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 8,5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске и г.Семипалатинске – выше 3 ПДК,  в г.Алматы, г.Караганде  и пос.Глубокое –  выше 2 ПДК, в городах Актобе, Астана, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Тараз и Темиртау - выше 1 ПДК.

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 3,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске – 1,0-1,7 ПДК. В г.Темиртау наблюдалась максимальная концентрация  фенола  равная  4,0 ПДК,   в  г.Усть-Каменогорске – 2,4 ПДК, в городах   Жезказган,   Караганда и  Семипалатинск – более 1 ПДК.

Средняя концентрация формальдегида в г.Актобе составила 4,7 ПДК, г.Алматы, г.Караганде и  г.Шымкенте – 3-4 ПДК, в  г.Таразе  - 2,7 ПДК,  в г.Петропавловске – 1,0 ПДК. В г.Алматы  и г.Таразе зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида  более 1 ПДК.

Таблица 1.2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в январе  2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,3 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 0,60 | 1,2 | 6 |
| 2.Актобе | 10,6 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,09 | 1,1 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,02 |  |  |
| 3. Алматы | 12,9 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 0,9 | 1,8 | 14 |
|  |  | Оксид углерода | 4,4 | 1,5 | 18,0 | 3,6 | 26 |
|  |  | Диоксид азота | 0,10 | 2,5 | 0,21 | 2,5 | 63 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,046 | 1,3 | 1 |
| 4. Астана | 3,4 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 2,3 | 4,6 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,11 | 1,3 | 3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,020 | 1,0 | 0 |
| 5. Атырау | 1,5 | Взвешенные | 0,03 |  | 0,2 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,9 | Взвешенные | 0,11 |  | 0,6 | 1,2 | 2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,084 | 1,7 | 4,545 | 9,1 | 2 |
| 7. пос.Глубокое | 6,5 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,50 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,148 | 3,0 | 0,570 | 1,1 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,190 | 2,2 | 29 |
| 8.Жезказган | 4,2 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,016 | 1,6 | 14 |
| 9.Караганда | 10,2 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 8 | 1,6 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,18 | 2,1 | 4 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,013 | 1,3 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,021 |  |  |
| 10.Костанай | 2,8 | Оксид углерода | 1,9 |  | 7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,09 | 1,1 | 0,8 |
| 11.Павлодар | 1,3 | Оксид углерода | 1,1 |  | 12 | 2,4 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,12 | 1,4 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,052 |  | 0,380 | 1,9 | 5 |
| 12.Петропавловск | 4,2 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,11 | 1,3 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,009 |  |  |
| 13 Риддер | 7,7 | Диоксид серы | 0,085 | 1,7 | 0,170 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,14 | 1,6 | 44 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,009 |  |  |
| 14.Семипалатинск | 4,3 | Оксид углерода | 2,3 |  | 6 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,32 | 3,8 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,017 | 1,7 | 3 |
| 15.Тараз | 7,2 | Оксид углерода | 1,6 |  | 6,0 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,15 | 1,8 | 15 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,036 | 1,0 | 0,5 |
| 16 .Темиртау | 8,9 | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,10 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,011 | 1,4 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,010 | 3,3 | 0,040 | 4,0 | 34 |
|  |  | Аммиак | 0,053 | 1,3 | 0,180 |  |  |
| 17.Уральск | 0,6 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 7,4 | Взвешенные | 0,26 | 1,7 | 2,2 | 4,4 | 13 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,086 | 1,7 | 0,246 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 7 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,28 | 3,3 | 35 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,024 | 2,4 | 0,7 |
| 19. Шымкент | 8,3 | Оксид углерода | 2,7 |  | 11 | 2,2 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,72 | 8,5 | 11 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,019 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,2 | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,05 |  |  |

В г.Павлодаре наблюдалась максимальная из разовых концентраций хлористого водорода равная 1,9 ПДК, в г.Темиртау сероводорода – равная 1,4 ПДК.

В г.Темиртау средняя концентрация  аммиака составила 1,3 ПДК.

В г.Астане максимальная концентрация фтористого водорода достигала   1 ПДК.

В сравнении с декабрем 2005 года в городах Актобе, Астана, Атырау, Балхаш, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Актау, г.Алматы, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Семипалатинске, г.Таразе, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорске и  г.Шымкенте - снизился (табл.1.3, рис.1.2).

По сравнению с январем 2005  года в городах Актау, Актобе, Астана, Атырау, Павлодар, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Уральск  и Экибастуз состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменилось. В г.Балхаше и г.Темиртау отмечено увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха, в г.Алматы, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Костанае, г.Петропавловске, г.Усть-Каменогорске, г.Шымкенте и пос.Глубокое - снижение (табл.1.3, рис.1.2).

#### Таблица 1.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(январь 2005 года – январь 2006 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |
| Алматы | 17,6 | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 | 15,1 | 18,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 |
| Актобе | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 |
| Караганда | 14,9 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 | 15,6 | 14,1 | 10,8 | 11,6 | 10,2 |
| Шымкент | 14,3 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 9,8 | 13,4 | 13,8 | 8,3 |
| Темиртау | 7,7 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 6,7 | 10,2 | 7,4 | 10,2 | 8,9 |
| Риддер | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 7,7 |
| Усть-Каменогорск | 14,0 | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 9,1 | 11,0 | 6,7 | 10,3 | 7,4 |
| Тараз | 7,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 |
| пос.Глубокое | 7,3 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 8,0 | 4,4 | 6,1 | 6,5 |
| Семипалатинск | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 4,3 |
| Жезказган | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,2 |
| Петропавловск | 5,4 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |
| Астана | 2,8 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 3,4 |
| Актау | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 3,3 |
| Балхаш | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 |
| Костанай | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,8 |
| Атырау | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| Павлодар | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| Экибастуз | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |
| Уральск | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2005 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в январе 2006 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками являются реки Тихая и Красноярка Индексы загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляет – 10,86-20,16,  7 класс - «чрезвычайно грязные». Основными загрязняющими веществами являются азот аммонийный (р. Тихая – 2,9 ПДК), азот нитритный (р. Тихая – 4,6 ПДК), медь (до 5,2 ПДК), цинк (до 103,3 ПДК) и марганец (до 16 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Ульба и Глубочанка относится к 6 классу - «очень грязные» (ИЗВ – до 9,22). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному (р. Ульба – 2,3 ПДК), меди (до 3,3 ПДК), цинку (до 37,6 ПДК) и марганцу (до 11,3 ПДК).

Качество поверхностных вод реки Брекса относится к 5 классу - «грязные» (ИЗВ – 4,95). Превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному и нитритному (до 3,5 ПДК), меди (11 ПДК), цинку (9,7 ПДК) и марганцу (7,1 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка в р. Брекса – 19,1 (1 ВЗ), в р. Тихая – до 46,5 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 80,9 ПДК (5 ВЗ), в р. Глубочанка – до 47,6 ПДК (2 ВЗ), в р. Красноярка –  205,2 ПДК (1 ЭВЗ) и марганца в р. Брекса – 14,3 ПДК (1 ВЗ), в р. Тихая – до 17,1 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 36,6 ПДК (2 ВЗ), в р. Глубочанка – 16,7 ПДК (1 ВЗ), в р. Красноярка – 21,9 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,65, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки цинка (3,7 ПДК), а на участке г. Павлодар индекс загрязненности  воды составил 0,89 (2 класс - «чистые»). Превышение ПДК  наблюдалось по меди (1,9 ПДК).

Качество поверхностных вод реки Бухтарма  относится к 3 классу - «умеренно загрязненные» (ИЗВ – 1,38). Превышения ПДК наблюдались по цинку (4,4 ПДК).

Река Уба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистые», ИЗВ – 0,38-0,55. Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ – до 0,93. Превышения ПДК загрязняющих веществ  наблюдались по фенолам (до 2 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «очень грязная» (6 класс, ИЗВ – 7,12). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору (34,3 ПДК) и хрому (6+) – 11,2 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 4 случая ВЗ бором – до 132,9 ПДК и 1 случай ВЗ хромом (6+) – 12,9 ПДК (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистая», ИЗВ – 0,65. Превышения ПДК наблюдались  по ХПК (1,6 ПДК).

Река Ишим (Северо-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3 классу - «умеренно загрязненная», ИЗВ=1,41. Превышения ПДК  наблюдались по железу общему (1,9 ПДК) и цинку (3,4 ПДК).

Вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) по качеству воды  характеризуется как «чистое» - 2 класс, ИЗВ = 0,93. Содержание загрязняющих веществ превышают концентрации по железу общему и цинку (до 1,6 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г. Астана) и вдхр. Вячеславское (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,58-0,81. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (до 2,6 ПДК). В вдхр. Вячеславское превышения ПДК не наблюдались.

Реки Нура и Сары-Булак (г. Астана) в Акмолинской области, определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,21-1,67). Содержания загрязняющих веществ отмечались: в р. Нура по БПК5  (1,9 ПДК), азоту нитритному (2 ПДК) и сульфатам (4 ПДК); в р. Сары-Булак по сульфатам (1,9 ПДК) и нефтепродуктам (2 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Нура (Карагандинская область) относится к 4 классу - «загрязненные», ИЗВ составляет – 3,05. Загрязняющие компоненты превышают ПДК по азоту нитритному (6,1 ПДК), фенолам (3,4 ПДК) и ртути (3 ПДК).

Качество поверхностных вод в вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 1,48-2,12. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в вдхр. Самаркандское  по меди (2,6 ПДК), цинку (2,3 ПДК), фенолам (2 ПДК) и ртути (4,5 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (2 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (2,6 ПДК).

Качество поверхностных вод в р.р. Кара-Кенгир и Шерубай-Нура (Карагандинская область) относится к 5 классу - «грязные», ИЗВ составляет 4,10– 4,17. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в р. Кара-Кенгир по азоту нитритному (9 ПДК), меди (9,5 ПДК) и нефтепродуктам (2,8 ПДК); в р. Шерубай-Нура по азоту аммонийному (9,8 ПДК), фенолам (5 ПДК), нефтепродуктам (2,2 ПДК) и ртути (4,5 ПДК).

Качество воды р.р. Или, Текес, Хоргос и вдхр. Капшагайское (Алматинская область) соответствует 5 классу, «грязные» (ИЗВ – 4,84-5,07), при повышенном содержании меди (до 27 ПДК).

Загрязненность реки Малая Алматинка (г.Алматы) определялась по меди (20 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 3,96, соответственно ИЗВ - 4 класс – «загрязненные».

Реки Большая Алматинка  и Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «грязные» – 5 класс, ИЗВ-4,74-4,81. Предельно-допустимые концентрации  наблюдались по меди (до 26 ПДК).

Содержания загрязняющих компонентов в реках Талас, Шу и Асса (Жамбылская область) отмечены по азоту нитритному (р.Шу – 2,1 ПДК), меди (до 5,3 ПДК) и фенолам (р.Шу –2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,10-2,21, соответственно ИЗВ, поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Реки Сырдарья, Келес, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ – 1,52-2,48. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (2,3-8,1 ПДК) и меди (до 4 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 12,9 ПДК (1 ВЗ) (табл.2.5).

Качество поверхностных вод в реке Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ – до 0,83. Повышенные содержания ПДК наблюдались в поверхностных водах р. Бугунь по меди (2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,3 ПДК) и меди (3 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,73, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с декабрём 2005 г. (рис. 2.1, 2.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (Павлодарская), Бухтарма, Тихая, Красноярка и Уба. В реках Иртыш (ВКО) и Ульба индекс загрязненности воды повысился, соответственно качество воды ухудшилось. Улучшение качества воды наблюдалось в реках Брекса и Глубочанка.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р. Илек. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в вдхр. Сергеевское, ухудшение наблюдалось в р.р. Сары-Булак, Нура (Карагандинская) и Кара-Кенгир. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в январе 2006 г. наблюдалось повышение индекса загрязненности воды в реках Или, Текес, Хоргос, Малая и Большая Алматинки, Есентай и вдхр. Капшагайское, соответственно ухудшилось качество  воды.. Отмечалось улучшение качества воды в р.р. Сырдарья (ЮКО) и Келес. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск и рудн. Тишинский), Илек (г. Алга), Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Малая и Большая Алматинки (г. Алматы), Есентай (г. Алматы).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Иртыш (г. Павлодар), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с. Белоусовка), Илек (г. Актобе)  (табл. 2.4).

В сравнении с январём 2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Бухтарма и Красноярка. В р.р. Иртыш, Брекса, Глубочанка, Уба и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В р. р. Тихая и Ульба качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды улучшилось в р.р. Урал и Чаган. Ухудшение воды отмечено в р. Илек. В остальных наблюдаемых водных объектах качество воды осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Нура (Карагандинская) и Кара-Кенгир. В р.р. Ак-Булак (г.Астана) и вдхр. Сергеевское. наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Или, Текес, Хоргос, вдхр. Капшагайское, Есентай, Малая и Большая Алматинки, Талас, Асса. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды несколько улучшилось или осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск и  рудн. Тишинский), Тихая (г. Риддер), Илек (г.г. Алга и Актобе), Талас (г. Тараз), Есентай (г. Алматы), Малая и Большая Алматинки (г. Алматы). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г.г. Семипалатинск и Павлодар), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Уба (г. Шемонаиха), Урал (г. Уральск), Чаган (г. Уральск), Ишим (с. Долматово)  (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в январе 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2005 | декабрь 2005 | январь 2006 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 2,75 | 0,78 | 1,65 | Цинк | 0,037 | 3,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 2,06 | 0,70 | 0,89 | Медь | 0,0019 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) | 1,35 | 1,75 | 1,38 | Цинк | 0,044 | 4,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 17,75 | 8,01 | 4,95 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 1,32 0,071 0,011 0,097 0,071 | 3,4 3,5 11,0 9,7 7,1 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 6,08 | 11,82 | 10,86 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 1,13 0,091 0,0052 0,375 0,160 | 2,9 4,6 5,2 37,5 16,0 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 5,46 | 4,51 | 9,22 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,045 0,0028 0,376 0,113 | 2,3 2,8 37,6 11,3 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 30,08 | 10,21 | 7,30 | Медь Цинк Марганец | 0,0033 0,260 0,094 | 3,3 26,0 9,4 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 20,88 | 12,16 | 20,16 | Медь Цинк Марганец | 0,0025 1,033 0,120 | 2,5 103,3 12,0 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,06 | 0,49 | 0,38 |  |  |  |  |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,14 |  | 0,55 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,94 |  | 0,46 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 1,07 | 0,79 | 0,93 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,04 | 0,59 | 0,89 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 2,65 | 5,89 | 7,12 | Бор Хром (+6) | 0,58 0,224 | 34,3 11,2 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,42 | 0,60 | 0,65 | ХПК | 47,6 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,82 | 1,09 | 1,41 | Железо общее Цинк | 0,19 0,034 | 1,9 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,21 | 1,08 | 0,93 | Железо общее Цинк | 0,15 0,016 | 1,5 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,86 | 0,70 | 0,79 | Сульфаты | 166 | 1,7 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеслав-ское (р.Ишим) | 0,59 | 0,62 | 0,58 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 1,24 | 0,66 | 0,81 | Сульфаты | 264 | 2,6 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,23 | 0,73 | 1,21 | Сульфаты Нефтепродукты | 191 0,10 | 1,9 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,36 | 1,06 | 1,67 | БПК5 Азот нитритный Сульфаты | 3,70 0,041 403 | 1,9 2,0 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,22 | 2,34 | 3,05 | Азот нитритный Фенолы Ртуть | 0,122 0,0034 0,0003 | 6,1 3,4 3,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,58 | 2,27 | 4,17 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 0,181 0,0095 0,14 | 9,0 9,5 2,8 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) |  | 4,66 | 4,10 | Азот аммонийный Фенолы Нефтепродукты Ртуть | 3,82 0,005 0,11 0,00045 | 9,8 5,0 2,2 4,5 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,31 | 1,85 | 2,12 | Медь Цинк Фенолы Ртуть | 0,0026 0,023 0,002 0,00045 | 2,6 2,3 2,0 4,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,33 | 1,65 | 1,48 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,002 0,002 0,13 | 2,0 2,0 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 1,87 | 3,61 | 5,07 | Медь | 0,0255 | 25,5 | 5 класс, грязная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,09 | 3,68 | 5,06 | Медь | 0,027 | 27,0 | 5 класс, грязная |
| р.Хоргос (Алматинская) | 1,15 | 2,92 | 5,05 | Медь | 0,025 | 25,0 | 5 класс, грязная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,10 | 2,83 | 4,84 | Медь | 0,0265 | 26,5 | 5 класс, грязная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,29 | 1,07 | 3,96 | Медь | 0,020 | 20,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,08 | 1,07 | 4,74 | Медь | 0,025 | 25,0 | 5 класс, грязная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,12 | 1,17 | 4,81 | Медь | 0,026 | 26,0 | 5 класс, грязная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,76 | 1,65 | 1,82 | Медь | 0,0045 | 4,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,12 | 1,94 | 2,21 | Азот нитритный Медь Фенолы | 0,041 0,0053 0,002 | 2,1 5,3 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,79 | 1,00 | 1,10 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,28 | 2,57 | 1,77 | Сульфаты Медь | 447 0,003 | 4,5 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,13 | 3,14 | 2,48 | Сульфаты Медь | 807 0,003 | 8,1 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 2,00 | 1,81 | 1,52 | Сульфаты Медь | 231 0,004 | 2,3 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,89 | 0,50 | 0,83 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,84 |  | 0,39 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,66 | 1,70 | 1,70 | Сульфаты Медь | 480 0,002 | 4,8 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 2,32 | 1,86 | 1,73 | Сульфаты Медь | 433 0,003 | 4,3 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в январе 2006 года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | январь 2005 | декабрь 2005 | январь 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,70 | 1,04 | 2,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,47 | 0,59 | 0,83 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,71 | 1,03 | 0,90 | 2 класс, чистая |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,33 | 1,81 | 1,32 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 9,25 | 8,35 | 15,36 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 3,07 | 1,89 | 5,14 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 5,99 | 11,82 | 10,88 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 17,42 | 7,97 | 5,41 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 32,38 | 11,68 | 6,71 | 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 25,23 | 7,11 | 8,26 | 6 класс, очень грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 20,83 | 12,11 | 20,07 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,05 | 0,49 | 0,35 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 1,07 | 0,84 | 0,85 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,04 | 0,56 | 0,89 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 3,32 | 5,86 | 13,16 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 1,79 | 5,50 | 3,43 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 1,31 1,94 | 0,86 0,89 | 0,98 1,35 | 2 класс, чистая 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 3,12 | 1,45 | 1,64 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,58 1,00 0,89 | 0,58 0,72 0,79 | 0,56 0,85 0,84 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 1,24 | 0,66 | 1,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,23 | 0,73 | 1,21 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,85 | 2,89 | 2,73 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 4,13 | 2,89 | 4,21 | 5 класс, грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,77 | 4,06 | 3,91 | 5 класс, грязная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,42 | 0,60 | 0,65 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,29 | 1,07 | 3,96 | 4 класс, загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,08 | 1,07 | 4,74 | 5 класс, грязная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,12 | 1,17 | 4,81 | 5 класс, грязная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,89 | 1,81 | 1,52 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,66 | 1,71 | 1,70 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 2,26 | 1,86 | 1,73 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в январе 2006 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,191 0,143 | 19,1 14,3 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,465 0,171 | 46,5 17,1 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,280 0,150 | 28,0 15,0 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,809 0,366 | 80,9 36,6 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,316 0,121 | 31,6 12,1 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,210 | 21,0 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,256 | 25,6 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 19.01.06 19.01.06 | 0,476 0,167 | 47,6 16,7 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,305 | 30,5 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.01.06 14.01.06 | 2,052 0,219 | 205,2 21,9 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,31 | 18,2 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 2,26 | 132,9 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,40 | 23,5 |
| Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Cr (6+) | 06.01.06 06.01.06 | 0,22 0,396 | 12,9 19,8 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 19.01.06 | 1287 | 12,9 |