|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  2 (76)

(февраль 2006 г.)

Алматы 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод на территории Республики Казахстан в феврале 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2 Загрязнения атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в феврале 2006 года .. . . | 8 |
| 3. Качество поверхностных вод водных объектов в феврале 2006 года. | 18 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1.Общая оценка состояния загрязнения

атмосферного воздуха городов  и поверхностных вод

на территории Республики Казахстан в феврале  2006 года

Атмосферный воздух. Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск,  Усть-Каменогорск,  Шымкент,  Экибастуз и  пос.Глубокое.

По данным наблюдений в феврале 2006 г наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА5  11,7). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 12 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 более 7) - 8 городов) (табл.2.3).

В 16 городах республики средние за год значения концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК, а в 6 городах (г.Алматы, г.Риддер, г.Семипалатинск, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск, г.Шымкент) выше ПДК были концентрации трех и более веществ. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,1-2,7 ПДК отмечены в 8 городах, диоксида азота - 1,3-2,0 ПДК – в 9 городах, диоксида  серы - 1,1-2,5 ПДК – в  5 городах,   формальдегида - 1,3-4,3 ПДК - в 6 городах, фенола - 1,7-3,3 ПДК в 5 городах (табл.1.1, 2.2).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 16 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 6 городах (г.Алматы,  г.Астана, г.Караганда,  г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск, г.Шымкент и пос.Глубокое ) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК наблюдались в 9 городах, диоксида азота – в 14 городах, оксида углерода – в 10 городах, фенола – в 5 городах, диоксида серы – в 2 городах  (табл.1.1,2.2).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в феврале 2006 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,16 | 1,1 | 0,71 | 1,4 | 8 | 9 |
| Диоксид серы | 20 | 0,033 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 5 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,007 |  | 0,038 |  |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,6 | 0,5 | 6,8 | 1,4 | 1 | 10 |
| Диоксид азота | 20 | 0,045 | 1,1 | 0,144 | 1,7 | 9 | 14 |
| Оксид азота | 4 | 0,020 | 0,3 | 0,040 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,030 | 0,8 | 0,114 | 0,6 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  | 0,005 | 0,6 |  | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0025 | 0,5 | 0,0092 | 0,5 | 0 | 1 |
| Серная кислота | 2 | 0,019 | 0,4 | 0,156 | 0,3 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0040 | 1,3 | 0,0160 | 1,6 | 5 | 5 |
| Формальдегид | 9 | 0,0073 | 2,4 | 0,0189 | 0,5 | 6 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,004 | 0,1 | 0,040 | 0,2 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,032 | 0,3 | 0,080 | 0,4 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,0011 | 0,4 | 0,0037 |  | 0 |  |
| Хром | 1 | 0,0000 | 0,0 | 0,0002 |  | 0 |  |

Качество поверхностных вод. Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 9 рек, 3 озера и 2 водохранилища, к “грязным” и “очень грязным” 10 рек, а к «чрезвычайно грязным» - 1 река. Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 12 рек, 3 водохранилищ и 1 озеро. К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 8 рек и 3  водохранилища (табл. 1.2).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 12 ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются нитриты, соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец (табл. 1.3).

Таблица 1.2

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям в феврале 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |
| --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. р.Уба-(0,96) 2. р.Урал – (0,90) 3. р. Чаган (0,97) 4.р.Тобол – (0,40) 5.вдхр.Сергеевское – (0,93) 6.вдхр.Вячеслав- ское- (0,65) 7. р.Ишим (Акмол.) – (0,91) 8.р. Ак-Булак (0,85) 9. р.Жабай – (0,99) 10. оз.Большое Чебачье (0,58) 11. оз. Боровое (0,45) 12. оз. Щучье (0,42) 13. р.Талас – (0,97) 14.р.Бугунь– (0,44) | 1.р.Иртыш– (до 1,98) 2.р.Бухтарма-(2,01) 3.р. Деркул (1,36) 4. р.Ишим (СКО) – (1,41) 5. 11. р.Сары-Булак –(1,33) 6.р.Нура (Акмол.)- (1,81) 7.оз. Копа (1,12) 8. вдхр. Самар-кандское – (1,87) 9.вдхр. Кенгирское (2,36) 10.р. Каркара (2,26) 11. р. Хоргос (2,26) 12.р. Шу (2,03) 13.р. Асса – (1,24) 14.р.Сырдарья – (до 1,57) 15.р. Бадам (2,15) 16.вдхр. Шарда-ринское (1,50) | 1.р. Малая Алматинка (3,52) 2. р.Или - (3,70) 3. р.Шарын – (3,64) 4. р.Шилик (2,94) 5. р. Тургень (3,60) 6. р. Текес (3,13) 7. р. Баянкол (2,67) 8. вдхр.Капша-гайское (3,30) 9.вдхр. Куртинское (3,06) 10.вдхр. Бартогай (2,78) 11. р.Келес (3,12) | 1.р.Есентай (4,30) 2.р. Большая Алматинка (4,81) | 1.Брекса (6,46) 2.р. Тихая (8,42) 3.р. Ульба (7,44) 4.р. Глубочанка (6,34) 5.р. Илек (6,14) 6.р.Нура (Караганд.) – (6,45) 7.р.Кара-Кенгир–(6,66) 8.р. Шерубай-Нура (6,94) | 1. р. Красноярка (11,68) |

## Таблица  1..3

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 | 1,9-3,1 | 3 | Нура (Акмолинская), Шерубай-Нура, вдхр. Самаркандское |
| 2 | Сульфаты | 1,8 – 5,8 | 9 | Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Сырдарья, Келес, Бадам; вдхр. Шардаринское; озёра: Большое Чебачье и Копа |
|  | Азот аммонийный | 1,6-12,8 | 7 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура |
| 3 | Азот нитритный | 2,2-16,9 | 5 | Брекса, Тихая, Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура, Тургень |
| 4 | Бор | 23,5 | 1 | Илек |
| 5 | Железо общее | 1,5-1,9 | 2 | вдхр.Сергеевское, Ишим (Сев.-Казахстан.) |
| 6 | Медь | 2,0-27,0 | 28 | Иртыш, Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Уба, Кара-Кенгир, Или, Шарын, Шилик, Тургень, Каркара, Баянкол,Тургень, Текес, Хоргос, Мал. и Бол. Алматинки, Есентай, Шу, Бадам, Бугунь, вдхр.Кенгирское, Капшагайское, Куртинское, Бартогай |
| 7 | Цинк | 1,6-53,0 | 5 | Иртыш, Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, вдхр.Сергеевское, Ишим (Сев.-Казахстан.), вдхр. Самаркандское |
| 8 | Хром (6+) | 13,9 | 1 | Илек |
| 9 | Фенолы | до 2,0 | 3 | Урал, Чаган, Деркул |
| 10 | Нефтепродукты | 1,5-25,3 | 8 | Ишим (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр.Вячеславское, Самаркандское и Кенгирское |
| 11 | Марганец | 6,6-9,4 | 5 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка |

2. Загрязнения атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в феврале  2006 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.2.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 2.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

Содержание вредных веществ в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах.

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Актау, г.Астане и г.Усть-Каменогорске составила 2,1-2,9 ПДК, в городах  г.Алматы,  г.Жезказгане,  г.Темиртау  и   г.Шымкенте  -  превышала 1 ПДК. В г.Астане и г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 4,8 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане  и г.Темиртау – более 2 ПДК,  в г.Актау, г.Караганде  пос.Глубокое  – более 1 ПДК, в г.Таразе и г,Шымкенте  – равная 1 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида серы по городам республики не превышала ПДК. Средняя   концентрация   диоксида   серы в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое составила 2,5 ПДК, в г.Балхаше, г.Риддере и г.Семипалатинске – выше 1 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 7,6 ПДК, в  г.Усть-Каменогорске – 2,8 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0.007 мг/м3 (ПДК нет). Средняя за год концентрация сульфатов содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшие  разовые концентрации сульфатов отмечены в г.Таразе  и г.Темиртау (0.13 мг/м3).

Средняя за месяц  концентрация оксида углерода по городам республики находилась в пределах ПДК (0,5 ПДК). Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода превышал допустимую норму только в г.Алматы и г.Семипалатинске и достигал 1,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы  превышала 3 ПДК, в г.Семипалатинске, г.Темиртау и г.Шымкенте – 2 ПДК, в городах  Астана, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Тараз и Усть-Каменогорск -  составила 1-2 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в городах Актобе, Алматы, Астана, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 4,8 ПДК, в г.Семипалатинске – равная 4,0 ПДК,  в г.Алматы, г.Павлодаре, г.Шымкенте и пос.Глубокое – 2,0-2,6 ПДК, в городах Астана, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз и Темиртау - выше 1 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая максимальная (0,2 ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Темиртау

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,3 ПДК.  Средняя концентрация  фенола   в  г.Темиртау   составила   3,3 ПДК, в г.Караганде- 2,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Риддере и г.Усть-Каменогорске – 1,7-2,0 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная концентрация фенола  равная  5,6 ПДК,   в  г.Темиртау – 2,6 ПДК, в городах Жезказган, Караганда, Риддер,  Семипалатинск и пос.Глубокое  –1,0-1,6 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация формальдегида по городам республики составила 2,4 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Актобе составила 4,3 ПДК, в  г.Шымкенте – 4,0 ПДК, в г.Алматы – 3,7 ПДК, в  г.Караганде  и г.Таразе  - 3,0 ПДК, в  г.Петропавловске – 1,3 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 1,0 ПДК,. В г.Алматы зарегистрирована максимальная из разовых концентраций формальдегида  более 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,0021 мг/м3 (ПДК отсутствует). В г.Темиртау отмечена максимальная из разовых концентраций сероводорода равная 1,6 ПДК.

Средняя за месяц концентрация аммиака находилась в пределах допустимой нормы (0,8 ПДК). Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 1,7 ПДК, максимальная из разовых – 1,3 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода не превышало ПДК. Максимальная разовая концентрация фтористого водорода в г.Усть-Каменогорске составила 1,3 ПДК.

В г.Павлодаре средняя концентрация хлористого водорода находилась в пределах допустимой нормы, максимальная из разовых концентраций достигала  1,3 ПДК.

В г.Риддере, г. Усть-Каменогорск и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора - в г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК. В сравнении с январем 2006 года в городах Актау, Атырау, Балхаш, Караганда, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Астане, г.Жезказгане, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и  г.Шымкенте - возрос, в г.Актобе и г.Алматы - снизился (табл.2,3, рис.2.2).

По сравнению с февралем 2005  года в городах Актау, Актобе, Астана, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменилось. В г.Балхаше и г.Жезказгане отмечено увеличение уровня загрязнения в г.Алматы, г.Караганде, г.Костанае, г.Таразе, г.Усть-Каменогорске,  г.Шымкенте - снижение (табл.2,3, рис.2.2).

Таблица 2,2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в феврале  2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,5 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 1 |
| 2.Актобе | 9,8 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,017 |  |  |
| 3. Алматы | 11,7 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 9 |
|  |  | Оксид углерода | 3,6 | 1,2 | 16,0 | 3,2 | 17 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,22 | 2,6 | 44 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,042 | 1,2 | 1 |
| 4. Астана | 5,1 | Взвешенные | 0,44 | 2,9 | 2,4 | 4,8 | 24 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 7 | 1,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 10 |
| 5. Атырау | 1,7 | Взвешенные | 0,03 |  | 0,1 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,4 | Диоксид серы | 0,079 | 1,6 | 3,778 | 7,6 | 5 |
| 7. пос.Глубокое | 6,8 | Взвешенные | 0,13 |  | 0,7 | 1,4 | 1 |
|  |  | Диоксид серы | 0,123 | 2,5 | 0,264 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,17 | 2,0 | 47 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,016 | 1,6 | 1 |
| 8.Жезказган | 5,4 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 1,1 | 2,2 | 8 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 20 |
| 9.Караганда | 9,9 | Взвешенные | 0,09 |  | 0,9 | 1,8 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 9 | 1,8 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,15 | 1,8 | 4 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,015 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,024 |  |  |
| 10.Костанай | 3,0 | Оксид углерода | 1,7 |  | 7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,11 | 1,3 | 0,7 |
| 11.Павлодар | 1,3 | Оксид углерода | 1,2 |  | 9 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,18 | 2,1 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,032 |  | 0,250 | 1,3 | 0,7 |
| 12.Петропавловск | 4,6 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,15 | 1,8 | 6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 13 Риддер | 7,9 | Диоксид серы | 0,088 | 1,8 | 0,187 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,15 | 1,8 | 35 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,010 | 1,0 |  |
| 14.Семипалатинск | 5,4 | Диоксид серы | 0,053 | 1,1 | 0,394 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 3,7 | 1,2 | 11 | 2,2 | 17 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,34 | 4,0 | 34 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,010 | 1,0 |  |
| 15.Тараз | 7,6 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 7 | 1,4 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 13 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,029 |  |  |
| 16 .Темиртау | 8,8 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 10 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 13 | 2,6 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,14 | 1,6 | 0,7 |
|  |  | Сероводород | 0,003 |  | 0,013 | 1,6 | 7 |
|  |  | Фенол | 0,010 | 3,3 | 0,026 | 2,6 | 32 |
|  |  | Аммиак | 0,07 | 1,7 | 0,26 | 1,3 | 1 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 10,7 | Взвешенные | 0,41 | 2,7 | 2,4 | 4,8 | 27 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,123 | 2,5 | 1,396 | 2,8 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 10 | 2,0 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,41 | 4,8 | 41 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,056 | 5,6 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,015 |  |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,026 | 1,3 | 0,4 |
| 19. Шымкент | 9,8 | Взвешенные | 0,17 | 1,2 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 11 | 2,2 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,21 | 2,5 | 11 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,028 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,4 | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,05 |  |  |

#### Таблица 2.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(февраль 2005 года – февраль 2006 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год |
|  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль |
| Алматы | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 | 15,1 | 18,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 | 11,7 |
| Усть-Каменогорск | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 9,1 | 11,0 | 6,7 | 10,3 | 7,4 | 10,7 |
| Караганда | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 | 15,6 | 14,1 | 10,8 | 11,6 | 10,2 | 9,9 |
| Актобе | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 9,8 |
| Шымкент | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 9,8 | 13,4 | 13,8 | 8,3 | 9,8 |
| Темиртау | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 6,7 | 10,2 | 7,4 | 10,2 | 8,9 | 8,8 |
| Риддер | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 7,7 | 7,9 |
| Тараз | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 | 7,6 |
| пос.Глубокое | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 8,0 | 4,4 | 6,1 | 6,5 | 6,8 |
| Жезказган | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,2 | 5,4 |
| Семипалатинск | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 4,3 | 5,4 |
| Астана | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 3,4 | 5,1 |
| Петропавловск | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 |
| Актау | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 3,3 | 3,5 |
| Костанай | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,0 |
| Балхаш | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 |
| Атырау | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 |
| Экибастуз | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| Павлодар | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
| Уральск | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |

- Качество поверхностных вод водных объектов в феврале 2006 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 3.1).

Таблица 3.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.3.2).

Таблица 3.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненным водным источником является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 11,68,  7 класс - «чрезвычайно грязная». Основными загрязняющими веществами являются медь (4,4 ПДК), цинк (53 ПДК) и марганец (9,4 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Брекса, Тихая, Ульба и Глубочанка относится к 6 классу - «очень грязные» (ИЗВ – 6,34-8,42). Превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному (1,6-7,7 ПДК), азоту нитритному (до 3,9 ПДК), меди (до 8,1 ПДК), цинку (до 30 ПДК) и марганцу (до 7,5 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка в р. Брекса – 47,1 (1 ВЗ), в р. Тихая – до 34,2 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 69,6 ПДК (5 ВЗ), в р. Глубочанка – до 30,7 ПДК (2 ВЗ), в р. Красноярка –  106,1 ПДК (1 ЭВЗ) и марганца в р. Брекса – 13,7 ПДК (1 ВЗ), в р. Ульба – 14,8 ПДК (1 ВЗ), в р. Глубочанка – 10,3 ПДК (1 ВЗ), в р. Красноярка – 16,4 ПДК (1 ВЗ) (табл. 3.5).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г.Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,13 и 1,98, что соответствует 3-му классу - «умеренно загрязненная», при содержании в воде меди до 3,7 ПДК и цинка – 1,7 ПДК.

Качество поверхностных вод реки Бухтарма  относится к 3 классу - «умеренно загрязненные» (ИЗВ – 2,01). Превышения ПДК наблюдались по меди (4,2 ПДК) и цинку (4,2 ПДК).

Река Уба по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,96. Превышения ПДК наблюдались по меди (2,8 ПДК).

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ – до 0,97. Превышения ПДК загрязняющих веществ  наблюдались по фенолам (до 2 ПДК).

Река Деркул (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3-му классу, «умеренно загрязненная», ИЗВ 1,36. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам (до 2 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «очень грязная» (6 класс, ИЗВ – 6,14). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору (23,5 ПДК) и хрому (6+) – 13,9 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 3 случая ВЗ бором – до 78,2 ПДК и 1 случай ВЗ хромом (6+) – 23,2 ПДК (табл. 3.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистая», ИЗВ – 0,40. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим (Северо-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3 классу - «умеренно загрязненная», ИЗВ=1,41. Превышения ПДК  наблюдались по железу общему (1,9 ПДК) и цинку (3,4 ПДК).

Вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) по качеству воды  характеризуется как «чистое» - 2 класс, ИЗВ = 0,93. Содержание загрязняющих веществ превышают концентрации по железу общему и цинку (до 1,6 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г. Астана), Жабай, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,39-0,99. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (р. Жабай и оз. Большое Чебачье до 3,2 ПДК) и нефтепродуктам (до 2 ПДК). В озерах Боровое и Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Нура и Сары-Булак (г. Астана) в Акмолинской области, определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,33-1,81). Содержания загрязняющих веществ отмечались: в р. Нура по БПК5  (1,9 ПДК), азоту нитритному (2,2 ПДК) и сульфатам (4,4 ПДК); в р. Сары-Булак по сульфатам (2,1 ПДК) и нефтепродуктам (2,2 ПДК).

Качество поверхностных вод в р.р. Нура, Кара-Кенгир и Шерубай-Нура (Карагандинская область) относится к 6 классу - «грязные», ИЗВ составляет 6,45-6,94. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в р. Нура по азоту аммонийному (3,6 ПДК) и азоту нитритному (26,7 ПДК); в р. Кара-Кенгир по азоту аммонийному (1,8 ПДК), меди (8,8 ПДК) и нефтепродуктам (25,3 ПДК); в р. Шерубай-Нура по БПК5  (3,1 ПДК),  азоту аммонийному (12,8 ПДК), азоту нитритному (16,9 ПДК), нефтепродуктам (2 ПДК) и ртути (2,6 ПДК). Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Нура – до 78,8 ПДК (4 ВЗ) и азота аммонийного – до 9,2 ПДК (2 ВЗ). Также отмечен 1 случай ВЗ в р. Шерубай-Нура азота нитритного – 20,3 ПДК и 1 случай ВЗ азота аммонийного – 12,8 ПДК (табл. 3.5).

Качество поверхностных вод в вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 1,87-2,36. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в вдхр. Самаркандское  по БПК5  (2,2 ПДК), цинку (1,9 ПДК) и ртути (3 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (2 ПДК) и нефтепродуктам (8,8 ПДК).

Загрязненность рек Или, Шарын, Шилик, Тургень, Баянкол, Текес, вдхр. Капшагайское, Куртинское и Бартогай (Алматинская область) характеризуются повышенным содержанием меди (до 18 ПДК). Индекс загрязненности воды составляет 2,67-3,70, 4 класс - «загрязненные».

Превышение ПДК загрязняющих веществ в реках Хоргос и Каркара (Алматинская область) определялись по меди (до 10 ПДК). Индексы загрязненности воды составили до 2,26, соответственно поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Загрязненность реки Малая Алматинка (г.Алматы) определялась по меди (17 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 3,52, соответственно ИЗВ - 4 класс – «загрязненные».

Реки Большая Алматинка и Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «грязные» – 5 класс, ИЗВ-4,30-4,81. Предельно-допустимые концентрации  наблюдались по меди (до 25 ПДК).

Качество поверхностных вод в реке Талас (Жамбылская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ – 0,97. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих компонентов в реках Шу и Асса (Жамбылская область) отмечены по меди (до 4,6 ПДК) и фенолам (р.Шу –2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили до 2,03, соответственно ИЗВ, поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-3,12. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (13,6 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 13,6 ПДК (1 ВЗ) (табл.3.5).

Реки Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ – 1,49-2,15. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (до 5,4 ПДК) и меди (до 5 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 12,9 ПДК (1 ВЗ) (табл.3.5).

Качество поверхностных вод в реке Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ – 0,44. Повышенные содержания ПДК в поверхностных водах наблюдались по меди (2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (5,8 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,57 поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с январём 2006 г. (рис. 3.1, 3.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (ВКО), Бухтарма, Ульба, Глубочанка, Красноярка и Уба. В реках Иртыш (Павлодарская), Брекса и Тихая индекс загрязненности воды повысился, соответственно качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Нура (Карагандинская) Кара-Кенгир и Шерубай-Нура. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в феврале 2006 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в реках Или, Текес, Хоргос, Талас и вдхр. Капшагайское, соответственно улучшилось качество  воды.. Отмечалось ухудшение качества воды в р. Келес. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Павлодар), Брекса (г. Риддер),  Илек (г. Актобе), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Тихая (г. Риддер), Глубочанка (с. Белоусовка), Илек (г. Алга), Ак-Булак (г. Астана), Талас (г. Тараз)  (табл. 3.4).

В сравнении с февралём 2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.1, 3.2, табл. 3.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Тихая, Ульба, Красноярка и Уба. В р.р. Брекса, Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р.Илек. В остальных наблюдаемых водных объектах качество воды осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура. В вдхр. Сергеевское. наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол и вдхр. Капшагайское, Есентай, Малая и Большая Алматинки, Асса. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды несколько улучшилось или осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Павлодар), Ульба (г. Усть-Каменогорск), Илек (г.г. Алга и Актобе), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г.Жезказган), Талас (г. Тараз), Есентай (г. Алматы), Малая и Большая Алматинки (г. Алматы). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Урал (г. Уральск), Чаган (г. Уральск) (табл. 3.4).

Таблица 3.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в феврале 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | февраль 2005 | январь 2006 | февраль 2006 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,70 | 1,65 | 1,13 | Цинк | 0,017 | 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,35 | 0,89 | 1,98 | Медь | 0,0037 | 3,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) | 1,99 | 1,38 | 2,01 | Медь Цинк | 0,0042 0,042 | 4,2 4,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 13,58 | 4,95 | 6,46 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 2,05 0,078 0,0047 0,171 0,071 | 5,2 3,9 4,7 17,1 7,1 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 6,79 | 10,86 | 8,42 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 2,96 0,077 0,0061 0,270 0,075 | 7,7 3,8 6,1 27,0 7,5 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 7,88 | 9,22 | 7,44 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,64 0,004 0,300 0,066 | 1,6 4,0 30,0 6,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 10,74 | 7,30 | 6,34 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,69 0,0081 0,193 0,069 | 1,7 8,1 19,3 6,9 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 36,23 | 20,16 | 11,68 | Медь Цинк Марганец | 0,0044 0,530 0,094 | 4,4 53,0 9,4 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,96 | 0,38 | 0,96 | Медь | 0,0028 | 2,8 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,93 | 0,93 | 0,90 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,91 | 0,89 | 0,97 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,13 |  | 1,36 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,38 | 7,12 | 6,14 | Бор Хром (+6) | 0,400 0,278 | 23,5 13,9 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,39 | 0,65 | 0,40 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,45 | 1,41 | 1,41 | Железо общее Цинк | 0,19 0,034 | 1,9 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,14 | 0,93 | 0,93 | Железо общее Цинк | 0,15 0,016 | 1,5 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,84 | 0,79 | 0,91 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеслав-ское (р.Ишим) | 0,64 | 0,58 | 0,65 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,67 | 0,81 | 0,85 | Нефтепродукты | 0,07 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,88 | 1,21 | 1,33 | Сульфаты Нефтепродукты | 210 0,11 | 2,1 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай (Акмолинская) |  |  | 0,99 | Сульфаты | 322 | 3,2 | 2 класс, чистая |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,86 | 1,22 | 1,12 | Сульфаты | 346 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,84 | 0,39 | 0,39 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,62 | 0,63 | 0,58 | Сульфаты | 183 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,41 | 0,38 | 0,42 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,99 | 1,67 | 1,81 | БПК5 Азот нитритный Сульфаты | 3,78 0,044 440 | 1,9 2,2 4,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 3,66 | 3,05 | 6,45 | Азот аммонийный Азот нитритный | 1,42 0,53 | 3,6 26,7 | 6 класс, очень грязная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,62 | 4,17 | 6,66 | Азот аммонийный Медь Нефтепродукты | 0,71 0,0088 1,27 | 1,8 8,8 25,3 | 6 класс, очень грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) |  | 4,10 | 6,94 | БПК5 Азот аммонийный Азот нитритный Нефтепродукты Ртуть | 6,20 5,00 0,405 0,10 0,00026 | 3,1 12,8 16,9 2,0 2,6 | 6 класс, очень грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,25 | 2,12 | 1,87 | БПК5 Цинк Ртуть | 4,38 0,019 0,0003 | 2,2 1,9 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,40 | 1,48 | 2,36 | Медь Нефтепродукты | 0,002 0,44 | 2,0 8,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 1,81 | 5,07 | 3,70 | Медь | 0,0177 | 17,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,36 |  | 3,64 | Медь | 0,018 | 18,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,04 |  | 2,94 | Медь | 0,014 | 14,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 0,90 |  | 3,60 | Медь | 0,017 | 17,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,03 | 5,06 | 3,13 | Медь | 0,015 | 15,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Хоргос (Алматинская) | 1,31 | 5,05 | 2,26 | Медь | 0,010 | 10,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 1,05 |  | 2,26 | Медь | 0,010 | 10,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,11 |  | 2,67 | Медь | 0,012 | 12,0 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 0,91 | 4,84 | 3,30 | Медь | 0,016 | 16,0 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  |  | 3,06 | Медь | 0,015 | 15,0 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр. Бартогай (Алматинская) |  |  | 2,78 | Медь | 0,013 | 13,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,31 | 3,96 | 3,52 | Медь | 0,017 | 17,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 0,95 | 4,74 | 4,30 | Медь | 0,022 | 22,0 | 5 класс, грязная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,14 | 4,81 | 4,81 | Медь | 0,025 | 25,0 | 5 класс, грязная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,68 | 1,82 | 0,97 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,00 | 2,21 | 2,03 | Медь Фенолы | 0,0046 0,002 | 4,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,64 | 1,10 | 1,24 | Медь | 0,0026 | 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,28 | 1,77 | 1,49 | Сульфаты | 540 | 5,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,38 | 2,48 | 3,12 | Сульфаты | 1364 | 13,6 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 2,34 | 1,52 | 2,15 | Сульфаты Медь | 334 0,005 | 3,3 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,36 | 0,83 | 0,44 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,32 | 1,70 | 1,50 | Сульфаты | 521 | 5,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 1,31 | 1,73 | 1,57 | Сульфаты | 581 | 5,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в феврале 2006 года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | февраль 2005 | январь 2005 | февраль 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,25 | 2,07 | 1,31 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,17 | 0,83 | 0,92 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,48 | 0,90 | 2,89 | 4 класс, загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,86 | 1,32 | 1,93 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 13,87 | 15,36 | 11,61 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 3,69 | 5,14 | 4,66 | 5 класс, грязная |
| р. Тихая, г. Риддер | 6,64 | 10,88 | 8,42 | 6 класс, очень грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 13,55 | 5,41 | 6,41 | 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 8,30 | 6,71 | 5,30 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 15,13 | 8,26 | 8,29 | 6 класс, очень грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 36,00 | 20,07 | 11,61 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,95 | 0,35 | 0,94 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 1,27 | 0,85 | 0,93 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,20 | 0,89 | 0,97 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 2,72 | 13,16 | 9,30 | 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 2,22 | 3,43 | 4,07 | 5 класс, грязная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 1,42 1,52 | 0,98 1,35 | 0,98 1,35 | 2 класс, чистая 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,81 | 1,64 | 1,64 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,77 0,80 0,81 | 0,56 0,85 0,84 | 0,79 0,95 0,90 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,67 | 1,23 | 0,85 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,88 | 1,21 | 1,33 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай г. Атбасар |  |  | 0,99 | 2 класс, чистая |
| р. Нура, г. Темиртау | 3,39 | 2,73 | 5,74 | 5 класс, грязная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 4,41 | 4,21 | 6,55 | 6 класс, очень грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,77 | 3,91 | 1,57 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,39 | 0,65 | 0,40 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,31 | 3,96 | 3,52 | 4 класс, загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 0,95 | 4,74 | 4,30 | 5 класс, грязная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,14 | 4,81 | 4,81 | 5 класс, грязная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,18 | 1,52 | 1,67 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,32 | 1,70 | 1,50 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 1,28 | 1,73 | 1,60 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в феврале 2006 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,471 0,137 | 47,1 13,7 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,342 | 34,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,198 | 19,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,696 0,148 | 69,6 14,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,297 | 29,7 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,221 | 22,1 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,130 | 13,0 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,150 | 15,0 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 0,307 0,103 | 30,7 10,3 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,265 | 26,5 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 1,061 0,164 | 106,1 16,4 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,37 | 21,8 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 1,33 | 78,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,34 | 20,0 |
| Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1 ВЗ | Cr (6+) | 02.02.06 | 0,463 | 23,2 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Миттал Стил Темиртау» | 1ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,315 | 65,8 |
| р. Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1 ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,575 | 78,8 |
| р. Нура | Нижний бьеф Интумакского вдхр. | 100 м ниже плотины | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 3,60 0,940 | 9,2 47,0 |
| р. Нура | с. Захаровка | 2 км ниже села | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 2,15 1,040 | 5,5 52,0 |
| р. Шерубай- Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 5,0 0,405 | 12,8 20,3 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 18.02.06 | 1364 | 13,6 |