|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  3 (77)

(март 2006 г.)

Алматы 2006

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод на территории Республики Казахстан в марте и 1 квартале 2006 года. .. . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| 2 Загрязнения атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в марте и 1 квартале 2006 года. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
| 3. Качество поверхностных вод водных объектов в марте и 1 квартале 2006 года. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 |
| 4. Радиационный гамма-фон на территории Республики Казахстан в январе-феврале 2006 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 53 |
| 5. Химический состав атмосферных осадков в 2005 году. .. . . . . . | 55 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов

и поверхностных вод на территории Республики Казахстан

в марте и 1 квартале  2006 года

Атмосферный воздух.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск,  Усть-Каменогорск,  Шымкент,  Экибастуз и  пос.Глубокое.

По данным наблюдений в марте  2006 г наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА5  12,7). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 более 7) - 8 городов (табл. 2.3).

В 16 городах республики средние за год значения концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК, а в 4 городах (г.Алматы, г.Риддер, г.Усть-Каменогорск и пос.Глубокое ) выше ПДК были концентрации трех и более веществ. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,2-4,0 ПДК отмечены в 6 городах, диоксида азота - 1,3-2,2 ПДК – в 8 городах, диоксида  серы - 1,4-2,1 ПДК – в  4 городах,   формальдегида - 1,3-4,7 ПДК - в 7 городах, фенола - 1,3-3,7 ПДК в 7 городах (табл. 1.1, 2.2).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 17 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 9 городах (г.Алматы, г.Жезказган, г.Караганда, г.Павлодар, г.Семипалатинск, г.Тараз, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск и пос.Глубокое) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК наблюдались в 8 городах, диоксида азота – в 16 городах, оксида углерода – в 9 городах, фенола – в 6 городах, диоксида серы  и  формальдегида – в 2 городах  (табл. 1.1, 2.2).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в марте 2006 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,17 | 1,2 | 0,66 | 1,3 | 6 | 8 |
| Диоксид серы | 20 | 0,029 | 0,6 | 0,242 | 0,5 | 4 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 | 0,0 | 0,022 | 0,0 |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,3 | 0,4 | 6,2 | 1,2 | 0 | 9 |
| Диоксид азота | 20 | 0,042 | 1,1 | 0,123 | 1,5 | 8 | 16 |
| Оксид азота | 4 | 0,019 | 0,3 | 0,045 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,034 | 0,9 | 0,119 | 0,6 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,002 | 0,0 | 0,005 | 0,6 |  | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0021 | 0,4 | 0,0170 | 0,9 | 0 | 0 |
| Серная кислота | 2 | 0,022 | 0,4 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0043 | 1,4 | 0,0131 | 1,3 | 7 | 6 |
| Формальдегид | 9 | 0,0081 | 2,7 | 0,0375 | 1,1 | 7 | 2 |
| Хлор | 2 | 0,001 | 0,3 | 0,007 | 0,0 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,057 | 0,6 | 0,010 | 0,1 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,0010 | 0,3 | 0,0070 |  | 0 |  |
| Хром | 1 | 0,0000 | 0,0 | 0,0002 |  | 0 |  |

По данным наблюдений в 1 квартале 2006 г наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА5  12,4). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 более 7) - 8 городов (табл.2.5).

В 16 городах республики средние за год значения концентрации загрязняющих  веществ   хотя   бы   одной   примесью   превысили  ПДК, а в 5 городах (г.Алматы, г.Риддер, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск, г.Шымкент) выше ПДК были концентрации трех и более веществ. Среднегодовые концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,1-3,0 ПДК отмечены в 7 городах, диоксида азота - 1,3-2,2 ПДК – в 9 городах, диоксида  серы - 1,5-2,4 ПДК – в  4 городах,   формальдегида - 1,3-4,3 ПДК - в 6 городах, фенола - 1,3-3,3 ПДК -  в 6 городах (табл.1.2, 2.4).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 18 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 11 городах (г.Алматы, г.Астана, г.Жезказган, г.Караганда, г.Павлодар, г.Семипалатинск, г.Тараз, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск, г.Шымкент и пос.Глубокое ) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК наблюдались в 10 городах, диоксида азота – в 17 городах, оксида углерода – в 11 городах, фенола – в 7 городах, формальдегида – в 3 городах,  диоксида серы  – в 2 городах  (табл.1.2, 2.4).

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в городах, где проводились наблюдения, не зарегистрировано.

Таблица 1.2

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в 1 квартале  2006 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,16 | 1,1 | 0,75 | 1,5 | 7 | 10 |
| Диоксид серы | 20 | 0,030 | 0,6 | 0,354 | 0,7 | 4 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,006 |  | 0,041 | 0,0 |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,4 | 0,5 | 8,0 | 1,6 | 1 | 11 |
| Диоксид азота | 20 | 0,043 | 1,1 | 0,174 | 2,0 | 9 | 17 |
| Оксид азота | 4 | 0,020 | 0,3 | 0,055 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,030 | 0,7 | 0,135 | 0,7 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  | 0,006 | 0,7 |  | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,002 | 0,4 | 0,025 | 1,3 | 0 | 1 |
| Серная кислота | 2 | 0,017 | 0,3 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0042 | 1,4 | 0,0153 | 1,5 | 5 | 7 |
| Формальдегид | 9 | 0,0075 | 2,5 | 0,0418 | 1,2 | 6 | 3 |
| Хлор | 2 | 0,005 | 0,2 | 0,055 | 0,3 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,057 | 0,6 | 0,030 | 0,2 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,0011 | 0,4 | 0,0070 |  |  |  |
| Хром | 1 | 0,0000 |  | 0,0002 |  |  |  |

Качество поверхностных вод. Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в марте 2006 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Уба (Восточно-Казахстанская область),   Урал, Чаган, Деркул (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Ак-Булак, Сары-Булак (г.Астана),  Нура (Акмолинская и Карагандинская области),  Кара-Кенгир, Шерубай-Нура (Карагандинская область), Тобол (Костанайская область), Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянколь  (Алматинская область), Малая Алматинка, Есентай, Большая Алматинка (г.Алматы), Талас, Шу, Асса (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская, Кызылординская области), Келес (Южно-Казахстанская область), Бадам (г.Шымкент).

В марте 2006 года экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод наблюдалось в реке Красноярка Восточно-Казахстанской области .

Высокое загрязнение (ВЗ) было отмечено на 8 водных объектах в 17 случаях:: Иртыш (1ВЗ), Брекса (2 ВЗ), Тихая (1 ВЗ), Ульба (3 ВЗ), Глубочанка (2 ВЗ), Красноярка (1 ВЗ), Илек (6 ВЗ), Келес (1ВЗ).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 6 рек, 3 озера и 1 водохранилище, к “грязным” и “очень грязным” 6 рек, а к «чрезвычайно грязным» - 1 река. Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 13 рек, 1 водохранилище и 1 озеро. К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 2 реки  (табл. 1.3).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 11 ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются нитриты, соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец (табл. 1.4).

Таблица 1.3

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям в марте 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |
| --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. р. Иртыш (Павлодарская)-(0,90) 2.р.Бухтарма- (0,47) 3. р. Уба -(0,97) 4.р.Чаган -(0,92) 5.р. Тобол -(0,46) 6.р. Ишим (Акмолинская)-(0,99) 7.вдхр.Вячеслав-ское -(0,68) 8.оз.Большое Чебачье -(0,72) 9. оз.Щучье -(0,44) 10.оз.Боровое -(0,50) | 1.р.Иртыш– (Восточно- Казахстанская)-(2,30) 2.р.Урал (Западно-Казахстанская)-(1,07) 3.р. Деркул -(1,10) 4. р.Ишим (Северо-Казахстанская) – (1,15) 5. вдхр.Сергеевское -(1,07) 6.р.Ак-Булак -(1,03) 7.р. Сары-Булак -(1,99) 8. оз.Копа-(1,23) 9. р. Нура (Акмолинская)-(1,90) 10.р. Талас -(1,35) 11. р.Шу)-(2,13) 12.р. Асса -(1,94) 13.р.Сырдарья (Южно-Казахстанская)-(1,87) 14.р.Келес -(2,46) 15.р.Бадам – (1,88) | 1.р. Брекса - (3,70) 2.р. Нура (Карагандинская)-(2,70) | 1.р.Тихая- (4,36) 2.р. Ульба -(5,77) 3. р.Глубочанка -(4,27) 4.р.Шерубай-Нура –(4,32) 5.вдхр.Самарканд-ское-(5,61) 6. вдхр. Кенгирское -(5,34) 7.р.Кара-Кенгир-(4,21) | 1. р.Илек – (6,82) | 1. р. Красноярка-(14,20) |

## Таблица  1..4

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за март 2006 г.

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БПК5 | 1,9-3,1 | 3 | р.Сары-Булак, р.Шерубай-Нура, вдхр.Самаркандское |
| 2 | Сульфаты | 1,8 – 8,4 | 6 | оз. Большое Чебачье, р.Нура (Акмолинская), оз.Копа, р.Сырдарья, р.Келес, р.Бадам. |
|  | Азот аммонийный | 1,8-8,6 | 3 | р.Брекса, р.Тихая, р.льба |
| 3 | Азот нитритный | 2,4-5,1 | 4 | р.Брекса, р.Тихая, р.Нура (Карагандинская), р.Шерубай-Нура |
| 4 | Бор | 34,0 | 1 | р.Илек |
| 5 | Железо общее | 2-2,4 | 2 | вдхр.Сергеевское, Ишим (Сев.-Казахстанская) |
| 6 | Медь | 2,5-25,0 | 31 | р.Иртыш (Восточно-Казахстанская), р.Иртыш (Павлодарская), р.Брекса, р.Тихая, р.Ульба, р.Красноярка, р.Нура (Карагандинская), р.Кара-Кенгир, вдхр.Самаркандское, вдхр.Кенгирское, р.Или, р.Шарын, р.Шилик, р.Тургень, р.Текес, р.Хоргос, р.Каркара, р.Баянколь, вдхр.Капшагайское, вдхр. Куртинское, вдхр.Бартогай, р.Малая Алматинка, р.Есентай, р.Большая Алматинка, р.Талас, р.Шу, р.Асса, р.Сырдарья (Южно-Казахстанская, р.Келес, р.Глубочанка, р.Уба |
| 7 | Цинк | 1,5-68,0 | 6 | р. Брекса, р.Тихая, р. Ульба, р.Глубочанка, р.Красноярка, вдхр. Самаркандская |
| 8 | Хром (6+) | 2,9 | 1 | р.Илек |
| 9 | Фенолы | 2,0-4,0 | 6 | р. Урал (Западно-Казахстанская), р.Чаган, р.Деркул, р.Шерубай-Нура, вдхр.Кенгирское, р.Шу |
| 10 | Нефтепродукты | 1,6-17,4 | 11 | р. Ишим (Акмолинская), вдхр.Вячеславское, р.Ак-Булак, р.Сары-Булак, оз.Копа, р.Нура (Акмолинская), р.Кара-Кенгр, р.Шерубай-Нура, вдхр.Самаркагндское, вдхр.Кенгирское |
| 11 | Марганец | 1,7-10,2 | 5 | р. Брекса, р.Тихая, р.Ульба, р.Глубочанка, р.Красноярка |

Качество поверхностных вод. Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в 1 квартале 2006 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Уба (Восточно-Казахстанская),   Урал, Чаган, Деркул (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Ак-Булак, Сары-Булак (г.Астана), Жабай (Акмолинская),  Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура (Карагандинская), Тобол (Костанайская область), Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянколь  (Алматинская область), Малая Алматинка, Есентай, Большая Алматинка (г.Алматы).

В 1 квартале  2006 года экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод наблюдалось на реке Красноярка (3 ЭВЗ) Восточно-Казахстанской области.

Высокое загрязнение (ВЗ) было отмечено 10 водных объектах в 66 случаях:: Брекса (6 ВЗ), Тихая (7 ВЗ), Ульба (15 ВЗ), Глубочанка (8 ВЗ), Красноярка (3 ВЗ), Илек (15 ВЗ), Нура (6 ВЗ), Шерубай-Нура (2 ВЗ), Иртыш (1 ВЗ), Келес (3 ВЗ).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 7 рек, 3 озера и 3 водохранилища, к “грязным” и “очень грязным” 6 рек, а к «чрезвычайно грязным» - 1 река. Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 6 рек, 1 водохранилище . К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 2 реки  и 2 водохранилища (табл. 1.5).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 12  ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются нитриты, соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец, ртуть (табл.1.6)

Таблица 1.5

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям за 1 квартал 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |
| --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. р. Уба-(0,72) 2.вдхр.Бухтармин-ское 0,55) 3. вдхр.Усть-Каменогорское -0,46) 4.р.Урал (Западно-Казахстанская)-(0,92) 5.р. Чаган -(0,93) 6.р. Тобол - (0,50) 7.р.Ишим (Акмолинская)-(0,91) 8.вдхр.Вячеславское -(0,62) 9.р. Ак-Булак -(0,90) 10.р.Жабай -(0,99) 11.оз.Боровое -(0,41) 12.оз.Большое Чебачье -(0,64) 13.оз.Щучье -(0,40) | 1.р.Иртыш (Восточно-Казахстанская)-(1,70) 2.р. Иртыш (Павлодарская)-(1,20) 3.р.Бухтарма -(1,30) 4. р. Деркул-(1,02) 5. р.Ишим (Северо-Казахстанская)-(1,27) 6.вдхр.Сергеевское -(1,10) 7.р. Сары-Булак )-(1,53) 8. р.Нура (Акмолинская)-(1,81) 9. оз.Копа-(1,17) | 1.р. Нура (Карагандинская)-(3,38) 2.р. Шерубай-Нура–(3,47) 3.вдхр.Самарканд-ское-(2,85) 4.вдхр.Кенгирское –(2,88) | 1.р.Брекса -(5,40) 2.р. Кара-Кенгир-(4,75) | 1. р.Тихая -(7,70) 2.р.Ульба -(7,40) 3.р. Глубочанка -(6,40) 4.р. Илек- ( 6,67)_ | 1. р. Красноярка (-(15,40) |

Таблица 1.6

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за 1 квартал 2006 года.

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфаты | 1,9 – 4,2 | 4 | р. Жабай , р.Нура (Акмолинская), оз.Копа , оз.Большое Чебачье . |
| 2 | Азот аммонийный | 1,9-5,8 | 3 | р. Брекса , р. Тихая , р.Глубочанка . |
| 3 | Азот нитритный | 2,0-10,5 |  | р.Тихая , р. Брекса . |
| 4 | Бор | 30,8 | 1 | р.Илек . |
| 5 | Железо общее | 2,0-2,8 | 2 | вдхр.Сергеевское, Ишим , р.Или |
| 6 | Медь | 1,9-7,5 | 26 | р.Иртыш (Восточно-Казахстанская), р.Иртыш (Павлодарская), р Бухтарма , р.Брекса , р.Тихая , р. Ульба , р.Глубочанка , р Красноярка , р.Уба , р.Шерубай-Нура (Акмолинская), вдхр.Самаркандское ,вдхр. Кенгирское, р.Или ,р.Шарын р.Шилик, р.Тургень ,Текес ,р. Хоргос р.Каркара р., вдхр.Капшагайское, вдхр. Куртинское оз.Большое Алматинское, р. Малая Алматинка р. Есентай р. Большая Алматинка |
| 7 | Цинк | 1,5-74,8 | 10 | р. Иртыш (Восточно-Казахстанская), р.Бухтарма , р.Брекса , р. Тихая р. Ульба, р.Глубочанка р.Красноярка, вдхр. Сергеевское , р. Ишим , вдхр.Самаркандское |
| 8 | Хром (6+) | 10,5 | 1 | р.Илек . |
| 9 | Фенолы | 2,0 | 3 | р.Урал, р.Чаган, р.Деркул. |
| 10 | Нефтепродукты | 1,9-11,4 | 8 | р.Ишим р. Ак-Булак , р.Сары-Булак р.Нура (Акмолинская), р.Нура (Карагандинская), р.Кара-Кенгир , вдхр.Самаркандское вдхр.Кенгирское . |
| 11 | Марганец | 5,1-10,5 | 5 | р. Брекса ,р. Тихая, р.Ульба, р.Глубочанка , р.Красноярка . |
| 12 | Ртуть | 1,8-2,5 | 3 | р.Нура (Карагандинская), р. Шерубай-Нура , вдхр. Самаркандское . |

2. Загрязнения атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в марте и 1 квартале  2006 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.2.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 2.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

Содержание вредных веществ в марте 2006 в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах (табл.2.2).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики составила 1,2 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане равнялась 4 ПДК, в г.Актау, г.Алматы и г.Жезказгане составила 2,1-2,4 ПДК, в городах Караганда,  Темиртау, Усть-Каменогорск и   г.Шымкент  -  1,0- 1,6 ПДК. В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 5 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске -4,4 ПДК,  в г.Алматы - 2,4 ПДК, в г.Актау, г.Жезказгане,  г.Караганде, г.Таразе,  г.Темиртау и  пос.Глубокое  – 1,0-2,0 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида серы по городам республики не превышала ПДК. Средние  концентрации   диоксида   серы в г.Балхаше, г.Риддере,  г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое составили 1,4-2,1 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 6,2 ПДК, в  г.Усть-Каменогорске – 1,4 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0.005 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшая   разовая    концентрация  сульфатов отмечена в г.Темиртау (0.07 мг/м3).

Средняя за месяц  концентрация оксида углерода в  городах республики  не превышала  допустимой  нормы   и   в    среднем составила 0,4 ПДК. Наибольший средний уровень (0,8 ПДК) загрязнения воздуха оксидом углерода наблюдался  в г.Алматы. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Павлодаре составила 2,8 ПДК, в г.Кустанае - 2,6 ПДК, в городах Алматы, Караганда, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау и Усть-Каменогорск -  1,2-2,0 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Алматы достигала 2,2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Астана, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 5,6 ПДК, в г.Алматы, г.Астане, г.Павлодаре, г.Риддере и пос.Глубокое  составила 2,0-2,9 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Жезказган,   Караганда, Костанай, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау и Шымкент - выше 1 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая максимальная (0,2 ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Актобе.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,4 ПДК.  Средняя концентрация    фенола   в  г.Темиртау   составила   3,7 ПДК, в г.Караганде,  г.Жезказгане,    г.Риддере,   г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое  – 1,3-2,0 ПДК. В г.Темиртау наблюдалась максимальная концентрация фенола  равная  4,3 ПДК, в пос.Глубокое  – 4,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,9 ПДК, в городах Жезказган, Риддер и   Семипалатинск – более 1 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация формальдегида по городам республики составила 2,7 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в  г.Шымкенте равнялась 4,7 ПДК, в  г.Актобе и  г.Алматы  - 4,3 ПДК,  в  г.Караганде - 4,0 ПДК, в г.Таразе  - 3,0 ПДК, в  г.Петропавловске и г.Усть-Каменогорске - 1,3 ПДК.   В г.Шымкенте   зарегистрирована  максимальная из разовых  концентраций  формальдегида   равная   3,3 ПДК,   в г.Алматы – 1,0 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). В г.Темиртау отмечена максимальная из разовых концентраций сероводорода более 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация аммиака находилась в пределах допустимой нормы (0,9 ПДК). Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 2,1 ПДК, максимальная из разовых – 1,6 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода не превышало ПДК.

В г.Павлодаре средняя концентрация хлористого водорода находилась в пределах допустимой нормы, максимальная из разовых концентраций достигала  3,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

В сравнении с февралем 2006 года в городах Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Алматы, г.Астане, г.Караганде и г.Шымкенте - возрос, в г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске - снизился (табл.2,3, рис.2.2).

По сравнению с мартом 2005  года в городах Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Павлодар, Риддер, Семипалатинск, Темиртау, Уральск и Экибастуз состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменилось, в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое отмечено увеличение уровня загрязнения, в г.Алматы, г.Астане, г.Караганде, г.Таразе и  г.Шымкенте - снижение (табл.2,3, рис.2.2).

Таблица 2,2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в марте 2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,7 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,16 | 1,9 | 4 |
| 2.Актобе | 9,9 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,12 | 1,4 | 8 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,018 |  |  |
| 3. Алматы | 12,7 | Взвешенные | 0,34 | 2,3 | 1,2 | 2,4 | 20 |
|  |  | Оксид углерода | 2,5 |  | 10 | 2,0 | 7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,09 | 2,2 | 0,25 | 2,9 | 47 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,036 | 1,0 |  |
| 4. Астана | 5,9 | Взвешенные | 0,61 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 32 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,21 | 2,5 | 10 |
| 5. Атырау | 1,9 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,2 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,5 | Диоксид серы | 0,068 | 1,4 | 3,105 | 6,2 | 3 |
| 7. пос.Глубокое | 6,3 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,9 | 1,8 | 4 |
|  |  | Диоксид серы | 0,097 | 1,9 | 0,223 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 32 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,040 | 4,0 | 3 |
| 8.Жезказган | 6,0 | Взвешенные | 0,36 | 2,4 | 1,0 | 2,0 | 13 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,09 | 1,1 | 0,7 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 18 |
| 9.Караганда | 10,8 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,12 | 1,4 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,009 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,025 |  |  |
| 10.Костанай | 3,2 | Оксид углерода | 1,5 |  | 13 | 2,6 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,16 | 1,9 | 7 |
| 11.Павлодар | 1,4 | Оксид углерода | 1,0 |  | 14 | 2,8 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,19 | 2,2 | 0,7 |
|  |  | Хлористый водород | 0,06 |  | 0,63 | 3,2 | 6 |
| 12.Петропавловск | 4,5 | Оксид углерода | 2,1 |  | 9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,11 | 1,3 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,010 |  |  |
| 13 Риддер | 8,3 | Диоксид серы | 0,086 | 1,7 | 0,185 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,17 | 2,0 | 43 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 0,7 |
| 14.Семипалатинск | 4,4 | Оксид углерода | 1,6 |  | 6,0 | 1,2 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,15 | 1,8 | 9 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,012 | 1,2 | 3 |
| 15.Тараз | 7,2 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 |  | 9 | 1,8 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,022 |  |  |
| 16 .Темиртау | 9,0 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 10 | 2,0 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,15 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,009 | 1,1 | 0,7 |
|  |  | Фенол | 0,011 | 3,7 | 0,043 | 4,3 | 39 |
|  |  | Аммиак | 0,083 | 2,1 | 0,32 | 1,6 | 1 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 8,9 | Взвешенные | 0,24 | 1,6 | 2,2 | 4,4 | 14 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,107 | 2,1 | 0,682 | 1,4 | 0 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 7 | 1,4 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,48 | 5,6 | 30 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,039 | 3,9 | 6 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,020 |  |  |
| 19. Шымкент | 11,2 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,4 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 1,6 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,110 | 3,3 | 4 |
| 20 Экибастуз | 1,5 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,4 |  |  |

#### Таблица 2.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(март 2005 года – март 2006 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2005 год | 2006 год |
|  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |
| Алматы | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 | 15,1 | 18,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 | 11,7 | 12,7 |
| Шымкент | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 | 10,7 | 9,8 | 13,4 | 13,8 | 8,3 | 9,8 | 11,2 |
| Караганда | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 | 15,6 | 14,1 | 10,8 | 11,6 | 10,2 | 9,9 | 10,8 |
| Актобе | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 9,8 | 9,9 |
| Темиртау | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 | 6,7 | 10,2 | 7,4 | 10,2 | 8,9 | 8,8 | 9,0 |
| Усть-Каменогорск | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 | 9,1 | 11,0 | 6,7 | 10,3 | 7,4 | 10,7 | 8,9 |
| Риддер | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 7,7 | 7,9 | 8,3 |
| Тараз | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 | 7,6 | 7,2 |
| пос.Глубокое | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 | 4,0 | 8,0 | 4,4 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 6,3 |
| Жезказган | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,2 | 5,4 | 6,0 |
| Астана | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 3,4 | 5,1 | 5,9 |
| Петропавловск | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,6 | 4,5 |
| Семипалатинск | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 4,3 | 5,4 | 4,4 |
| Актау | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 3,7 |
| Костанай | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,8 | 3,0 | 3,2 |
| Балхаш | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 2,4 | 2,5 |
| Атырау | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,9 |
| Экибастуз | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
| Павлодар | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 |
| Уральск | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |

Средняя за 1 квартал 2006 г. концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане составила 3 ПДК, в г.Актау, г.Алматы, г.Жезказгане  и г.Усть-Каменогорске – около  2 ПДК, в городах Темиртау и   Шымкент  -  более 1 ПДК.  В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 5 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске -4,8 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане  и г.Темиртау – более 2 ПДК, в г.Актау, г.Балхаше, г.Караганде, г.Павлодаре, г.Таразе, г.Шымкенте  и  пос.Глубокое  – 1,0-2,0 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация диоксида серы по городам республики была ниже  ПДК. Средняя   концентрация   диоксида   серы в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышала 2 ПДК, в г.Балхаше и  г.Риддере – 1 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций  диоксида   серы   равная   9,1 ПДК,   в    г.Усть-Каменогорске – 2,8  ПДК, в пос.Глубокое – около 1 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация сульфатов составила 0.006 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшие  разовые концентрации сульфатов отмечены г.Таразе и г.Темиртау (0.13 мг/м3).

Средняя за квартал  концентрация оксида углерода по городам республики находилась в пределах ПДК (0,5 ПДК). Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Алматы превышал допустимую норму и достигал 1,2 ПДК.  Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы  составила 3,6 ПДК, в г.Павлодаре, г.Костанае,  г.Темиртау и г.Шымкенте  - 2,2-2,8 ПДК, в городах Астана,  Жезказган, Караганда, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз и Усть-Каменогорск -  1,0-2,0 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Алматы достигала 2,2 ПДК,  городах Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1-2 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная  8,5  ПДК,  в  г.Усть-Каменогорске - 5,6 ПДК, в г.Семипалатинске – 3,8 ПДК, в г.Алматы, г.Астане, г.Караганде,  г.Павлодаре, г.Риддере и пос.Глубокое  2,0-2,9, в городах Актау, Актобе, Жезказган,  Костанай, Петропавловск, Тараз, Темиртау и Уральск  - выше 1 ПДК.

Средние за квартал  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не превышали ПДК. Наибольшая максимальная (0,2 ПДК) концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Темиртау

Средняя за квартал  концентрация фенола составила 1,4 ПДК.  Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 3,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Семипалатинске, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое – 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная концентрация фенола равная 5,6 ПДК, в  г.Темиртау – 4,3 ПДК, в пос.Глубокое  – 4,0 ПДК, в городах Алматы, Жезказган, Караганда, Риддер, Семипалатинск – 1,0-1,7 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация формальдегида по городам республики  составила   2,5 ПДК.  Средняя   концентрация   формальдегида   в г.Актобе составила 4,3 ПДК,  в г.Алматы  и г.Шымкенте – 4,0 ПДК, в г.Караганде – 3,7 ПДК  и  г.Таразе  - 3,0 ПДК, в г.Петропавловске – 1,3 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 1,0 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций формальдегида  выше 3 ПДК, в г.Алматы  и  г.Таразе  - выше 1ПДК.

Средняя  за   квартал    концентрация   сероводорода   составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). В г.Темиртау отмечена максимальная из разовых концентраций сероводорода более 1 ПДК.

Таблица 2.4

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в 1 квартале 2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,4 | Взвешенные | 0,31 | 2,0 | 0,6 | 1,2 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,16 | 1,9 | 1 |
| 2.Актобе | 9,9 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,018 |  |  |
| 3. Алматы | 12,4 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 1,2 | 2,4 | 14 |
|  |  | Оксид углерода | 3,5 | 1,2 | 18 | 3,6 | 18 |
|  |  | Диоксид азота | 0,09 | 2,2 | 0,25 | 2,9 | 51 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,048 | 1,4 | 1 |
| 4. Астана | 4,8 | Взвешенные | 0,45 | 3,0 | 2,5 | 5,0 | 24 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 7 | 1,4 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,21 | 2,5 | 8 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,034 | 1,7 | 1 |
| 5. Атырау | 1,7 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,2 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,6 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,6 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,077 | 1,5 | 4,542 | 9,1 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 6,5 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,120 | 2,4 | 0,486 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,23 | 2,7 | 36 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,040 | 4,0 | 1 |
| 8.Жезказган | 5,2 | Взвешенные | 0,28 | 1,9 | 1,1 | 2,2 | 8 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,09 | 1,1 | 0,2 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 17 |
| 9.Караганда | 10,5 | Взвешенные | 0,11 |  | 0,9 | 1,8 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 9 | 1,8 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,18 | 2,1 | 4 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,015 | 1,5 | 3 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,025 |  |  |
| 10.Костанай | 3,1 | Оксид углерода | 1,8 |  | 13 | 2,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,16 | 1,9 | 4 |
| 11.Павлодар | 1,5 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 14 | 2,8 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,19 | 2,2 | 1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,06 |  | 0,63 | 3,2 | 4 |
| 12.Петропавловск | 4,4 | Оксид углерода | 2,1 |  | 9 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,010 |  |  |
| 13 Риддер | 8,0 | Диоксид серы | 0,086 | 1,7 | 0,187 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,17 | 2,0 | 41 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,012 | 1,2 | 0,2 |
| 14.Семипалатинск | 4,1 | Оксид углерода | 1,8 |  | 6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,32 | 3,8 | 8 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,017 | 1,7 | 3 |
| 15.Тараз | 7,3 | Взвешенные | 0,11 |  | 0,6 | 1,2 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 9 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 10 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,036 | 1,0 | 0,2 |
| 16 .Темиртау | 8,9 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 13 | 2,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,15 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,013 | 1,6 | 3 |
|  |  | Фенол | 0,010 | 3,3 | 0,043 | 4,3 | 35 |
|  |  | Аммиак | 0,068 | 1,7 | 0,32 | 1,6 | 1 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 | 0,1 |
| 18 Усть- | 9,0 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 2,4 | 4,8 | 18 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,105 | 2,1 | 1,396 | 2,8 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 10 | 2,0 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,48 | 5,6 | 35 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,056 | 5,6 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,020 |  |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 | 0,1 | 0,026 | 1,3 | 0,1 |
| 19. Шымкент | 9,8 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,1 |  | 11 | 2,2 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,72 | 8,5 | 6 |
|  |  | Аммиак | 0,028 |  | 0,140 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,114 | 3,3 | 1 |
| 20 Экибастуз | 1,4 | Взвешенные | 0,09 |  | 0,4 |  |  |

Средняя за квартал  концентрация аммиака находилась в пределах допустимой нормы (0,7 ПДК). Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 1,7 ПДК, максимальная из разовых – 1,6 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода не превышало ПДК. В г.Астане и г.Усть-Каменогорске отмечены максимальные концентрации фтористого водорода выше 1 ПДК.

В г.Павлодаре средняя концентрация хлористого водорода находилась в пределах допустимой нормы, максимальная из разовых концентраций достигала  3,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

В сравнении с 4 кварталом 2005 года в городах Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Астане - возрос, в г.Актау, г.Алматы, г.Караганде и  г.Шымкенте - снизился (табл.2,5, рис.2.3).

По сравнению с 1 кварталом 2005 года в городах Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Темиртау, Уральск и Экибастуз состояние загрязнения атмосферного воздуха существенно не изменилось, в г.Астане, г.Балхаше и пос.Глубокое отмечено увеличение уровня загрязнения, в г.Алматы, г.Караганде, г.Костанае, г.Таразе, г.Усть-Каменогорске и  г.Шымкенте - снижение (табл.2,5, рис.2.3).

Таблица 2.5

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

|  |  | ИЗА5, | Отрасли промышленности оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 1 квартал 2005 г. | 4 квартал 2005 г. | 1 квартал 2006 г. |  |
| 1. | Алматы | 18,0 | 15,1 | 12,4 | автотранспорт, энергетика |
| 2. | Караганда | 15,5 | 12,0 | 10,5 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 3. | Актобе | 10,0 | 10,5 | 9,9 | черная металлургия, химическая |
| 4. | Шымкент | 11,7 | 12,2 | 9,8 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 5. | Усть-Каменогорск | 12,0 | 9,3 | 9,0 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Темиртау | 8,4 | 9,2 | 8,9 | черная металлургия, химическая |
| 7. | Риддер | 8,4 | 8,6 | 8,0 | цветная металлургия, энергетика |
| 8 | Тараз | 8,7 | 7,7 | 7,3 | химическая |
| 9. | пос.Глубокое | 5,6 | 5,9 | 6,5 | цветная металлургия, |
| 10. | Жезказган | 5,4 | 5,3 | 5,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 11. | Астана | 3,6 | 3,5 | 4,8 | энергетика, автотранспорт |
| 12 | Петропавловск | 4,5 | 4,1 | 4,4 | энергетика, приборостроение |
| 13. | Семипалатинск | 4,5 | 4,6 | 4,1 | энергетика, строительных материалов |
| 14. | Актау | 3,4 | 4,2 | 3,4 | химическая |
| 15 | Костанай | 4,1 | 3,4 | 3,1 | энергетика |
| 16 | Балхаш | 1,6 | 2,9 | 2,6 | цветная металлургия, энергетика |
| 17 | Атырау | 1,2 | 1,6 | 1,7 | нефтеперерабатывающая |
| 18 | Павлодар | 1,4 | 1,1 | 1,5 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,3 | 1,5 | 1,4 | энергетика, угледобывающая |
| 20 | Уральск | 0,5 | 0,8 | 0,9 | энергетика, |
|  | Средний ИЗА | 6,49 | 6,18 | 5,77 |  |

- Качество поверхностных вод водных объектов

в марте и за 1 квартал 2006 года.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 3.1).

Таблица 3.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.3.2).

Таблица 3.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10 |

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненным водным источником является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 14,20,  7 класс - «чрезвычайно грязная». Основными загрязняющими веществами являются медь (4,6 ПДК), цинк (68 ПДК) и марганец (10,2 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Тихая, Ульба и Глубочанка относится к 5 классу - «грязные» (ИЗВ – 4,27-5,77). Превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному (1,8-4,9 ПДК), азоту нитритному (р.Тихая-2,9 ПДК), меди (до 6,4 ПДК), цинку (до 9,9 ПДК) и марганцу (до 10 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка в р.Иртыш – 16,4 (1 ВЗ), в р. Брекса – 12,2 ПДК (1 ВЗ), в р. Тихая – 11,3 ПДК (2 ВЗ), в р. Ульба – до 39,3 ПДК (2 ВЗ), в р. Глубочанка –  13,9 ПДК 1 ВЗ), в р. Красноярка –  135,8 ПДК (1 ЭВЗ) и марганца – 19 ПДК (1 ВЗ), в р. Ульба – 22,3 ПДК (1 ВЗ), в р. Глубочанка – 17,3 ПДК (1 ВЗ) (табл. 3.5).

Загрязненность реки Брекса характеризуется повышенным содержанием азота аммонийного (8,6 ПДК), азота нитритного (2,4 ПДК), меди (3,1 ПДК), цинка (6 ПДК) и марганца (1,7 ПДК). Индекс загрязненности воды составляет 3,70, 4 класс - «загрязненная».

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 2,30, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки меди (3,9 ПДК), а на участке г. Павлодар индекс загрязненности  воды составил 0,90 (2 класс - «чистые»). Превышение ПДК  наблюдалось по меди (2,5 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Бухтарма и  Уба относится к 2-му классу - «чистые»,  (ИЗВ – 0,47-0,97). Превышения ПДК наблюдались по меди (р. Уба – 3,4 ПДК).

Реки Урал и Деркул (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 3-му классу, «умеренно загрязненные», ИЗВ – 1,07-1,10. Превышения ПДК загрязняющих веществ  наблюдались по фенолам (до 2 ПДК).

Река Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистые»,  ИЗВ 0,92. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам (2 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «очень грязная» (6 класс, ИЗВ – 6,82). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору 21,8 ПДК (2 ВЗ). По течению р. Илек зарегистрированы 6 случая ВЗ бором – до 100,6 ПДК (табл. 3.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистая», ИЗВ – 0,46. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,15). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 2,4 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,44-0,99. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (оз. Большое Чебачье – 1,8 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,9 ПДК). В озерах Боровое и Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Нура, Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана) и оз. Копа в Акмолинской области, определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,03-1,99). Содержания загрязняющих веществ отмечались: в р. Нура по сульфатам (4,3 ПДК) и нефтепродуктам (2,9 ПДК); в р. Ак-Булак по нефтепродуктам (4 ПДК); в р. Сары-Булак по БПК5 (1,9 ПДК) и нефтепродуктам (6,2 ПДК) и в оз. Копа по сульфатам (3,4 ПДК) и нефтепродуктам (2 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Нура, (Карагандинская область) относится к 4 классу - «загрязненные», ИЗВ составляет – 2,70. Загрязняющие компоненты превышают ПДКпо азоту нитритному (3,9 ПДК), меди (4 ПДК) и нефтепродуктам (3,2 ПДК).

Качество поверхностных вод в р.р. Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) относится к 5 классу - «грязные», ИЗВ составляет 4,21-5,61. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в р. Кара-Кенгир по меди (12 ПДК) и нефтепродуктам (8,5 ПДК); в р. Шерубай-Нура по БПК5  (2,5 ПДК),  азоту нитритному (5,1 ПДК), фенолам (4 ПДК) и нефтепродуктам (4,2 ПДК); в вдхр. Самаркандское по  БПК5  (2,7 ПДК), меди (20 ПДК), цинку (2,7 ПДК), нефтепродуктам (3,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (10 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (17,4 ПДК).

Загрязненность реки Есентай (г.Алматы) определялась по меди (13 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 3,10, соответственно ИЗВ - 4 класс – «загрязненные».

Реки Большая и Малая Алматинка (г.Алматы) определялись по качеству воды как - «умеренно загрязненные» – 3 класс, ИЗВ-2,23-2,46. Предельно-допустимые концентрации  наблюдались по меди (до 10 ПДК).

Содержания загрязняющих компонентов в реках Талас, Шу и Асса (Жамбылская область) отмечены по меди (до 6,9 ПДК) и фенолам (р.Шу –2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,35-2,13, соответственно ИЗВ, поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Реки Сырдарья, Келес, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ – 1,74-2,46. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (3,2-8,4 ПДК) и меди (до 4 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 13 ПДК (1 ВЗ) (табл.3.5).

Качество поверхностных вод в реках Бугунь и Катта- Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ – 0,34-0,45. Повышенные содержания ПДК в поверхностных водах не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4 ПДК) и меди (5 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,11, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с февралём 2006 г. (рис. 3.1, 3.2, табл.3.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (ВКО), Красноярка и Уба. В реках Иртыш (Павлодарская), Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба и  Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р. Урал (ухудшение на один класс), по остальным водным объектам осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в вдхр. Сергеевское, Самаркандское, Кенгирское и р. Ак-Булак качество воды улучшилось. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в феврале 2006 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в реках Или, Текес, Хоргос, Талас и вдхр. Капшагайское, соответственно улучшилось качество  воды.. Отмечалось ухудшение качества воды в р. Келес. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Урал (г. Уральск),  Ак-Булак (г. Астана).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Иртыш (г. Павлодар), Бухтарма (г. Зыряновск), Ульба (г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган) (табл. 3.4).

В сравнении с мартом 2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.1, 3.2, табл. 3.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (ВКО), Бухтарма, Ульба, Красноярка и Уба. В р.р. Иртыш (Павлодарская), Брекса, Тихая, Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р.р. Урал и Илек. В остальных наблюдаемых водных объектах качество воды осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, вдхр. Самаркандское и Кенгирское. В р. Ишим (Акмолинская) наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилась.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Есентай, Малая и Большая Алматинки. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды несколько улучшилось или осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск), Урал (г. Уральск), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г.Жезказган), Есентай, Малая и Большая Алматинки (г. Алматы). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г.г. Семипалатинск и Павлодар), Тихая (г. Риддер),  Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с. Белоусовка), (табл. 3.4).

Таблица 3.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в марте 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март 2005 | февраль 2006 | март 2006 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,78 | 1,13 | 2,30 | Медь | 0,0039 | 3,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,61 | 1,98 | 0,90 | Медь | 0,0025 | 2,5 | 2 класс, чистая |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) | 0,90 | 2,01 | 0,47 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 14,03 | 6,46 | 3,70 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 3,34 0,048 0,0031 0,060 0,017 | 8,6 2,4 3,1 6,0 1,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 8,22 | 8,42 | 4,36 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 1,91 0,058 0,0052 0,099 0,042 | 4,9 2,9 5,2 9,9 4,2 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 5,70 | 7,44 | 5,77 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,70 0,0064 0,015 0,074 | 1,8 6,4 1,5 7,4 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 15,34 | 6,34 | 4,27 | Медь Цинк Марганец | 0,0059 0,070 0,10 | 5,9 7,0 10,0 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 21,47 | 11,68 | 14,20 | Медь Цинк Марганец | 0,0046 0,68 0,102 | 4,6 68,0 10,2 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,98 | 0,96 | 0,97 | Медь | 0,0034 | 3,4 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,78 | 0,90 | 1,07 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,87 | 0,97 | 0,92 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,19 | 1,36 | 1,10 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,91 | 6,14 | 6,82 | Бор Хром (+6) | 0,58 0,057 | 34,0 2,9 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,34 | 0,40 | 0,46 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,37 | 1,41 | 1,15 | Железо общее | 0,20 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,30 | 0,93 | 1,07 | Железо общее | 0,24 | 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 1,03 | 0,91 | 0,99 | Нефтепродукты | 0,14 | 2,9 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеслав-ское (р.Ишим) | 0,85 | 0,65 | 0,68 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,96 | 0,85 | 1,03 | Нефтепродукты | 0,20 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 2,14 | 1,33 | 1,99 | БПК5 Нефтепродукты | 3,70 0,31 | 1,9 6,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 2,09 | 1,12 | 1,23 | Сульфаты Нефтепродукты | 336 0,10 | 3,4 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,50 | 0,39 | 0,50 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,77 | 0,58 | 0,72 | Сульфаты | 183 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,74 | 0,42 | 0,44 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,91 | 1,81 | 1,90 | Сульфаты Нефтепродукты | 427 0,14 | 4,3 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,42 | 6,45 | 2,70 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 0,078 0,004 0,16 | 3,9 4,0 3,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 2,12 | 6,66 | 4,21 | Медь Нефтепродукты | 0,012 0,43 | 12,0 8,5 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) |  | 6,94 | 4,32 | БПК5 Азот нитритный Фенолы Нефтепродукты | 5,04 0,101 0,004 0,21 | 2,5 5,1 4,0 4,2 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,14 | 1,87 | 5,61 | БПК5 Медь Цинк Нефтепродукты | 5,38 0,020 0,027 0,16 | 2,7 20,0 2,7 3,2 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,97 | 2,36 | 5,34 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,010 0,002 0,87 | 10,0 2,0 17,4 | 5 класс, грязная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 2,91 | 3,52 | 2,46 | Медь | 0,010 | 10,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,39 | 4,30 | 3,10 | Медь | 0,013 | 13,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,68 | 4,81 | 2,23 | Медь | 0,009 | 9,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,80 | 0,97 | 1,35 | Медь | 0,0046 | 4,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,71 | 2,03 | 2,13 | Медь Фенолы | 0,0069 0,002 | 6,9 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,66 | 1,24 | 1,94 | Медь | 0,0069 | 6,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,79 | 1,49 | 1,87 | Сульфаты Медь | 404 0,004 | 4,0 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,67 | 3,12 | 2,46 | Сульфаты Медь | 838 0,003 | 8,4 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,42 | 2,15 | 1,88 | Сульфаты Медь | 318 0,004 | 3,2 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,54 | 0,44 | 0,45 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,38 |  | 0,34 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,79 | 1,50 | 1,74 | Сульфаты Медь | 427 0,003 | 4,3 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 1,89 | 1,57 | 2,11 | Сульфаты Медь | 404 0,005 | 4,0 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в марте 2006 года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | март 2005 | февраль 2005 | март 2006 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,93 | 1,31 | 2,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,02 | 0,92 | 1,54 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,89 | 2,89 | 0,94 | 2 класс, чистая |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 0,88 | 1,93 | 0,52 | 2 класс, чистая |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 11,22 | 11,61 | 9,50 | 6 класс, очень грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,45 | 4,66 | 3,30 | 4 класс, загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 8,26 | 8,42 | 4,30 | 6 класс, очень грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 13,95 | 6,41 | 3,59 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 15,13 | 5,30 | 4,22 | 5 класс, грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 21,36 | 11,61 | 14,12 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,98 | 0,94 | 0,97 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,88 | 0,93 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,90 | 0,97 | 0,92 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 3,79 | 9,30 | 11,83 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 4,18 | 4,07 | 4,35 | 5 класс, грязная |
| р.Ишим, г. Петропавловск | 1,22 | 1,17 | 1,18 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,73 | 1,64 | 1,53 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана | 1,03 | 0,88 | 0,98 | 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,96 | 0,85 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 2,14 | 1,33 | 1,99 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 3,17 | 5,74 | 2,59 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 2,24 | 6,55 | 4,10 | 5 класс, грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,93 | 1,57 | 1,94 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,34 | 0,40 | 0,46 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 2,91 | 3,52 | 2,46 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,39 | 4,30 | 3,10 | 4 класс, загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,68 | 4,81 | 2,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,44 | 1,67 | 1,79 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,79 | 1,50 | 1,74 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 2,00 | 1,60 | 2,11 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в марте 2006 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Иртыш-7 | с. Предгорное | в черте села | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.03.06 | 0,1640 | 16,4 |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Zn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 4,51 0,1220 | 11,6 12,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1130 | 11,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 0,3930 0,2230 | 39,3 22,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1670 | 16,7 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 0,1390 0,1730 | 13,9 17,3 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 1,3580 0,1900 | 135,8 19,0 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,43 | 25,3 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 1,71 | 100,6 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,37 | 21,8 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
| р. Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1 ВЗ | Бор | 03.03.06 | 0,34 | 20,0 |
| р. Илек | п. Целинный | 1 км выше села | 1 ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 08.03.06 | 1304 | 13,0 |

По результатам наблюдений, выполненных подразделениями Казгидромета в 1 квартале 2006 года, наиболее загрязненным является бассейн реки Иртыш.

В бассейне Иртыша в Восточно-Казахстанской области максимально загрязнены поверхностные воды реки Красноярка, ИЗВ – 15,40, 7 класс - «чрезвычайно грязные». Отмечались превышения ПДК по меди (3,7 ПДК),  цинку (74,8 ПДК) и марганцу (10,5 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Тихая, Ульба и Глубочанка определялись по азоту аммонийному (до 5,1 ПДК), азоту нитритному (р. Тихая – 3,7 ПДК), меди (до 6,1 ПДК), цинку (до 28 ПДК) и марганцу (до 9,2 ПДК). Индекс загрязненности воды этих рек равен 6,40-7,70 (6 класс - «очень грязные»).

Качество поверхностных вод реки Брекса относится к 5 классу - «грязные» (ИЗВ –5,40). Превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному и нитритному (до 5,8 ПДК), меди (6,4 ПДК), цинку (13 ПДК) и марганцу (5,1 ПДК).

В 1 квартале отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: по цинку в р. Брекса – 5 ВЗ; в р. Тихая – 5 ВЗ, в р. Ульба – 11 ВЗ,  в р. Глубочанка – 5 ВЗ, в р. Красноярка – 3 ВЗ и 3 ЭВЗ. По марганцу в р.Брекса 2 случая высокого загрязнения, в р.Тихая 2 случая ВЗ,в р.Ульба 4 случая ВЗ, в р.Глубочанка 3 случая ВЗ, в р.Краноярка 3 случая ВЗ.

Качество воды в реке Бухтарма относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ –1,30. Наблюдались превышения ПДК по меди (2,1 ПДК) и цинку (2,9 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,20-1,70, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненные». Повышенные содержания загрязняющих веществ наблюдались по меди (до 2 ПДК) и цинку (2,5 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Уба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится к 2 классу - «чистые» (ИЗВ – 0,46-0,72). Превышения ПДК наблюдались в р. Уба по меди (2,1 ПДК).

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ до 0,93. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам – до 2 ПДК.

Река Деркул (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относится к 3 классу - «умеренно загрязненная», ИЗВ – 1,02. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам (2 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области относится к «очень грязным» водным источникам. Превышение концентрации бора составляет – 30,8 ПДК и шестивалентного хрома – 10,5 ПДК. Среднее значение ИЗВ- 6,67, по качеству вода реки 6 класса. По течению р. Илек в 1 квартале зарегистрированы 13 случаев ВЗ бором и 2 случая ВЗ хромом (6+) (табл. 3.8).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу «чистая», ИЗВ=0,50. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,27(р. Ишим) и 1,10 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 2 ПДК) и цинку (до 2,3 ПДК).

Реки Ишим, Ак-Булак (г. Астана), Жабай, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу - «чистые», (ИЗВ  –  0,40-0,99). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (до 3,2 ПДК) и нефтепродуктам (р. Ишим – 2 ПДК). В вдхр. Вячеславское, озёрах Боровое и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Нура, Сары-Булак (г. Астана), и оз. Копа (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ –1,17-1,81), при повышенном содержании сульфатов (до 4,2 ПДК) и нефтепродуктов (до 3,5 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Нура, Шерубай-Нура и вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) определялись; в р. Нура по азоту нитритному (10,5 ПДК), нефтепродуктам (2,1 ПДК) и ртути (1,8 ПДК); в р. Шерубай-Нура по азоту нитритному (9,1 ПДК), меди (3,3 ПДК) и ртути (2,4 ПДК); в вдхр. Самаркандское по меди (7,5 ПДК), цинку (2,3 ПДК), нефтепродуктам (2 ПДК) и ртути (2,5 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (4,5 ПДК) и нефтепродуктам (9,6 ПДК) . Индекс загрязненности воды составил 3,38 (р. Нура) и 3,47 (р. Шерубай-Нура), 2,85 (вдхр. Самаркандское) и 2,88 (вдхр. Кенгирское), соответственно ИЗВ поверхностные воды рек относятся к 4 классу - «загрязненные». В 1 квартале 1 случая ВЗ азотом нитритным и 1 случай по азотом аммонийным отмечены в р. Шерубай-Нура (табл. 3.8).

Качество воды р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) относится к 5 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ – 4,75. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по азоту нитритному (3,7 ПДК), меди (11 ПДК) и нефтепродуктам (11,4 ПДК). В р.Нура 4 случая ВЗ азотом нитритным, 2 случая ВЗ азотом аммонийным (табл. 3.8).

Реки Малая и Большая Алматинки, Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «загрязнённые» – 4 класс, ИЗВ-3,32-4,05. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по меди (до 20 ПДК).

В соответствии с ИЗВ, реки Талас, Шу,  Асса и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) определены как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,29-2,12). Превышения ПДК отмечались по меди (до 5,6 ПДК) и фенолам (р. Шу – 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-2,67. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (9,3 ПДК) и меди (3 ПДК). В 3 квартале отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 2 ВЗ (табл. 3.8).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,77-1,88 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,8 ПДК) и меди (до 4 ПДК).

Качество поверхностных вод в р.р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ до 0,61. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,6 ПДК) и меди (3 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,78, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

По сравнению со 4 кварталом 2005 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.3) (табл. 3.6)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Бухтарма, Брекса, Тихая, Глубочанка, Красноярка, Уба и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское. По рекам Иртыш и Ульба наблюдается ухудшение качества воды.

В Западном Казахстане качество воды в реках Деркул и Илек отмечено ухудшение качества воды на один класс. В р. Чаган наблюдается улучшение состояния воды. В других водных объектах характеристика осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Сары-Булак, Нура (Карагандинская), вдхр. Самаркандское и Кенгирское; улучшилось в р.р. Шерубай-Нура и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р.р. Хоргос, Каркара. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г.г.Усть-Каменогорск и Семипалатинск), Ульба (г. Усть-Каменогорск), Илек (г. Алга),  Сары-Булак (г. Астана), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Ульба (рудн. Тишинский), Глубочанка (с. Белоусовка) (табл. 3.7).

В сравнении с 1 кварталом 2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.3) (табл. 3.6).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш, Бухтарма, Тихая, Ульба, Красноярка, Уба. По рекам Брекса, Глубочанка и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское наблюдается улучшение качества воды.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р.Деркул и Илек. В остальных водных объектах осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. р. Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир и вдхр. Самаркандское. Наблюдается улучшение в р. Жабай и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение – в р.р. Тургень, Каркара,Талас, Асса, Келес. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск), Илек (г. Алга), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Жабай (г. Атбасар) (табл. 3.7).

Таблица 3.6

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в 1 квартале 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загряз-ненности воды | Ингредиенты и показатели качества воды | Сред-няя концен--трация мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Харак- теристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2005 г. | 4 кв. 2005 г. | 1 кв. 2006 г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,98 | 0,79 | 1,70 | Медь Цинк | 0,002 0,025 | 2,0 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,65 | 0,79 | 1,20 | Медь | 0,0019 | 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,34 | 1,16 | 1,30 | Медь Цинк | 0,0021 0,029 | 2,1 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 15,27 | 5,00 | 5,40 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 2,26 0,066 0,0064 0,130 0,051 | 5,8 3,3 6,4 13,0 5,1 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 6,91 | 7,69 | 7,70 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 1,99 0,074 0,0055 0,250 0,092 | 5,1 3,7 5,5 25,0 9,2 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 6,47 | 4,61 | 7,40 | Медь Цинк Марганец | 0,0046 0,280 0,084 | 4,6 28,0 8,4 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 17,40 | 7,86 | 6,40 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,74 0,0061 0,20- 0,087 | 1,9 6,1 20,0 8,7 | 6 класс, очень грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 17,40 | 7,86 | 6,40 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,74 0,0061 0,20 0,087 | 1,9 6,1 20,0 8,7 | 6 класс, очень грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 27,22 | 11,83 | 15,40 | Медь Цинк Марганец | 0,0037 0,748 0,105 | 3,7 74,8 10,5 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,97 | 0,60 | 0,72 | Медь | 0,0021 | 2,1 | 2 класс, чистая |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,14 | 0,55 | 0,55 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,94 | 0,52 | 0,46 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,74 | 0,76 | 0,92 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,92 | 1,02 | 0,93 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 0,92 | 0,82 | 1,02 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,57 | 4,74 | 6,67 | Бор Хром (6+) | 0,52 0,210 | 30,8 10,5 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,38 | 0,57 | 0,50 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,55 | 1,08 | 1,27 | Железо общее Цинк | 0,20 0,023 | 2,0 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,22 | 1,01 | 1,10 | Железо общее Цинк | 0,20 0,015 | 2,0 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,91 | 0,64 | 0,91 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,69 | 0,55 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (Акмолинская) | 0,96 | 0,71 | 0,90 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (Акмолинская) | 1,75 | 0,93 | 1,53 | Нефтепродукты | 0,17 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай (Акмолинская) | 1,16 | 0,99 | 0,99 | Сульфаты | 322 | 3,2 | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,77 | 1,11 | 1,81 | Сульфаты Нефтепродукты | 423 0,095 | 4,2 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,77 | 1,08 | 1,17 | Сульфаты | 352 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,56 | 0,37 | 0,41 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,67 | 0,70 | 0,64 | Сульфаты | 191 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,52 | 0,50 | 0,40 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,26 | 2,03 | 3,38 | Азот нитритный Нефтепродукты Ртуть | 0,211 0,10 0,00018 | 10,5 2,1 1,8 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 2,54 | 4,92 | 4,75 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 0,073 0,011 0,57 | 3,7 11,0 11,4 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) |  | 4,40 | 3,47 | Азот нитритный Медь Ртуть | 0,182 0,0033 0,00024 | 9,1 3,3 2,4 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,34 | 1,51 | 2,85 | Медь Цинк Нефтепродукты Ртуть | 0,0075 0,023 0,10 0,00025 | 7,5 2,3 2,0 2,5 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,57 | 2,38 | 2,88 | Медь Нефтепродукты | 0,0045 0,48 | 4,5 9,6 | 4 класс, загрязненная |
| оз.Большое Алматинское |  | 0,75 |  | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,84 | 1,01 | 3,32 | Медь | 0,016 | 16,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,14 | 1,52 | 4,05 | Медь | 0,020 | 20,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,32 | 1,09 | 3,95 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,74 | 1,25 | 1,57 | Медь | 0,0046 | 4,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,98 | 1,92 | 2,12 | Медь Фенолы | 0,0056 0,002 | 5,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,68 | 1,23 | 1,54 | Медь | 0,0051 | 5,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) | 1,50 | 1,27 | 1,29 | Медь | 0,0024 | 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,10 | 2,43 | 1,77 | Сульфаты Медь | 453 0,003 | 4,5 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,71 | 3,42 | 2,67 | Сульфаты Медь | 931 0,003 | 9,3 3,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,85 | 1,91 | 1,78 | Сульфаты Медь | 307 0,004 | 3,1 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,77 | 0,49 | 0,61 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,69 | 0,44 | 0,36 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 2,29 | 2,35 | 1,88 | Сульфаты Медь | 476 0,003 | 4,8 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) | 2,12 | 2,37 | 1,78 | Сульфаты Медь | 461 0,003 | 4,6 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.7.

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности

поверхностных вод Казахстана в 1 квартале 2006 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- |
|  | 1 кв. 2005 г. | 4 кв. 2005 г. | 1 кв. 2006 г. |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,54 | 0,91 | 1,90 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,21 | 0,57 | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,64 | 1,03 | 1,46 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,34 | 1,09 | 1,24 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 11,45 | 7,10 | 11,93 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 3,06 | 2,94 | 4,36 | 5 класс, грязная |
| р. Тихая, г. Риддер | 6,83 | 7,68 | 7,80 | 6 класс, очень грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 15,15 | 4,95 | 5,39 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с.Селоусовка | 15,81 | 8,54 | 5,35 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 20,12 | 6,37 | 8,27 | 6 класс, очень грязная |
| р. Красноярка, с.Предгорное | 27,11 | 11,78 | 15,36 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,96 | 0,60 | 0,72 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,96 | 0,72 | 0,92 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,91 | 0,70 | 0,93 | 2 класс, чистая |
| р. Деркул, п. Ростоши |  | 0,82 | 1,02 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Илек, г. Алга | 4,02 | 6,31 | 11,60 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Илек, г. Актюбинск | 2,77 | 3,47 | 3,75 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск | 1,44 | 0,91 | 1,12 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 2,22 | 1,33 | 1,54 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана | 0,88 | 0,62 | 0,87 | 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,99 | 0,71 | 0,90 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,60 | 0,93 | 1,53 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай, г. Атбасар | 1,22 | 0,99 | 0,99 | 2 класс, чистая |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,78 | 2,67 | 3,83 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 2,81 | 5,78 | 5,06 | 5 класс, грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,84 | 2,26 | 2,73 | 4 класс, загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,38 | 0,57 | 0,50 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г.Алматы | 1,84 | 1,01 | 3,73 | 4 класс, загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,14 | 1,52 | 3,87 | 4 класс, загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г.Алматы | 1,32 | 1,09 | 3,99 | 4 класс, загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,75 | 1,91 | 1,66 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 2,29 | 2,35 | 1,88 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызыл-Орда | 2,03 | 2,37 | 1,78 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.8

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в 1 квартале 2006 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЯНВАРЬ |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,191 0,143 | 19,1 14,3 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,465 0,171 | 46,5 17,1 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,280 0,150 | 28,0 15,0 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,809 0,366 | 80,9 36,6 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,316 0,121 | 31,6 12,1 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,210 | 21,0 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,256 | 25,6 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 19.01.06 19.01.06 | 0,476 0,167 | 47,6 16,7 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,305 | 30,5 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.01.06 14.01.06 | 2,052 0,219 | 205,2 21,9 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,31 | 18,2 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 2,26 | 132,9 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,40 | 23,5 |
| Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Cr (6+) | 06.01.06 06.01.06 | 0,22 0,396 | 12,9 19,8 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 19.01.06 | 1287 | 12,9 |
| ФЕВРАЛЬ |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,471 0,137 | 47,1 13,7 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,342 | 34,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,198 | 19,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,696 0,148 | 69,6 14,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,297 | 29,7 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,221 | 22,1 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,130 | 13,0 |
| р. Ульба | г. Усть-Каменогорск | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,150 | 15,0 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 0,307 0,103 | 30,7 10,3 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,265 | 26,5 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 1,061 0,164 | 106,1 16,4 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,37 | 21,8 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 1,33 | 78,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,34 | 20,0 |
| Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1 ВЗ | Cr (6+) | 02.02.06 | 0,463 | 23,2 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Миттал Стил Темиртау» | 1ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,315 | 65,8 |
| р. Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1 ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,575 | 78,8 |
| р. Нура | Нижний бьеф Интумакского вдхр. | 100 м ниже плотины | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 3,60 0,940 | 9,2 47,0 |
| р. Нура | с. Захаровка | 2 км ниже села | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 2,15 1,040 | 5,5 52,0 |
| р. Шерубай- Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 5,0 0,405 | 12,8 20,3 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 18.02.06 | 1364 | 13,6 |
| МАРТ |  |  | 1ВЗ | Железо общее | 10.08.05 | 2,26 | 22,6 |
| р. Иртыш-7 | с. Предгорное | в черте села | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.03.06 | 0,1640 | 16,4 |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ | Азот аммонийный Zn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 4,51 0,1220 | 11,6 12,2 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1130 | 11,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 0,3930 0,2230 | 39,3 22,3 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1670 | 16,7 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 0,1390 0,1730 | 13,9 17,3 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 1,3580 0,1900 | 135,8 19,0 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,43 | 25,3 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 1,71 | 100,6 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,37 | 21,8 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
| р. Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода | 1 ВЗ | Бор | 03.03.06 | 0,34 | 20,0 |
| р. Илек | п. Целинный | 1 км выше села | 1 ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 08.03.06 | 1304 | 13,0 |

4. Радиационный гамма-фон на территории Республики Казахстан в январе-феврале 2006 года

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности (мощностью дозы гамма-излучения) на территории Республики Казахстан в январе-феврале 2006 года осуществлялись ежедневно на  метеорологических станциях РГП "Казгидромет".

Средние   за   январь-февраль   2006 г. значения мощности дозы гамма-излучения   по  населенным   пунктам   РК   находятся  в пределах 0,09-0,19 мкЗв/ч., а средние значения по областям - в пределах 0,10-0,17 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон в январе-феврале 2006 года составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл. 4.1)

Таблица 4.1

### Средние значения мощности дозы гамма-излучения

по областям Республики Казахстан в январе-феврале 2006 года

| №№ | Населенный пункт | Мощность дозы, мк Зв/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение за 2 месяца по пунктам | Макси мальное значение | Мини мальное значение | Среднее значение за 2 месяца по областям |
|  | 1.Акмолинская область |
| 1. | Акколь | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,14 |
| 2. | Аршалы | 0,15 | 0,19 | 0,11 |  |
| 3. | Астана | 0,15 | 0,17 | 0,11 |  |
| 4. | Балкашино | 0,19 | 0,22 | 0,15 |  |
| 5. | Боровое | 0,13 | 0,15 | 0,10 |  |
| 6. | Егендыколь | 0,12 | 0,14 | 0,10 |  |
| 7. | Ерейментау | 0,12 | 0,15 | 0,09 |  |
| 8. | Кокшетау | 0,15 | 0,18 | 0,13 |  |
| 9. | Коргалжин | 0,10 | 0,12 | 0,09 |  |
| 2. Актюбинская область |
| 1. | Актюбинск | 0,11 | 0,12 | 0,09 | 0,12 |
| 2. | Караулкельды | 0,15 | 0,16 | 0,13 |  |
| 3. | Новоалексеевка | 0,10 | 0,12 | 0,09 |  |
| 4. | Родниковка | 0,14 | 0,18 | 0,11 |  |
| 5. | Уил | 0,15 | 0,18 | 0,12 |  |
| 6. | Шалкар | 0,09 | 0,11 | 0,07 |  |
|  | 3. Алматинская область |
| 1. | Алматы | 0,15 | 0,19 | 0,09 | 0,15 |
| 2. | Баканас | 0,14 | 0,18 | 0,10 |  |
| 3. | Жаркент | 0,14 | 0,19 | 0,08 |  |
| 4. | Капчагай | 0,16 | 0,20 | 0,12 |  |
| 5. | Лепсинск | 0,18 | 0,21 | 0,14 |  |
| 6. | Нарынкол | 0,17 | 0,21 | 0,13 |  |
| 7. | Сарыозек | 0,12 | 0,15 | 0,09 |  |
| 8. | Талдыкорган | 0,14 | 0,18 | 0,11 |  |
|  | 4. Атырауская область |
| 1. | Атырау | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,14 |
| 5. Восточно-Казахстанская область |
| 1. | Акжар | 0,19 | 0,25 | 0,15 |  |
| 2. | Аягуз | 0,14 | 0,18 | 0,11 |  |
| 3. | Бахты | 0,10 | 0,12 | 0,09 |  |
| 4. | Большенарымск | 0,16 | 0,19 | 0,12 |  |
| 5. | Баршатас | 0,13 | 0,18 | 0,09 |  |
| 6. | Зайсан | 0,13 | 0,20 | 0,08 |  |
| 7. | Дмитриевка | 0,13 | 0,17 | 0,10 |  |
| 8. | Жангизтобе | 0,16 | 0,19 | 0,13 | 0,15 |
| 9. | Катон-Карагай | 0,18 | 0,22 | 0,15 |  |
| 10. | Курчум | 0,14 | 0,17 | 0,09 |  |
| 11. | Лениногорск | 0,18 | 0,23 | 0,13 |  |
| 12. | Самарка | 0,09 | 0,11 | 0,06 |  |
| 13. | Семипалатинск | 0,14 | 0,19 | 0,14 |  |
| 14. | Усть-Каменогорск | 0,15 | 0,18 | 0,12 |  |
| 15. | Чарская | 0,17 | 0,18 | 0,15 |  |
| 16. | Шемонаиха | 0,15 | 0,17 | 0,10 |  |
| 6.Жамбылская область |
| 1. | Тараз | 0,17 | 0,20 | 0,15 | 0,17 |
| 2. | Толеби | 0,15 | 0,20 | 0,11 |  |
| 3. | Чиганак | 0,18 | 0,22 | 0,14 |  |
|  | 7.Западно-Казахстанская область |
| 1. | Уральск | 0,13 | 0,15 | 0,10 | 0,13 |
| 2. | Тайпак | 0,12 | 0,17 | 0,09 |  |
|  | 8.Карагандинская область |
| 1. | Балхаш | 0,17 | 0,21 | 0,13 | 0,16 |
| 2. | Жезказган | 0,17 | 0,21 | 0,12 |  |
| 3. | Караганда | 0,15 | 0,18 | 0,12 |  |
| 4. | Корнеевка | 0,16 | 0,20 | 0,13 |  |
| 5. | схв.Родниковский | 0,14 | 0,17 | 0,11 |  |
|  | 9.Костанайская область |
| 1. | Джетыгара | 0,09 | 0,12 | 0,06 | 0,11 |
| 2. | Докучаевка | 0,11 | 0,12 | 0,08 |  |
| 3. | Комсомолец | 0,13 | 0,15 | 0,08 |  |
| 4. | Костанай | 0,10 | 0,12 | 0,09 |  |
| 5. | Урицкий | 0,12 | 0,13 | 0,10 |  |
| 10.Мангистауская область |
| 1. | Актау | 0,10 | 0,12 | 0,06 | 0,10 |
| 11.Павлодарская область |
| 1. | Баянаул | 0,19 | 0,26 | 0,14 | 0,13 |
| 2. | Иртышск | 0,13 | 0,15 | 0,11 |  |
| 3. | Павлодар | 0,11 | 0,14 | 0,10 |  |
| 4. | Актогай | 0,11 | 0,16 | 0,08 |  |
| 5. | Щербакты | 0,12 | 0,16 | 0,08 |  |
| 6. | Экибастуз | 0,13 | 0,16 | 0,11 |  |
| 12.Северо-Казахстанская область |
| 1. | Петропавловск | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,11 |
| 2. | Булаево | 0,10 | 0,13 | 0,07 |  |
| 13.Южно-Казахстанская область |
| 1. | Шымкент | 0,14 | 0,17 | 0,11 | 0,14 |
| 2. | Туркестан | 0,13 | 0,17 | 0,11 |  |

5. Химический состав атмосферных осадков в 2005 году

Данные мониторинга химического состава атмосферных осадков приведены за 2005 год по  метеостанциям РГП «Казгидромет».

По программе Всемирной метеорологической организации в пробах осадков и снега определялись анионы - сульфаты, хлориды, нитраты; катионы - аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк, кислотность и удельная электропроводность.

Для оценки состояния загрязнения атмосферных осадков использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода") (табл. 5.1).

Таблица 5.1

## ПДК веществ, загрязняющих атмосферные осадки

| Наименование | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Сульфаты | 500 | 2 |
| Азот аммонийный | 5,0 | 3 |
| Нитриты | 45,0 | 3 |
| Хлориды | 300 | 2 |
| Гидрокарбонаты |  |  |
| Магнии | 50 | 3 |
| Натрии | 200 | 2 |
| Кальции | 200 | 2 |
| Калии | 300 | 2 |
| Медь (2+) | 1,0 | 3 |
| Кадмий | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Свинец | 0,03 | 2 |
| Сумма ионов | 1000 | 3 |
| рН | 4,0 (меньше) | 2 |

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 41  метеостанциях (МС).

По программе Всемирной метеорологической организации в пробах осадков определялись анионы – сульфаты, хлориды, нитраты; катионы – аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк, кислотность и удельная электропроводимость.

Все определяемые примеси, в том числе соли тяжелых металлов в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

Сумма ионов

Величина общей минерализации находилась в пределах от 8,99 мг/л (МС Мынжилки) до 350,33 мг/л (МС Форт-Шевченко). В осадках преобладали гидрокарбонаты 28%, сульфаты 27%, хлориды 12%, ионы кальция 11% и ионы натрия 8%. Наибольший уровень загрязнения атмосферных осадков наблюдается на МС Форт-Шевченко, где минерализация составила 350,33 мг/л. Наименее минерализованный уровень загрязнения отмечается на МС Мынжилки – 8,99 мг/л.

### Анионы

В 2005 году среднее  концентрации сульфатов, хлоридов, нитратов и гидрокарбонатов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы.

Максимальные концентрации сульфатов (111,73 мг/л ) и нитритов (2,96 мг/л.) в атмосферных осадках на территории Казахстана отмечены на МС Атырау Атырауской  области, хлоридов - в Мангистауской области на МС Форт-Шевченко – 81,88 мг/л..

Наименьшее содержание сульфатов (1,34 мг/л.), хлоридов (1,42 мг/л.) и нитратов (0,31 мг/л)  наблюдалось МС Мынжилки Алматинской области.

Максимальная концентрация гидрокарбонатов отмечена на МС Аяккум Актюбинской области – 82,33 мг/л., минимальная концентрация наблюдалась на МС Большенарымское Восточно-Казахстанской   области – 2,03 мг/л.

### Катионы

За 2005 год средние концентрации аммония, натрия, калия, магния  и кальция в атмосферных осадках оставались в пределах нормы.

Максимальная концентрации аммония в атмосферных осадках на территории Казахстана отмечена на МС Экибастуз Павлодарской области -3,42 мг/л., минимальная концентрация  аммония  - на МС Семипалатинск  Восточно-Казахстанской области – 0,15 мг/л.

Максимальная концентрация калия в атмосферных осадках отмечена на МС Аяккум Актюбинской области – 12,29 мг/л., минимальная концентрация - на МС Большенарымское – 0,48 мг/л.

Максимальные концентрации  натрия  (52,8 мг/л.) и кальция (42,4 мг/л.) отмечены  на МС Форт-Шевченко, магния (23,28 мг/л.) - на МС Казыгурт Южно-Казахстанской области. Наименьшие концентрации натрия (0,94 мг/л.), магния (0,28 мг/л.) и кальция 0,81 мг/л. наблюдались на МС Мынжылки.

#### Металлы

За 2005 год среднее концентрации свинца, меди, мышьяка, кадмия в атмосферных осадках оставались в пределах нормы.

Наибольшая концентрация свинца в атмосферных осадках отмечена на МС Алматы  – 15,1 мкг/л.

Максимальные концентрации меди (57,0 мкг/л.), мышьяка (27,3 мкг/л.) и кадмия (3,4 мкг/л.) в атмосферных осадках наблюдались  в Карагандинской области на МС Балхаш

### Удельная электропроводность

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на территории Казахстана колеблется от 16 мкСм/см до 634  мкСм/см. Максимальные значения электропроводимости наблюдается на МС Форт-Шевченко – 634 мкСм/см.

Среднее в 2005 году величины рН осадков стабильны. Диапазон изменения величины рН составил 5,82 – 7,17.

Таблица 5.2

Химический состав атмосферных осадков по территории Республики Казахстан за 2005 год

|  | МС | Количество осад ков, мм | Концентрация ионов, мг/л | Концентрация микроэлементов, мкг/л | Сумма ионов, мг/л | рН | Электро-проводность, мкСм /см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анионы | Катионы |  |  |  |  |
|  |  |  | SO4 | Cl | NO3 | HCO3 | NH4 | Na | K | Mg | Ca | Pb | Cu | As | Cd |  |  |  |
| Акмолинская обл. |
| 1 | Астана | 289,9 | 14,63 | 12,03 | 1,71 | 14,77 | 0,55 | 4,95 | 1,64 | 2,45 | 6,81 | 10,6 | 19,0 | 0,4 | 0,4 | 59,56 | 6,66 | 135 |
| 2 | Боровое | 329,1 | 1,76 | 1,73 | 0,91 | 2,74 | 0,24 | 1,17 | 0,62 | 0,35 | 0,98 | 4,3 | 15,1 | 0,2 | 0,2 | 10,53 | 5,82 | 19 |
| 3 | Щучинск | 396,9 | 7,19 | 3,01 | 0,89 | 15,66 | 1,39 | 2,48 | 2,61 | 1,70 | 3,29 | 3,0 | 12,1 | 0,2 | 0,2 | 38,23 | 6,21 | 64 |
| Актюбинская обл. |
| 4 | Актобе | 219,1 | 25,58 | 19,95 | 1,68 | 33,04 | 0,54 | 11,40 | 3,14 | 5,22 | 15,40 | 4,8 | 23,7 | 0,1 | 0,5 | 115,99 | 6,91 | 212 |
| 5 | Аяккум | 105,4 | 76,81 | 18,35 | 1,73 | 82,33 | 1,86 | 20,63 | 12,29 | 13,50 | 24,44 | 3,7 | 23,5 | 0,1 | 0,6 | 251,97 | 7,12 | 419 |
| 6 | Мугоджарская | 181,3 | 34,12 | 10,36 | 2,09 | 21,64 | 0,82 | 6,68 | 3,71 | 5,73 | 11,31 | 4,6 | 19,9 | 0,0 | 0,5 | 96,48 | 6,63 | 179 |
| 7 | Новороссийское | 280,5 | 31,93 | 13,46 | 1,78 | 19,97 | 0,57 | 8,59 | 3,18 | 4,94 | 9,85 | 2,7 | 12,5 | 0,0 | 0,3 | 94,28 | 6,80 | 163 |
| 8 | Шалкар | 104,6 | 16,82 | 7,715 | 0,88 | 12,30 | 1,04 | 5,59 | 1,22 | 2,06 | 6,19 | 3,2 | 20,2 | 0,1 | 0,5 | 53,83 | 6,39 | 97 |
| Алматинская обл. |
| 9 | Алматы | 607,4 | 6,24 | 3,29 | 1,46 | 7,36 | 0,58 | 1,71 | 0,91 | 1,44 | 3,03 | 15,1 | 28,4 | 0,4 | 0,1 | 26,06 | 6,45 | 47 |
| 10 | Аул-4 | 96,6 | 37,67 | 13,66 | 1,79 | 37,63 | 0,83 | 12,89 | 6,67 | 6,00 | 13,92 | 5,3 | 14,1 | 0,0 | 0,2 | 131,08 | 6,91 | 219 |
| 11 | Есик | 592,9 | 4,86 | 2,11 | 1,26 | 6,23 | 0,26 | 1,54 | 1,14 | 0,81 | 2,41 | 5,8 | 18,4 | 0,0 | 0,1 | 20,64 | 6,18 | 34 |
| 12 | Капчагай | 289,4 | 4,36 | 3,10 | 1,43 | 9,48 | 0,61 | 2,25 | 0,78 | 1,16 | 2,54 | 7,9 | 18,8 | 0,6 | 0,2 | 25,73 | 6,50 | 45 |
| 13 | Мынжилки | 924,8 | 1,34 | 1,42 | 0,31 | 3,11 | 0,27 | 0,94 | 0,51 | 0,28 | 0,81 | 2,6 | 11,9 | 0,3 | 0,1 | 8,99 | 6,04 | 16 |
| 14 | Текели | 446,1 | 9,20 | 3,91 | 1,37 | 14,26 | 0,33 | 1,73 | 1,16 | 3,16 | 4,25 | 8,1 | 30,5 | 0,2 | 0,8 | 39,41 | 6,39 | 69 |
| Атырауская обл. |
| 15 | Атырау | 114,4 | 111,7 | 54,25 | 2,96 | 56,51 | 1,99 | 35,15 | 3,93 | 14,79 | 41,66 | 13,4 | 27,2 | 0,4 | 0,6 | 323,00 | 7,10 | 590 |
| 16 | Пешной | 75,1 | 23,71 | 16,95 | 1,09 | 54,53 | 1,34 | 14,87 | 5,04 | 4,15 | 15,02 | 6,2 | 46,2 | 0,1 | 0,5 | 136,75 | 6,91 | 217 |
| Восточно-Казахстанская обл. |
| 17 | Большенарымское | 350,6 | 2,25 | 1,83 | 1,07 | 2,03 | 0,25 | 0,97 | 0,48 | 0,36 | 1,30 | 4,0 | 27,3 | 0,1 | 0,3 | 10,57 | 6,02 | 18 |
| 18 | Лениногорск | 590,8 | 8,39 | 3,84 | 1,52 | 19,00 | 0,58 | 2,41 | 1,88 | 3,07 | 4,78 | 4,7 | 27,8 | 0,2 | 0,3 | 45,50 | 6,40 | 73 |
| 19 | Семипалатинск | 312,0 | 5,27 | 2,75 | 1,18 | 8,70 | 0,15 | 1,42 | 1,24 | 1,25 | 3,24 | 4,0 | 21,8 | 0,4 | 0,4 | 25,22 | 6,40 | 43 |
| 20 | Усть-Каменогорск | 487,0 | 48,94 | 24,44 | 0,89 | 57,26 | 1,02 | 16,81 | 2,07 | 13,71 | 12,18 | 3,4 | 40,5 | 0,6 | 0,6 | 177,37 | 6,38 | 294 |
| Жамбылская обл. |
| 21 | Бурно-Октябрьское | 296,7 | 2,88 | 1,71 | 1,37 | 37,53 | 0,81 | 1,55 | 1,60 | 2,80 | 8,50 | 5,9 | 27,6 | 0,5 | 0,6 | 58,78 | 6,87 | 82,4 |
| 22 | Жамбыл | 384,1 | 4,78 | 2,04 | 0,84 | 8,32 | 0,42 | 1,62 | 0,73 | 0,91 | 2,60 | 7,0 | 25,1 | 0,3 | 0,5 | 22,29 | 6,11 | 36 |
| 23 | Толеби | 271,7 | 18,69 | 4,93 | 1,48 | 24,00 | 0,69 | 3,93 | 2,30 | 4,39 | 7,21 | 8,8 | 19,8 | 0,1 | 0,5 | 67,65 | 6,68 | 112 |
| Западно-Казахстанская обл. |
| 24 | Аксай | 209,2 | 25,72 | 11,6 | 1,15 | 36,91 | 1,58 | 8,99 | 2,84 | 5,50 | 12,34 | 3,9 | 16,5 | 0,3 | 0,9 | 106,64 | 6,74 | 184 |
| 25 | Каменка | 207,5 | 35,90 | 9,62 | 2,19 | 26,03 | 1,04 | 8,58 | 4,72 | 5,83 | 11,46 | 6,3 | 30,5 | 0,7 | 0,6 | 105,41 | 6,68 | 188 |
| 26 | Уральск | 224,8 | 14,05 | 6,36 | 1,48 | 27,80 | 0,79 | 4,57 | 2,22 | 3,36 | 7,54 | 4,9 | 34,8 | 0,1 | 1,0 | 68,21 | 6,78 | 113 |
| Карагандинская обл. |
| 27 | Балхаш | 49,4 | 25,97 | 7,75 | 1,08 | 12,95 | 0,34 | 7,91 | 1,98 | 2,70 | 7,71 | 4,2 | 57,0 | 27,3 | 3,4 | 68,47 | 6,55 | 133 |
| 28 | Жезказган | 121,2 | 9,21 | 4,18 | 1,57 | 7,03 | 0,56 | 2,93 | 1,51 | 1,61 | 3,09 | 11,0 | 20,4 | 0,9 | 0,9 | 31,73 | 6,35 | 57 |
| 29 | Караганда | 374,1 | 8,65 | 5,31 | 1,37 | 5,83 | 0,23 | 3,55 | 0,87 | 1,16 | 3,89 | 3,7 | 32,6 | 0,3 | 1,0 | 30,90 | 6,06 | 55 |
| 30 | Караг.СХОЗ | 270,7 | 22,52 | 7,21 | 1,98 | 33,15 | 0,14 | 3,72 | 2,42 | 6,35 | 11,24 | 4,3 | 16,6 | 0,1 | 0,4 | 88,75 | 6,72 | 151 |
| Кзыл-Ординская обл. |
| 31 | Аральское море | 61,7 | 60,70 | 16,18 | 2,27 | 34,47 | 0,49 | 12,31 | 3,09 | 9,38 | 20,70 | 4,2 | 19,8 | 0,0 | 0,2 | 159,62 | 6,77 | 287 |
| 32 | Джусалы | 75,1 | 30,56 | 13,78 | 1,31 | 40,29 | 0,45 | 14,12 | 1,63 | 4,06 | 16,73 | 11,2 | 18,0 | 0,1 | 0,2 | 122,96 | 7,17 | 202 |
| Костанайская обл. |
| 33 | Костанай | 311,1 | 20,33 | 9,621 | 1,45 | 19,87 | 1,08 | 5,10 | 2,85 | 5,23 | 6,53 | 11,1 | 42,2 | 0,9 | 0,8 | 72,12 | 6,43 | 129 |
| Мангистауская обл. |
| 34 | Актау | 158,2 | 23,87 | 22,44 | 1,40 | 50,71 | 1,82 | 12,36 | 5,95 | 5,65 | 16,14 | 5,6 | 26,3 | 0,8 | 0,7 | 140,38 | 6,97 | 228 |
| 35 | Форт-Шевченко | 67,4 | 79,55 | 81,88 | 2,66 | 75,36 | 0,47 | 52,79 | 5,893 | 9,26 | 42,4 | 2,7 | 52,6 | 0,1 | 0,5 | 350,33 | 7,16 | 634 |
| Павлодарская обл. |
| 36 | Иртышск | 258,4 | 3,368 | 1,867 | 0,65 | 13,75 | 0,12 | 1,395 | 1,172 | 0,791 | 4,028 | 5,4 | 22,2 | 0,1 | 0,2 | 27,17 | 6,33 | 40 |
| 37 | Павлодар | 275,3 | 13,61 | 5,727 | 2,69 | 6,547 | 0,69 | 4,113 | 1,245 | 1,947 | 4,607 | 5,2 | 22,1 | 0,3 | 0,4 | 41,21 | 6,20 | 77 |
| 38 | Экибастуз | 226,9 | 19,21 | 8,496 | 0,94 | 21,73 | 3,42 | 4,83 | 3,11 | 2,53 | 5,68 | 2,7 | 22,0 | 0,1 | 0,3 | 69,97 | 6,69 | 125 |
| Северо-Казахстанская обл |
| 39 | Петропавловск | 259,1 | 6,14 | 4,49 | 0,87 | 5,63 | 0,97 | 2,50 | 1,35 | 1,06 | 2,19 | 7,72 | 20,2 | 0,02 | 0,28 | 25,22 | 6,01 | 47 |
| Южно-Казахстанская обл. |
| 40 | Казыгурт | 503,1 | 103,0 | 33,23 | 0,84 | 79,85 | 3,36 | 20,18 | 4,32 | 23,28 | 33,58 | 13,7 | 26,8 | 0,2 | 0,2 | 301,72 | 6,77 | 556 |
| 41 | Шымкент | 621,8 | 4,73 | 1,58 | 0,92 | 14,00 | 0,39 | 1,47 | 0,66 | 1,40 | 3,34 | 12,4 | 37,4 | 1,16 | 0,5 | 28,53 | 6,6 | 45 |