|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  1 (111)

(январь 2009 г.)

Алматы 2009

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в январе 2009 года. ……………………..…………….…… | 4 |
| Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2009 года. . . . . .. . . . . | 12 |
| Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в январе 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 56 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 23 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Риддер, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган,  Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск,  Шымкент, Экибастуз и  пос.Глубокое. В г.Кокшетау регулярные наблюдения на 1 стационарном пункте начаты с января 2009 года.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за январь 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в  г.Алматы (ИЗА5 16,2).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 8 городов  (Алматы, Усть-Каменогорск, Актобе, Тараз, Темиртау, пос.Глубокое, Караганда и Шымкент) (рис.1.1).

В 12 городах были отмечены средние концентрации диоксида азота в   пределах    1,2-3,4 ПДК    (наибольшая   средняя в г.Алматы),   в 9 городах концентрации взвешенных  веществ (пыли)  в   пределах 1,3-2,5  ПДК  (наибольшая средняя в г. Усть-Каменогорске и г.Талдыкоргане), в 6 городах - концентрации формальдегида в пределах 1,3-4,3 ПДК (наибольшая средняя в г.Алматы), в   6 городах   средние   концентрации фенола   -   в пределах 1,3-3,0 ПДК (наибольшая средняя в  г.Темиртау), в 3 городах концентрации диоксида серы - в пределах 1,7-2,5 ПДК (наибольшая средняя в г.Усть-Каменогорске) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  оксида углерода в г.Алматы составила 2,0 ПДК, аммиака  в г.Темиртау  и фтористого водорода в г.Астане  превышала  1 ПДК.

Разовые    концентрации    диоксида    азота    выше ПДК наблюдались в 17 городах в пределах 1,1-3,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Алматы), оксида углерода – в 9 городах в пределах 1,2-4,0 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Алматы),  взвешенных веществ - в 8 городах в пределах 1,4-7,8 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане),  в 5 городах фенола - в пределах 1,5-4,4 ПДК (наибольшая максимальная в г.Темиртау).

Разовая концентрация фтористого водорода в г.Астане составила 2,7 ПДК, в г.Таразе – 1,2 ПДК, диоксида серы в г.Балхаше – 8,7 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,5 ПДК, хлористого водорода в г.Павлодаре - 1,5 ПДК, формальдегида в г.Алмате – 1,2 ПДК. В г.Темиртау максимальная концентрация аммиака достигала 1,4 ПДК, сероводорода – 1,9 ПДК (табл. 1.1).

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в январе 2009 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 23 | 0,14 | 1,0 | 0,63 | 1,3 | 9 | 8 |
| Диоксид серы | 21 | 0,027 | 0,5 | 0,293 | 0,6 | 3 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,006 | 0,0 | 0,022 | 0,0 |  |  |
| Оксид углерода | 22 | 1,5 | 0,5 | 5,8 | 1,2 | 1 | 9 |
| Диоксид азота | 21 | 0,05 | 1,4 | 0,15 | 1,7 | 12 | 17 |
| Оксид азота | 4 | 0,023 | 0,4 | 0,060 | 0,2 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,034 | 0,9 | 0,103 | 0,5 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,001 | 0,0 | 0,005 | 0,6 |  | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,003 | 0,7 | 0,025 | 1,3 | 1 | 2 |
| Серная кислота | 2 | 0,009 | 0,2 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0045 | 1,5 | 0,0170 | 1,7 | 6 | 5 |
| Формальдегид | 8 | 0,0076 | 2,5 | 0,0204 | 0,6 | 6 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,001 | 0,0 | 0,020 | 0,1 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,012 | 0,1 | 0,145 | 0,7 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,0005 | 0,2 | 0,0013 | 0,0 |  |  |

#### Таблица 1.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(январь 2008 года – январь 2009 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год |
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |
| Алматы | 17,8 | 16,2 | 14,6 | 13,2 | 12,3 | 12,3 | 14,8 | 14,0 | 14,0 | 11,9 | 13,8 | 10,9 | 16,2 |
| Усть- Каменогорск | 12,3 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 8,6 | 8,9 | 7,9 | 12,8 |
| Актобе | 9,0 | 6,8 | 7,7 | 7,6 | 8,3 | 10,3 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | 9,5 | 8,4 | 8,2 |
| Тараз | 8,5 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 8,2 |
| Темиртау | 9,6 | 8,8 | 8,6 | 11,2 | 10,1 | 7,9 | 12,1 | 11,4 | 6,3 | 9,8 | 10,6 | 9,6 | 8,2 |
| пос. Глубокое | 9,0 | 4,3 | 2,6 | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 5,2 | 6,0 | 7,9 |
| Караганда | 8,0 | 8,2 | 6,8 | 7,3 | 6,3 | 6,7 | 8,6 | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7,6 |
| Шымкент | 8,4 | 11,9 | 12,5 | 12,3 | 9,8 | 16,4 | 17,4 | 11,7 | 10,1 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 7,3 |
| Риддер | 8,0 | 7,8 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 6,9 |
| Жезказган | 5,2 | 5,6 | 6,8 | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,8 |
| Актау | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 |
| Петропавловск | 4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,3 |
| Астана | 11,8 | 6,6 | 5,9 | 13,1 | 10,1 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | 6,5 | 4,1 |
| Семей | 6,0 | 4,8 | 2,4 | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 6,0 | 4,4 | 4,0 |
| Костанай | 3,3 | 3,2 | 2,6 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 |
| Кызылорда | 2,8 | 2,6 | 6,0 | 6,8 | 5,5 | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,2 |
| Талдыкорган* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,0 |
| Уральск | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |
| Атырау | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 |
| Балхаш | 1,2 | 2,2 | 4,8 | 3,9 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 2,1 | 2,2 |
| Павлодар | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 |
| Экибастуз | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 |
| Кокшетау* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 |

*В г.Талдыкоргане и г.Кокшетау комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с декабрем 2008 года в городах Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился, в г.Астане, г.Кызылорде, г.Риддере, г.Темиртау и  г.Шымкенте отмечено снижение уровня загрязнения воздуха,  в г.Алмате, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое - увеличение (табл. 1.3).

В сравнении с январем 2008 года в городах Актау, Актобе, Караганда, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Усть-Каменогорск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Алматы, Астана, Риддер, Семей, Темиртау, Шымкент и пос.Глубокое отмечено понижение уровня загрязнения воздуха, в городах Атырау, Балхаш, Жезказган и Уральск – повышение (табл. 1.3).

Содержание вредных веществ в январе 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами.

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,0 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Алматы, г.Усть-Каменогорске и г.Талдыкоргане превышала 2 ПДК, в городах Актау, Астана, Жезказган, Темиртау, Уральск, Шымкент и пос.Глубокое находилась в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 7,8 ПДК, в г.Темиртау – 4,2 ПДК, в г.Алматы - 2,2 ПДК, в городах Актау, Жезказган, Семей, Усть-Каменогорск, Талдыкорган и пос.Глубокое  находилась в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в г.Усть-Каменогорске составила 2,5 ПДК, в г.Кызылорде и г.Риддере равнялась 1,7 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций   диоксида   серы   равная 8,7 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,5 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,006 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе  (0,05 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики в среднем составила 0,5 ПДК. Средняя концентрация оксида углерода превышала ПДК только в г.Алматы и составила 2,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы составила 4,0 ПДК, в г.Шымкенте – 3,2 ПДК, в г.Павлодаре и г.Таразе - 2,2 ПДК, в городах Астана, Балхаш, Караганда, Костанай, Темиртау, Усть-Каменогорск и Талдыкорган находилась в пределах 1,0-1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,4 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Алмате составила 3,4 ПДК, в пос.Глубокое – 3,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,8 ПДК, в городах Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер, Семей и Тараз находилась в пределах 1,0-1,9 ПДК. В г.Таразе максимальная из разовых концентраций диоксида азота  достигала 4,1 ПДК, в г.Алматы и г.Усть-Каменогорске – превышала 3 ПДК, в городах Астана,  Костанай,  Семей,  Темиртау  и  пос.Глубокое  превышала 2 ПДК, в городах Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер и Шымкент – превышала 1 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,5 ПДК.  Средняя концентрация  фенола  в г.Темиртау   составила   3,0 ПДК, в г.Жезказгане и г.Усть-Каменогорске - 2,7 ПДК, в городах Караганда, Риддер, Семей и пос.Глубокое находилась в пределах 1,0-2,0 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола достигала 4,4 ПДК, в городах Жезказган, Караганда, Павлодар, Семей и Усть-Каменогорск находилась в пределах 1,0-2,6 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,5 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Алмате составила 4,3 ПДК, в г.Актобе – 3,7 ПДК, в г.Шымкенте – 3,0 ПДК, в городах Караганда и Тараз – 2,7 ПДК, в г.Петропавловске - 1,3 ПДК. В г.Алмате максимальная из разовых концентраций формальдегида достигала - 1,2 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимально разовая концентрация сероводорода   превышала ПДК только в г.Темиртау и составила 1,9 ПДК.

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 1,7 ПДК, в г.Актау – 1,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау достигала 1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация фтористого водорода в г.Астане составила – 1,2 ПДК, в г.Таразе – 1,0. В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  равная  2,7 ПДК, в  г.Таразе - 1,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора  в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау не превышало ПДК.

Максимальная концентрация хлористого водорода в г.Павлодаре достигала  1,5 ПДК.

Таблица 1.4

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в январе 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1.Актау | 4,3 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,049 | 1,2 | 0,09 | 1,1 |  |
|  |  | Аммиак | 0,041 | 1,0 | 0,06 |  |  |
| 2.Актобе | 8,2 | Диоксид азота | 0,046 | 1,2 | 0,07 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,017 |  |  |
| 3.Алматы | 16,2 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 10,7 |
|  |  | Оксид углерода | 6,1 | 2,0 | 20 | 4,0 | 54,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,134 | 3,4 | 0,27 | 3,2 | 78,8 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,041 | 1,2 | 1,4 |
| 4.Астана | 4,1 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 3,9 | 7,8 | 11,7 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,033 |  | 0,22 | 2,6 | 9,3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,006 | 1,2 | 0,053 | 2,7 | 6,1 |
| 5.Атырау | 2,2 | Диоксид азота | 0,060 | 1,5 | 0,09 | 1,1 | 0,7 |
| 6.Балхаш | 2,2 | Диоксид серы | 0,038 |  | 4,360 | 8,7 | 1,0 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 6 | 1,2 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,018 |  | 0,10 | 1,2 | 1,0 |
| 7.пос.Глубокое | 7,9 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,7 | 1,4 | 2,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,121 | 3,0 | 0,22 | 2,6 | 75 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,015 | 1,5 | 6,9 |
| 8.Жезказган | 6,8 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 4,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,051 | 1,3 | 0,14 | 1,6 | 20,3 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,7 | 0,023 | 2,3 | 23,9 |
| 9.Караганда | 7,6 | Оксид углерода | 1,9 |  | 7 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,039 |  | 0,13 | 1,5 | 2,7 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,015 |  |  |
| 10.. Кокшетау | 0,6 | Оксид углкрода | 1,4 |  | 2,0 |  |  |
| 11Костанай | 3,7 | Оксид углерода | 1,5 |  | 7 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,071 | 1,8 | 0,24 | 2,8 | 14,5 |
| 12.Кызылорда | 3,2 | Диоксид серы | 0,083 | 1,7 | 0,115 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,042 | 1,0 | 0,06 |  |  |
| 13.Павлодар | 1,4 | Оксид углерода | 1,2 |  | 11 | 2,2 | 2,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,021 |  | 0,09 | 1,1 | 0,7 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Хлористый водород | 0,023 |  | 0,29 | 1,5 | 1,4 |
| 14Петропавловск | 4,3 | Диоксид азота | 0,048 | 1,2 | 0,09 | 1,1 | 2,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 15.Риддер | 6,9 | Диоксид серы | 0,085 | 1,7 | 0,130 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,074 | 1,9 | 0,14 | 1,6 | 29,2 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,008 |  |  |
| 16.Семей | 4,0 | Взвешенные | 0,09 |  | 0,7 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,055 | 1,4 | 0,19 | 2,2 | 17,4 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,026 | 2,6 | 2,8 |
| 17.Талдыкорган | 3,0 | Взвешенные | 0,37 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 5 | 1,0 |  |
| 18.Тараз | 8,2 | Оксид углерода | 2,2 |  | 11 | 2,2 | 4,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,071 | 1,8 | 0,35 | 4,1 | 31,5 |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 | 1,0 | 0,023 | 1,2 | 2,8 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,028 |  |  |
| 19. Темиртау | 8,2 | Взвешенные | 0,24 | 1,6 | 2,1 | 4,2 | 8,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,026 |  | 0,20 | 2,4 | 1 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,015 | 1,9 | 0,5 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,044 | 4,4 | 21,3 |
|  |  | Аммиак | 0,069 | 1,7 | 0,28 | 1,4 | 2,9 |
| 20. Уральск | 2,9 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 0,3 |  |  |
| 21.Усть- | 12,8 | Взвешенные | 0,38 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 27,5 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,125 | 2,5 | 0,750 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 |  | 7 | 1,4 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,111 | 2,8 | 0,26 | 3,1 | 65,6 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,7 | 0,024 | 2,4 | 24,7 |
| 22.Шымкент | 7,3 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,3 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,9 |  | 16 | 3,2 | 8,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,033 |  | 0,09 | 1,1 | 0,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,025 |  |  |
| 23.Экибастуз | 1,3 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,3 |  |  |

- Качество поверхностных вод суши в январе 2009 года

Данные мониторинга загрязнения  поверхностных вод за январь 2009 года  обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область) и Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области).

Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2). Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 11 рек, 2 водохранилища. К классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 24 реки, 5 водохранилища и 4 озера.

К классу "загрязненных" водных объектов принадлежит 7 рек Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка (Восточно-Казахстанская), Есентай,  Улкен Алматы (Алматинская),  1 вдхр Кенгирское (Карагандинская)   и  1 кан. Нура-Есиль (Акмолинская).

К классу "грязных" относятся р.Илек (Актюбинская) и оз.Улькен Шабакты (Акмолинская).

Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) и оз.Бийликоль    (Жамбылская)     характеризуются   как   "очень грязные",   р.Кара-Кенгир (ВКО) - как "чрезвычайно грязные" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 17 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, азот нитритный, сульфаты, нефтепродукты, железо общее, хром (6+), фенолы и БПК5 (табл.2.2).

В январе 2009 года наблюдался  1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод р. Кара-Кенгир (Карагандинская) по азоту аммонийному.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана было отмечено в 9 случаях на 6 реках: реки Илек (Актюбинская) - 3 случая ВЗ,  Ертис (ВКО) – 1 случай ВЗ,  Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ,  Глубочанка (ВКО) – 2 случая ВЗ,  Ульби (ВКО) - 1 случай ВЗ,   Кара-Кенгир (Карагандинская) - 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за январь 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 | 7 класс, "чрезвычайно грязная", ИЗВ > 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.Ертис | 1. | р.Урал(ЗКО) | 1. | р.Брекса | 1. | р..Илек (Актюбинская) | 1. | р.Шерубайнура | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2. | р.Буктырма | 2. | р.Чаган | 2. | р.Тихая | 2. | оз.Улькен Шабакты | 2 | оз.Бийликоль |  |  |
| 3 | р.Оба | 3 | р.Деркул | 3 | р.Ульби |  |  |  |  |  |  |
| 4 | пр.Шароновка | 4 | р.Тобол | 4 | р.Глубочанка |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.Кигач | 5 | р.Аят | 5 | р.Красноярка |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.Урал (Атырауская) | 6 | р.Тогызак | 6 | р.Есентай |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Есиль(СКО) | 7 | р.Есиль(Акмолинская) | 7 | р.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Беттыбулак | 8 | р.Ак-Булак | 8 | вдхр Кенгирское вдхр.Шардаринское |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Беркара | 9 | р.Сары-Булак | 9 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Бугунь | 10 | р.Жабай |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.Катта-Бугунь | 11 | р.Нура |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вдхр Сергеевское | 12 | р.Иле |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | вдхр Вячеславское | 13 | р.Текес |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Карабалта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | р.Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | оз.Бурабай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | вдхр Ташуткольское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | вдхр.Шардаринское |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за январь 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,5-53,0 | 35 | реки Ертис (Павлодарская), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Тобол, Аят, Тогызак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Ташуткольское, Шардаринское, озера Копа, Бийликоль |
| 2 | Сульфаты | 1,1-8,2 | 29 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Тобол, Аят, Тогузак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура, Кара-Кенгир, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Вячеславское, Кенгирское, Самаркандское, Шардаринское, озера Улькен Шабакты, Копа, Сутанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 3 | Азот нитритный | 1,1-3,7 | 18 | реки Брекса, Тихая, Глубочанка, Урал (ЗКО), Чаган, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Жабай, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Киши Алматы, Улькен Алматы, Шу, Сырдарья (ЮКО), пр.Шароновка, водохранилища Ташуткольское, Шардаринское, кан.Нура-Есиль водохранилища Шардаринское, Ташуткольское, кан.Нура-Есиль |
| 4 | БПК5 | 1,1-22,4 | 11 | реки Деркул, Тогызак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара, вдхр Каратомарское, оз.Бийликоль |
| 5 | Цинк | 1,4-12,6 | 10 | реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Нура (Карагандинская), водохранилища Кенгирское, Самаркандское |
| 6 | Фенолы | 1,1-2,0 | 10 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Шерубайнура, Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, вдхр Ташуткольское |
| 7 | Магний | 1,1-2,6 | 10 | реки Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Келес, Сырдарья, озера Копа, Улькен Шабакты, кан.Нура-Есиль |
| 8 | Фториды | 1,4-17,7 | 10 | реки Ак-Булак, Беттыбулак, Нура (Акмолинская), Киши Алматы, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 9 | Хром (6+) | 1,1-3,9 | 8 | реки Чаган, Илек (Актюбинская), Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр Капшагай |
| 10 | Азот аммонийный | 1,1-14,2 | 5 | реки Брекса, Тихая, Аят, Кара-Кенгир, Шерубайнура |
| 11 | Железо общее | 1,1-3,2 | 5 | реки Тихая, Деркул, Есиль(СКО), Улькен Алматы, вдхр Сергеевское |
| 12 | Марганец | 2,1-3,9 | 5 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка |
| 13 | Кадмий | 1,3-2,8 | 4 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка |
| 14 | Нефтепродукты | 1,4-14,2 | 2 | реки Кара-Кенгир, вдхр Кенгирское |
| 15 | Хлориды | 1,1-2,1 | 3 | реки Жабай, озера Копа, Султанкельды |
| 16 | СПАВ | 1,6 | 1 | р.Аят |
| 17 | Бор | 18,2 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведино ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области)  Поверхностные воды рек Ертис (ВКО и Павлодарская области), Буктырма и Оба (ВКО) характеризуются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,45-1,00). В реках Ертис (ВКО)  и Оба  коцентрации цинка находились в пределах 1,4-3,2 ПДК. В р.Ертис (Павлодарская) концентрация меди составила 1,5 ПДК.

Воды рек Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка и Красноярка (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,71-3,39). Превышения ПДК наблюдались   по   цинку   2,9-12,6 ПДК,   марганцу  2,1-3,9 ПДК, меди 3,0-8,4 ПДК, азоту нитритному 2,0-3,7 ПДК и кадмию 1,3-2,8 ПДК. В р.Тихая отмечены   также  концентрации   азота аммонийного  и железа общего  до 2,4 ПДК, в р.Брекса - азота аммонинного 1,1 ПДК.

Всего на территории бассейна р.Ертис зарегистрировано 5 случаев ВЗ (табл.2.3).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахсианская и Актюбинская области) Поверхностные воды р.Урал в пределах Атырауской области характеризуются  как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,39), а на территории Западно - Казахстанской области - как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,08). Превышения ПДК в р.Урал на территории Западно-Казахстанской области отмечались по азоту нитритному 1,6 ПДК, фенолам и сульфатам  1,1 ПДК.

Воды р.Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,34-0,65).  В пр.Шароновка содержание азота нитритного составило 2,1 ПДК.

Загрязненность рек Деркул и Чаган (ЗКО) по состоянию качества относится к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,36-1,38), где отмечены превышения ПДК по сульфатам и фенолам до 1,5 ПДК. В р.Деркул зарегистрированыы концентрации БПК5 1,1 ПДК и железа общего 1,8 ПДК, в р.Чаган азота нитритного – 1,1 ПДК и хрома(6+) - 3,0 ПДК.

Качество воды р.Илек в пределах Актюбинской области характеризуется как "грязная" (5 класс, ИЗВ=4,81). Среднее содержание бора составило 18,2 ПДК, хрома(6+) 3,2 ПДК. По течению реки зарегестрировано 3 случая ВЗ.

Бассейн р.Тобол  (Костанайская область )  Реки Тобол, Тогызак, Аят и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,50-2,41). Во всех водных объектах превышения ПДК наблюдались по сульфатам в пределах 1,2-3,7 ПДК и меди - 3,0-7,0 ПДК. В р.Тогузак и вдхр Каратомарское отмечены концентрация БПК5 до 3,2 ПДК. В р.Аят содержание азота аммоннийного и СПАВ находилось в пределах  1,6-2,2 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Есиль в пределах Северо-Казахстанской области характеризуются  как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,88), а на территории Акмолинской области - как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,47). На всем протяжении р.Есиль наблюдались  средние концентрации  сульфатов в пределах 1,3-3,2 ПДК,  на территории Акмолинской области отмечены также средние концентрации азота нитритного – 1,9 ПДК и магния -1,5 ПДК, в пределах Северо-Казахстанской области - железа общего  1,3 ПДК,

Воды  р.Беттыбулак и  водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское  (СКО) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,78-0,84).  В р.Беттыбулак содержание фторидов составило 1,4 ПДК, в вдхр  Вячеславское - сульфатов  1,1 ПДК,   в вдхр Сергеевское - сульфатов 1,3 ПДК и железа общего 1,1 ПДК.

Поверхностные воды рек Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай,  озер Копа, Бурабай, Султанкельды и Шортан (Акмолинская) оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,26-2,35).  В р.Ак-Булак и озерах Бурабай, Шортан, Султанкельды   превышения ПДК наблюдались по фторидам в пределах 2,0-8,6 ПДК, а в р.Ак-Булак  также по сульфатам 4,1 ПДК и магнию 1,2 ПДК, в оз.Султанкельды по сульфатам 6,8 ПДК и хлоридам 2,1 ПДК. В реках Сары-Булак отмечены концентрации азота нитритного 3,4 ПДК, сульфатов 2,5 ПДК и магния 1,1 ПДК, в р.Жабай - азота нитритного и сульфатов  до 3,2 ПДК, магния и хло ридов до 1,4 ПДК, в оз.Копа – сульфатов 3,4 ПДК, меди и магния  до 2 ПДК, хлоридов – 1,4 ПДК.

Уровень загрязненности кан.Нура-Есиль соответствует 4 классу качества   "загрязненная"  (ИЗВ=2,65).  Содержание  сульфатов  составило  8,2 ПДК, магния – 2,3 ПДК, фторидов – 1,8 ПДК, азота нитритного – 1,5 ПДК.

Состояние качества воды оз.Улькен Шабакты характеризуется как "грязное" (5 класс, ИЗВ=4,05). Превышения ПДК наблюдались по фторидам 17,7 ПДК, магнию -  2,6  ПДК, сульфатам  - 2,2 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура (Акмолинская и Карагандинская области)  характеризуются   как  "умеренно-загрязненные"  (3 класс, ИЗВ=1,71-2,04).  На всем протяжении р.Нура отмечены превышения ПДК по сульфатам 3,2-4,1 ПДК, на территории  Акмолинской области также  по фторидам 2,0 ПДК и магнию 1,2 ПДК, а на территории  Карагандинской области - азоту нитритному, меди и цинку в пределах 2,1-2,9 ПДК.

Качество воды вдхр Самаркандское (Карагандинская) оценивается как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,72). Наблюдались превышения ПДК по сульфатам 3,0 ПДК, меди - 2,9 ПДК и цинку - 2,0 ПДК.

Состояние качества воды вдхр Кенгирское (Карагандинская)  соответствует 4 классу "загрязненная" (ИЗВ=2,55). Превышения ПДК отмечалось  по  меди и  сульфатам  до 5,5 ПДК, нефтепродуктам и цинку до 1,5 ПДК.

Качество  воды  р.Шерубайнура   (Карагандинская)   соответствует   6 классу "очень грязная" (ИЗВ=6,08). Превышения ПДК наблюдались по азоту аммонийному 22,3 ПДК, азоту нитритному - 6,6 ПДК, меди - 2,6 ПДК, фенолам и БПК5 до 2,2 ПДК.

Состояние качества воды р.Кара-Кенгир (Карагандинская) характеризуется как "чрезвычайно грязная" (7 класс, ИЗВ=14,90). Превышения   ПДК наблюдались по меди  53,0 ПДК, азоту аммонийному 14,2   ПДК,    нефтепродуктам  13,2 ПДК,   сульфатам    6,8 ПДК   и   БПК5  1,5 ПДК. В р.Кара-Кенгир наблюдались 1 случай ЭВЗ и 1 случай ВЗ.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)   Качество воды рек Иле, Коргас, Текес, Киши Алматы и вдхр Капшагай соответствует 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,27-2,50). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 4,0-6,8 ПДК, хрому(6+) - 1,1-3,9 ПДК. В р.Киши Алматы также наблюдались концентрации азота нитритного 2,0 ПДК и фторидов - 1,5 ПДК.

Поверхностные воды рек Есентай и Улькен Алматы по состоянию качества соответствуют 4 классу "загрязненные" (ИЗВ=2,73-3,09). Превышения   ПДК   наблюдались  по меди 10,4-12,3   ПДК и хрому(6+)   до 1,5 ПДК, а в р.Улькен Алматы также наблюдалось содержание  азота нитритного 2,7 ПДК и железа общего -  3,2 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)    Река Беркара оценивается как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,98), где превышения допустимых норм отмечались по меди и БПК5 до 2,0 ПДК.

Качество  воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта,  Токташ  и  вдхр Ташуткольское соответствует 3 классу как "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,11-2,26). Во всех водных объектах отмечены превышения ПДК  по меди 2,0-5,0 ПДК. В реках Аксу и  Карабалта превышения допустимых норм отмечались также  по сульфатам, БПК5  и фенолам  в пределах  1,6-3,2   ПДК,  в р.Шу -  по БПК5 , фенолам и  азот   нитритному - до 2,1 ПДК,  в р.Токташ – по   сульфатам   и   фенолам до 2 ПДК, в р.Талас – по фенолам  2 ПДК, в р.Асса - по БПК5  1,5 ПДК, в   вдхр Ташуткольское -  по фенолам 2,0 ПДК и азоту нитритному 1,1 ПДК.

Вода  оз.Бийликоль оценивается по качеству  как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=6,03). Превышения ПДК наблюдались по БПК5  22,4 ПДК, сульфатам  6,7 ПДК, меди   4,2 ПДК, фторидам  1,7 ПДК.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Келес, Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) соответствует 3 классу, "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,73-2,48). Превышения ПДК отмечались по сульфатам 3,5-6,1 ПДК, меди 1,9-5,0 ПДК. В реках Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и Келес содержание магния находилось в пределах 1,3-2,4 ПДК, в  р.Сырдарья на территории Южно-Казахстанской области  и в вдхр Шардаринское  отмечены также концентрации азота нитритного в пределах 2,6-4,0 ПДК.

Реки    Бугунь   и Катта-Бугунь (ЮКО)  оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,42-0,51). Превышений ПДК не наблюдалось.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с январем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды р.Ертис в пределах Павлодарской  области существенно не изменилось, на территории Восточно-Казахстанской области - улучшилось. Уровень загрязненности воды в реках Буктырма, Глубочанка,Тихая и Оба  (ВКО) существенно не изменился, в реках Брекса, Ульби и Красноярка (ВКО) - снизился.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевой части р.Волга (Атырауская, Западно-Казахсианская и Актюбинская области)Качество воды р.Урал на территории Атырауской области улучшилось, в пределах Западно – Казахстанской области – ухудшилось.

Загрязненность поверхностных вод рек Илек (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка  (Атырауская) осталось на прежнем уровне, в реках Чаган, Деркул   (ЗКО) - возросла.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Тогызак и Аят существенно не изменилось, в вдхр Каратомарское  – улучшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Уровень загрязненности р.Есиль на территории Акмолинской области значительно не изменился, а в пределах Северо-Казахстанской области - снизился.

Загрязненность поверхностных вод рек Ак-Булак, Сары-Булак, Беттыбулак, озер Копа, Бурабай, Шортан и вдхр Вячеславское (Акмолинская) значительно не изменилась,  в  оз.Улькен Шабакты и кан.Нура-Есиль (Акмолинская) – возросла,  а  в  вдхр Сергеевское (СКО) - снизилась.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области)   Загрязненность поверхностных вод р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области), водохранилищ Самаркандское и Кенгирское осталась на прежнем уровне, рек Кара-Кенгир и Шерубайнура (Карагандинская) - возросла.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)     Уровень загрязненности воды в реках Иле, Коргас, Текес, Киши Алматы, Есентай и вдхр Капшагай значительно не изменилось. Наблюдалось ухудшение качества воды в р.Улькен Алматы.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область) Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта и вдхр Ташуткольское значительно не изменилась, в р.Беркара – снизилась, а в оз.Бийликоль  - возрасла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)   Качество воды р.Сырдарья на территории Кызылординской области существенно не изменилось, в  пределах Южно - Казахстанской области – улудшилось.

Уровень загрязненности рек Бадам, Бугунь, Катта–Бугунь и вдхр Шардаринское  (ЮКО) значительно не изменился, в р.Келес (ЮКО) – снизилась.

В сравнении с декабрем 2008 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности  воды в реках Ертис (ВКО и Павлодарская), Буктырма,  Брекса, Ульби и Оба (ВКО) существенно не изменился, в реках Глубочанка и Тихая (ВКО - возрос, в р.Красноярка (ВКО – снизился.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевой части р.Волга (Атырауская, Западно-Казахсианская и Актюбинская области)  Качество воды р.Урал в пределах Атырауской  области существенно не изменилось, на территории Западно-Казахстанской области - ухудшилось.

Загрязненность поверхностных вод рек Илек (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская), Чаган  и  Деркул (ЗКО) осталось на прежнем уровне.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область )   Качество воды рек Тобол, Тогызак и Аят существенно не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)   Качество воды рек  Есиль (СКО и  Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Беттыбулак, озерах Копа, Бурабай,  Шортан и водохранилищ Вячеславское (Акмолинская), Сергеевское (СКО) существенно не изменилось, в оз.Улькен Шабакты и кан.Нура-Есиль (Акмолинская) – ухудшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области)   Качество воды р.Нура в пределах Карагандинской  области существенно не изменилось, на территории Акмолинской области - улучшилось.

Загрязненность воды р.Кара-Кенгир, водохранилищ Кенгирское и Самаркандское (Карагандинская) осталась на прежнем уровне, а в р.Шерубайнура (Карагандинская) – возросла.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)     Уровень загрязненности воды рек Есентай, Улькен Алматы, Текес, вдхр Капшагай значительно не изменился. Наблюдалось улучшение качества воды в реках Иле, Коргас и Киши Алматы.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область  Загрязненность рек Талас, Асса, Шу, Аксу  и вдхр Ташуткольское значительно не изменилась. Наблюдалось ухудшение качества воды в оз.Бийликоль, а в р.Карабалта – улучшение.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Уровень загрязненности р.Сырдарья (ЮКО и Кызылординская) и вдхр Шардаринское (ЮКО) не изменился, в реках Келес и Бугунь (ЮКО) - снизилась, в р.Бадам (ЮКО)  – возросла.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

в январе 2009 года

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды | Содержание загрязняющих веществ в январе 2009 года превышающих ПДК |
| --- | --- | --- |
|  | январь 2008 года | декабрь 2008 года | январь 2009 года | Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 1,74 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,58 (2кл.) чистая | 1,00 (2кл.) чистая | Цинк(2+) | 0,0315 | 3,2 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 0,84 (2кл.) чистая | 0,51 (2кл.) чистая | 0,65 (2кл.) чистая | Медь | 0,0015 | 1,5 |
| р.Буктырма (ВКО) | 0,65 (2кл.) чистая | 0,43 (2кл.) чистая | 0,45 (2кл.) чистая |  |  |  |
| р.Брекса (ВКО) | 8,73 (6 кл.) очень грязная | 3,87 (4 кл.) загрязнённая | 3,09 (4 кл.) загрязнённая | Медь Азот нитритный Цинк(2+) Кадмий Марганец Азот аммонийный | 0,0084 0,065 0,0289 0,014 0,0205 5,6 | 8,4 3,3 2,9 2,8 2,1 1,1 |
| р.Тихая (ВКО) | 3,06 (4 кл.) загрязнённая | 2,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,22 (4 кл.) загрязнённая | Медь Марганец Азот нитритный Цинк(2+) Азот аммонийный Кадмий Железо общее | 0,00675 0,0388 0,0744 0,0357 1,2 0,00625 0,115 | 6,8 3,9 3,7 3,6 2,4 1,3 1,2 |
| р.Ульби (ВКО) | 6,06 (6 кл.) очень грязная | 3,28 (4 кл.) загрязнённая | 2,71 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Марганец Кадмий | 0,0772 0,00303 0,024 0,00975 | 7,7 3,0 2,4 2,0 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 2,98 (4 кл.) загрязнённая | 2,0 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,31 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Марганец Азот нитритный | 0,0931 0,0041 0,0324 0,039 | 9,3 4,1 3,2 2,0 |
| р.Красноярка (ВКО) | 19,4 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 9,51 (6 кл.) очень грязная | 3,39 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Марганец Кадмий | 0,1259 0,0306 0,0135 | 12,6 3,1 2,7 |
| р.Оба (ВКО) | 0,62 (2 кл.) чистая | 0,46 (2 кл.) чистая | 0,62 (2 кл.) чистая | Цинк(2+) | 0,0138 | 1,4 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,83 (2 кл.) чистая | 0,70 (2 кл.) чистая | 0,65 (2 кл.) чистая | Азот нитритный | 0,041 | 2,1 |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,77 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая | 0,34 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (Атырауская) | 1,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,57 (2 кл.) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (ЗКО) | 0,79 (2 кл.) чистая | 0,96 (2 кл.) чистая | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот ниритный Фенолы Сульфаты | 0,031 0,0011 106,20 | 1,6 1,1 1,1 |
| р.Чаган (ЗКО) | 0,97 (2 кл.) чистая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хром (6+) Фенолы Сульфаты Азот ниритный | 0,030 0,0012 120 0,022 | 3,0 1,3 1,2 1,1 |
| р.Деркул (ЗКО) | 0,94 (2 кл.) чистая | 1,72 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Фенолы Сульфаты БПК5 | 0,1803,2 0,002 128 80 | 1,8 1,5 1,3 1,1 |
| р.Илек (Актюбинская) | 5,60 (5 кл.) грязная | 4,30 (5 кл.) грязная | 4,81 (5 кл.) грязная | Бор Хром(6+) | 0,31 0,064 | 18,2 3,2 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,007 273,8 | 7,0 2,7 |
| р.Аят (Костанайская) | 2,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Азот аммонийный СПАВ | 0,007 288,2 0,84 0,16 | 7,0 2,9 2,2 1,6 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,55 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь БПК5 | 373 0,003 3,36 | 3,7 3,0 1,7 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) | 2,68 (4 кл.) загрязнённая |  | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 | 0,004 123 6,33 | 4,0 1,2 3,2 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 1,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,73 (2 кл.) чистая | 0,84 (2 кл.) чистая | Сульфаты Железо общее | 127 0,11 | 1,3 1,1 |
| р.Есиль (СКО) | 1,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,90 (2 кл.) чистая | 0,88 (2 кл.) чистая | Железо общее Сульфаты | 0,13 134 | 1,3 1,3 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот ниритный Магний | 316 0,037 58,8 | 3,2 1,9 1,5 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,58 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фториды Магний | 413 1,46 46,6 | 4,1 2,0 1,2 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 1,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,67 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот ниритный Сульфаты Магний | 0,067 245 44,6 | 3,4 2,5 1,1 |
| р.Жабай (г.Астана) |  |  | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот ниритный Магний Хлориды | 322 0,064 57,7 316 | 3,2 3,2 1,4 1,1 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,65 (2 кл.) чистая | 0,78 (2 кл.) чистая | 0,78 (2 кл.) чистая | Фториды | 1,04 | 1,4 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,99 (2 кл.) чистая | 0,70 (2 кл.) чистая | 0,78 (2 кл.) чистая | Сульфаты | 106 | 1,1 |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,65 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний Хлориды | 341 0,002 78,2 404 | 3,4 2,0 2,0 1,4 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 3,62 | 4,8 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 2,93 (4 кл.) загрязнённая | 3,55 (4 кл.) загрязнённая | 4,05 (5 кл.) грязная | Фториды Магний Сульфаты | 13,3 103 216 | 17,7 2,6 2,2 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,99 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,93 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 6,46 | 8,6 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  |  | 2,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды Хлориды Сульфаты | 1,57 625 682 | 2,1 2,1 6,8 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,65 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний Фториды Азот ниритный | 817 93,8 1,31 0,029 | 8,2 2,3 1,8 1,5 |
| р.Нура (Акмолинская) | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,54 (4 кл.) загрязнённая | 1,71 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фториды Магний | 408 1,52 48,3 | 4,1 2,0 1,2 |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,04 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Медь Цинк | 319 0,057 0,0028 0,021 | 3,2 2,9 2,8 2,1 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 6,86 (6 кл.) очень грязная | 26,5 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 14,90 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Азот аммонийный Нефтепродукты Сульфаты БПК5 | 0,053 5,52 0,66 679 3,0 | 53,0 14,2 13,2 6,8 1,5 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 4,01 (5 кл.) грязная | 3,6 (4 кл.) загрязнённая | 6,08 (6 кл.) очень грязная | Азот аммонийный Азот нитритный Медь БПК5 Фенолы | 8,70 0,131 0,0026 4,32 0,002 | 22,3 6,6 2,6 2,2 2,0 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 3,02 (4 кл.) загрязнённая | 2,84 (4 кл.) загрязнённая | 2,55 (4 кл.) загрязнённая | Медь Сульфаты Цинк(2+) Нефтепродукты | 0,0055 514 0,015 0,07 | 5,5 5,1 1,5 1,4 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,72 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Цинк(2+) | 303 0,0029 0,020 | 3,0 2,9 2,0 |
| р.Иле (Алматинская) | 1,58 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,06 (4 кл.) загрязнённая | 1,65 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0067 | 6,7 |
| р.Текес (Алматинская) | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,006 0,0012 | 6,0 1,2 |
| р.Коргас (Алматинская) | 2,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,48 (4 кл.) загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,0066 0,38 | 6,6 1,1 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 2,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,004 0,0011 | 4,0 1,1 |
| р.Киши Алматы (г.Алматы) | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,42 (4кл.) загрязнённая | 2,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) Азот нитритный Фториды | 0,0068 0,0039 0,039 1,09 | 6,8 3,9 2,0 1,5 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 2,72 (4кл.) загрязнённая | 3,08 (4кл.) загрязнённая | 2,73 (4кл.) загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,0123 0,0014 | 12,3 1,4 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 1,90 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,16 (4кл.) загрязнённая | 3,09 (4кл.) загрязнённая | Медь Железо общее Азот нитритный Хром(6+) | 0,0104 0,32 0,053 0,0015 | 10,4 3,2 2,7 1,5 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы | 0,0025 0,0025 | 2,2 2,0 |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Медь Фенолы Азот нитритный | 4,28 0,020 0,002 0,037 | 2,1 2,0 2,0 1,9 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 | 0,002 3,08 | 2,0 1,5 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,62 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,54 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фенолы Медь БПК5 | 204 0,002 0,002 3,17 | 2,0 2,0 2,0 1,6 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 2,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,17 (4кл.) загрязнённая | 2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фенолы БПК5 | 0,005 321 0,002 3,48 | 5,0 3,2 2,0 1,7 |
| р.Беркара (Жамбылская) | 1,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 0,98 (2 кл.) чистая | Медь БПК5 | 0,002 3,71 | 2,0 1,9 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  |  | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы Сульфаты | 0,005 0,002 163 | 5,0 2,0 1,6 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 2,82 (4кл.) загрязнённая | 5,15 (5 кл.) грязная | 6,03 (6 кл.) очень грязная | БПК5 Сульфаты Медь Фториды | 22,4 669 0,0042 1,3 | 22,4 6,7 4,2 1,7 |
| вдхр. Ташуткольское (Жамбылская) | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы Азот нитритный | 0,003 0,002 0,021 | 3,0 2,0 1,1 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,54 (4кл.) загрязнённая | 2,53 (4кл.) загрязнённая | 2,31 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний | 605 0,005 52,3 | 6,1 5,0 1,3 |
| р.Бадам (ЮКО) | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,46 (2 кл.) чистая | 1,87 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,005 336 | 5,0 3,4 |
| р.Бугунь (ЮКО) | 0,58 (2 кл.) чистая | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,51 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Катта - Бугунь (ЮКО) | 0,42 (2 кл.) чистая |  | 0,42 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 2,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Медь | 557 0,037 0,004 | 5,6 4,0 1,9 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 2,84 (4кл.) загрязнённая | 1,72 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный Магний | 605 0,005 0,052 54,8 | 5,2 5,0 2,6 1,4 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 2,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,73 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний | 345 0,003 95,41 | 3,5 3,0 2,4 |

# Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за январь 2009 года

| Наименование водного объекта, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентра ция, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Илек, |  |  |  |  |  |
| г.Алга, 1 км выше | 1 ВЗ | 13.01.09 | Бор | 0,35 | 20,59 |
| шламовых прудов |  |  |  |  |  |
| г.Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 13.01.09 | Бор | 0,69 | 40,59 |
| г.Актобе, 0,5 км выше города | 1 ВЗ | 13.01.09 | Бор | 0,35 | 20,59 |
|  | 3 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Глубочанка, |  |  |  |  |  |
| с.Белоусовка, 0,5 км ниже сброса очистных вод сооружений п. Белоусовка | 1 ВЗ | 15.01.09 | Цинк (2+) | 0,251 | 25,1 |
| с.Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 1 ВЗ | 15.01.09 | Цинк (2+) | 0,120 | 12,0 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Ертис, с.Предгорное, 1,0 км ниже впадения р.Красноярка | 1 ВЗ | 15.01.09 | Цинк (2+) | 0,111 | 11,1 |
| р.Ульби, рудник Тишинский | 1 ВЗ | 15.01.09 | Цинк (2+) | 0,125 | 12,5 |
| 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудник Тишинский, 50 м выше сброса шахтных вод |  |  |  |  |  |
| р.Красноярка, с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовки | 1 ВЗ | 15.01.09 | Цинк (2+) | 0,251 | 25,1 |
| р.Кара-Кенгир, г.Жезказган, 0,5 км ниже | 1 ЭВЗ | 15.01.09 | Азот аммонийный | 10,9 | 28,0 |
| сброса сточных вод предприятии "Казахмыс" | 1 ВЗ | 19.01.09 | Медь | 0,100 | 100,0 |
| Всего | 9 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для  рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Железо (общ.) Железо (2+) Железо (3+) | 0,1 0,005 0,5 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Кадмий | 0,005 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 3 |
| Аммоний солевой Кадмий Сульфаты Магний Марганец Никель | 0,5 (0,39 по N) 0,001 100,0 40,0 0,01 0,01(10 мк/г) | 4 2 усл. 4 усл. 4 3 3 |

Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК)  вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10,0 |