|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  5 (115)

(май 2009 г.)

Алматы 2009

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в мае 2009 года. ……………………..………….…… | 4 |
| Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в мае 2009 года. . . . . .. . . . | 14 |
| Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. | 31 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в мае 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 56 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 23 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Риддер, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган,  Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск,  Шымкент, Экибастуз и  пос.Глубокое.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за май 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в  г.Алматы (ИЗА5 13,4).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 13 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 8 городов  (Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актобе, Тараз, Караганда, Атырау и Темиртау) (рис.1.1).

В 14 городах были отмечены средние концентрации диоксида азота в   пределах 1,2-2,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Усть-Каменогорске), в 10 городах концентрации взвешенных  веществ (пыли)  в   пределах 1,2-5,6  ПДК  (наибольшая средняя в г.Атырау), в 7 городах концентрации формальдегида в пределах 1,3-5,0 ПДК (наибольшая средняя в г.Алматы) и фенола в пределах 1,3-2,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Темиртау), в 3 городах концентрации диоксида серы в пределах 1,3-2,1 ПДК (наибольшая средняя в г.Кызылорде) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 1,5 ПДК, оксида углерода в г.Алматы - 1,2 ПДК.

Разовые    концентрации    диоксида    азота    выше ПДК наблюдались    в 12 городах  в пределах 1,2-5,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Шымкенте), взвешенных веществ - в 10 городах в пределах 1,4-6,0 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане), в 7 городах концентрации оксида углерода в пределах 1,2-3,4 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Таразе) и фенола в пределах 1,1-3,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Усть-Каменогорске).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Балхаше составила 3,0 ПДК,      в г.Усть-Каменогорске – 2,3 ПДК, фтористого водорода в г.Астане – 4,2 ПДК и  в г.Таразе – 1,9 ПДК, формальдегида в г.Алматы – 1,4 ПДК, аммиака в г.Темиртау – 1,6 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в мае не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в мае 2009 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 23 | 0,18 | 1,2 | 0,78 | 1,6 | 10 | 10 |
| Диоксид серы | 21 | 0,025 | 0,5 | 0,181 | 0,4 | 3 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 | 0,0 | 0,018 | 0,0 |  |  |
| Оксид углерода | 22 | 0,05 | 1,3 | 0,1 | 0,9 | 1 | 7 |
| Диоксид азота | 21 | 0,048 | 0,8 | 0,060 | 0,2 | 14 | 12 |
| Оксид азота | 4 | 0,023 | 0,6 | 0,050 | 0,3 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,003 | 0,0 | 0,007 | 0,9 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,001 | 0,4 | 0,006 | 0,6 |  | 0 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0 | 2 |
| Серная кислота | 2 | 0,491 | 16,4 | 0,999 | 6,2 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0132 | 4,4 | 0,0190 | 0,5 | 7 | 7 |
| Формальдегид | 8 | 0,0052 | 1,0 | 0,0840 | 4,2 | 7 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,012 | 0,1 | 0,020 | 0,1 | 0 | 0 |
| Мышьяк | 3 | 0,0231 | 0,2 | 0,0900 | 0,5 |  |  |

#### Таблица 1.2

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(май 2008 года – май 2009 года)

| Города, населенные пункты | ИЗА5 |
| --- | --- |
|  | 2008 год | 2009 год |
|  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |
| Алматы | 12,3 | 12,3 | 14,8 | 14,0 | 14,0 | 11,9 | 13,8 | 10,9 | 16,2 | 10,9 | 13,6 | 13,2 | 13,4 |
| Шымкент | 9,8 | 16,4 | 17,4 | 11,7 | 10,1 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 7,3 | 6,8 | 7,6 | 9,8 | 11,0 |
| Усть- Каменогорск | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 8,6 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 10,4 | 10,4 | 10,2 | 10,7 |
| Актобе | 8,3 | 10,3 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | 9,5 | 8,4 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | 9,4 | 9,9 |
| Тараз | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 8,3 | 8,5 |
| Караганда | 6,3 | 6,7 | 8,6 | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 7,6 |
| Атырау | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 6,9 | 7,5 |
| Темиртау | 10,1 | 7,9 | 12,1 | 11,4 | 6,3 | 9,8 | 10,6 | 9,6 | 8,2 | 9,7 | 8,5 | 6,8 | 7,4 |
| Жезказган | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 7,1 | 6,8 |
| Семей | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 6,0 | 4,4 | 4,0 | 5,8 | 5,7 | 4,8 | 6,4 |
| Риддер | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,0 |
| Астана | 10,1 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | 6,5 | 4,1 | 5,3 | 3,8 | 4,4 | 5,4 |
| Кызылорда | 5,5 | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 6,3 | 5,0 |
| пос. Глубокое | 3,2 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 6,3 | 5,3 | 4,4 | 4,7 |
| Петропавловск | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 | 4,1 |
| Актау | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 3,6 | 3,9 |
| Костанай | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,9 | 3,5 |
| Уральск | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| Балхаш | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 2,2 | 2,8 |
| Павлодар | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,4 |
| Талдыкорган* |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 1,1 | 0,9 |
| Экибастуз | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,8 |
| Кокшетау* |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 |

*В г.Талдыкоргане и г.Кокшетау комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с апрелем 2009 года в городах Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Астана, Семей, и Шымкент отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха (табл. 1.2).

В сравнении с маем 2008 года в городах Балхаш, Жезказган, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Семей, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Астана, Риддер и Темиртау- снижение (табл. 1.2).

Содержание вредных веществ в мае 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.3.).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,2 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Атырау составила 5,6 ПДК, в г.Астане – 2,7 ПДК, в г.Жезказгане – 2,5 ПДК, в городах Актау, Алматы, Балхаш, Риддер, Павлодар, Семей, Темиртау и Уральск находилась в пределах 1,0-1,6 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 6,0 ПДК, в г.Семей – 4,0 ПДК, в г.Атырау и г.Балхаше – 3,6 ПДК, в городах Актау, Алматы, Жезказган, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Темиртау и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,0-2,6 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в г.Кызылорде составила 2,1 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,9 ПДК, в г.Риддере 1,3 ПДК.      В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций   диоксида   серы   равная 3,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,3 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,005 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе  (0,040 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики в среднем составила 0,4 ПДК. Средняя концентрация оксида углерода превышала ПДК в г.Алматы и составила 1,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Таразе составила 3,4  ПДК, в г.Темиртау – 3,0 ПДК, в городах Алматы, Балхаш, Караганда, Павлодар, Семей и Шымкент находились в пределах 1,0 -2,0 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,2 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышала 2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Жезказган, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер, Семей, Тараз и Шымкент находилась в пределах 1,0-2,0 ПДК. В г.Шымкенте максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 5,2 ПДК, в г.Астане – 4,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,9 ПДК, в г.Алматы и г.Семей превышала 2 ПДК, в городах Жезказган, Костанай, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау и пос.Глубокое находилась в пределах 1,2-2,0 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,5 ПДК.  Средняя   концентрация  фенола в г.Темиртау составила 2,7 ПДК,     в г.Жезказгане, в г.Караганде, в г.Семей - 2,0 ПДК, в городах Риддер, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое превышала 1 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций фенола достигала 3,2 ПДК, в г.Павлодаре и г.Темиртау – 3,0 ПДК, в г.Жезказгане и г.Караганде - превышала 2 ПДК, в г.Семей и пос.Глубокое – превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 3,3 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Алмате составила 5,0 ПДК, в г.Актобе и г.Шымкенте – 4,3 ПДК, в г.Таразе – 3,0 ПДК, в г.Караганде – 2,7 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,0 ПДК, в г.Петропавловске – 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида превышала ПДК только в г.Алмате и составила 1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует).

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 1,5 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау составила 1,6 ПДК.

Средняя за месяц концентрация фтористого водорода в г.Астане составила – 1,0 ПДК. В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  равная  4,2 ПДК, в  г.Таразе - 1,9 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора и хлористого водорода в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в мае 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Актау | 3,9 | Взвешенные | 0,24 | 1,6 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,052 | 1,3 | 0,08 |  |  |
| 2. Актобе | 9,9 | Диоксид азота | 0,047 | 1,2 | 0,08 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,019 |  |  |
| 3. Алматы | 13,4 | Взвешенные | 0,23 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,6 |
|  |  | Оксид углерода | 3,6 | 1,2 | 10 | 2,0 | 13,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,081 | 2,0 | 0,19 | 2,2 | 39,7 |
|  |  | Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,050 | 1,4 | 4,1 |
| 4. Астана | 5,4 | Взвешенные | 0,40 | 2,7 | 3 | 6,0 | 26,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,056 | 1,4 | 0,34 | 4,0 | 24,4 |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 | 1,0 | 0,084 | 4,2 | 5,1 |
| 5. Атырау | 7,5 | Взвешенные | 0,84 | 5,6 | 1,8 | 3,6 | 80,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,049 | 1,2 | 0,07 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,8 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 3,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,040 |  | 1,490 | 3,0 | 1,9 |
|  |  | Оксид углерода | 0,6 |  | 10 | 2,0 | 0,5 |
| 7. пос.Глубокое | 4,7 | Диоксид азота | 0,084 | 2,1 | 0,15 | 1,8 | 41,7 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,014 | 1,4 | 1,4 |
| 8. Жезказган | 6,8 | Взвешенные | 0,38 | 2,5 | 1,2 | 2,4 | 21,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,048 | 1,2 | 0,14 | 1,6 | 14,6 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,024 | 2,4 | 12,5 |
| 9. Караганда | 7,6 | Оксид углерода | 1,5 |  | 7 | 1,4 | 0,3 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,011 | 1,1 | 1,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,025 |  |  |
| 10. Кокшетау | 0,7 | Оксид углерода | 2,0 |  | 2 |  |  |
| 11. Костанай | 3,5 | Диоксид азота | 0,064 | 1,6 | 0,17 | 2,0 | 5,1 |
| 12. Кызылорда | 5,0 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,107 | 2,1 | 0,154 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,060 | 1,5 | 0,08 |  |  |
| 13. Павлодар | 2,4 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 7,7 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 8 | 1,6 | 1,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,014 |  | 0,15 | 1,8 | 2,1 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,030 | 3,0 | 1,4 |
| 14.Петропавловск | 4,1 | Оксид углерода | 1,5 |  | 3 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,041 | 1,0 | 0,07 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 15. Риддер | 6,0 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,3 |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,066 | 1,3 | 0,113 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,056 | 1,4 | 0,11 | 1,3 | 5,6 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,008 |  |  |
| 16. Семей | 6,4 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 2 | 4,0 | 2,8 |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 6 | 1,2 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,047 | 1,2 | 0,18 | 2,1 | 10,4 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,027 | 2,7 | 29,2 |
| 17. Талдыкорган | 0,9 | Оксид углерода | 1,0 |  | 2 |  |  |
| 18. Тараз | 8,5 | Взвешенные | 0,14 |  | 1,3 | 2,6 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 17 | 3,4 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,062 | 1,6 | 0,16 | 1,9 | 19,9 |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 |  | 0,037 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,026 |  |  |
| 19. Темиртау | 7,4 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,9 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 15 | 3,0 | 1,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,028 |  | 0,10 | 1,2 | 0,9 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,7 | 0,030 | 3,0 | 20,4 |
|  |  | Аммиак | 0,059 | 1,5 | 0,310 | 1,6 | 3,7 |
| 20. Уральск | 2,9 | Взвешенные | 0,20 | 1,4 | 0,3 |  |  |
| 21. Усть- | 10,7 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,7 | 1,4 | 0,2 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,093 | 1,9 | 1,138 | 2,3 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,109 | 2,7 | 0,33 | 3,9 | 68,4 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,032 | 3,2 | 6,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,006 | 2,0 | 0,011 | 0,3 |  |
| 22. Шымкент | 11,0 | Оксид углерода | 1,6 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,055 | 1,4 | 0,44 | 5,2 | 10,8 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,029 |  |  |
| 23. Экибастуз | 0,8 | Диоксид азота | 0,016 |  | 0,04 |  |  |

В таблице 1.4 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Наблюдения проводятся в 7 населенных пунктах: Алматы (5), Атырау (1), СКФМ Боровое (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1). Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых  населенных пунктах  количество примесей может быть меньше.

Во всех перечисленных населенных пунктах, где установлены наземные комплексы "СКАТ" проводятся работы по их опытной эксплуатации. Все полученные данные в стадии апробации и адаптации к местным условиям.

Таблица 1.4

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за май 2009 года

| Город населенный пункт | Номер ПНЗ | Название примесей | Cредняя концентрация | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Алматы |  | Диоксид серы | 0,036 | 0,7 | 0,366 | 0,7 |
|  | 27 | Оксид углерода | 0,219 | 0,1 | 1,566 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,010 | 0,2 | 0,094 | 1,1 |
|  |  | Оксид азота | 0,0003 | 0,01 | 0,012 | 0,03 |
|  | 28 | Оксид углерода | 0,511 | 0,2 | 2,678 | 0,5 |
|  |  | Диоксид серы | 0,060 | 1,2 | 0,335 | 0,7 |
|  | 29 | Оксид углерода | 1,234 | 0,4 | 7,904 | 1,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,039 | 1,0 | 0,196 | 2,3 |
|  |  | Оксид азота | 0,035 | 0,6 | 0,492 | 1,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,003 | 0,1 | 0,014 | 0,03 |
|  | 30 | Оксид углерода | 0,499 | 0,2 | 1,797 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,010 | 0,2 | 0,064 | 0,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,008 | 0,1 | 0,110 | 0,3 |
|  | 31 | Оксид углерода | 0,861 | 0,3 | 5,37 | 1,1 |
|  |  | Диоксид серы | 0,027 | 0,5 | 0,060 | 0,1 |
| СКФМ Боровое | 1 | Оксид углерода | 0,156 | 0,1 | 0,577 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,003 | 0,1 | 0,107 | 1,3 |
|  |  | Озон | 0,011 | 0,4 | 0,127 | 0,8 |
| ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона) |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,815 |  | 7,193 |  |
|  | 2 | Диоксид серы | 0,027 | 0,5 | 0,046 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,120 | 0,04 | 1,269 | 0,3 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,029 |  | 0,300 |  |
|  | 3 | Диоксид серы | 0,021 | 0,4 | 0,040 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,096 | 0,0 | 1,533 | 0,3 |
|  |  | Озон | 0,071 | 2,4 | 0,136 | 0,9 |
| Атырау |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,023 |  | 0,565 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,0 | 0,047 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,217 | 0,1 | 1,811 | 0,4 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,023 | 0,6 | 0,163 | 1,9 |
|  |  | Оксид азота | 0,003 | 0,0 | 0,170 | 0,4 |
|  |  | Озон | 0,031 | 1,0 | 0,500 | 3,1 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,000 | 0,0 |
|  |  | Аммиак | 0,016 | 0,4 | 0,059 | 0,3 |
| Петропавловск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,007 |  | 0,102 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,0 | 0,016 | 0,0 |
|  |  | Оксид углерода | 0,385 | 0,1 | 3,256 | 0,7 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,007 | 0,2 | 0,059 | 0,7 |
|  |  | Оксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,090 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,027 | 0,9 | 0,162 | 1,0 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,015 | 1,9 |
|  |  | Аммиак | 0,008 | 0,2 | 0,029 | 0,1 |
| Тараз |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,045 |  | 0,817 |  |
|  | 6 | Диоксид серы | 0,015 | 0,3 | 0,114 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,492 | 0,2 | 7,603 | 1,5 |
|  |  | Озон | 0,032 | 1,1 | 0,141 | 0,9 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,038 | 4,8 |
| Уральск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,003 | 0,0 | 0,100 | 0,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,070 | 1,4 | 0,240 | 0,5 |
|  | 5 | Оксид углерода | 0,540 | 0,2 | 2,000 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,034 | 0,9 | 0,090 | 1,1 |
|  |  | Оксид азота | 0,012 | 0,2 | 0,060 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,052 | 1,7 | 0,084 | 0,5 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,006 | 0,8 |
|  |  | Аммиак | 0,013 | 0,3 | 0,050 | 0,3 |

2. Качество поверхностных вод суши в мае 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за май 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и оз.Балкаш.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2). Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 10 рек, 2 водохранилища и 1 озеро, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 35 рек, 3 водохранилища, 4 озера и 2 канала.

К классу "загрязненных" принадлежит 10 рек, 2 озера и 3 водохранилища: реки – Ертис (Павлодарская), Брекса, Тихая, Ульби, Оба (ВКО), Илек (ЗКО и Актюбинская), Сары-Булак (г.Астана), Шерубайнура (Карагандинская), Аксу, Карабалта (Жамбылская), 2 озера - Балкаш (Карагандинская), Улькен Шабакты (Акмолинская) и 3 водохранилища – Самаркандское (Карагандинская), Куртинское (Алматинская) и Шардаринская (ЮКО).

К классу "грязных" относятся реки Глубочанка, Красноярка (ВКО), Убаган (Костанайская), 1 озеро – Бийликоль (Жамбылская), 1 водохранилище – Кенгирское (Карагандинская).

Состояние качества воды р.Кара-Кенгир (Карагандинская) характеризуется как "чрезвычайно грязная" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, железо общее, сульфаты, азот нитритный, нефтепродукты, хром (6+), цинк (2+), фенолы и БПК5 (табл.2.2).

В мае 2009 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) медью поверхностных вод р.Кара-Кенгир (Карагандинская).

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана  было отмечено в 7 случаях на 6 водных объектах: р.Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Ульби (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Глубочанка (ВКО) – 2 случая ВЗ, р.Кара-Кенгир (Карагандинская) - 1 случай ВЗ, оз.Бийликоль (Жамбылская) – 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за май 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Кара Ертис (ВКО) | 1 | р.Ертис (ВКО) | 1. | р.Ертис (Павлодарская) | 1 | р.Глубочанка |  |  | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2 | пр.Шароновка | 2 | р.Буктырма | 2. | р.Брекса | 2 | р.Красноярка |  |  |  |  |
| 3 | р.Кигач | 3 | р.Емель | 3 | р.Тихая | 3 | р.Убаган |  |  |  |  |
| 4 | р.Урал (Атырауская) | 4 | р.Аягуз | 4 | р.Ульби | 4 | оз.Улькен Шабакты |  |  |  |  |
| 5 | р.Эмба | 5 | р.Урал(ЗКО) | 5 | р.Оба | 5 | оз.Бийликоль |  |  |  |  |
| 6 | р.Есиль (СКО) | 6 | р.Чаган | 6 | р.Илек | 6 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |
| 7 | р.Жабай | 7 | р.Деркул | 7 | р.Сары-Булак |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Беттыбулак | 8 | р.Орь | 8 | р.Шерубайнура |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Бугунь | 9 | р.Тобол | 9 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Катта-Бугунь | 10 | р.Аят | 10 | р.Карабалта |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вдхр Сергеевское | 11 | р.Тогызак | 11 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вдхр Вячеславское | 12 | р.Есиль (Акмолинская) | 12 | вдхр Куртинское |  |  |  |  |  |
| 13 | оз.Бурабай | 13 | р.Ак-Булак | 13 | вдхр.Шардаринское |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | р.Нура | 14 | оз.Балкаш |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | р.Иле | 15 | оз.Улькен-Шабакты |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | р.Шилик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Шарын |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Текес |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Турген |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Каркара |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Есик |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Каскелен |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | р.Баянкол |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | р.Есентай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | р.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | р.Беркара |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | р.Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | оз.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | кан.Кушум |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | вдхр Бартогай |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за май 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,2-75,0 | 50 | реки Ертис, Кара-Ертис, Бухтырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Оба, Емель, Аягуз, Тобол, Аят, Тогызак, Убаган, Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, Шардаринское, озера Балкаш, Бийликоль |
| 2 | Железо общее | 1,1-9,3 | 25 | реки Ертис, Кара-Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Емель, Есиль (СКО), Иле, Шилик, Шарын, Текес, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Сырдарья (Кызылординская) водохранилища Куртинское, Бартогай |
| 3 | Сульфаты | 1,1-15,0 | 23 | реки Емель, Аягуз, Тобол, Аят, Тогузак, Убаган, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 4 | Азот нитритный | 1,1-10,9 | 21 | реки Бухтырма, Оба, Емель, Аягуз, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек, Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Шарын, Турген, Шу, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Куртинское, Шардаринское, кан.Кушум |
| 5 | БПК5 | 1,2-18,8 | 18 | реки Кигач, Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек (Актюбинская), Орь, Эмба, Тогызак, Сары-Булак, Жабай, Кара-Кенгир, Шу, Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ, оз.Бийликоль, кан.Кушум |
| 6 | Кремний | 1,1-2,3 | 17 | реки Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай, оз.Улькен Алматы |
| 7 | Фенолы | 1,2-3,0 | 12 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Есик, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, вдхр Кенгирское |
| 8 | Фториды | 1,1-17,7 | 11 | реки Ак-Булак, Беттыбулак, Каркара, Баянкол, Киши Алматы, Аксу, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Улькен Алматы |
| 9 | Цинк (2+) | 1,2-24,8 | 11 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Нура (Карагандинская), Келес, Бадам, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, оз.Балкаш |
| 10 | Аммоний солевой | 1,3-7,3 | 10 | реки Ертис (Павлодарская), Бухтырма, Брекса, Глубочанка, Красноярка, Оба, Илек (Актюбинская), Убаган, Кара-Кенгир, Шерубайнура |
| 11 | Нефтепродукты | 1,8-8,4 | 8 | реки Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шу, Аксу, Карабалта, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, оз.Балкаш |
| 12 | Магний | 1,2-2,4 | 7 | Реки Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Сырдарья, вдхр Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды |
| 13 | Марганец | 1,1-4,8 | 4 | реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка |
| 14 | Хлориды | 1,8-6,7 | 3 | реки Убаган, Ак-Булак, оз.Султанкельды |
| 15 | Хром (6+) | 1,5 | 1 | р.Урал (ЗКО) |
| 16 | Бор | 15,3 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Поверхностные воды реки Ертис в пределах Восточно-Казахстанской области характеризуются как "умеренно загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,70), а на территории Павлодарской области как "загрязненная" (4 класс ИЗВ=2,58). На всем протяжении р.Ертис превышение ПДК отмечались по железу общему в пределах 4,3-9,3 ПДК и меди 3,1 ПДК. В р.Ертис в пределах Павлодарской области отмечена также концентрация аммония солевого 1,3 ПДК.

Воды р.Кара Ертис (ВКО) оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,89). Среднее содержание меди составило 2,3 ПДК.

Качество воды рек Буктырма, Емель и Аягуз (ВКО) оцениваются как "умеренно загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,08-2,06). По течению реки отмечены концентрации азота нитритного и меди в пределах 1,1-3,9 ПДК. В р.Буктырма отмечены также концентрации железа общего 2,8 ПДК и аммония солевого 1,5 ПДК, в р.Емель – сульфатов 2,3 ПДК, железа общего 1,1 ПДК, а в р.Аягуз – сульфатов 1,2 ПДК.

Воды рек Брекса, Тихая, Ульби и Оба (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,11-3,86). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 4,9-7,8 ПДК, железа общему – 4,2-9,2 ПДК. В р.Брекса отмечены также концентрации цинка(2+) 6,1 ПДК и аммония солевого 1,3 ПДК, в р.Оба – аммония солевого 1,9 ПДК и азота нитритного 1,4 ПДК. В реках Тихая и Ульби средние концентрации цинка(2+) находились в пределах 5,7-7,3 ПДК и марганца – 1,1-1,3 ПДК.

Состояние качества воды рек Глубочанка и Красноярка (ВКО) оцениваются как "грязные" (5 класс ИЗВ=4,21-5,83). Средние концентрации цинка(2+) находились в пределах 11,8-24,8 ПДК, марганца – 3,2-4,8 ПДК, аммония солевого – 2,3-2,5 ПДК.  В  р.Глубочанка  отмечена также концентрация меди 6,7 ПДК, а в р.Красноярка – железа общего 1,9 ПДК.

Всего на территории бассейна р.Ертис зарегистрировано 5 случаев ВЗ (табл.2.3).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды р.Урал в пределах Атырауской области характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,38), а на территории Западно - Казахстанской области как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,34). В р.Урал на территории Западно-Казахстанской   области  превышения  ПДК  отмечены  по  азоту нитритному  2,5 ПДК, хрому (6+) 1,5 ПДК, БПК5 и фенолам 1,3 ПДК.

Воды рек Эмба (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,43-0,96). В реках Кигач и Эмба концентрация БПК5 находилась в пределах 2,5-4,2 ПДК.

Загрязненность рек Орь (Актюбинская), Чаган, Деркул, кан. Кушум (ЗКО) по состоянию качества относится к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,09-1,43). Во всех реках концентрация БПК5 находилась в пределах 1,8-4,4 ПДК. В реках Чаган и Деркул наблюдались концентрации фенолов и азота нитритного до 1,4 ПДК. В кан.Кушум также зарегистрирована содержание азота нитритного 1,9 ПДК.

Воды р.Илек (Актюбинская и ЗКО) характеризуется  как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,52-3,95). В р.Илек на территории Актюбинской области превышения ПДК отмечены по борам 15,3 ПДК, аммоний солевому 1,9 ПДК, БПК5 1,7 ПДК и азоту нитритному 1,3 ПДК, а в пределах Западно-Казахстанской области по фенолам 1,4 ПДК и азоту нитритному 10,9 ПДК.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Реки Тобол, Аят, Тогызак, и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,08-2,26). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по сульфатам в пределах 1,1-2,5 ПДК и по меди – 2,0-8,0 ПДК. В р.Тогызак отмечена также концентрация БПК5 1,2 ПДК.

Загрязненность р.Убаган по состоянию качества относится к 5 классу - "грязная" (ИЗВ=4,60). Средние концентрации сульфатов составили 15,0 ПДК, хлоридов – 6,7 ПДК, аммония солевого – 2,1 ПДК и меди – 2,0 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) Поверхностные воды р.Есиль в пределах Северо-Казахстанской области характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,94), а на территории Акмолинской области как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,24). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,2-3,0 ПДК. В р.Есиль на территории Акмолинской области отмечены также средние концентрации магния 1,2 ПДК, а в пределах Северо-Казахстанской области железа общего 1,4 ПДК.

Воды рек Жабай, Беттыбулак, оз.Бурабай, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,60-0,85). В р.Беттыбулак и оз.Бурабай концентрация фторидов находилось в пределах 1,3-2,7 ПДК. В р.Жабай содержание БПК5 составило 1,9 ПДК, в вдхр Сергеевское сульфатов - 1,2 ПДК.

Поверхностные воды р.Ак-Булак, озер Шортан, Копа, Султанкельды и кан.Нура-Есиль оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,11-2,41). В р.Ак-Булак средние концентрации сульфатов составили 5,3 ПДК, меди 4,0 ПДК, фторидов 1,9 ПДК и хлоридов 1,8 ПДК. В оз.Копа содержание сульфатов  составило  3,0 ПДК,  магния  1,7 ПДК,  в   оз.Шортан  –  фторидов  8,5 ПДК. В оз.Султанкельды превышение ПДК зарегистрированы по сульфатам 6,3 ПДК, магнию 2,4 ПДК, хлоридам 2,0 ПДК, фторидам 1,7 ПДК, а в кан.Нура-Есиль по сульфатам 2,6 ПДК.

Уровень загрязненности р.Сары-Булак и оз.Улькен Шабакты соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=3,00-3,88). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам в пределах 2,1-5,0 ПДК, магнию – 1,7-1,9 ПДК. В  р.Сары-Булак  также  отмечены  средние  концентрации  азота  нитритного  6,7 ПДК, нефтепродуктов 2,1 ПДК, БПК5 1,7 ПДК. В оз.Улькен Шабакты содержание фторидов составило 17,7 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура (Карагандинская и Акмолинская) характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,16-2,10). В р.Нура в пределах Акмолинской области содержание сульфатов составило 2,7 ПДК, а на территории Карагандинской области меди 3,9 ПДК, цинка(2+) 3,0 ПДК, азота нитритного 2,2 ПДК и фенолов 2,0 ПДК.

Поверхностные воды р.Шерубайнура и вдхр Самаркандское (Карагандинская) соответствует 4 классу "загрязненные" (ИЗВ=3,09-3,85).  Превышения ПДК  наблюдались  по меди  в пределах 3,2-5,2 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК. В вдхр Самаркандское зарегистрированы также концентрации цинка(2+) 7,8 ПДК и нефтепродуктов 2,2 ПДК,  а в  р.Шерубайнура  – азота  нитритного 9,0 ПДК и аммония солевого 7,3 ПДК.

Состояние качества воды вдхр Кенгирское (Карагандинская) соответствует 5 классу "грязная" (ИЗВ=4,03). Превышения ПДК отмечались по меди 15,0 ПДК, нефтепродуктам 4,4 ПДК, фенолам 2,0 ПДК, цинку(2+) 1,2 ПДК.

Состояние качества воды р.Кара-Кенгир (Карагандинская) характеризуется как "чрезвычайно грязная" (7 класс, ИЗВ=15,90). Превышения ПДК наблюдались по меди 75,0 ПДК, нефтепродуктам 8,4 ПДК, азоту нитритному 6,0 ПДК, аммоний солевому 3,6 ПДК и БПК5 1,7 ПДК. Наблюдались 1 случай ЭВЗ и 1 случай ВЗ.

Озеро Балкаш  Состояние качества поверхностных вод оз.Балкаш оценивается как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,68). Превышения ПДК наблюдались по меди 11,0 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК и цинку(2+) 1,2 ПДК.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды рек Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, водохранилищ Капшагай, Бартогай и оз.Улькен Алматы соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,05-2,34). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдались по меди в пределах 1,2-9,8 ПДК, кремнию – 1,1-2,3 ПДК. В реках Иле, Шилик, Шарын, Текес, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр Бартогай отмечены также концентрации железа общего до 3,8 ПДК, в реках Иле, Шарын и Турген – азота нитритного до 3,2 ПДК. В реках Каркара, Баянкол, Киши Алматы и оз.Улькен Алматы средние содержание фторидов находилось в пределах 1,1-1,4 ПДК, а в р.Есик – фенолов 2,0 ПДК.

Качество воды вдхр Куртинское оценивается как "загрязненная" (4 класс ИЗВ=3,04). Превышения ПДК наблюдались по меди 13,2 ПДК, железа общему 1,5 ПДК, кремнию и азоту нитритному 1,2 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Токташ и Беркара соответствуют 3 классу  "умеренно- загрязненные" (ИЗВ=1,13-2,29). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди 2,6-6,1 ПДК. В реках Шу, Токташ и Беркара содержание БПК5 находилось в пределах 2,2-5,5 ПДК. В р.Шу также наблюдались концентрации фенолов и нефтепродуктов 2,0 ПДК и азота нитритного 1,2 ПДК, а в р.Токташ – фенолов 3,0 ПДК и сульфатов 2,6 ПДК.

Поверхностные воды рек Аксу и Карабалта по качеству оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,57-3,72). В обеих реках превышения ПДК отмечались по меди до 6,1 ПДК, фенолам и БПК5 до 3,6 ПДК, нефтепродуктам 2,0 ПДК. В р.Карабалта зарегистрирована также концентрация сульфатов 7,1 ПДК.

Состояние поверхностных вод оз.Бийликоль соответствует 5 классу качества "грязная" (ИЗВ=4,42). Содержание БПК5 составило 18,8 ПДК, сульфатов 3,4 ПДК, меди 1,6 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Поверхностные воды р.Сырдарья (Кызылординская и ЮКО) характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=2,05-2,23). На всем протяжении р.Сырдарья превышения допустимых норм отмечались по сульфатам, меди и магнию в пределах 1,4-4,4 ПДК. В р.Сырдарья на территории Кызылординской  области  наблюдались  также  концентрация железа общего 1,8 ПДК, а в пределах Южно-Казахстанской области – азота нитритного 2,7 ПДК.

Поверхностные воды рек Келес, Бадам (ЮКО) соответствует 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,61-1,89). Превышения ПДК отмечались по меди в пределах 3,0-5,0 ПДК, сульфатам – 2,1-3,6 ПДК, цинку(2+) – 1,1-1,8 ПДК. В р.Бадам зарегистрированы также концентрации азота нитритного 1,5 ПДК.

Состояние поверхностных вод вдхр Шардаринское соответствует 4 классу качества "загрязненная" (4 класс ИЗВ=2,52). Содержание сульфатов и меди составило 5,0 ПДК, азота нитритного 2,7 ПДК, магния 1,4 ПДК.

Реки Бугунь и Катта-Бугунь (ЮКО) характеризуются по качеству воды как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,37-0,47). Превышения ПДК не наблюдалось.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с маем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды р.Ертис на территории Восточно-Казахстанской области существенно не изменилось, в пределах Павлодарской области - ухудшилось. Уровень загрязненности воды в реках Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби (ВКО) существенно не изменилось, в реках Глубочанка, Красноярка и Оба (ВКО) - возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Загрязненность поверхностных вод рек Урал (Атырауская и ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская), Чаган (ЗКО), Илек, Эмба (Актюбинская) осталась на прежнем уровне, а рек Деркул, Илек (ЗКО) и Орь (Актюбинская) - возрасла.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак и вдхр Каратомарское существенно не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Загрязненность поверхностных вод рек Есиль (Акмолинской и СКО), Ак-Булак, Беттыбулак, озер Копа, Улькен Шабакты, Шортан, вдхр Вячеславское и кан.Нура-Есиль (Акмолинская) значительно не изменилась, в р.Сары-Булак, (Акмолинская) – возросла, в р.Жабай, оз.Бурабай (Акмолинская), вдхр Сергеевское (СКО) – снизилась.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды р.Нура (Карагандинской и Акмолинской области), вдхр Кенгирское (Карагандинская) существенно не изменилось, в реках Кара-Кенгир, Шерубайнура и вдхр Самаркандское (Карагандинская) ухудшилось.

Озеро Балкаш Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш возрос.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Уровень загрязненности воды в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, вдхр Капшагай значительно не изменилось. Наблюдалось улучшение качества воды в р.Улькен Алматы.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Карабалта значительно не изменилась, в реках Аксу, Беркара и оз.Бийликоль – возрасла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Бугунь, Катта-Бугунь, Бадам, Келес (ЮКО) существенно не изменилось, а в вдхр Шардаринское (ЮКО) – ухудшилось.

В сравнении с апрелем 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды р.Ертис в пределах Павлодарской области значительно не изменилось, а на территории Восточно-Казахстанской области - ухудшилось.

Уровень загрязненности воды в реках Буктырма, Красноярка и Оба (ВКО) существенно не изменился, в р.Кара Ертис, Брекса, Тихая, Ульби (ВКО) - снизился, в р.Глубочанка (ВКО) – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Загрязненность поверхностных вод рек Урал (Атырауская и ЗКО), Чаган, Деркул (ЗКО), Илек, Эмба (Актюбинская) и Кигач, пр.Шароновка (Атырауская) значительно не изменилась, в р.Орь (Актюбинская) – возрасла.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)  Качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак, вдхр Каратомарское существенно не изменилось, в р.Убаган - ухудшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) Качество воды р.Есиль в пределах Акмолинской области существенно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области - улучшилось.

Качество воды рек Ак-Булак, Сары-Булак, Беттыбулак, озер Бурабай, Шортан, кан.Нура-Есиль, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) существенно не изменилось. Загрязненность поверхностных вод р.Жабай и оз.Султанкельды (Акмолинская) снизилась, а в озерах Копа, Улькен Шабакты – возрасла.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды реках Нура (Карагандинской и Акмолинской области), Кара-Кенгир и вдхр Самаркандское существенно не изменилось, р.Шерубайнура (Карагандинская) - улучшилось, а в вдхр Кенгирское (Карагандинская) – ухудшилось.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)   Уровень загрязненности воды рек Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, водохранилищах Капшагай и Бартогай значительно не изменился. Наблюдалось ухудшение качества воды в р.Улькен Алматы и вдхр Куртинское.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)    Загрязненность в реках Талас, Шу, Асса, Карабалта, Беркара и оз.Бийликоль значительно не изменилась. В р.Токташ наблюдалось улучшение, а в р.Аксу – ухудшение качества воды.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Загрязненность воды р.Сырдарья на территории Кызылординской области существенно не изменилось, а в пределах Южно-Казахстанской области – снизилась. Состояние загрязненности воды в реках Бугунь, Катта-Бугунь Бадам, Келес (ЮКО) существенно не изменилось, а в вдхр Шардаринское (ЮКО) – ухудшилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

в мае 2009 года

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды | Содержание загрязняющих веществ в мае 2009 года превышающих ПДК |
| --- | --- | --- |
|  | май 2008 года | апрель 2009 года | май 2009 года | Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,70 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь | 0,432 0,00306 | 4,3 3,1 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 1,39 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,72 (2кл.) чистая | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | Железо общее Медь Аммоний солевой | 0,926 0,00306 0,6279 | 9,3 3,1 1,3 |
| р.Кара Ертис (ВКО) |  | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,89 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0023 | 2,3 |
| р.Буктырма (ВКО) | 1,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,04 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь Аммоний солевой Азот нитритный | 0,28 0,00215 0,7449 0,021 | 2,8 2,2 1,5 1,1 |
| р.Брекса (ВКО) | 2,94 (4 кл.) загрязнённая | 4,48 (5 кл.) грязная | 3,86 (4 кл.) загрязнённая | Медь Железо общее Цинк(2+) Аммоний солевой | 0,0078 0,7 0,061 0,6552 | 7,8 7,0 6,1 1,3 |
| р.Тихая (ВКО) | 3,50 (4 кл.) загрязнённая | 6,15 (6 кл.) очень грязная | 3,31 (4 кл.) загрязнённая | Медь Цинк(2+) Железо общее Марганец | 0,00655 0,057 0,55 0,011 | 6,5 5,7 5,5 1,1 |
| р.Ульби (ВКО) | 2,88 (4 кл.) загрязнённая | 4,50 (5 кл.) грязная | 3,11 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Железо общее Марганец | 0,0726 0,00491 0,417 0,013 | 7,3 4,9 4,2 1,3 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,48 (4кл.) загрязнённая | 4,21 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Медь Марганец Аммоний солевой | 0,1178 0,00673 0,0322 1,1544 | 11,8 6,7 3,2 2,3 |
| р.Красноярка (ВКО) | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,89 (5 кл.) грязная | 5,83 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Марганец Аммоний солевой Железо общее | 0,2475 0,048 1,2636 0,19 | 24,8 4,8 2,5 1,9 |
| р.Оба (ВКО) | 2,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,68 (4 кл.) загрязнённая | 3,37 (4 кл.) загрязнённая | Железо общее Медь Аммоний солевой Азот нитритный | 0,92 0,00665 0,9399 0,027 | 9,2 6,6 1,9 1,4 |
| р.Емель (ВКО) |  |  | 2,06 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Медь Сульфаты Железо общее | 0,079 0,0036 234 0,11 | 3,9 3,6 2,3 1,1 |
| р.Аягуз (ВКО) |  |  | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Медь Сульфаты | 0,045 0,0013 117 | 2,3 1,3 1,2 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,32 (2 кл) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,33 (2 кл) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая | 0,56 (2 кл.) чистая | БПК5 | 5,00 | 2,5 |
| р.Урал (Атырауская) | 0,39 (2 кл) чистая | 0,31 (2 кл.) чистая | 0,38 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (ЗКО) | 1,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Хром(6+) БПК5 Фенолы | 0,05 0,03 3,90 0,0013 | 2,5 1,5 1,3 1,3 |
| р.Чаган (ЗКО) | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,59 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Фенолы Азот нитритный | 8,72 0,0012 0,024 | 4,4 1,2 1,2 |
| р.Деркул (ЗКО) | 0,89 (2 кл) чистая | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Фенолы Азот нитритный | 7,0 0,0014 0,022 | 3,5 1,4 1,1 |
| Канал Кушум (ЗКО) |  |  | 1,09 (3кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный БПК5 | 0,038 3,5 | 1,9 1,8 |
| р.Илек (ЗКО) | 0,97 (2 кл) чистая |  | 2,52 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Фенолы | 0,218 0,0014 | 10,9 1,4 |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,71 (4 кл.) загрязнённая | 3,60 (4 кл.) загрязнённая | 3,95 (4 кл.) загрязнённая | Бор Аммоний солевой БПК5 Азот нитритный | 0,26 0,73 3,44 0,025 | 15,3 1,9 1,7 1,3 |
| р.Орь (Актюбинская) | 0,76 (2 кл) чистая | 0,73 (2 кл) чистая | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 | 6,0 | 3,0 |
| р.Эмба (Актюбинская) | 0,59 (2 кл) чистая | 0,65 (2 кл) чистая | 0,96 (2 кл) чистая | БПК5 | 8,34 | 4,2 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,008 246,2 | 8,0 2,5 |
| р.Аят (Костанайская) | 1,55 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь | 232,5 0,002 | 2,3 2,0 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,31 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь БПК5 | 240,9 0,002 3,50 | 2,4 2,0 1,2 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,002 105,7 | 2,0 1,1 |
| р.Убаган (Костанайская) |  | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,60 (5 кл.) грязная | Сульфаты Хлориды Аммоний солевой Медь | 1500,5 2009,3 1,04 0,002 | 15,0 6,7 2,1 2,0 |
| р.Есиль (СКО) | 0,75 (2 кл) чистая | 1,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,94 (2 кл) чистая | Железо общее Сульфаты | 0,14 123 | 1,4 1,2 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 2,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,56 (2 кл) чистая | 0,70 (2 кл) чистая | Сульфаты | 117 | 1,2 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,03 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 300,3 46,12 | 3,0 1,2 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,47 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Фториды Хлориды | 527,67 0,004 1,47 564,0 | 5,3 4,0 1,9 1,8 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 2,13 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 2,64 (4 кл.) загрязнённая | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Нефтепродукты Магний БПК5 | 0,134 500,6 0,104 76,83 3,37 | 6,7 5,0 2,1 1,9 1,7 |
| р.Жабай (Акмолинская) | 1,05 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,79 (2 кл) чистая | БПК5 | 3,85 | 1,9 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,93 (2 кл.) чистая | 0,65 (2 кл) чистая | 0,60 (2 кл) чистая | Фториды | 1,00 | 1,3 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,70 (2 кл.) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая | 0,61 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,20 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 0,61 (2 кл) чистая | 1,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 297,0 67,50 | 3,0 1,7 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,18 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 0,78 (2 кл) чистая | 0,85 (2 кл) чистая | Фториды | 2,040 | 2,7 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,43 (4кл.) загрязнённая | 0,51 (2 кл) чистая | 3,88 (4кл.) загрязнённая | Фториды Сульфаты Магний | 13,29 208,0 68,80 | 17,7 2,1 1,7 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,87 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,87 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 6,38 | 8,5 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 2,94 (4 кл.) загрязнённая | 2,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 663,00 95,3 609 1,26 | 6,3 2,4 2,0 1,7 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 1,17 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 1,82 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты | 260,50 | 2,6 |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,32 (3 кл.) умеренно-загрязнённая | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты | 269,50 | 2,7 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,62 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Цинк(2+) Азот нитритный Фенолы | 0,0039 0,030 0,044 0,002 | 3,9 3,0 2,2 2,0 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 5,36 (5 кл.) грязная | 17,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 15,90 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Нефтепродукты Азот нитритный Аммоний солевой БПК5 | 0,075 0,42 0,119 1,79 3,38 | 75,0 8,4 6,0 3,6 1,7 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,57 (5 кл.) грязная | 3,85 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Аммоний солевой Медь Фенолы | 0,179 3,64 0,0032 0,002 | 9,0 7,3 3,2 2,0 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 4,62 (5 кл.) грязная | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | 4,03 (5 кл.) грязная | Медь Нефтепродукты Фенолы Цинк(2+) | 0,015 0,22 0,002 0,012 | 15,0 4,4 2,0 1,2 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 0,87 (2кл.) чистая | 2,80 (4 кл.) загрязнённая | 3,09 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Нефтепродукты Фенолы | 0,078 0,0052 0,11 0,002 | 7,8 5,2 2,2 2,0 |
| оз.Балкаш (Карагандинская) | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,68 (4 кл.) загрязнённая | Медь Нефтепродукты Цинк(2+) | 0,011 0,09 0,012 | 11,0 1,8 1,2 |
| р.Иле (Алматинская) | 1,54 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Азот нитритный Кремний | 0,0036 0,26 0,037 16,1 | 3,6 2,6 1,8 1,6 |
| р.Шилик (Алматинская) |  | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая я | 1,66 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний | 0,0042 0,20 16,7 | 4,2 2,0 1,7 |
| р.Шарын (Алматинская) |  | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Азот нитритный Кремний Железо общее | 0,0067 0,064 15,7 0,15 | 6,7 3,2 1,6 1,5 |
| р.Текес (Алматинская) | 1,74 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая я | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Кремний Медь | 0,30 21,1 0,0012 | 3,0 2,1 1,2 |
| р.Коргас (Алматинская | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Кремний Медь | 23,2 0,0019 | 2,3 1,9 |
| р.Турген (Алматинская) |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний Азот нитритный | 0,0026 0,23 14,2 0,022 | 2,6 2,3 1,4 1,1 |
| р.Каркара (Алматинская) |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,59 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний Фториды | 0,0046 0,15 12,0 0,81 | 4,6 1,5 1,2 1,1 |
| р.Есик (Алматинская) |  | 1,93(3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Фенолы Кремний | 0,0065 0,20 0,002 11,0 | 6,5 2,0 2,0 1,1 |
| р.Каскелен (Алматинская) |  | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний | 0,0063 0,23 12,2 | 6,3 2,3 1,2 |
| р.Баянкол (Алматинская) |  | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,99 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний Фториды | 0,0064 0,20 11,1 0,81 | 6,4 2,0 1,1 1,1 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний | 0,0098 11,9 | 9,8 1,2 |
| вдхр Куртинское (Алматинская) |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,04 (4 кл.) загрязнённая | Медь Железо общее Кремний Азот нитритный | 0,0132 0,15 12,5 0,023 | 13,2 1,5 1,2 1,2 |
| вдхр Бартогай (Алматинская) |  | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний | 0,0074 0,19 13,2 | 7,4 1,9 1,3 |
| оз.Улькен Алматы (Алматинская) |  |  | 1,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Кремний Фториды | 17,7 1,07 | 1,7 1,4 |
| р.Киши Алматы | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь Кремний Фториды | 0,38 0,032 20,3 0,90 | 3,8 3,2 2,0 1,2 |
| р.Есентай | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Кремний | 0,035 0,22 18,7 | 3,5 2,2 1,8 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 2,81 (4 кл.) загрязнённая | 0,96 (2 кл.) чистая | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Железо общее | 0,0020 18,2 0,12 | 2,0 1,8 1,2 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0036 | 3,6 |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,09 (3кл.) умеренно загрязнённая | 1,95 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,28 (3кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты Азот нитритный | 0,0050 5,6 0,002 0,10 0,024 | 5,0 2,8 2,0 2,0 1,2 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,55 (3кл.) умеренно-загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0030 | 3,0 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 2,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,57 (4кл.) загрязнённая | Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты Фториды | 0,0061 6,4 0,002 0,10 1,13 | 6,1 3,2 2,0 2,0 1,5 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 3,68 (4кл.) загрязнённая | 3,61 (4кл.) загрязнённая | 3,72 (4кл.) загрязнённая | Сульфаты Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 708 0,0060 7,14 0,003 0,10 | 7,1 6,0 3,6 3,0 2,0 |
| р.Беркара (Жамбылская) | 0,88 (2кл.) чистая | 1,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 | 0,0026 4,43 | 2,6 2,2 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 3,23 (4кл.) загрязнённая | 2,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 Фенолы Сульфаты | 0,0061 11,0 0,003 259 | 6,1 5,5 3,0 2,6 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 3,25 (4 кл.) загрязнённая | 4,85 (5 кл.) грязная | 4,42 (5 кл.) грязная | БПК5 Сульфаты Медь | 18,8 342 0,0016 | 18,8 3,4 1,6 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Цинк(2+) | 356 0,003 0,011 | 3,6 3,0 1,1 |
| р.Бадам (ЮКО) | 2,95 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,92 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,89 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Цинк(2+) Азот нитритный | 0,005 211 0,018 0,030 | 5,0 2,1 1,8 1,5 |
| р.Бугунь (ЮКО) | 0,48 (2 кл) чистая | 0,52 (2 кл) чистая | 0,47 (2 кл) чистая |  |  |  |
| р.Катта-Бугунь (ЮКО) | 0,46 (2 кл) чистая | 0,31 (2 кл) чистая | 0,37 (2 кл) чистая |  |  |  |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,81(3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,52 (4кл.) загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный Магний | 500 0,005 0,053 55,9 | 5,0 5,0 2,7 1,4 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,59 (4кл.) загрязнённая | 2,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный Магний | 437 0,004 0,053 56,6 | 4,4 4,0 2,7 1,4 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,89 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Железо общее Магний | 0,0035 275 0,29 71,95 | 3,5 2,8 2,9 1,8 |

# Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за май 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса | 1 ВЗ | 07.05.09 г. | Цинк(2+) | 0,12 | 12,0 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Ульби, ВКО, рудн.Тишинский 4,8 км ниже сброса шахтных вод; у автодорожного моста | 1ВЗ | 07.05.09 г. | Цинк(2+) | 0,185 | 18,5 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Красноярка, ВКО 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника | 1ВЗ | 21.05.09 г. | Цинк(2+) | 0,495 | 49,5 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Глубочанка, ВКО 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п.Белоусовка | 1ВЗ | 21.05.09 г. | Цинк(2+) | 0,205 | 20,5 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Глубочанка, ВКО 0,5 км выше устья, 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 1ВЗ | 21.05.09 г. | Цинк(2+) | 0,133 | 13,3 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 5 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок», с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1ВЗ | 18.05.09 г. | БПК5 | 18,8 | 18,8 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир,Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 21.05.09 г. | Медь | 0,071 | 71,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ЭВЗ | 21.05.09 г. | Медь | 0,140 | 140,0 |
|  | 1 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |
| Всего | 7 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10,0 |