|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск 9 (119)

(сентябрь 2009 г.)

АСТАНА 2009

|  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в сентябре 2009 года.……………………..………….…… | 4 |
|  | Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городах Алматы и Балхаш за август 2009 года……………………. | 13 |
| 2. | Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в сентябре 2009 года………… | 15 |
|  | Приложения……………………………………………… | 30 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в сентябре 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 55 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 22 населенных пунктах республики: городах Актау (2), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2),  Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1),  Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5),  Шымкент (4), Экибастуз (1) и  пос.Глубокое (1).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ" проводятся в 7 населенных пунктах: Алматы (5), Атырау (1), СКФМ Боровое (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1).

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за сентябрь 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА510,4) и в г.Шымкенте (ИЗА510,2).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 5 городов  (Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актобе и  Тараз) (рис.1.1).

В 9 городах были отмечены средние концентрации диоксида азота в пределах 1,1-2,5 ПДК (наибольшая средняя в п.Глубокое), в 8 городах концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,1-3,3 ПДК  (наибольшая средняя в г.Атырау), в 7 городах концентрации фенола в пределах 1,3-2,3 ПДК (наибольшая средняя в г.Темиртау)  и формальдегида в пределах 1,3-4,3 ПДК (наибольшая средняя в г.Шымкенте), в 3 городах концентрации диоксида серы в пределах 1,4-1,6 ПДК (наибольшая средняя в г.Риддере) (табл. 1.1).  Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 1,4 ПДК.

Разовые концентрации диоксида азота выше ПДК наблюдались в 17 городах в пределах 1,1-4,7 ПДК (наибольшая максимальная в г.Алматы), в 9 городах концентрации взвешенных веществ в пределах 1,2-9,6 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане) и оксида углерода в пределах 1,2-2,4 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Тараз), в 7 городах концентрации фенола в пределах 1,1-5,5 ПДК (наибольшая максимальная в г.Темиртау), в 3 городах концентрации фтористого водорода в переделах 1,8-2,5 ПДК (наибольшая максимальная в г.Усть-Каменогорске) и формальдегида в переделах 1,4-1,7 ПДК (наибольшая максимальная в г.Алматы).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Балхаше составила 1,3 ПДК, хлористого водорода в г.Павлодаре – 1,9 ПДК, в г.Усть-Каменогорске  - 1,7 ПДК. В г.Темиртау разовая концентрация сероводорода составила 3,5 ПДК, аммиака – 1,4 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в сентябре не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в сентябре 2009 года

| Наименование примеси | Число городов | Средняя по городам | Число городов, где концентрации превышали ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций | из максимальных концентраций |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 23 | 0,15 | 1,0 | 0,70 | 1,4 | 8 | 9 |
| Диоксид серы | 21 | 0,021 | 0,4 | 0,148 | 0,3 | 3 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,020 |  | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 22 | 1,13 | 0,4 | 5,00 | 1,0 | 0 | 9 |
| Диоксид азота | 21 | 0,044 | 1,1 | 0,153 | 1,8 | 9 | 17 |
| Оксид азота | 4 | 0,017 | 0,3 | 0,040 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,031 | 0,8 | 0,128 | 0,6 | 1 | 1 |
| Сероводород | 5 | 0,001 | 0,0 | 0,010 | 1,2 | 0 | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0027 | 0,5 | 0,0437 | 2,2 | 0 | 3 |
| Серная кислота | 2 | 0,012 | 0,2 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,004 | 1,3 | 0,019 | 1,9 | 7 | 7 |
| Формальдегид | 8 | 0,008 | 2,7 | 0,033 | 0,9 | 7 | 3 |
| Хлор | 2 | 0,002 | 0,1 | 0,020 | 0,1 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,064 | 0,6 | 0,355 | 1,8 | 0 | 2 |
| Мышьяк | 3 | 0,0005 | 0,2 | 0,0013 | 0,0 | 0 | 0 |

#### Таблица 1.2

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

| Город | ИЗА5 | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- |
|  | сентябрь 2008 г. | август 2009 г. | сентябрь 2009 г. |  |
| 1. | Алматы | 14,0 | 11,1 | 10,4 | автотранспорт, энергетика |
| 2. | Шымкент | 10,1 | 11,2 | 10,2 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 3. | Усть- Каменогорск | 6,8 | 11,1 | 9,8 | цветная металлургия, энергетика |
| 4. | Актобе | 8,9 | 8,4 | 7,7 | химическая |
| 5. | Тараз | 7,2 | 7,1 | 7,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Караганда | 8,3 | 6,3 | 6,8 | энергетика, угледобывающая автотранспорт |
| 7. | Риддер | 6,5 | 6,9 | 6,7 | энергетика, строительных материалов |
| 8. | Темиртау | 6,3 | 8,5 | 6,5 | нефтеперерабатывающая |
| 9. | Жезказган | 7,0 | 5,8 | 5,7 | черная металлургия, химическая |
| 10. | пос. Глубокое | 2,5 | 5,3 | 5,5 | цветная металлургия, энергетика |
| 11. | Атырау | 6,0 | 6,1 | 5,4 | черная металлургия, химическая |
| 12. | Астана | 6,0 | 4,7 | 4,9 | энергетика |
| 13. | Петропавловск | 4,3 | 3,8 | 4,0 | цветная металлургия |
| 14. | Павлодар | 1,9 | 3,6 | 3,7 | цветная металлургия, энергетика |
| 15. | Костанай | 3,1 | 3,0 | 3,2 | энергетика, приборостроение |
| 16. | Кызылорда | 3,5 | 3,5 | 3,1 | химическая |
| 17. | Семей | 3,4 | 3,7 | 2,8 | энергетика, автотранспорт |
| 18. | Актау | 4,8 | 2,7 | 2,4 | энергетика |
| 19. | Балхаш | 2,6 | 1,9 | 1,3 | энергетика |
| 20. | Экибастуз | 1,0 | 1,3 | 1,1 | энергетика |
| 21. | Талдыкорган* |  | 1,0 | 0,7 | энергетика |
| 22. | Кокшетау |  | 0,6 | 0,6 | энергетика, угледобывающая |
|  | Средний ИЗА | 5,57 | 5,17 | 4,85 |  |

*В г.Талдыкоргане комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с августом 2009 года в городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Кокшетау, Кызылорда, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Талдыкорган, Тараз, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Семей, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент отмечено уменьшение уровня загрязнения воздуха (табл. 1.2).

В сравнении с сентябрем 2008 года в городах Атырау, Балхаш, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер, Семей, Тараз, Темиртау, Шымкент и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Павлодар, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Жезказган и Караганда - снижение (табл. 1.2).

Содержание вредных веществ в сентябре 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.3.).

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,0 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Атырау составила 3,3 ПДК, в г.Астане – 2,8 ПДК, в г.Жезказгане – 2,3 ПДК, в городах Актау, Алматы, Риддер, Павлодар, Семей, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент находилась в пределах 1,0-1,8 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 9,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,0 ПДК, в г.Атырау – 2,2 ПДК, в городах Алматы, Жезказган, Кызылорда, Павлодар, Семей, Тараз и Темиртау находились в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в городах Кызылорда, Риддер и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,4-1,6 ПДК. В г.Балхаш отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 1,3 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,006 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Экибастуз (0,050 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики в среднем составила 0,4 ПДК. Средняя концентрация оксида углерода не превышала допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Тараз составила 2,4  ПДК, в г.Караганда – 2,2 ПДК, в городах Алматы, Астана, Павлодар, Петропавловск, Семей, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в пос.Глубокое составила 2,5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,4 ПДК и в г.Алматы – 2,1 ПДК, в городах Астана, Атырау, Жезказган, Костанай, Риддер, Тараз и Шымкент находились в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Алматы максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,7 ПДК, в г. Астане – 4,4 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,8 ПДК, в г. Тараз и пос.Глубокое  превышала 2 ПДК, в городах Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Темиртау и Шымкент находились в пределах 1,1-2,0 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,3 ПДК.  Средняя концентрация  фенола в г.Темиртау составила 2,3 ПДК, в г.Караганде – 2,0 ПДК, в г.Жезказгане – 1,7 ПДК, в городах Павлодар, Риддер, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое – 1,3 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола достигала 5,5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,7 ПДК, в г.Жезказгане – 2,2 ПДК, в городах Алматы, Караганда, Павлодар, Семей и пос.Глубокое находились в пределах 1,0 – 1,7 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,7 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Шымкенте составила 4,3 ПДК, в г.Актобе – 3,7 ПДК и в г.Алмате – 3,3 ПДК, в городах Караганда, Петропавловск, Тараз и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,3 – 2,3 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций формальдегида в г.Алмате, в г.Караганде и г.Шымкенте превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимально разовая концентрация сероводорода в г.Темиртау составила 3,5 ПДК, в г.Павлодаре – 1,0 ПДК.

Средняя и максимальная из разовых концентраций  аммиака  в г.Темиртау составила 1,4 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  равная  2,5 ПДК, в г.Астане – 2,3 ПДК и в  г.Таразе - 1,8 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Максимальная концентрация хлористого водорода в г.Павлодаре достигала 1,9 ПДК, в г. Усть-Каменогорске - 1,7 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в сентябре 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, | Максимальная концентрация, | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Актау | 2,4 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,4 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,021 |  | 0,14 | 1,6 | 1,3 |
| 2. Актобе | 7,7 | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,017 |  |  |
| 3. Алматы | 10,4 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 9,4 |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 8 | 1,6 | 2,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,084 | 2,1 | 0,40 | 4,7 | 40,1 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,010 | 3,3 | 0,060 | 1,7 | 1,2 |
| 4. Астана | 4,9 | Взвешенные | 0,42 | 2,8 | 4,8 | 9,6 | 25 |
|  |  | Оксид углерода | 0,5 |  | 6 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,051 | 1,3 | 0,37 | 4,4 | 18,9 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,046 | 2,3 | 3,3 |
| 5. Атырау | 5,4 | Взвешенные | 0,50 | 3,3 | 1,1 | 2,2 | 38,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,052 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 2,6 |
| 6. Балхаш | 1,3 | Диоксид серы | 0,007 |  | 0,672 | 1,3 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,011 |  | 0,12 | 1,4 | 0,9 |
| 7. пос.Глубокое | 5,5 | Диоксид азота | 0,098 | 2,5 | 0,18 | 2,1 | 65,4 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,011 | 1,1 | 2,6 |
| 8. Жезказган | 5,7 | Взвешенные | 0,34 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 14,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,044 | 1,1 | 0,15 | 1,8 | 14,1 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,022 | 2,2 | 10,3 |
| 9. Караганда | 6,8 | Оксид углерода | 1,8 |  | 11 | 2,2 | 1,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,031 |  | 0,09 | 1,1 | 0,9 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,013 | 1,3 | 1,5 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,050 | 1,4 | 0,6 |
| 10. Кокшетау | 0,6 | Оксид углерода | 1,0 |  | 1 |  |  |
| 11. Костанай | 3,2 | Диоксид азота | 0,052 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 2,6 |
| 12. Кызылорда | 3,1 | Взвешенные | 0,09 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,068 | 1,4 | 0,139 |  |  |
| 13. Павлодар | 3,7 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 4,5 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 8 | 1,6 | 1,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,013 |  | 0,09 | 1,1 | 0,6 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,017 | 1,7 | 6,4 |
|  |  | Хлористый водород | 0,062 |  | 0,370 | 1,9 | 6,4 |
| 14.Петропавловск | 4,0 | Оксид углерода | 1,6 |  | 6 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 15. Риддер | 6,7 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,3 |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,078 | 1,6 | 0,131 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,059 | 1,5 | 0,12 | 1,4 | 10,9 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,007 |  |  |
| 16. Семей | 2,8 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,7 | 1,4 | 0,6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,3 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,029 |  | 0,17 | 2,0 | 3,8 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,013 | 1,3 | 1,3 |
| 17. Талдыкорган | 0,7 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,2 |  |  |
| 18. Тараз | 7,3 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 12 | 2,4 | 1,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,071 | 1,8 | 0,24 | 2,8 | 26,3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,004 |  | 0,036 | 1,8 | 2,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,026 |  |  |
| 19. Темиртау | 6,5 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 5,6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 7 | 1,4 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,022 |  | 0,11 | 1,3 | 1,7 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,028 | 3,5 | 1,7 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,055 | 5,5 | 11,5 |
|  |  | Аммиак | 0,054 | 1,4 | 0,270 | 1,4 | 0,9 |
| 20. Усть- | 9,8 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 1,5 | 3,0 | 5,6 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,074 | 1,5 | 0,365 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 7 | 1,4 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,094 | 2,4 | 0,32 | 3,8 | 57,8 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,037 | 3,7 | 4,6 |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,049 | 2,5 | 1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,066 |  | 0,34 | 1,7 | 1,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,006 | 2,0 | 0,016 |  |  |
| 21. Шымкент | 10,2 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 | 0,4 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 9 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,041 | 1,0 | 0,17 | 2,0 | 9,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,050 | 1,4 | 2,1 |
| 22. Экибастуз | 1,1 | Взвешенные | 0,04 |  | 0,3 |  |  |

В таблице 1.4 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых  населенных пунктах  количество примесей может быть меньше.

Таблица 1.4

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за сентябрь 2009 года

| Город населенный пункт | Номер ПНЗ | Название примесей | Cредняя концентрация | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Алматы |  | Диоксид серы | 0,008 | 0,2 | 0,105 | 0,2 |
|  | 27 | Оксид углерода | 0,213 | 0,1 | 1,804 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,014 | 0,4 | 0,125 | 1,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,001 | 0,02 | 0,254 | 0,6 |
|  | 28 | Диоксид серы | 0,045 | 0,9 | 0,505 | 1,0 |
|  |  | Оксид углерода | 0,697 | 0,2 | 4,003 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,016 | 0,4 | 0,111 | 1,3 |
|  |  | Оксид азота | 0,013 | 0,2 | 0,224 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,051 | 1,0 | 0,485 | 1,0 |
|  | 29 | Оксид углерода | 1,788 | 0,6 | 12,14 | 2,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,052 | 1,3 | 0,224 | 2,6 |
|  |  | Оксид азота | 0,069 | 1,2 | 0,896 | 2,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,086 | 1,7 | 0,709 | 1,4 |
|  | 30 | Оксид углерода | 0,896 | 0,3 | 7,386 | 1,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,155 | 1,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,002 | 0,03 | 0,343 | 0,9 |
|  | 31 | Оксид углерода | 0,309 | 0,1 | 2,228 | 0,4 |
|  |  | Диоксид серы | 0,039 | 0,8 | 0,073 | 0,1 |
| СКФМ Боровое | 1 | Оксид углерода | 0,147 | 0,05 | 1,058 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,005 | 0,1 | 0,012 | 0,1 |
|  |  | Озон | 0,004 | 0,1 | 0,010 | 0,1 |
| ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона) |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,078 |  | 0,917 |  |
|  | 2 | Диоксид серы | 0,034 | 0,7 | 0,048 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,135 | 0,05 | 0,991 | 0,2 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,020 |  | 0,124 |  |
|  | 3 | Диоксид серы | 0,039 | 0,8 | 0,107 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,075 | 0,02 | 0,866 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,032 | 1,1 | 0,057 | 0,4 |
| Атырау |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,018 |  | 0,270 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|  |  | Оксид углерода | 0,176 | 0,1 | 1,277 | 0,3 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,035 | 0,9 | 0,303 | 3,6 |
|  |  | Оксид азота | 0,006 | 0,1 | 0,565 | 1,4 |
|  |  | Озон | 0,000 | 0,0 | 0,001 | 0,0 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,000 | 0,0 |
|  |  | Аммиак | 0,015 | 0,4 | 0,064 | 0,3 |
| Петропавловск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,001 |  | 0,003 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,02 | 0,034 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,610 | 0,2 | 11,70 | 2,3 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,015 | 0,4 | 0,077 | 0,9 |
|  |  | Оксид азота | 0,016 | 0,3 | 0,198 | 0,5 |
|  |  | Озон | 0,032 | 1,1 | 0,083 | 0,5 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,005 | 0,6 |
|  |  | Аммиак | 0,009 | 0,2 | 0,019 | 0,1 |
| Тараз |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,054 |  | 0,722 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,011 | 0,2 | 0,037 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,610 | 0,2 | 11,34 | 2,3 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,001 | 0,0 | 0,025 | 0,3 |
|  |  | Оксид азота | 0,002 | 0,03 | 0,097 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,054 | 1,8 | 0,190 | 1,2 |
|  |  | Сероводород | 0,003 |  | 0,017 | 2,1 |
|  |  | Аммиак | 0,008 | 0,2 | 0,034 | 0,2 |
| Уральск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,022 |  | 0,095 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,025 | 0,5 | 0,123 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,695 | 0,6 | 5,475 | 1,1 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,033 | 0,8 | 0,128 | 1,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,017 | 0,3 | 0,196 | 0,5 |
|  |  | Озон | 0,028 | 0,9 | 0,080 | 0,5 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,008 | 1,0 |
|  |  | Аммиак | 0,007 | 0,2 | 0,033 | 0,2 |

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе

за август 2009 года

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводится в г.Алматы (ПНЗ№1,12) и г.Балхаше (ПНЗ№1,3). Перечень измеряемых металлов включает кадмий, свинец, мышьяк, хром и медь.

Средние концентрации металлов за август 2009 года приведены в таблице 1.5.

Содержание в атмосферном воздухе кадмия, свинца, мышьяка, хрома и меди не превышали допустимую норму и находились в пределах  0,001 - 0,4 ПДК.

Таблица 1.5

| Город | Примеси | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| Алматы | Кадмий | 0,0007 | 0,002 |
|  | Свинец | 0,031 | 0,1 |
|  | Мышьяк | 0,002 | 0,001 |
|  | Хром | 0,001 | 0,001 |
|  | Медь | 0,001 | 0,4 |
| Балхаш | Кадмий | 0,002 | 0,01 |
|  | Свинец | 0,116 | 0,4 |
|  | Мышьяк | 0,040 | 0,01 |
|  | Хром | 0,064 | 0,04 |
|  | Медь | 0,154 | 0,1 |

2. Качество поверхностных вод суши  за сентябрь 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за сентябрь 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и оз.Балкаш.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 10 рек, 2 водохранилища и 1 озеро, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 23 рек, 2 озера, 6 водохранилищ и 1 канал.

К классу "загрязненных" принадлежит 7 рек, 4 озера: реки – Брекса, Ульби, Тихая (ВКО), Убаган (Костанайская), Сары-Булак (г.Астана), Киши Алматы (г.Алматы), Келес (ЮКО), 4 озера – Улькен Шабакты, Султанкельды (Акмолинская), Балкаш (Карагандинская) и Улькен Алматы (Алматинская).

К классу "грязных" относятся реки Илек (Актюбинская), Текес (Алматинская), Карабалта (Жамбылская) и оз.Бийликоль (Жамбылская).

Состояние качества воды рек Красноярка (ВКО) и Шерубайнура (Карагандинская) характеризуются как "очень грязные", р.Кара-Кенгир (Карагандинская) – как "чрезвычайно грязные" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, железо общее, сульфаты, БПК5, фториды, азот нитритный, нефтепродукты, хром (6+) и цинк (2+) (табл.2.2).

Случаев экстремально высокого загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод в сентябре 2009 года не зарегистрировано.

# Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана было отмечено в 8 случаях на 7 водных объектах: р.Брекса – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Ульби –  1  случай   ВЗ (ВКО), р.Красноярка – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 1 случай ВЗ (Карагандинская), р.Келес – 1 случай ВЗ (ЮКО), оз.Бийликоль – 1 случай ВЗ (Жамбылская) (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за сентябрь 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ертис | 1 | р.Глубочанка | 1 | р.Брекса | 1 | р.Илек (Актюбинская) | 1 | р.Красноярка | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2 | р.Кара Ертис | 2 | р.Емель | 2 | р.Ульби | 2 | р.Текес | 2 | р.Шерубайнура |  |  |
| 3 | р.Буктырма | 3 | р.Аягуз | 3 | р.Тихая | 3 | р.Карабалта |  |  |  |  |
| 4 | р.Оба | 4 | р.Урал (ЗКО) | 4 | р.Убаган | 4 | оз.Бийликоль |  |  |  |  |
| 5 | пр.Шароновка | 5 | р.Чаган | 5 | р.Сары-Булак |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.Кигач | 6 | р.Деркул | 6 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Урал (Атырауская) | 7 | р.Утва | 7 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Беттыбулак | 8 | р.Тобол | 8 | оз.Улькен Шабакты |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Улькен Алматы | 9 | р.Аят | 9 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Бугунь | 10 | р.Тогызак | 10 | оз.Балкаш |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вдхр Вячеславское | 11 | р.Есиль | 11 | оз.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вдхр Самаркандское | 12 | р.Ак-Булак |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | оз.Бурабай | 13 | р.Нура |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | р.Иле |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | р.Есентай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | вдхр Сергеевское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | вдхр Ташуткельское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | вдхр Шардаринское |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за сентябрь 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,1-38,0 | 43 | реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Аят, Тогызак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Каскелен, Баянкол, Есик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Беркара, Карабалта, Токташ, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища Буктырма, Усть-Каменогорское Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, озера Балкаш, Улькен Алматы |
| 2 | Сульфаты | 1,1-16,9 | 27 | реки Малый Узень, Большой Узень, Илек (ЗКО), Тобол, Аят, Тогузак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Каркара, Каскелен, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 3 | БПК5 | 1,5-17,6 | 16 | реки Чаган, Деркул, Малый Узень, Большой Узень, Илек (ЗКО), Сары-Булак, Кара-Кенгир, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Шу, Карабалта, Токташ, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, оз.Бийликоль |
| 4 | Фториды | 1,1-12,7 | 15 | реки Илек (Актюбинская), Ак-Булак, Беттыбулак, Жабай, Есик, Каскелен, Киши Алматы, вдхр Куртинское, озера Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Улькен Алматы, Бийликоль |
| 5 | Фенолы | 1,4-4,0 | 15 | реки Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Тогызак, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, водохранилища Каратомарское, Самаркандское, оз.Бийликоль |
| 6 | Азот нитритный | 1,1-41,7 | 14 | реки Брекса, Урал (Атырауская), Чаган, Деркул, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Киши Алматы, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), вдхр Шардаринское |
| 7 | Магний | 1,1-2,7 | 12 | реки Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Келес, Бадам, Сырдарья, вдхр Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, кан.Нура-Есиль |
| 8 | Цинк (2+) | 1,4-44,8 | 10 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, водохранилища Сергеевское, Кенгирское, оз.Балкаш |
| 9 | Железо общее | 1,1-8,2 | 9 | реки Брекса, Ульби, Оба, Чаган, Деркул, Есиль (СКО), Текес, водохранилища Сергеевское, Бартогай |
| 10 | Нефтепродукты | 1,2-16,8 | 6 | реки Кара-Кенгир, Аксу, Карабалта, Токташ, вдхр Кенгирское, оз.Балкаш |
| 11 | Аммоний солевой | 1,5-6,3 | 6 | реки Глубочанка, Красноярка, Оба, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура |
| 12 | Марганец | 1,3-4,0 | 5 | реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Иле |
| 13 | Хлориды | 1,5-8,7 | 4 | реки Большой Узень, Ак-Булак, озера Копа, Султанкельды |
| 14 | Бор | 31,9 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |
| 15 | Кадмий | 3,4 | 1 | р.Тихая |
| 16 | Никель | 1,2 | 1 | вдхр Куртинское |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды рек Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Оба (ВКО) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,47-0,75). В реках Ертис (Павлодарская и ВКО) и Оба превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 1,4-2,1 ПДК.

Поверхностные воды рек Глубочанка, Емель и Аягуз (ВКО) характеризуются как "умеренно загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,61-2,39). В р.Глубочанка средние концентрации меди составили 3,8 ПДК, марганца и цинка(2+) – 1,7 ПДК, аммония солевого – 1,1 ПДК. В реках Емель и Аягуз превышение ПДК отмечались по сульфатам в пределах 2,9-4,6 ПДК, натрию – 1,3-2,2 ПДК и аммонию солевому – 1,6-6,2 ПДК. В р.Аягуз также наблюдалась концентрация азота нитритного 3,0 ПДК.

Воды рек Брекса, Тихая, Ульби (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,58-2,92). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 3,4-4,5 ПДК и цинку(2+) – 8,0-10,4 ПДК. В р.Тихая средние концентрации аммония солевого составили 1,6 ПДК, азота нитритного – 1,2 ПДК, в р.Ульби марганца – 1,2 ПДК. В реках Брекса и Ульби зарегистрированы 2 случая ВЗ (табл.2.4).

Поверхностные воды р.Красноярка (ВКО) характеризуется как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=9,98). Средние концентрации цинка(2+) составили 49,9 ПДК, марганца – 5,7 ПДК, меди – 1,8 ПДК и аммония солевого – 1,5 ПДК. Наблюдалось 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды р.Урал в пределах Атырауской области характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,81), а на территории Западно-Казахстанской области как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,42). В р.Урал на территории Атырауской области отмечены средние концентрации сульфатов 1,3 ПДК, а в пределах Западно-Казахстанской области – хрома(6+) 1,9 ПДК, железо общего, БПК5, азота нитритного, сульфатов в пределах 1,2-1,8 ПДК.

Поверхностные воды р.Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) характеризуются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,60-0,77). В пр.Шароновка отмечена концентрация азота нитритного 2,1 ПДК.

Загрязненность рек Чаган, Деркул, Утва (ЗКО) по состоянию качества относятся к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,50-1,63). Во всех реках концентрация БПК5 находилась в пределах 2,1-3,2 ПДК, железо общего – 1,4-2,1 ПДК. В р.Чаган также отмечены средние концентрации фенолов 1,5 ПДК и азота нитритного 1,4 ПДК, в р.Деркул – азота нитритного 2,5 ПДК, сульфатов и фенолов до 1,4 ПДК. В р.Утва средние содержание сульфатов составило 2,2 ПДК, хлоридов – 1,5 ПДК.

Состояние качества поверхностных вод р.Илек (Актюбинская) оценивается как "грязная" (5 класс, ИЗВ=5,83). Превышения ПДК наблюдались по бору 28,8 ПДК, хрому(6+) 2,5 ПДК и БПК5 2,1 ПДК.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Реки Тобол, Аят, Тогызак и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,56-1,88). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по меди в пределах 3,0-6,0 ПДК, сульфатам – 2,9-3,1 ПДК. В р.Аят также отмечены концентрации аммония солевого 1,2 ПДК, в р.Тогызак – азота нитритного 2,3 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Беттыбулак, оз.Бурабай и вдхр Вячеславское (Акмолинская) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,53-0,84). В р.Беттыбулак  и  оз.Бурабай  концентрация  фторидов находилась в пределах 1,1-3,1 ПДК.

Поверхностные воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Ак-Булак, озер Копа, Шортан, кан.Нура-Есиль (Акмолинская) и вдхр Сергеевское (СКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,36-2,20). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,2-2,9 ПДК и меди – 2,0-6,4 ПДК. В р.Есиль на территории Северо-Казахстанской области отмечены также средние концентрации цинка(2+) 1,3 ПДК, а в пределах Акмолинской области азота нитритного 1,6 ПДК. В р.Ак-Булак и оз.Копа средние концентрации сульфатов находились в пределах 2,1-6,0 ПДК, фторидов, хлоридов и магния – 1,0-2,3 ПДК. В оз.Шортан содержание фторидов составило 6,2 ПДК. В кан.Нура-Есиль отмечены концентрации сульфатов 3,8 ПДК, меди 2,0 ПДК, магния и БПК5 1,5 ПДК, цинка(2+) 1,3 ПДК. В вдхр Сергеевское наблюдались средние концентрации меди 6,3 ПДК, цинка(2+), железа общего и сульфатов в пределах 1,2- 3,0 ПДК.

Уровень загрязненности р.Сары-Булак, озер Улькен Шабакты и Султанкельды соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=2,65-3,40). Во всех водных объектах содержание сульфатов находилось в пределах 2,2-7,8 ПДК. В р.Сары-Булак превышение ПДК наблюдалось по азоту нитритному 9,4 ПДК, меди 2,0 ПДК, БПК(5+) 1,8 ПДК, аммонию солевому 1,7 ПДК. В оз.Улькен Шабакты отмечены средние концентрации фторидов 12,8 ПДК и магния 1,8 ПДК. В оз.Султанкельды содержание магния составили        2,7 ПДК, хлоридов 2,3 ПДК, фторидов 1,8 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Состояние качества воды вдхр Самаркандское (Карагандинская) соответствует 2 классу "чистая" (ИЗВ=0,94). Превышения ПДК отмечались по меди 2,1 ПДК.

Поверхностные воды р.Нура (Карагандинская и Акмолинская) и вдхр Кенгирское  (Карагандинская) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,64-2,35). В р.Нура на территории Акмолинской области отмечены средние концентрации сульфатов 3,8 ПДК, меди 2,0 ПДК, магния 1,4 ПДК, а в пределах Карагандинской области – азота нитритного 2,8 ПДК, меди, цинка(2+) и нефтепродуктов до 2,7 ПДК. В вдхр Кенгирское средние концентрации нефтепродуктов, меди, цинка(2+) и фенолов находились в пределах 2,0-6,2 ПДК.

Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) характеризуется как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=8,08).  Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 35,1 ПДК, меди 6,2 ПДК, цинку(2+) 2,5 ПДК, БПК5 2,1 ПДК, аммонию солевому 1,7 ПДК.

Уровень загрязненности р.Кара-Кенгир (Карагандинская) соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязные" (ИЗВ=10,84). Средние  концентрации меди составили 38,0 ПДК, нефтепродуктов 14,4 ПДК, азота нитритного 5,9 ПДК, аммония солевого 5,1 ПДК.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 3 случаях на 2 водных объектах: р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 1 случай ВЗ (табл. 2,4).

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Состояние качества поверхностных вод оз.Балкаш оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,87). Превышения ПДК наблюдались по меди 11,0 ПДК, нефтепродуктам 2,8 ПДК и цинку(2+) 1,3 ПДК.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Качество воды р.Улькен Алматы оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,79). Превышения ПДК наблюдались по железу общему 1,3 ПДК, фторидам 1,1 ПДК.

Качество воды рек Иле, Коргас, Есентай вдхр Капшагай соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,32-2,30). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдались по меди в пределах 3,8-7,4 ПДК. В р.Иле также отмечены концентрации цинка(2+) и сульфатов 1,1 ПДК. В р.Коргас средние  концентрации марганца составили 3,2 ПДК, железо общего 2,3 ПДК, в вдхр Капшагай марганца 1,4 ПДК, сульфатов – 1,1 ПДК, в р.Есентай железа общего 2,2 ПДК.

Качество воды р.Киши Алматы и оз.Улькен Алматы оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,03-3,13). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 13,3-15,0 ПДК. В р.Киши Алматы также отмечены концентрация фторидов 1,4 ПДК и никеля 1,3 ПДК, в оз.Улькен Алматы – цинка(2+) 1,2 ПДК.

Состояние поверхностных вод р.Текес соответствует 5 классу качества "грязная" (ИЗВ=4,22). Превышение ПДК отмечены по меди 17,2 ПДК, железа общего 4,1 ПДК, марганца 2,1 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область) Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ и вдхр Ташуткульское соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,48-2,45). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди в пределах 3,0-6,2 ПДК. В р.Талас также наблюдались концентрации фенолов 2,0 ПДК, нефтепродуктов 1,2 ПДК, в р.Шу – фенолов 2,0 ПДК и азота нитритного 1,5 ПДК, в р.Асса – нефтепродуктов 1,2 ПДК, в р.Аксу – сульфатов 2,7 ПДК, фенолов 2,0 ПДК, нефтепродуктов 1,2 ПДК. В р.Токташ превышения ПДК отмечались по сульфатам 2,0 ПДК и БПК5, фенолам и нефтепродуктам в пределах 1,2-2,5 ПДК.В вдхр Ташуткельское содержание азота нитритного и фенолов составило 2,0 ПДК, нефтепродуктов 1,4 ПДК.

Состояние поверхностных вод р.Карабалта и оз.Бийликоль соответствуют 5 классу качества "грязные" (ИЗВ=4,14-5,21). В р.Карабалта отмечены концентрации сульфатов 11,7 ПДК, меди 6,7 ПДК, БПК5, фенолов и нефтепродуктов в пределах 1,4-2,3 ПДК. В оз.Бийликоль содержание БПК5 составило 17,4 ПДК, сульфатов 5,8 ПДК, меди 4,7 ПДК и фторидов 1,6 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) По качеству воды р.Бугунь (ЮКО) характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,41). Превышения ПДК не наблюдалось.

Поверхностные воды рек Сырдарья (Кызылординская и ЮКО), Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,49-1,64). На всем протяжении р.Сырдарья превышения допустимых норм отмечались по сульфатам и магнию в пределах 1,2-4,8 ПДК. В р.Сырдарья на территории Кызылординской области наблюдались также концентрация меди 3,0 ПДК, а в пределах Южно-Казахстанской области – азота нитритного 2,2 ПДК. В реках Бадам и вдхр Шардаринское зарегистрированы  концентрации сульфатов в пределах 2,3-4,8 ПДК и магния – 1,4-1,9 ПДК. В р.Бадам также отмечались наблюдалась концентрация меди 3,0 ПДК и азота нитритного 1,9 ПДК.

Состояние качества поверхностных вод р.Келес оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,51). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам 11,5 ПДК и магнию 1,7 ПДК.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с сентябрем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Ульби и Оба (ВКО) существенно не изменилось, а в реках Глубочанка и Красноярка (ВКО) – снизился. Качество воды р.Тихая ухудшилось.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качества воды р.Урал в пределах Атырауской области значительно не изменилось, а на территории Западно-Казахстанской области – ухудшилось. Загрязненность поверхностных вод рек Чаган (ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская), Илек (Актюбинская),  осталась на прежнем уровне, р.Деркул (ЗКО)  - ухудшилось.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Аят и Тогызак не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды р.Есиль в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области – ухудшилось. Качество воды рек Беттыбулак, Ак-Булак, озер Копа, Улькен Шабакты, оз. Шортан, кан.Нура-Есиль, вдхр Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО), оз.Бурабай существенно не изменилось, р.Сары-Булак - ухудшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды рек Нура (Акмолинская и Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура (Карагандинская) существенно не изменилось, а в водохранилище Самаркандское– улучшилось, на водохранилище  Кенгирское - ухудшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш не изменился.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды реках Коргас, Есентай значительно не изменилось, в реке Улькен Алматы, вдхр Капшагай – улучшилось, а в оз.Улькен Алматы, реках Текес, Иле, Киши Алматы – ухудшилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта и оз.Бийликоль значительно не изменилась.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Келес, Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось.

В сравнении с августом 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка (ВКО) существенно не изменился, в р.Оба  (ВКО) – снизился.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качество воды р.Урал на территории Атырауской области существенно не изменилось, в пределах Западно-Казахстанской области – ухудшилось. Загрязненность поверхностных вод рек Чаган, Деркул, Утва (ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская), Илек (Актюбинская) значительно не изменилась.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак и вдхр Каратомарское не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды р.Есиль в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области – ухудшилось. Качество воды рек Беттыбулак, Ак-Булак, Сары-Булак, озер Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, кан.Нура-Есиль, вдхр Вячеславское (Акмолинская) существенно не изменилось, в вдхр Сергеевское (СКО) – ухудшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды рек Нура (Акмолинская и Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура (Карагандинская) существенно не изменилось, а в водохранилищах Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская) – улучшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш не изменился.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды рек Коргас и Есентай значительно не изменилось, в реках Иле, Улькен Алматы и вдхр Капшагай – улучшилось, а в реках Текес, Киши Алматы и оз.Улькен Алматы – ухудшилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта и оз.Бийликоль значительно не изменилась, а в р.Токташ – улучшилась.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Бадам, Бугунь и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось, в р. Келес – ухудшилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды | Содержание загрязняющих веществ в сентябре 2009 года превышающих ПДК |
| --- | --- | --- |
|  | сентябрь 2008 года | август 2009 года | сентябрь 2009 года | Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 0,45 (2 кл.) чистая | 0,69 (2 кл.) чистая | 0,75 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00144 | 1,4 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 0,50 (2 кл.) чистая | 0,51 (2 кл.) чистая | 0,59 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00169 | 1,7 |
| р.Кара Ертис (ВКО) | 0,30 (2 кл.) чистая | 0,57 (2 кл.) чистая | 0,47 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Буктырма (ВКО) | 0,56 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая | 0,51 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Брекса (ВКО) | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | 2,78 (4 кл.) загрязнённая | 2,92 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь | 0,1035 0,00445 | 10,4 4,5 |
| р.Тихая (ВКО) | 2,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,46 (4 кл.) загрязнённая | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Аммоний солевой Азот нитритный | 0,080 0,0034 0,78 0,025 | 8,0 3,4 1,6 1,2 |
| р.Ульби (ВКО) | 2,67 (4 кл.) загрязнённая | 2,59 (4 кл.) загрязнённая | 2,82 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Марганец | 0,0929 0,00428 0,0122 | 9,3 4,3 1,2 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 4,49 (5 кл.) грязная | 2,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Марганец Цинк(2+) Аммоний солевой | 0,00383 0,017 0,0165 0,55 | 3,8 1,7 1,7 1,1 |
| р.Красноярка (ВКО) | 13,67 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 9,45 (6 кл.) очень грязная | 9,98 (6 кл.) очень грязная | Цинк(2+) Марганец Медь Аммоний солевой | 0,4985 0,0565 0,0018 0,76 | 49,9 5,7 1,8 1,5 |
| р.Оба (ВКО) | 0,50 (2 кл.) чистая | 2,57 (4 кл.) загрязнённая | 0,73 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0021 | 2,1 |
| р. Емель (ВКО) |  |  | 1,71 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Натрий Аммоний солевой | 458 258 0,78 | 4,6 2,2 1,6 |
| р. Аягуз (ВКО) |  |  | 2,39 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Аммоний солевой Азот нитритный Сульфаты Натрий | 3,09 0,060 286 161 | 6,2 3,0 2,9 1,3 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,42 (2 кл.) чистая | 0,32 (2 кл.) чистая | 0,77 (2 кл.) чистая | Азот нитритный | 0,042 | 2,1 |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,34 (2 кл.) чистая | 0,30 (2 кл.) чистая | 0,60 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (Атырауская) | 0,50 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая | 0,81 (2 кл.) чистая | Сульфаты | 132 | 1,3 |
| р.Урал (ЗКО) | 0,71 (2 кл.) чистая | 0,79 (2 кл.) чистая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хром(6+) Железо общее БПК5 Азот нитритный Сульфаты | 0,037 0,18 3,08 0,028 119,05 | 1,9 1,8 1,5 1,4 1,2 |
| р.Чаган (ЗКО) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Железо общее Фенолы Азот нитритный | 6,43 0,21 0,0015 0,029 | 3,2 2,1 1,5 1,4 |
| р.Деркул (ЗКО) | 0,95 (2кл.) чистая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный БПК5 Железо общее Фенолы Сульфаты | 0,049 4,28 0,18 0,0014 122,5 | 2,5 2,1 1,8 1,4 1,2 |
| р. Утва (ЗКО) |  | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты БПК5 Хлориды Железо общее | 220,9 4,30 455,21 0,14 | 2,2 2,2 1,5 1,4 |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,93 (5 кл.) грязная | 5,98 (5 кл.) грязная | 5,83 (5 кл.) грязная | Бор Хром(6+) БПК5 | 0,49 0,049 4,12 | 28,8 2,5 2,1 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,004 238,5 | 4,0 2,4 |
| р.Аят (Костанайская) | 2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Аммоний солевой | 0,006 233,9 0,62 | 6,0 2,3 1,2 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный | 308,7 0,003 0,046 | 3,1 3,0 2,3 |
| р.Убаган (Костанайская) |  |  | 3,25 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Хлориды Аммоний солевой | 1068,3 1371,5 0,72 | 10,7 4,6 1,9 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) |  | 1,40 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,003 144,6 | 3,0 1,5 |
| р.Есиль (СКО) | 0,75 (2 кл.) чистая | 0,83 (2 кл.) чистая | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Цинк(2+) Сульфаты | 0,0064 0,0131 119 | 6,4 1,3 1,2 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 0,75 (2 кл.) чистая | 0,95 (2 кл.) чистая | 2,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Цинк(2+) Железо общее Сульфаты | 0,0063 0,0397 0,13 115 | 6,3 3,0 1,3 1,2 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный | 289,17 0,002 0,03 | 2,9 2,0 1,6 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,68 (2 кл.) чистая | 0,63 (2 кл.) чистая | 0,53 (2 кл.) чистая | Фториды | 0,81 | 1,1 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,54 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фториды Хлориды Магний | 597,33 1,72 540,33 67,70 | 6,0 2,3 1,8 1,7 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,35 (4 кл.) загрязнённая | 3,40 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь БПК5 Аммоний солевой | 0,19 313,0 0,002 3,62 0,87 | 9,4 3,1 2,0 1,8 1,7 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,74 (2 кл.) чистая | 0,59 (2 кл.) чистая | 0,56 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 212,0 79,5 449,0 1,0 | 2,1 2,0 1,5 1,3 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,93 (2 кл.) чистая | 0,84 (2 кл.) чистая | Фториды | 2,35 | 3,1 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,46 (4 кл.) загрязнённая | 3,03 (4 кл.) загрязнённая | 3,07 (4 кл.) загрязнённая | Фториды Сульфаты Магний | 9,62 217,0 70,0 | 12,8 2,2 1,8 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 4,62 | 6,2 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 2,78 (4 кл.) загрязнённая | 2,65 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 778,0 108,0 697,0 1,35 | 7,8 2,7 2,3 1,8 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний БПК5 Цинк(2+) | 375,0 0,002 58,15 3,08 0,013 | 3,8 2,0 1,5 1,5 1,3 |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,37 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний | 384,50 0,002 54,30 | 3,8 2,0 1,4 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,67 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Медь Цинк(2+) Нефтепродукты | 0,055 0,0027 0,017 0,07 | 2,8 2,7 1,7 1,4 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 70,69 (7кл.) чрезвычайно грязная | 11,30 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 10,84 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Нефтепродукты Азот нитритный Аммоний солевой | 0,038 0,72 0,118 2,54 | 38,0 14,4 5,9 5,1 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 7,03 (6 кл.) очень грязная | 8,91 (6 кл.) очень грязная | 8,08 (6 кл.) очень грязная | Азот нитритный Медь Цинк(2+) БПК5 Аммоний солевой | 0,701 0,0062 0,025 4,17 0,84 | 35,1 6,2 2,5 2,1 1,7 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 3,05 (4 кл.) загрязнённая | 4,19 (5 кл.) грязная | 2,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Нефтепродукты Медь Цинк(2+) Фенолы | 0,31 0,0023 0,020 0,002 | 6,2 2,3 2,0 2,0 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,94 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0021 | 2,1 |
| оз.Балкаш (Карагандинская) | 2,70 (4 кл.) загрязнённая | 2,90 (4 кл.) загрязнённая | 2,87 (4 кл.) загрязнённая | Медь Нефтепродукты Цинк(2+) | 0,011 0,14 0,013 | 11,0 2,8 1,3 |
| р.Иле (Алматинская) | 3,52 (4 кл.) загрязнённая | 2,96 (4 кл.) загрязнённая | 1,60 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Цинк Сульфаты | 0,0056 0,0108 113,1 | 5,6 1,1 1,1 |
| р.Текес (Алматинская) | 4,62 (5 кл.) грязная | 2,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,22 (5 кл.) грязная | Медь Железо общее Марганец | 0,0172 0,41 0,0215 | 17,2 4,1 2,1 |
| р.Коргас (Алматинская) | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Марганец | 0,0064 0,23 0,0315 | 6,4 2,3 3,2 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 2,69 (4 кл.) загрязнённая | 2,75 (4 кл.) загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Марганец Сульфаты | 0,0038 0,0141 115,0 | 3,8 1,4 1,1 |
| оз.Улькен Алматы (Алматинская) | 0,93 (2 кл.) чистая | 0,85 (2 кл.) чистая | 3,13 (4 кл.) загрязнённая | Медь Цинк(2+) | 0,0150 0,0115 | 15,0 1,2 |
| р.Киши Алматы (г. Алматы) | 5,14 (5 кл.) грязная | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,03 (4 кл.) загрязнённая | Медь Фториды Никель | 0,0133 1,05 0,013 | 13,3 1,4 1,3 |
| р.Есентай (г. Алматы) | 5,60 (5 кл.) грязная | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее | 0,0074 0,22 | 7,4 2,2 |
| р.Улькен Алматы (г. Алматы) | 5,10 (5 кл.) грязная | 1,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,79 (2 кл.) чистая | Фториды Железо общее | 0,85 0,13 | 1,1 1,3 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,0047 0,002 0,06 | 4,7 2,0 1,2 |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,94 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы Азот нитритный | 0,0030 0,002 0,029 | 3,0 2,0 1,5 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,54 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Нефтепродукты | 0,0048 0,06 | 4,8 1,2 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 2,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фенолы Нефтепродукты | 0,0051 267 0,002 0,06 | 5,1 2,7 2,0 1,2 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 4,99 (5 кл.) грязная | 4,50 (5 кл.) грязная | 4,14 (5 кл.) грязная | Сульфаты Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 1169 0,0067 4,58 0,002 0,07 | 11,7 6,7 2,3 2,0 1,4 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 Сульфаты Фенолы Нефтепродукты | 0,0062 5,05 196 0,002 0,06 | 6,2 2,5 2,0 2,0 1,2 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 5,37 (5 кл.) грязная | 4,69 (5 кл.) грязная | 5,21 (5 кл.) грязная | БПК5 Сульфаты Медь Фториды | 17,4 580 0,0047 1,2 | 17,4 5,8 4,7 1,6 |
| вдхр Ташуткульское (Жамбылская) |  |  | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Азот нитритный Фенолы Нефтепродукы | 0,004 0,04 0,002 0,07 | 4,0 2,0 2,0 1,4 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,59 (4 кл.) загрязнённая | 2,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,51 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний | 1153 66,9 | 11,5 1,7 |
| р.Бадам (ЮКО) | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,58 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Азот нитритный Магний | 0,003 231 0,037 56,0 | 3,0 2,3 1,9 1,4 |
| р.Бугунь (ЮКО) |  | 0,55 (2 кл.) чистая | 0,41 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,71 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 480 75,4 | 4,8 1,9 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 1,79 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 481 0,043 49,3 | 4,8 2,2 1,2 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,70 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Магний | 0,003 260 97,40 | 3,0 2,6 2,4 |

# Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за сентябрь 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Брекса, ВКО, г. Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса | 1 ВЗ | 14.09.09 | Цинк (2+) | 0,206 | 20,6 |
| р.Ульби, ВКО, 4,8 км ниже сброса шахтных вод р-ка Тишинский, у автодорожного моста | 1 ВЗ | 14.09.09 | Цинк (2+) | 0,183 | 18,3 |
| р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное,1 км ниже впадения р.Березовки | 1 ВЗ | 10.09.09 | Цинк (2+) | 0,996 | 99,6 |
|  | 3 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Келес, (ЮКО), г/п Келес-Устье, 1,2 км выше устья | 1 ВЗ | 03.09.09 | Сульфаты | 1153 | 11,5 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир, Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 10.09.09 | Медь | 0,061 | 61,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 10.09.09 | Медь | 0,049 | 49,0 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с.Асыл | 1 ВЗ | 08.09.09 | Азот нитритный | 0,701 | 35,1 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдых "Ветерок", с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1 ВЗ | 08.09.09 | БПК5 | 17,4 | 17,4 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 8 ВЗ |  |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая | ( 0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | ( 10,0 |